## Slide 1: Diseño del Método Sublevel Stoping

## Slide 2: Resumen
Diseño de caserones
  Estimar Esfuerzos
  Establecer luz máxima de techo y pared colgante
  Diseño de losas con métodos de Pakalnis
  Analizar orientación de caserones longitudinales o transversales

## Slide 3: Recuperación y Dilución
Suponga que un cuerpo mineralizado posee 1.4Mt con una ley de 1.3%Cu
La recuperación minera es de 70%
La dilución es del 5%
Las reservas mineras entonces:
  Tonelaje1.4*0.7*1.05 Mt=1.03 Mt
  Ley 1.4*0.7*1.3/1.03Mt=1.24%Cu

## Slide 4: Diferentes Tipos de Dilución
La dilución Planificada es aquella que se estima como porciones de la pared que colapsaran producto de la minería. La dilución no planificadas es aquella que proviene de la operación de la mina. La dilución no planificada es producto de sobre perforación, diseño pobre de la tronadura o simplemente una mala estimación de la dilución.
Modelos numéricos no lineales se utilizan para estimar la dilución.

## Slide 5: Sub Level Stoping
Cuerpos mineralizados con orientación semi vertical
Roca mineral y de caja competente
La perforación se realiza con martillos que varían desde 50 mm a 200mm dependiendo del largo de perforación
Recuperación 50-80% principalmente debido a los muros y losas
Dilución varía entre 3-10% de material diluyente de la pared colgante y techo
Muros y losas pueden ser recuperados a través de tronadura masiva la cual debe ser diseñada y planificada como parte del método de explotación
Requiere un alto nivel de preparaciones mineras las cuales se realizan en mineral
La productividad del método es del orden de 500-1800 tpd por caserón en producción.

## Slide 6: Desarrollo
Notes: Típicamente el acceso es a través de piques o rampas que se construyen en la pared pendiente alejados al menos 50m del cuerpo mineralizado
La distancia entre niveles de producción varía entre 40-120 m dependiendo de la extensión vertical del cuerpo mineralizado y de la cantidad de puntos de extracción necesarios para sostener una producción determinada
Los niveles de producción se conectan a través de piques hasta el nivel de transporte principal donde se produce un chancado o simplemente un almacenamiento de mineral a ser transportado a superficie

## Slide 7: Esquema del Método de SLS

## Slide 8: Equipos
Perforación, Zimba con martillos convencionales y DTH
Carguío con scraper, LHD y cargadores frontales
Transporte con camiones, correas y skip en el caso de tener chancadores subterráneos

## Slide 9: Dimensionamiento de los caserones
Depende básicamente de las características del macizo rocoso y el entorno de esfuerzos
Se diseña para minimizar dilución y maximizar recuperación.
El largo y el ancho del caserón están determinados por la cantidad de dilución a incluir en el método los cuales son función del macizo rocoso (número de estabilidad) y el área a abrir (radio hidráulico)
El alto del caserón está también definido por el largo máximo a perforar (típicamente max 80m)

## Slide 10: Disposición de Caserones
Caserones Transversales
Caserones Longitudinales
Notes: Los caserones transversales poseen acceso en la veta y generalmente el desarrollo se realiza en mineral

## Slide 11: Aplicación de LongHole Open Stoping
Se utiliza en cuerpos de baja potencia menor a 6m
La altura del caserón no supera los 25 m
Perforación y tronadura se realiza por el nivel de producción
El carguío se realiza con equipo LHD telecomandado

## Slide 12: Sublevel Stoping
Se utiliza en cuerpos de sección transversal irregular
La distancia entre subniveles de perforación es de 10-20m
Se utiliza una zanja recolectora la cual se conecta a un nivel de producción a través de puntos de extracción
El burden varia entre 0.7-2m
Zanja
Pto de
Extracción
Nivel de
Producción
Nivel de
Perforación
Pique de
producción

## Slide 13: Sublevel Stoping
Zanja
Puntos de
Extracción
Nivel de
Producción
Pique
Zanja
Nv de Perforación
Nv de Perforación
Planta
Perfil Longitudinal
Chimenea Cara Libre

## Slide 14: LBH Open Stoping
Se utiliza en cuerpos de alta potencia y regulares
Se utiliza perforación LBH de alto diámetro para alcanzar largos de perforación de hasta 80m.
La zanja se perfora en retroceso desde la galería de zanja
En un extremo del caserón se crea una chimenea cara libre para generar el corte inicial
El burden en este método varia en el rango 1.5-3m

## Slide 15: Características Productivas de los métodos anteriores
El ciclo de producción varía en el tiempo
Es función del número de puntos de extracción en producción
El método de perforación y producción VCR se inventa en Canadá para aumentar la productividad del método, independizándose del número de ptos de extracción en producción.-

## Slide 16: Método VCR
La sección transversal es igual al método de LBH
No posee cara libre
La tronadura se hace contra la zanja
Varios ptos de extracción pueden estar en producción a la vez.
Las dimensiones de los caserones pueden ser de hasta 40m de alto para evitar daño por vibraciones y desviaciones excesiva de los tiros
Corte Longitudinal

## Slide 17: Ejemplos-1Fierro
Notes: Ubicación
  370m de profundidad
  8136 tpd
  Skips de 10.9 t
Producción
  12 5 yd3 y 2 10 yd3 LHDs
  Ptos de extracción espaciados a 15m
  Pique de 1.1x1.2 m
  Chancador
  La distancias de acarreo varían de 90 a 250m
  La conexión entre niveles de producción se realiza a través de rampas.
Los caserones se encuentran a intervalos de 20m de piso a piso
El nivel de perforación posee dimensiones de 4.2x8.2m los cuales se perforan desde la rampa de conexión entre niveles
Se necesitan 67 tiros de una longitud de 3.6 m cada uno para lograr un avance de 3 m. La productividad es de 2.6 m por turno
LHDs se utiliza para realizar marina de preparación
Los caserones son de 30m de ancho limitados por pilares de 9m de ancho
En los 30m de caserón se dejan pilares transitorios de 2.7 m para mantener la estabilidad del nivel de perforación.
Cada caserón posee una chimenea piloto de 1.8x1.8m perforada con diámetro de 76mm
La tronadura de producción se realiza con un diagrama de espaciamiento 2.7 m y burden de 2.4 m. la productividad es de 30 m/turno
El factor de carga es de 0.23 Kg/t
Los retardos son diseñados de modo de obtener 480kg por retardo y una cantidad máxima de explosivo de 5000 a 6000 Kg por disparo
La ventilación se realiza con chimeneas de 4.5m de diámetro y caudales de 165 m3/s

## Slide 18: Ejemplo -2
Planta Nv de Perf.
Secc Transv.
Notes: Producción de 10.000 tpda través de un pique de 750 m de profundidad
Se utilizan skips de 17.2 t
La producción se realiza con LHDs de 6.5 Yd3 de capacidad los cuales presentan una productividad de 180- 220 t/turno para una distancia de 310 m
La producción se realiza a través de ptos de extracción que se conectan a piques que vacían a un chancador central. Luego el mineral es transportado por una correa de 1.1 m de ancho por 530 m de largo hasta buzones de carguío que se encuentran cercanos al pique de acceso principal
los niveles de transporte se encuentran afuera del cuerpo mineralizado a intervalos de 46m.
Los caserones se encuentran transversalmente orientados con respecto al cuerpo mineralizado. El ancho de los caserones es de 18.2 m con un largo que alcanza los 140m. Los caserones son espaciados por pilares de 18.2x21m dependiendo de las condiciones de estabilidad.
La galería de zanja se prepara desde el nivel de transporte principal hasta la base del caserón de modo de generar el corte basal de 3.6x3.6. El acceso desde el nivel de transporte a la zanja se realiza a través de ptos de extracción
El nivel de perforación consiste en 4 galerías de 3x3,
La zanja se perfora con tiros radiales de espaciamiento 2.5m y burden de 1.2m. La altura máxima de perforación es de 18m.
Los tiros de producción se realizan en un diagrama de 1 m de espaciamiento y 2,4m de burden. La productividad del método es de 160 -180 t/turno de perforación de producción.

## Slide 19: Costos