## Slide 1: Productividad de Caserones Subterráneos

## Slide 2: Intervalos entre Sub niveles
Es una decisión fundamental en el diseño y costeo de una determinada solución minera
Factores que afectan la decisión:
  Geología
  Método de explotación/selectividad
  Layout minero
  Producción
  Restricciones de capital

## Slide 3: Intervalos entre Sub Niveles
La tendencia actual es a tener menor cantidad de niveles espaciados una gran cantidad de metros
Típicamente el espaciamiento entre estos es del orden de 30 -90 m en el pasado hoy día la tendencia es de 90 a 240 m
Intervalo entre Sub Niveles
Costo
Mina
Costo de
Explotación
Costo de
Desarrollo
Costo Total

## Slide 4: Variables

## Slide 5: Variables

## Slide 6: Consideraciones
El rendimiento de la excavación de preparación es inversamente proporcional a la sección de estas excavaciones
El diámetro de perforación influye la productividad:
  A mayor diámetro menor rendimiento
  A mayor diámetro menor cantidad de metros a perforar (mayor burben)

## Slide 7: Consideraciones
El rendimiento del proceso de relleno depende directamente del diseño de este
  Las características de la pulpa a utilizar como relleno definirá el rendimiento del proceso de relleno
El rendimiento de la operación de carguío depende de:
  Directamente proporcional al tamaño del equipo de carguío
  Inversamente proporcional a la distancia de vaciado
El rendimiento de la operación de transporte es generalmente independiente

## Slide 8: Tamaño del Caserón vs Productividad
La concepción tradicional es que la productividad de un caserón es directamente proporcional al tamaño de este.
El costo de producción por lo tanto es inversamente proporcional al tamaño del caserón
Lo anterior no es necesariamente cierto para un complejo compuesto de un número considerable de caserones

## Slide 9: Productividad de un sistema Minero
Es posible demostrar que la productividad de un sistema minero es proporcional al número de caserones disponibles en el complejo
Esto se debe a que un mayor número de caserones permite una mayor flexibilidad entre las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío, relleno.

## Slide 10: Horizonte de Tiempo en Producción Estable
El tamaño de caserón es inversamente proporcional al horizonte de tiempo en que se puede mantener una producción estable
El factor multiplicador de productividad como función del tamaño del caserón aumenta proporcionalmente con el número de caserones disponibles
Lo anterior se explica por que los ciclos productivos disminuyen también con el tamaño de los caserones

## Slide 11: Efecto de Esterilización de Caserones
A menor tamaño de caserones menor es la influencia de caserones activos con respecto a los circundantes
Lo anterior influye en la utilización del cuerpo mineralizado y por lo tanto en el rendimiento económico del yacimiento
Caserones disponibles
Para producir

## Slide 12: Rendimiento de un Sistema Minero
Un tamaño menor de caserón permitiría aumentar la disponibilidad del cuerpo mineralizado para realizar aumentos de producción
Problemas
  A menor tamaño de caserón existirá un ramp up más lento
  A menor tamaño de caserón el costo unitario de producción por caserón aumenta

## Slide 13: Preparaciones para Diferentes Tamaños de Caserones

## Slide 14: Programas de Producción Para Caserones Individuales

## Slide 15: Productividad y Tiempo de Ciclo de Preparación y el Tamaño de Caserón
Un mayor tiempo de ciclo de preparación implica que el cuerpo mineralizado está teniendo una baja disponibilidad

## Slide 16: Productividad de Sistema Minero como Función del Diseño de Caserones