## Slide 1: Fundamentos de Block/ Panel Caving

## Slide 2: Block and panel caving
Block caving – Método de explotación masivo en la cual un bloque de mineral en algunos casos representando el area basal del cuerpo mineralizado se corta en su base y luego a partir de la extracción se produce la propagación del hundimiento
Panel caving – es una forma del método de hundimiento en que bloques consecutivos se hunden en forma continua de modo de evitar la dilución latera y los esfuerzos de relajación producidos en el método convencional de block caving.

## Slide 3: Sistema Minero de Block Cave
Caving
Undercut Drilling
Undercut Level
Production Level
Haulage Level
Ventilation Level
2nd Haulage
Crusher
Tipping point
Draw Point
Secondary Breakage
Ore Passes
Feeder
Grizzly
Conveyor

## Slide 4: Caracteristicas del Método
Utilizado por las minas subterráneas más grandes del mundo
Alta producción: 5,000 to 45,000 tpd
El menor costo de producción por tonelada
Excelente productividad por persona y equipos
Se puede automatizar
Posee una bajo grado de selectividad
Se requiere de una fuerza de trabajo con conocimiento de las labores subterráneas

## Slide 5: Block Caving
Cuerpos masivos con una proyección en planta suficiente para inducir el hundimiento de la roca
La roca mineralizada a hundir debe ser medianamente competente 3A-4A
La roca estéril de techo debe ser hundible
La roca de caja puede ser competente como en el caso de pipas diamantiferas
Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal 4-12 m. El hundimiento se propaga en la medida que la roca es extraída del hundimiento utilizando la infraestructura de producción
Productividad 12000 a 48000 tpd
Dilución 20%
Recuperación 75%
Costo 2.1-5$/t
Notes: Página <number>
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas

## Slide 6: Why is Block Caving relevant?
El Salvador
Andina
El Teniente
Bingham Canyon
Chuquicamata
Freeport_DOZ
RTZ_Argyle
De Beers-Finsch
RTZ_Northparkes
Philex_Padcal
RTZ_Palabora
De Beers-Premier
IVANHOE
New Mines
Mines in operations 2003
Henderson

## Slide 7: Algunos Indicadores

## Slide 8: Evolution of daily production rates at selected large underground mines
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
2040
YEAR
TONNES PER DAY
Bingham Canyon
Climax
Salvador
Kiruna
Mount Isa
San Manuel
El Teniente
Miami
Ridgeway
Emergence of modern mining
geomechanics. Founding of
ISRM
International
Caving Study
Imperial College
underground
excavations project
Olympic Dam
Andina
Freeport IOZ/DOZ
Henderson
Malmberget
Palabora
Premier
Kidd Creek
Brown (2004)

## Slide 9: Evolution of maximum mining depth for selected mines
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
2040
YEAR
DEPTH (m)
Mount Isa
Andina
Ridgeway
Palabora
Kidd Creek
Bingham Canyon
Freeport (DOZ)
Kiruna
Olympic Dam
Emergence of modern mining
geomechanics. Founding of
ISRM
International
Caving Study
Imperial College
underground
excavations project
El Teniente
Henderson
Salvador
Brown (2004)

## Slide 10: Modelo Conceptual

## Slide 11: Parámetros considerados por diferentes métodos de clasificación de rocas (Flores & Karzulovic 2003a)

## Slide 12: Caracterización Geotécnica (Flores & Karzulovic 2003a)

## Slide 13: Caracterización Geotécnica (Flores & Karzulovic 2003a)

## Slide 14: Caracterización Geotécnica (Flores & Karzulovic 2003a)

## Slide 15: Fundamentos del Método
Hundibilidad
Flujo gravitacional
Geomecánica
Diseño
Planificación

## Slide 16: Hundibilidad
A menudo mide en forma cualitativa si un cuerpo hundirá o no y en que forma lo hará
Parámetros interesantes son los siguientes:
  Hundirá?
  Qué área es necesario abrir para inducir el hundimiento- Radio Hidráulico Crítico
  A que velocidad se propagará el hundimiento

## Slide 17: Estados de Caving
Stress Caving, es el estado del caving cuando se encuentra en propagación a superficie
Subcidence Caving, cuando el caving se produce en contra de un área previamente hundida

## Slide 18: Relation between H and B in block and panel caving mines
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
F
O
O
T
P
R
I
N
T
W
I
D
T
H
(
m
)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
B
L
O
C
K
H
E
I
G
H
T
(
m
)
H
=
2
B
H
=
B
Flores et al (2004a)
Difficult connection to surface
Connection to surface
Easy connection to surface

## Slide 19: Modelo Idealizado de Inducción de Hundimiento (after Voegele et al 1978)

## Slide 20: Evolución del Hundimiento en Altura
Corte inicial define una excavación tabular la cual induce el hundimiento por efecto viga y el modo de falla es básicamente por tracción.
La geometría del frente de la cavidad comienza a curvarse producto de fallas por corte o cizalle
En altura sigue predominando el efecto de esfuerzos de corte actuando sobre el techo del hundimiento
Flores et al (2004b)

## Slide 21: Gráfico de Hundibilidad de Laubscher (Laubscher 1988 and Bartlett 1998)

## Slide 22: Gráfico de Hundibilidad de Laubscher – El Teniente
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mining Rock Mass Rating , MRMR
Hydraulic radius of the undercut area, HR (m)
Caving zone
Stable zone
Transitional zone
INCA OESTE SECTOR
NORTHPARKES
EL TENIENTE”S CURVE
(PRIMARY ORE)

## Slide 23: Gráfico de Mathews para Estimar Caving (Mawdesley et al 2001)
Shape Factor, S or Hydraulic Radius (in metres)
Stability Number, N

## Slide 24: Modelo Numérico Para Estimar Hundibilidad

## Slide 25: Volumen de Roca Hundida en Función del Tiempo y el Radio Hidraúlico
La velocidad de Hundimiento o Propagación del hundimiento aumenta en altura

## Slide 26: Medición de Hundibilidad a partir de TDRs Instalados en DOZ (T. Szwedzicki, 2004)

## Slide 27: Medición de Hundibilidad a partir de TDRs Instalados en DOZ (T. Szwedzicki, 2004)
Velocidad de hundimiento para diferentes tipos de roca
  for marble 0.25 to 1.10 m per day
  for magnetite skarn 0.15 to 0.95 m per day
  for forterite skarn 0.08 to 0.30 m per day.
Razón de Hundimiento

## Slide 28: Caving propagation factor (CPF) (Flores, 2003)
S1 y S3 se determinan de modelos numéricos, los otros parámetros de la caracterización de la roca
(Flores et al 2004b)

## Slide 29
Ejemplo de Estimación de S1 y S3

## Slide 30: CPF para un Determinado Macizo Rocoso

## Slide 31: CPF para Ditintos Macizos Rocosos

## Slide 32: CPF para Sector Inca Salvador (Flores et al 2004b)

## Slide 33: Ilustración de Hundimiento y su conección con un rajo
CAVING INITIATION
CAVING WITHOUT CONNECTION
CAVING WITHOUT CONNECTION
CONNECTION TO THE PIT BOTTOM
TRANSITIONAL CAVING
STEADY-STATE CAVING
(Flores & Karzulovic 2003b)