## Slide 1
Simulación geoestadística: conceptos y algoritmos

## Slide 2
Límites del kriging
el kriging suaviza: el mapa de los valores estimados es más regular que el mapa de los valores verdaderos
la intensidad del suavizamiento depende de la densidad del muestreo
la varianza de kriging no mide todas las fuentes de incertidumbre (no toma en cuenta el efecto proporcional)
 no se puede predecir la ocurrencia de valores extremos
 no se puede trabajar sobre el mapa de valores estimados como si se trataran de los valores verdaderos

## Slide 3
Principios de la simulación (1)
Construir mapas de valores que reproducen la variabilidad real de la variable en estudio (histograma, variograma, distribución espacial...)
 cada mapa representa un escenario posible
 uso de las simulaciones
análisis de riesgo: escenario más optimista / pesimista
estimación: promediar los escenarios
medición de la incertidumbre: qué tan distintos son los escenarios
cambio de soporte: rebloquear los valores en cada mapa simulado

## Slide 4
Principios de la simulación (2)
La simulación se basa en la interpretación de la variable regionalizada como una realización de una función aleatoria
 consiste en construir otras realizaciones de esta misma función aleatoria
 para ello, es preciso conocer la distribución espacial de la función aleatoria, es decir, el conjunto de las distribuciones de probabilidad de múltiples puntos:
distribución marginal (histograma)
distribuciones bivariables
distribuciones trivariables, ...
 conocer el valor de la media y el variograma es insuficiente

## Slide 5
Principios de la simulación (3)
Noción de “fluctuaciones ergódicas”
Una función aleatoria es ergódica si las estadísticas experimentales (histograma, variograma, etc.) calculadas sobre una realización particular, convergen hacia las estadísticas del modelo cuando el dominio se vuelve muy grande.
Problema: el dominio simulado siempre está acotado
Por lo tanto, se espera observar discrepancias (“fluctuaciones ergódicas”) entre las estadísticas experimentales y aquellas del modelo teórico. Para el variograma, las fluctuaciones son pequeñas cerca del origen y se vuelven considerables para distancias mayores que la mitad del diámetro del campo.

## Slide 6
Simulación condicional vs. no condicional
Para que sea realista, es deseable que cada mapa respete los valores conocidos en los sitios de muestreo
 simulación “condicional”
 consiste en reproducir la distribución espacial a posteriori, i.e. condicional a los datos disponibles o “local”
La simulación no condicional busca solamente construir mapas que tienen la misma variabilidad que la variable en estudio, pero sin tomar en cuenta los valores muestreados.
 busca reproducir la distribución espacial a priori

## Slide 7
Distribución a priori / a posteriori
La distribución a priori corresponde a la distribución global de los valores de la variable regionalizada, sin tomar en cuenta la existencia de datos cercanos
 histograma, variograma, etc.
La distribución a posteriori (condicional o local) describe el conocimiento o, equivalentemente, la incertidumbre que tenemos sobre la variable
lejos de los datos: distribución a posteriori = distribución a priori
en un sitio con dato: no hay incertidumbre
en un sitio cercano a un dato: la distribución a posteriori tiene menos dispersion que la distribución a priori

## Slide 8
Ilustración: perfiles de leyes
realidad
kriging
simulación condicional

## Slide 9
Los aspectos del problema de la simulación
2) Tener herramientas para inferir un modelo y validarlo
3) Construir mapas correspondientes a un modelo de distribución
4) Condicionar los mapas a los datos disponibles
1) Definir un modelo de distribución espacial
En este curso, el primer punto se restringe al modelo multigaussiano.

## Slide 10
Modelo multigaussiano
 modelo que es lejos el más sencillo de todos
Definición: una función aleatoria {Y(x), x  Rd} tiene una distribución multigaussiana si toda combinación lineal ponderada de sus valores sigue una distribución Gaussiana.
 esto requiere en particular que el histograma sea Gaussiano
 el modelo posee propiedades interesantes:
se caracteriza por sus dos primeros momentos (media y variograma)
cualquier variograma es compatible con la distribución multigaussiana
el teorema del límite central facilita la búsqueda de algoritmos de simulación

## Slide 11
Distintos modelos de distribución espacial

## Slide 12
¿Cómo validar la calidad de un algoritmo de simulación?
comparar el histograma y el variograma de un conjunto de realizaciones con el modelo (a causa de las fluctuaciones, no se debe considerar cada variograma por separado, sino que el promedio sobre todas las realizaciones)
Estudio de las estadísticas experimentales de las realizaciones
examinar otros parámetros (madograma, variogramas de indicadores, etc.)
Estudio de las fluctuaciones ergódicas
Las fluctuaciones observadas deben ser compatibles con aquellas esperadas en el modelo. En el caso del modelo multigaussiano, para un dominio simulado V:
Kh(.) es el covariograma geométrico de la intersección de V con Vh (dominio V trasladado por el vector h)

## Slide 13
Pasos a seguir para la simulación
1) Transformación de los datos a valores Gaussianos
2) Verificación del carácter bigaussiano; análisis variográfico de la Gaussiana
3) Simulación de la función aleatoria Gaussiana
elección de un algoritmo de simulación
construcción de varias realizaciones
condicionamiento a los datos Gaussianos disponibles (si el algoritmo no lo hace directamente)
4) Transformación Gaussiana inversa, para volver a la variable original

## Slide 14
Generación de números aleatorios

## Slide 15
Introducción
Problema: generar números que puedan ser considerados como realizaciones de una variable aleatoria con una distribución de probabilidad dada.
Del punto de vista computacional, todos los métodos de simulación de números “al azar” generan secuencias periódicas. Por lo tanto, se contenta con generar una sucesión de números “seudo-aleatorios”, cuyo período es suficientemente largo para que presenten, para el usuario, todas las características de números al azar.

## Slide 16
Simulación de números uniformes en [0,1] (1)
Método de las congruencias o método multiplicativo
La densidad de probabilidad de una variable U uniforme en [0,1] es:
Este método se basa en dos naturales: el “multiplicador” a y el “modulo” m, tal que a  [2, m – 1]. Se genera una sucesión {xp, p  N} entre 0 y m – 1 al plantear:
(número de “semilla”)
luego se define como valores simulados de U:
{up = xp / m, p  N}

## Slide 17
Simulación de números uniformes en [0,1] (2)
Ejemplos
m = 7 y a = 5 : x0 = 1, x1 = 5, x2 = 4, x3 = 6, x4 = 2, x5 = 3, x6 = 1, x7 = 5,...
m = 11 y a = 5 : x0 = 1, x1 = 5, x2 = 3, x3 = 4, x4 = 9, x5 = 1, x6 = 5, x7 = 3…
m = 10 y a = 3 : x0 = 1, x1 = 3, x2 = 9, x3 = 7, x4 = 1, x5 = 3…
Para que la sucesión de números simulados tenga el periodo máximo (m – 1), se requieren las siguientes condiciones:
m es un número primo
(m – 1) / 2 es un número primo
Por ejemplo, a = 100 000 y m = 50 041 463 verifican estas tres condiciones

## Slide 18
Simulación de una distribución cualquiera (1)
Método de la inversión o de la anamorfosis uniforme
Se busca simular una variable aleatoria X con función de distribución
Sea U una variable uniforme en [0,1], entonces
es decir, F-1(U) tiene la misma distribución que X
Este método sólo requiere que la función F sea invertible y permite simular una variable cualquiera a partir de una variable uniforme.

## Slide 19
Simulación de una distribución cualquiera (2)
Ejemplo: distribución exponencial
F(x) = 1 – exp(– x) para x  0
Se tiene F(X) = U, o sea X = – ln(1 – U)

## Slide 20
Simulación de una distribución cualquiera (3)
Método de aceptación y rechazo
Se busca simular una variable aleatoria X de densidad de probabilidad f(x). Se supone que se conoce una densidad g(x) y una constante C tal que
El método de aceptación y rechazo consiste en generar puntos (X,Y) uniformes en el área bajo la curva C  g(x), planteando
X variable aleatoria de densidad de probabilidad g(x)
Y = U  C  g(X) con U variable aleatoria uniforme en [0,1]
Luego, se eliminan los puntos (X,Y) que no están en el área bajo f. Se muestra que la abscisa X de los puntos no rechazados sigue la distribución que se busca simular. Para limitar el número de intentos, hay que tomar la menor constante C posible.

## Slide 21
Simulación de una distribución cualquiera (4)
Ejemplo: distribución Gaussiana

## Slide 22
Simulación de una distribución cualquiera (5)
Simulación por iteraciones markovianas
El principio consiste en construir una sucesión de estados aleatorios {Xp, p  N} cuya distribución converge hacia la distribución de probabilidad  que se desea simular. En lo siguiente, se denota como I el conjunto de los valores posibles de estos estados y se supone que este conjunto es finito o numerable.
Hipótesis
El estado Xp sólo depende del estado anterior Xp-1 (cadena de Markov)
La cadena es homogénea, es decir, la matriz de probabilidades de transición P entre un estado y el estado siguiente es estacionaria (no depende del orden p)
La matriz de transición P(p+1) entre un estado y un estado separado por p+1 se calcula por recurrencia:

## Slide 23
Simulación de una distribución cualquiera (6)
La cadena es irreductible, o sea, todos los estados pueden comunicar entre sí:
La cadena es aperiódica
tiene 1 como mayor denominador común
La distribución  que se busca simular es invariante por la matriz de transición P de la cadena, es decir, si Xp sigue la distribución , entonces lo mismo pasa con Xp+1. Esto se traduce por:
Bajo estas condiciones, se establece que  es la distribución asintótica de Xp, independientemente del estado inicial X0 (se dice también que  es el límite ergódico de la matriz de transición P).

## Slide 24
Simulación de una distribución cualquiera (7)
Construcción de la matriz de transición P
Se considera una matriz Q irreductible, tal que
Existen varias maneras de definir la matriz P
algoritmo de Metropolis-Hastings:
algoritmo de Barker:
a)
b)

## Slide 25
Simulación de una distribución cualquiera (8)
Ejemplo: distribución de Poisson de parámetro 
Se considera la siguiente matriz Q
1) inicialización: i = 0
2) simular una variable aleatoria  igual a
–1 con la probabilidad
+1 con la probabilidad
0 con la probabilidad complementaria Pii
3) plantear i = i +  y volver en 2)

## Slide 26
Distintos algoritmos de simulación de funciones aleatorias multigaussianas

## Slide 27
Algoritmo secuencial (1)
Supongamos que se busca simular los valores de una función aleatoria Gaussiana {Y(x), x  Rd} de variograma (h) en los sitios {x1,... xn} del espacio. La simulación secuencial se realiza de la siguiente manera:
1) simular un valor Gaussiano U1 (media 0, varianza 1) y plantear Y(x1) = U1
2) para cada i  {2,... n}, plantear
donde YSK(xi) es el kriging simple de Y(xi) a partir de los valores previamente simulados {Y(x1),... Y(xi-1)}
SK(xi) es la desviación estándar de kriging
Ui es un valor Gaussiano independiente de U1,... Ui-1

## Slide 28
Algoritmo secuencial (2)
En cada etapa, se simula el valor en un sitio y se agrega el valor simulado a los datos condicionantes para simular los sitios siguientes.
Se demuestra que el conjunto de valores simulados {Y(x1),... Y(xn)} tiene una distribución multigaussiana, con media 0 y variograma (h)
 se obtiene una simulación de la función aleatoria en los sitios {x1,... xn}
 método “secuencial”
 en teoría, se puede aplicar a la simulación de cualquier modelo variográfico
 se requiere usar un kriging simple (de media conocida = 0). De lo contrario, no se logra reproducir correctamente el variograma

## Slide 29
Algoritmo secuencial (3)
Pros
método sencillo y fácil de ejecutar
permite refinar una simulación existente (aumentar la resolución)
permite realizar directamente simulaciones condicionales a un conjunto de datos: se considera estos datos como si fueran valores ya simulados

## Slide 30
Algoritmo secuencial (4)
Contras
método lento: el sistema de kriging se vuelve cada vez más grande a medida que se desarrolla la simulación
a veces, problemas numéricos cuando se trata de simular un variograma muy regular en el origen (matrices de kriging casi-singulares)
 en la práctica, se restringe los valores condicionantes (datos iniciales + valores previamente simulados) a los más cercanos del sitio a estimar, es decir, se usa una vecindad móvil.
 fuente de imprecisión, que requiere ciertos “trucos” para minimizar sus efectos:
aleatorización del orden de los sitios a simular, para evitar artefactos
grillas múltiples: simular en una malla amplia, luego refinar

## Slide 31
Algoritmo secuencial (5)
Ejemplo
Simulación de una función aleatoria Gaussiana de variograma esférico + pepa en un dominio de 400 × 400: variogramas de 100 realizaciones
20 valores condicionantes
100 valores condicionantes

## Slide 32
Método de descomposición matricial (1)
Se busca simular los valores de una variable {Y(x), x  Rd} de variograma (h) y covarianza C(h) = 1 – (h) en los sitios {x1,... xn} del espacio. Se introduce la matriz de varianza-covarianza de los valores en estos sitios:
 = [C(xi – xj)]i,j = 1...m
Se usa la descomposición de Cholewski (Lower-Upper) :
Finalmente, se plantea:
donde X = [Xi]i = 1... m es un vector de variables Gaussianas independientes N(0,1)
Y = [Y(xi)]i = 1... m son los valores simulados en los sitios {x1,... xn}

## Slide 33
Método de descomposición matricial (2)
Pros
método teóricamente correcto, se aplica a cualquier variograma y no comete imprecisiones
se puede adaptar a la simulación condicional a un conjunto de datos
Contra
la descomposición de Cholewski es muy lenta cuando el número de sitios a simular es importante (> 1000)
una vez que se tiene la descomposición de Cholewski, se puede calcular numerosas realizaciones muy rápidamente

## Slide 34
Método de descomposición matricial (3)
Ejemplo
Simulación de una función aleatoria Gaussiana de variograma esférico + pepa en un dominio de 400 × 100 (malla cada 4m): variogramas de 100 realizaciones

## Slide 35
Método espectral continuo (1)
Teorema de Bochner
Toda función de covarianza C(h) continua en Rd es la transformada de Fourier de una medida  positiva integrable:
T: frecuencia aleatoria en Rd de distribución (dt)/2
: fase aleatoria de distribución uniforme en [0,2[
Principio
Se plantea

## Slide 36
Método espectral continuo (2)
Para obtener una simulación a la vez ergódica y multigaussiana, hay que sumar numerosas simulaciones independientes
método extremadamente rápido
Pros y contras
a veces, dificultad de explicitar la medida espectral 
mientras más rápido decrece C(h) en la vecindad del origen, más componentes elementales se debe sumar (a veces, varios cientos de miles)

## Slide 37
Método de bandas rotantes (1)
Principio
Simplificar el problema de la simulación en espacios multidimensionales, usando simulaciones unidimensionales y “esparciéndolas” al espacio 2D o 3D:
donde
Y(x) = Y(1)( < x | u > )
Y(1) es una función aleatoria unidimensional
u es un vector del espacio Rd
< x | u > es la proyección del sitio x en la recta orientada por u

## Slide 38
Método de bandas rotantes (2)
Función aleatoria en 1D
Esparcimiento a 2D

## Slide 39
Método de bandas rotantes (3)
Relación entre las covarianzas en 1 y d dimensiones
Cd(h)  C1( < h | u > )
Esta covarianza se vuelve isótropa si se sortea la dirección de u al azar, o sea, se reemplaza el vector determinístico u por un vector aleatorio U:
Sean C1 la covarianza de Y(1) y Cd la covarianza de Y(x). Se tiene:
Cd(h)  E { C1( < h | U > ) }
La aplicación C1  Cd es biyectiva, de modo que se puede simular un proceso multidimensional de covarianza Cd con ayuda de un proceso unidimensional de covarianza C1 y una dirección aleatoria, gracias a la fórmula de esparcimiento.

## Slide 40
Método de bandas rotantes (4)
Paso de R3 a R
La relación entre C1 y C3 es muy sencilla:
Paso de R2 a R
La relación entre C1 y C2 es compleja
A menudo, se prefiere “sumergir” R2 en R3 (simular una planta en 3D)

## Slide 41
Método de bandas rotantes (5)
Ejemplo 1: covarianza esférica en R3
Covarianzas en 1D y 3D
Función aleatoria en 1D

## Slide 42
Método de bandas rotantes (6)
Ejemplo 2: covarianza exponencial en R3
Covarianzas en 1D y 3D
Función aleatoria en 1D

## Slide 43
Método de bandas rotantes (7)
Tal como en la simulación espectral, para obtener una simulación ergódica y multigaussiana, hay que sumar numerosas simulaciones independientes.
calcular la covarianza C1 asociada a Cd
Algoritmo final
simular Yi(1), función aleatoria unidimensional de covarianza C1
simular una dirección ui uniforme o “regular” en Rd
para i = 1... N:
plantear

## Slide 44
Método de bandas rotantes (8)
en R2: se puede tomar direcciones regulares
Elección de las direcciones
en R3: varias alternativas existen
direcciones “al azar” (uniformes en la esfera)
direcciones regulares (máximo = 15)
direcciones equi-distribuidas (casi regulares)
Número de direcciones
Se aconseja tomar varios centenares de direcciones, o incluso varios miles.

## Slide 45
Método de bandas rotantes (9)
300 direcciones uniformes
300 direcciones equi-distribuidas

## Slide 46
Método de bandas rotantes (10)
Ejemplo 1: simulación de una función aleatoria de covarianza esférica en R3

## Slide 47
Método de bandas rotantes (11)
Ejemplo 2: simulación de una función aleatoria de covarianza esférica en R2

## Slide 48
Método de bandas rotantes (12)
Aplicación
Simulación de una función aleatoria Gaussiana de variograma esférico + pepa en un dominio de 400 × 400: variogramas de 100 realizaciones
1000 rectas equi-distribuidas

## Slide 49
Condicionamiento a un conjunto de datos

## Slide 50
Condicionamiento directo o por kriging
método secuencial
Dos métodos permiten obtener directamente simulaciones condicionales:
método de descomposición matricial
Para todos los otros métodos, se generan simulaciones no condicionales, luego se aplica un kriging para condicionarlas a un conjunto de datos.
La simulación se dice condicional cuando restituye los valores de los datos en los sitios de muestreo.

## Slide 51
Condicionamiento por kriging (1)
YKS(x) es el kriging simple a partir de los datos condicionantes
donde
YS(x) es una simulación no condicional en el sitio x
Este método es válido cuando se simula una función aleatoria multigaussiana
Una simulación condicional se obtiene al plantear:
YSKS(x) es el kriging simple de la simulación no condicional a partir de sus valores en los sitios de muestreo

## Slide 52
Condicionamiento por kriging (2)
tiene una distribución multigaussiana
En la práctica, basta con realizar un solo kriging, al escribir
Demostración: establecer que YSC cumple con las siguientes propiedades:
tiene esperanza 0
tiene la misma covarianza que Y(x)
restituye los valores de los datos en los sitios de muestreo
Lejos de los datos, el condicionamiento es inactivo: la simulación condicional coincide con la simulación no condicional.

## Slide 53
Bibliografía
Chilès J.P. and Delfiner P., 1994, Using FFT techniques for simulating Gaussian random fields, in Proceedings of the conference in mining geostatistics, Berg-en-dal, South Africa, 19-22 September 1994.
Davis M., 1987, Production of conditional simulations via the LU triangular decomposition of the covariance matrix, Mathematical Geology, Vol. 19, n°2, p. 91-98.
Gómez-Hernández J. J. and Cassiraga E. F., 1994, Theory and practice of sequential simulation, in M. Armstrong and P. A. Dowd (eds.), Geostatistical simulations, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland, p. 111-124.
Lantuéjoul C., 1994, Non conditional simulation of stationary isotropic multigaussian random functions, in M. Armstrong and P. A. Dowd (eds.), Geostatistical simulations, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland, p. 147-177.
Matheron G., 1973, The intrinsic random functions and their applications, Advances in Applied Probability, Vol. 5, p. 439-468.
Shinozuka M. J. and Jan C. M., 1972, Digital simulation of random processes and its applications, Journal of sound and vibrations, Vol. 25, nº1, p. 111-128.