## Slide 1: Modificaciones del Quimostato
Cultivo continuo de células inmovilizadas
Cultivos de Perfusión-Recirculación de Células
Reactores en Serie

## Slide 2: Cultivo continuo de células inmovilizadas
Células inmovilizadas: son las células físicamente confinadas o localizadas en una región definida del espacio con retención de su actividad catalítica y, si es posible o necesario de su viabilidad, pudiéndose usar en forma repetitiva o continua.
Uso: Producción de vinagre por el proceso Shutzenbach (1823)
    Tratamiento de efluentes (biofiltros y lodos activados)
    Cultivo de células mamíferas

## Slide 3: Cultivo continuo de células inmovilizadas (cont..)
Ventajas
Se pueden alcanzar elevadas concentraciones celulares  Altas productividades por unidad de volumen.
Se pueden eliminar las etapas de separación desde el medio líquido después de la fermentación  Reducción de costos.
Permite trabajar a velocidad de dilución mayores que la velocidad critica (Dc). ¿ Por qué?

## Slide 4: Soportes utilizados en la inmovilización de células
Producto | Microorganismo | Soporte
Ac.acético | Acetobacter sp | Viruta de Madera
Etanol | S. cereviasiae | Alginato de calcio
Hidrógeno | Anabaena cilindrica | Vidrio Poroso
Anticuerpos monoclonales | Hidridoma | Alginato polilisina
Tratam aguas residuales | Cultivo mixto | Antracito

## Slide 5: Métodos de Inmovilización de Células.
Método | Descripción
Adsorción superficial Vidrio, virutas de madera, resinas de intercambio, celulosas, sílica activada. | Adherencia de las células a la superficie del soporte inerte. Las células permanente vivas y activas. Es una adherencia débil y que está limitada por el área del soporte. Puede ser natural o inducida
Autoagregación | Las células se unen entre si sin la participación de un soporte sólido, formando agregados celulares. Puede ser natural o inducida

## Slide 6: Métodos de Inmovilización de Células.
Método | Descripción
Confinamiento mediante barrera | Contención de las células por medio de una barrera semipermeable, que permite el paso selectivo de los nutrientes y productos de metabolismos celulares. Microencapsulación, emulsificación, membranas de microfiltración, ultrafiltración y dialisis.
Atrapamiento en matriz porosa Cerámicas, carbón activado, vidrio poroso, agar, alginato de calcio | Las células son atrapadas en una matriz porosa, polimérica que las retiene. En dichas matrices tanto los nutrientes como los productos pueden atravesarlas.

## Slide 7: Tipo de Bioreactores
Tipo | Descripción
Tubular | Lecho Fijo Lecho Fluidizado
Mezcla por Agitación | Quimostato
Reactores de Fibra Hueca | 

## Slide 8: Cultivo continuo de células inmovilizadas
Tener células inmovilizan que no salen del reactor:
  Xs: células suspendidas
  Xim: células inmovilizadas

Supuesto:
Para las células inmovilizadas la velocidad de crecimiento será igual que las células suspendidas im = 

## Slide 9
Efectos difusionales
Debido a que las células se encuentran inmovilizadas se presentan resistencia a la transferencia de masa.
Dicha resistencia se puede evaluar en base a un “Factor de efectividad”, T
T= 1 Sin limitación
T= 0 Alta limitación, las células adheridas no aportan dado que cuesta mucho que los nutrientes y/o productos difundan

## Slide 10: Balance de células
Células entran – Células que salen + Crecimiento celular –
Muerte celular = Acumulación Celular
Suponiendo que :
  La entrada es estéril, xo = 0
  La velocidad de muerte es despreciable,  << 
  Estado estacionario y volumen constante
Supuesto:
Las células en solución dan células en solución
Las células inmovilizadas dan células en suspensión que se extraen del medio, de manera que xim se mantiene constante

## Slide 11
Con esto el balance de masa queda de la siguiente forma:
[2.3]
De aquí, despejando
[2.4]
Aquí
D ≠ 
Específicamente
D > 

## Slide 12: Balance de Sustrato limitante
SSustrato entran – Sustrato salen - Sustrato consumido crecimiento – Sustrato utilizado mantención – Formación de producto = Acumulación de Sustrato
 La velocidad de mantención es despreciable, m <<  / Yx/s
 No hay productos asociados al crecimiento, qP= 0
 Estado estacionario,

## Slide 13
DDividiendo por V y reagrupando
[2.7]
DDividiendo por xs la ecuación [2.7] se tiene:
[
Luego
[2.8]

## Slide 14
Utilizando un modelo de crecimiento tipo Monod y la ecuación [2.8]
[
[2.9]

## Slide 15
Sin células Inmovilizada
Con células Inmovilizada
Sin limitaciones Difusionales
Con limitaciones Difusionales
Velocidad de Dilución, D, hr-1

## Slide 16: Recirculación de Células
Cultivos de Perfusión
Uso : Cultivo de células animales

## Slide 17
LLa concentración de células siempre puede aumentarse recirculando al reactor parte de la biomasa existente en la corriente de productos.
VVentajas
PPermite mantener un inóculo constante
AAlta concentración de células
MMayor estabilidad y menor efecto de las perturbaciones
DDrástico incremento en la productividad
Recirculación de Células
“c” es un factor de concentración, c> 1
“” es una fracción del flujo F que se recircula, 0<

## Slide 18
Recirculación de Células
“c” es un factor de concentración, c> 1
“” es una fracción del flujo F que se recircula, 0<
Separador que separa sólo y parcialmente las células

## Slide 19
Zona del Balance
“c” es un factor de concentración, c> 1
“” es una fracción del flujo F que se recircula, 
Nótese que la corriente de reciclo contiene sustrato, en igual concentración que la que sale del reactor, debido a que el separador tiene efecto sobre sustrato.

## Slide 20: Balance de células
CCélulas entran – Células que salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación Celular
SSuponiendo que :
 La entrada es estéril, xo = 0
 La velocidad de muerte es despreciable,  << 
 Estado estacionario y volumen constante
:
[3.2]

## Slide 21
Dado que c>1 y 0< (1+c* D >
Dividiendo por V
Reordenando
Luego
[3.3]

## Slide 22: Balance de Sustrato limitante
SSustrato entran – Sustrato salen - Sustrato consumido crecimiento – Sustrato utilizado mantención – Formación de producto = Acumulación de Sustrato
Supuestos
 La velocidad de mantención es despreciable, m <<  / Yx/s
 No hay productos asociados al crecimiento, qP= 0
 Estado estacionario,

## Slide 23: Balance de Sustrato limitante (cont..)
CCon esto se tiene que:
[
[3.3] en [3.6] se tiene (Probar):
[3.6]
[3.5]

## Slide 24
Utilizando un modelo de crecimiento tipo Monod (Probar)

## Slide 25
Perfiles de los cultivos de perfusión

## Slide 26
Se puede trabajar a D mayores que el Dc.
D*x
x
Curvas
A, B y C Con reciclo
D y E: sin Reciclo
Sin reciclo

## Slide 27
Ejemplo (Tarea)
Una cepa de levadura es cultivada en un fermentador de 30 lt. El sistema de separación ha sido diseñado de tal manera que se recircula el 50% del flujo de alimentación al reactor y la concentración de biomasa que se recircula es 2.4 veces la que entra al separadaor, la concentración de sustrato se mantiene igual en todas las corrientes.
La velocidad de crecimiento de esta levadura se puede representar por una expresión tipo Monod, cuyos parámetros son:
Ks = 0.05 g/l max = 0.3 hr-1 yx/s = 0.25
Calcule la concentración de biomasa y sustrato a la salida del separador. Considere que la alimentación fresca al fermentador tiene una concentración de sustrato de 10 g/l y un flujo de 20 l/hr.
Compare los valores obtenidos con un sistema sin reciclo.

## Slide 28: Indicación:
Balance de Biomasa

## Slide 29
Ejemplo
Una cepa de levadura es cultivada en un fermentador de 30 lt. El sistema de separación ha sido diseñado de tal manera que la concentración de biomasa a la salida del separador es un 30% de la biomasa que entra en éste, la concentración de sustrato se mantiene igual en todas las corrientes.
La velocidad de crecimiento de esta levadura se puede representar por una expresión tipo Monod, cuyos parámetros son:
Ks = 0.05 g/l max = 0.3 hr-1 y x/s = 0.25
Calcule la concentración de biomasa y sustrato a la salida del fermentador,. Considere que la alimentación fresca al fermentador tiene una concentración de sustrato de 10 g/l y un flujo de 20 l/hr.
Ind. Planteé un balance general de Biomasa.

## Slide 31
Comparación de los modos de operación.

## Slide 32: Cultivo en Serie

## Slide 33
La idea en colocar dos o más fermentadores en serie. De esta manera se puede:
Producir productos formados después del crecimiento (Sólo hay crecimiento en el primer fermentador)
Estudiar problemas fisiológicos interesantes (se agrega algún tipo de agente)
Cultivo en Serie

## Slide 34
Pueden producirse 2 casos:
Caso 1
Sin alimentación al segundo
reactor
En este caso F = F2
Caso 2
Con alimentación al segundo reactor
s`: es el mismo sustrato o podría ser un inhibidor o inductor

## Slide 35
Para el primer reactor
En ambos casos los balances son análogos a un solo fermentador, considerando todos los supuestos antes mencionados:
Balance Biomasa
D1 = F1/V1 = 
alance Sustrato

## Slide 36
Caso 1 Segundo Fermentador
Balance de células
Células entran – Células que salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación Celular
Suponiendo que :
 F = F2
 La velocidad de muerte es despreciable,  << 
 Estado Estacionario

## Slide 37
Si se define F/V2 = D2 (Ojo que V2≠V1)
Luego
No se cumple  = D2,
dado que hay ingreso de biomasa, generalmente D2

## Slide 38
Balance de Sustrato limitante
Sustrato entran – Sustrato salen - Sustrato consumido crecimiento – Sustrato utilizado mantención – Formación de producto = Acumulación de Sustrato
Supuestos
 La velocidad de mantención es despreciable, ms <<  / Yx/s
 No hay productos asociados al crecimiento, qP= 0
 Estado estacionario
Despejando

## Slide 39
Caso 2: Alimentación adicional en el 2 fermentador
F´ puede ser:
 Sólo sustrato, no biomasa (x’ = 0)
 Inductor, permite estudiar casos de inducción.
 Inhibidor, permite estudiar casos de represión.
Se cumple la condición que:
(Balance de Masa Global)
F2 = F + F`

## Slide 40
Balance de células
Células entran – Células que salen + Crecimiento celular – Muerte celular = Acumulación Celular
Suponiendo que :
 La corriente adicional no contiene biomasa
 La velocidad de muerte es despreciable,  << 
 Estado Estacionario

## Slide 41
Si se define D2 = (F1+ F’)/V2 (Ojo que V2≠V1)
Luego
No se cumple  = D2
Generalmente maxD2, se puede trabajar a alta velocidad de crecimiento

## Slide 42
Balance de Sustrato limitante
Sustrato entran – Sustrato salen - Sustrato consumido crecimiento – Sustrato utilizado mantención – Formación de producto = Acumulación de Sustrato
Supuestos
 La velocidad de mantención es despreciable, m <<  / Yx/s
 No hay productos asociados al crecimiento, qP= 0
 Estado estacionario

## Slide 43
Despejando

## Slide 44
Resumiendo
Balance Biomasa**
Balance Sustrato**
1er fermentador
D1 = F1/V1 = 
2do fermentador sin alimentación adicional
2do fermentador con alimentación adicional
**Recuerde los supuestos considerados

## Slide 45
Diseño Optimo
La combinación que requiere el menor volumen es:
Operar el 1er fermentador bajo sus condiciones óptimas, ie
El 2do fermentador hasta alcanzar los niveles de conversión deseados.

## Slide 46: Ejemplo 1
Si se tiene un microorganismo que sigue una cinética del tipo Monod, con los siguientes parámetros
max = 0,7 hr -1 Ks = 5 g/l Y x/s = 0,65
El flujo de alimentación es de 500 l/hr con 85 g/l de sustrato, la concentración de sustrato y biomasa a la salida debe ser de 5 g/l y 52 g/l respectivamente.
Si se utilizan 2 fermentadores continuos perfectamente agitados en serie,¿Qué tamaño debe tener cada uno de los fermentadores, si se utiliza la configuración óptima?
X2 = 52 g/l, s2=5 g/l
F = 500l/hr
so= 85 g/l
V1= ??
V2= ??
F, x1, s1

## Slide 47: Ejemplo 2
Un sistema de 2 fermentadores FPA es utilizado para la producción de un metabolito secundario. El volumen del primer reactor es de 0.5m3. El sistema está siendo operado de tal modo que en el primer fermentador sólo se produce el crecimiento de biomasa y el segundo es utilizado para la síntesis del producto. La concentración de sustrato en la alimentación es de 10 kg/m3. Los parámetros cinéticos y de recuperación son:
Y x/s = 0.5 kg/kg Ks = 1.0 kg/m3
max = 0.12 hr-1 ms = 0.025 kg/kg hr
qp = 0.16 kg/kg hr Y p/s = 0.85 kg/kg
Asumiendo que la síntesis de producto es despreciable en el primer fermentador y que el crecimiento bacteriano es despreciable en el segundo reactor. Determine:

## Slide 48
Determine:
El volumen del segundo fermentador si se desea una conversión global de sustrato superior al 95%
Concentración de producto a la salida del segundo fermentador
Si se supone que en el 1 fermentador se consume el 40% del sustrato se cumple que:
x1= 1.78 g/l s1 = 6 g/l F= 0.051 m3/hr
Salida F, x2, s2
Alimentación Fresca, F, so
Sólo crecimiento de Biomasa
Sólo Formación de Producto
F, x1, s1

## Slide 49: Comparación entre comportamiento teórico v/s comportamiento real
Fermentación e Ingeniería Metabólica

## Slide 50: Dependiendo de cual es el nutriente limitante se pueden producir diferentes desviaciones:
Carbono limitante
Nitrógeno y sulfato limitante
Potasio, magnesio y fosfato limitante
Medios complejos o indefinidos

## Slide 51: Carbono limitante
Baja tasa de dilución
Bajo tasa de dilución inferiores al 25% de la tasa de dilución crítica (Dc)
D< 0.25 * Dc = D*
No todo el carbono se utiliza en crecimiento, hay una parte (5-10%) que se utiliza en mantención. Esto implica que el término de mantención no debe depreciarse.
X: Biomasa Y: yield
- - - Ideal
D*
Alta tasa de dilución
Se producen otros metabolitos intermedios (acetato, piruvato, etanol, etc.) debido a la gran cantidad de carbono disponible, esto hace que se produzca una acumulación de ellos, pero no todo es crecimiento.

## Slide 52: Nitrógeno y sulfato limitante
Baja tasa de dilución
Hay una acumulación de carbohidratos y lípidos que no se utilizan por carencia de N y SO4-2.
Esto provoca un aumento en el tamaño de las células y se genera un incremento aparente del yield.
No hay un aumento del número de células o de las proteínas en las células.
X: Biomasa Y: yield
- - - Ideal

## Slide 53
Potasio, magnesio y fosfato limitante
Baja tasa de dilución
Comportamiento análogo al caso anterior, las células bajo condiciones de limitación de nutrientes utilizan sólo la cantidad estrictamente necesaria para su crecimiento.
K+, Mg++ y PO4-2 están directamente asociados al contenido de ácidos nucleicos. Las células que crecen a una baja velocidad necesitan menos RNA que las que crecen a una alta velocidad de crecimiento (, por lo cual se tienen más células.
X: Biomasa Y: yield
- - - Ideal

## Slide 54
Medios complejos o indefinidos
No se tiene claro cual es el nutriente limitante, según el crecimiento de los micoorganismos se producen cambios en sus necesidades.
X: Biomasa

## Slide 55: Problemas en cultivo continuo
Contaminación
Mutaciones

## Slide 56: Contaminación
Una de los principales falencias asociadas al cultivo continuo es la contaminación que aumenta su probabilidad con el tiempos.
Es posible diseñar procesos que minimicen la contaminación al máximo posible, ejemplo:
  - Trabajando a temperaturas extremas
  - pH extremos
  - Fuentes de alimentación inusuales (hidrocarburos, etanol)
  - Medios mínimos definidos
Se pueden producir tres casos:
  Que el contaminante crezca más lento que el m.o. de interés.
  Que el contaminante crezca más rápido que el m.o. de interés
  Sistema mixto

## Slide 57: El contaminante crece más lento que el m.o. de interés.
Se puede trabajar a una cualquier concentración de sustrato, inferior a S*
S*
X: Biomasa de Interés
Y: contaminante

## Slide 58: Contaminante crece más rápido que el m.o. de interés
No se puede eliminar el contaminante.
No se puede trabajar
X: Biomasa de Interés
Z: contaminante

## Slide 59: Sistema mixto
Depende de la velocidad de dilución a la que se este trabajando.
En cultivo batch cualquier m.o que tenga los nutrientes necesarios será capaz de crecer y acumularse, pero en continuo hay
Posibilidades dependiendo de la tasa de dilución.
X: Biomasa de Interés
W: contaminante
Zona en que conviene trabajar

## Slide 60: Mutaciones
La replica de DNA es un proceso complejo y de alta precisión.
  Errores 1 error en 106 replicaciones.
Ssi en un cultivo  109 células/ ml
CLos cultivos continuos son largos se puede llegar a tener un número significativo de células mutadas.
  Generalmente estas mutaciones no son dañinas, dado que puede no alterar el crecimiento.
  Si el mutante aprovecha mejor el sustrato que el m.o original, puede producirse la eliminación del m.o original
  Las mutaciones más complejas son cuando se producen pérdidas de plasmidios.