## Slide 1: Análisis estadístico de discontinuidades en roca
CI52T
Sergio Sepúlveda

## Slide 2: Análisis de Discontinuidades
Medición en terreno
Base de datos
Ploteo de planos o polos
Análisis estadístico
Definición de sets de estructuras y su orientación representativa.

## Slide 3: Representación de Discontinuidades
Rumbo
Manteo
Las discontinuidades se pueden representar gráficamente usando la proyección estereográfica, como vimos la clase pasada. Cada discontinuidad se representa por un plano.

## Slide 4: Polos de un plano
Para trabajar con un alto número de datos, es más conveniente usar los polos de cada plano. Se le llama polo de un plano a una línea normal al plano. En la proyección estereográfica, corresponde a un punto a 90º del plano medido ortogonal al rumbo.

## Slide 5: Diagrama de Polos
Una vez ingresados los datos de orientación de las discontinuidades, el primer paso es generar un diagrama de polos.

## Slide 6: Sets de Discontinuidades
En la naturaleza, es muy común que las discontinuidades de un sector tengan orientaciones preferenciales, formando sets o sistemas. Esto obedece a que los procesos de formación de discontinuidades (por ejemplo depositación sedimentaria o por falla en tracción o cizalle) está controlado por ciertas orientaciones (de depositación horizontal, dirección de esfuerzos principales, etc.).

## Slide 7: Diagrama de Contorno o Densidad
A través de métodos de contorno, en que se promedia la concentración de polos en un área dada de la red, se pueden visualizar los sets de discontinuidades más importantes. La llamada concentración de Fisher representa el % del total de polos por cada un 1% de área del círculo de referencia.

## Slide 8: Corrección de Terzaghi
Como vimos anteriormente, el espaciamiento (frecuencia) medido en terreno no es el espaciamiento (frecuencia) real de cada set. Este hecho afecta el número de discontinuidades que uno mapea y por tanto la densidad de polos, debiendo hacerse una corrección.

## Slide 9: Corrección de Terzaghi
La frecuencia real de un set está dada por:
donde  es el ángulo entre la normal al plano y la línea de mapeo (corrección de Terzaghi), medible en el estereograma.
Para un conjunto de sets, el número mapeado de discontinuidades del i-ésimo set, Ns i , en un largo de la línea de mapeo ls , está dado por
Ns i = si ls
Al aplicar la correción de Terzaghi, el número corregido de discontinuidades del set es:

## Slide 10: Factor de Ponderación
Dado que las discontinuidades de un set no son perfectamente paralelas, podemos aplicar la correción de Terzaghi a cada discontinuidad. Se le llama “Factor de Ponderación” (weighting factor) a:
Dado que para valores muy altos de  (línea de mapeo subparalelo a la discontinuidad) el valor de  se dispara, se recomienda usar un valor máximo de  de 75º (ángulo mínimo entre la línea de mapeo y la discontinuidad de 15º).

## Slide 11: Densidad Ponderada de Polos
Al aplicar la corrección de Terzaghi al conjunto de datos usando el factor de ponderación, se puede obtener un diagrama de contornos “ponderado”, que representa mejor la concentración real de discontinuidades.

## Slide 12
Sin corrección
Con corrección

## Slide 13: Distribución de Fisher
En el diagrama de contornos se observa que cada set presenta una cierta dispersión en torno a un vector “promedio”, que obedece a una distribución normal hemisférica (Fisher, 1953).

## Slide 14
El vector “promedio” o resultante R, se puede calcular a partir de propiedades de la proyección estereográfica. Por ejemplo, para una proyección en el hemisferio superior para un conjunto de discontinuidades (Goodman, 1989):

## Slide 15: Constante de Fisher
El grado de dispersión de un set con N discontinuidades se puede cuantificar a través de la constante de Fisher (1953) KF dada por:
La constante de Fisher se puede calcular tanto para el caso ponderado como no ponderado.
Mientras más alto es KF, más baja es la dispersión

## Slide 16
De acuerdo con la distribución de Fisher, la probabilidad P de que una normal (polo) tenga un ángulo menor o igual a  (en grados) con el vector promedio está dada por:
Fisher mostró también que la desviación estándar de la distribución está dada por:

## Slide 17: Selección de Sets
A partir de un diagrama de contornos, se pueden seleccionar ventanas en la zonas de mayor densidad de polos, y para esas ventanas se define el vector promedio o resultante. Al hacer esto para cada set relevante, se define una orientación representativa de cada sistema de discontinuidades, la cual se puede utilizar en análisis posteriores, por ejemplo de estabilidad de taludes o túneles.

## Slide 18
Selección de ventana y cálculo de R
Ploteo de plano representativo del set y su orientación