## Slide 1: EI1101- Introducción a la Ingeniería I
Prof: Horacio Buldrini D’Ottone
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería

## Slide 2: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO
El puente debe:
1: Soportar una carga móvil (carrito tirado por una cuerda) de 3[Kg].
2: Tener una luz de 35 [cm], con una altura libre mínima de 10 [cm]
a lo largo de toda la luz, y un ancho mínimo de 15 [cms] para que
pase el carro.
3:Contar con rampas de acceso (pueden estar aparte de la estructura).
4: Minimizar los costos.
5: Su tamaño (o el de sus partes) debe ser menor a la de los casilleros
(45x43x22 cms)

## Slide 3: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
Luz: 35 cm
Ancho: 15 cm

## Slide 4: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO
El puente debe: Ser construido sólo con el material seleccionado. La estructura debe ser: papel (tubos de ½ hoja de oficio), cartón (perfil L 1x1 20 cm.) o madera (palitos de brocheta) Para unir sólo se acepta cola fría la que será pesada y tendrá un costo de 10 []/gramo. Sólo puede usarse el material seleccionado y cola fría. El puente solo puede apoyarse de tope en las mesas. No está permitido, pegarlo o fijarlo de otra manera.

## Slide 5: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
Costos de los Materiales | 
Descripción | Costo
Madera: palitos de brocheta c/u Papel: media hoja oficio. Cartón: trozo de 20x2 cm. Cola fría: 1 gramo. | 2,5 0,5 1,0 10,0

## Slide 6: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
ETAPA DE DISEÑO
Confección de planos : Que permitan construir Que permitan cubicar → hacer la cubicación

## Slide 7: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
PLANOS
Documentos de proyecto en base a vistas isométricas (sin perspectiva): Frontal Superior o planta Lateral

## Slide 8: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
Bordes
Información
Revisiones anteriores (fecha-dibujante)

## Slide 9: Proyecto de Ingeniería 1
Escuela de Ingeniería y Ciencias- Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería
Tamaño: Libre (A4, Carta, Doble carta, etc.)
Información:
Nº Documento (ej: proyecto, sección, grupo, plano P1-S1-G04-Pl-01)
Revisión (A: interna, B: entregado a cliente, 0-para construcción, 1-2-… modificaciones)
Fecha
Proyecto
Grupo- Sección
Dibujante- Revisor
Escala
Notas