## Slide 1: Sistemas de Telecomunicaciones EL55a. Auxiliar N°3 “ Fibra Óptica y Emplames” .
Laboratorio de Telecomunicaciones
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Eléctrica

## Slide 2: ¿Qué es la fibra óptica?
Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales artificiales), del espesor de un pelo.
Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro.

## Slide 3: Diagrama básico comunicación óptica.

## Slide 4: ¿De qué están hechas?
La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena, materia prima abundante en comparación con el cobre. con unos kilogramos de vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica. Los dos constituyentes esenciales de las fibras ópticas son el núcleo y el revestimiento. el núcleo es la parte más interna de la fibra y es la que guía la luz.

## Slide 5
Estructura de la fibra óptica.
El material empleado en núcleo y manto es vidrio (o plástico). La capa es de plástico.
El núcleo tiene un índice de refracción un poco mayor que el del manto

## Slide 6: Operación de una fibra óptica.
Salto abrupto del valor del índice de refracción constante n1 del núcleo, al valor constante n2 del
manto, en la interfaz entre ambos.

## Slide 7: Tipos de fibra óptica.

## Slide 8: Características Importantes
Constante estructural, frecuencia normalizada ó V-number
Numero de Modos

## Slide 9: Fibras Multimodo.
Un modo » curso de un rayo en una fibra óptica
Cada modo = cierta cantidad de energía óptica
Una fibra multimodo puede contener más de 1000 modos (número de modos V2/2)

## Slide 10: Fibras Monomodo.
Solamente se puede propagar un modo
No existe dispersión modal
Transmisión monomodo solamente cuando λ> λ c (cut-off wavelength).
Cut-off wavelength cerca de 1200 nm.

## Slide 11: Pérdidas en una fibra óptica.
Absorción.
Absorción UV (estimulación de electrones por fotones con f UV)
Absorción IR (pérdida@9um 10E10dB/km)(vibración de moléculas)
Absorción por hidrógeno (OH)(armónicosdel pico @2.8um)
Absorción por impurezas

## Slide 12
Pérdidas en una fibra óptica.
2) Esparcimiento(Scattering).
Rayleigh scattering (proporcional con λ-4) por fluctuaciones en la composición y anisotropía de vidrio
No se puede evitar
Dispersión (scattering) en todas direcciones
Dependiente de la longitud de onda.

## Slide 13
Pérdidas en una fibra óptica.
3) Defectos Físicos
Microcurvaturas (microbending): pequeñas irregularidades, imperfecciones dentro de la fibra misma
Macrocurvaturas (macrobending): R<R0

## Slide 14
Pérdidas en una fibra óptica.

## Slide 15: Pérdidas en una Fibra Multimodo
Dispersión Modal (Pulsos) y material.
Ruido Modal
Pérdidas en una Fibra Monomodo
Dispersión por guías de onda y material

## Slide 16: Ventajas de su uso.
La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps.
Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.
Video y sonido en tiempo real.
Es inmune al ruido y las interferencias.
Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser perturbada.
Carencia de señales eléctricas en la fibra.
Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.
El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos.
La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.
Compatibilidad con la tecnología digital.

## Slide 17: Desventajas de su uso.
El costo de instalación es elevado.
Fragilidad de las fibras.
Disponibilidad limitada de conectores.
Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.

## Slide 18: Tabla Comparativa.

## Slide 19: Tabla aplicaciones

## Slide 20: Conectores.
Conectores ST
Conectores FC

## Slide 21: Conectores.
Conectores SC
Otros conectores
Conectores E2000

## Slide 22: Anexo.

## Slide 23
Si la fibra posee capa secundaria, entonces debemos extraer esta protección primero. Para ello se utiliza el FO Stripper.
Preparación de la Fibra Óptica

## Slide 24
Extraer la capa primaria mediante el FO Stripper. Se debe colocar la fibra en el orificio y luego tirar para quitar el recubrimiento primario.

## Slide 25
Una vez extraída la capa primaria de la fibra se deben eliminar los residuos de la superficie.
Para limpiar la fibra se utiliza papel especial (pañuelos ) para tareas delicadas humedecido con alcohol.

## Slide 26
Una vez limpia la fibra se debe cortar transversalmente el manto. El borde de la fibra posee en general una forma irregular, lo cual produce un comportamiento óptico anormal en esa superficie para efectos de un empalme o de colocar un bare fiber adapter.
Para realizar el corte transversal se utilizará el Fiber Cutter.
Corte de la Fibra Óptica

## Slide 27: Precauciones
ES IMPORTANTE COLOCAR LOS RESTOS DE FIBRA DESPUÉS DEL CORTE EN UN LUGARSEGURO, PUES DE QUEDAR EN LA MESA DE TRABAJO EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE ENCRUSTEN EN LA PIEL Y CAUSEN IRRITACIÓN. EN EL LABORATORIO SE DISPONDRÁ DEUN ENVASE PARA DEPOSITAR LOS RESTOS DE FIBRA.
DEBE TENERSE LA PRECAUCIÓN DE NO TOCAR EL CUCHILLO, PUES EL FIBER CUTTER ES UN APARATO COSTOSO Y DE PRECISIÓN.

## Slide 28: Empalme de Fibra Óptica.
Máquina de empalme CFS II con envoltura protectora

## Slide 29: Tipos de Empalme y Empalme Térmico.
En los enlaces de fibras ópticas se distinguen entre:
empalmes térmicos
empalmes mecánicos
conexiones enchufables
El empalme térmico se diferencia principalmente del
empalme mecánico y de la conexión enchufable en que con este procedimiento las fibras ópticas quedan soldadas entre sí de forma directa y con gran calidad
por medio de un arco voltaico o, más exactamente, de
un efluvio. De este modo, la materia de las fibras queda unida sin espacios de aire ni obstrucciones.

## Slide 30: Proceso de Empalme
El proceso de empalme consta básicamente de los
siguientes pasos:
1. Desaislamiento de los extremos de las fibras con
una herramienta de desaislar.
2. Preparación de las superficies extremas de las
fibras con un aparato seccionador.
3. Introducción de los extremos de las fibras en la
máquina de empalme y posicionamiento con él.
4. Soldadura de las fibras con ayuda de un arco
voltaico que se enciende entre dos electrodos.
5. Análisis del empalme realizado.
6. Protección y colocación de la conexión empalmada núcleo a núcleo sumamente preciso.

## Slide 31
El empalme térmico es el método más preciso y resistente para unir fibras ópticas de forma permanente.
Métodos de posicionamiento de las fibras
Los principales métodos de posicionamiento son dos:
• Posicionamiento núcleo a núcleo (activo LID)
• Ranuras fijas en forma de V (pasivo)

## Slide 32: Métodos de posicionamiento de las fibras. Evaluación de la imagen de vídeo L-PAS
El sistema LPAS(Lens Profile Alignment System) utiliza el perfil del brillo de las columnas y de las líneas de la imagen para controlar el posicionamiento de las fibras.
Perfil del brillo en dos columnas de la imagen de vídeo de un par de fibras opuestas (con desplazamiento)
Ejemplo para el brillo en dos columnas de la imagen
de vídeo en una vista de las fibras

## Slide 33: Factores que influyen en el proceso de empalme (I)
Efecto de autocentraje:
Es la tendencia provocada en las fibras por la tensión superficial del vidrio fundido de formar una unión homogénea y con el menor desplazamiento posible. Gracias a tendencia natural de las fibras, las máquinas de empalme con ranuras fijas en forma de V son capaces de conseguir una atenuación de empalme media menor de
0,05 dB si la excentricidad del núcleo de las fibras es baja (p. ej. < 0,4 µm).

## Slide 34: Factores que influyen en el proceso de empalme (II)
• Excentricidad del núcleo:
En las máquinas de empalme con ranuras fijas en forma de V, las fibras con gran excentricidad del núcleo puede dar una atenuación de empalme elevada
según la posición que tengan los núcleos de las fibras entre sí debido al desplazamiento resultante en el interior del empalme.
Fibra concéntrica y fibra con excentricidad del núcleo

## Slide 35: Factores que influyen en el proceso de empalme (III)
• Calidad de la superficie del extremo:
La calidad de la superficie del extremo de las fibras que se van a soldar influye directamente en la atenuación del empalme. Por eso, al separar fibras para el proceso de empalme, es imprescindible dejar la superficie de extremo bien limpia, sin rupturas, lisa y perpendicular al eje de la fibra.
Ejemplo de una superficie del extremo de mala calidad

## Slide 36: Factores que influyen en el proceso de empalme (IV)
Calidad de la preparación de las fibras
Al preparar las fibras para el proceso de empalme, es decir, al desaislarlas y separarlas, es fundamental asegurarse de no dañar la cubierta de vidrio. Cualquier daño en el vidrio puede provocar grietas microscópicas que, a su vez, pueden causar rupturas en las fibras al manipularlas, empalmarlas o depositarlas.
• Partículas de suciedad/restos de recubrimiento en
Las partículas de suciedad en la cubierta de la fibra o en las ranuras en V pueden provocar un posicionamiento incorrecto de las fibras. Esto puede causar una alineación desfavorable del eje de la fibra y tener un influjo en el proceso de empalme tan malo como un ángulo de corte incorrecto.
Posicionamiento de las fibras en las ranuras
en forma de V

## Slide 37: Factores que influyen en el proceso de empalme (V)
• Estado de los electrodos
Para obtener empalmes de alta calidad, es imprescindible contar con un arco voltaico reproducible y estable. El arco voltaico depende, sobre todo, del estado de los electrodos, el cual también cambia durante el funcionamiento normal debido al desgaste o al ensuciamiento, por ejemplo, con las partículas de vidrio que se evaporan durante el proceso de soldadura. Por eso es necesario limpiar los electrodos de vez en cuando (manualmente o con un arco voltaico de limpieza) o recambiarlos por completo.

## Slide 38: Máquinas de empalme (I) (Corning Cable Systems)

## Slide 39: Máquinas de empalme (II) (Corning Cable Systems)

## Slide 40: Descripción CFS II Set.

## Slide 41: Descripción CFS II Set.
Aplicación
Las máquinas de empalme CFS son apropiados especial mente para aplicaciones de fibras multimodo debido a sus ranuras en V fijas. Estas máquinas se utilizan principalmente en redes LAN y para el cableado de edificios.
Características del CFS II
• Apropiado para todas las fibras ópticas monomodo y multimodo
• Atenuación de empalme típica menor de 0,05 dB,en caso de fibras monomodo estándar y típica menor de 0,02 dB, en caso de fibras multimodo
• Proceso de empalme rápido, completamente automático con manejo por teclado
• Evaluación de imágenes de vídeo para el control del proceso de empalme y evaluación de la atenuación de empalme
• Representación de las fibras simultánea en monitor a color LCD de 4 pulgadas en dos perspectivas con un aumento de 25 y 100 veces

## Slide 42
Fuentes:
Redes de cables de fibra óptica Corning Cable Systems
Experiencia de laboratorio J Bazcur.
Autor: César Lazcano Castro
Abril 2003