## Slide 1: El VIDRIO
Profesor: Alberto Botteselle
Integrantes: Manuel Navas
Rodrigo Inostroza
Curso: EL57C

## Slide 2: ¿Que es el vidrio?
El vidrio es un material sólido amorfo, que se forma cuando materiales como la arena de sílice se enfrían rápidamente bajo una determinada temperatura, ante la cual la moléculas tienen poca movilidad

## Slide 3: Proceso de Fabricación
El vidrio se hace en un reactor de fusión, en donde se calienta una mezcla que casi siempre consiste en arena silícea (arcillas) y óxidos metálicos secos pulverizados o granulados. En el proceso de la fusión se forma un líquido viscoso y la masa se hace transparente y homogénea a temperaturas mayores a 1000º [C]. Al sacarlo del reactor, el vidrio adquiere una rigidez que permite darle forma y manipularlo.

## Slide 5: Tipos de vidrio

## Slide 6: Distintas aplicaciones del vidrio
VIDRIO DE SEGURIDAD
VIDRIO AISLANTE
VIDRIO DIELÉCTRICO
VIDRIO CONDUCTOR
VIDRIO PROTECTOR CONTRA EL SOL

## Slide 7: Propiedades de los Vidrios
No tiene ductibilidad , es duro pero fragil.
Se debe controlar la temperatura del proceso para obtener características especiales. Regulación de fuerzas internas, para obtener vidrio de extrema dureza y resistencia.
Técnica del templado

## Slide 8: Técnica de Templado
Templar un vidrio es someterlo a un calentamiento controlado y después enfriarlo rápidamente. La superficie queda en un estado permanente de compresión, de modo que las fuerzas que se apliquen al objeto tendrán que vencer primero las tensiones de comprensión

## Slide 9: Propiedades en los vidrios
Viscosidad
Densidad
Elasticidad
Compresibilidad
Durabilidad Química

## Slide 10: Propiedades Eléctricas
La conductividad de un vidrio depende de su composición, de su temperatura y de las condiciones atmosféricas que rodean al material.
A bajas temperaturas los vidrios multicomponentes son aislantes. A todas las temperaturas son conductores electrolíticos, y de 25 a 1,200ºC la resistividad, o resistencia a conducir la electricidad, es variable. La resistividad del vidrio disminuye rápidamente a medida que aumenta la temperatura, y por consiguiente se dice que es un semiconductor.

## Slide 11: Aplicaciones Eléctricas del Vidrio
Dieléctrico
Conductor
Aislante

## Slide 12: Aplicaciones Eléctricas del Vidrio
Dieléctricos: Se obtienen a partir de arcillas ricas en plomo y se utilizan para fabricar cintas para los condensadores electrónicos. Estos materiales necesitan una gran resistencia, por lo que se suele utilizar también vidrio de 96% de sílice y cuarzo fundido.

## Slide 13: Aplicaciones Eléctricas del Vidrio
Conductores: Para que un vidrio tenga una conductividad eléctrica apreciable, en su elaboración se tiene que elevar la temperatura a 500ºC, o recubrirlo con una película conductora de metales, óxidos alcalinos o aleaciones, en cuyo caso el que conduce es el metal que se le pone y no tanto el vidrio.

## Slide 14: Aplicaciones Eléctricas del Vidrio
Aislantes: El vidrio puede ser empleado en la construcción de aislantes eléctricos, sobre todo si son fabricados con vidrio sódico-cálcico. Esta es la principal aplicación del vidrio, por lo que se verán algunos ejemplos de aplicaciones aislantes.

## Slide 16: Ejemplos de Aislaciones
Aislador Suspendido ANSI Estándar

## Slide 17: Ejemplos de Aislaciones
Columna Aislante
Explosor de Cuernos

## Slide 18: Pruebas
Estos tipos de aislación se ven sometidas a pruebas como:
Pruebas Eléctricas:
Ensayos a frecuencia industrial en seco y bajo lluvia: Tensión máxima 500 kV.
Ensayos de perforación en aceite: Tensión máxima 200 kV.
Ensayos con impulsos tipo rayo: Tensión máxima 1.200 kV.
Ensayos de perforación con impulsos (frente escarpado): Tensión máxima 1.200 kV / 60 kj.

## Slide 19: Pruebas
Adicionalmente, estos dispositivos son sometidos a ensayos de otros tipos:
Ensayos Electromecánicos
Ensayos Mecánicos
Ensayos Termomecánicos
Ensayos Térmicos
Ensayos Dimensionales
Ensayos de Galvanizado

## Slide 20: Resumen
El Vidrio, dependiendo de sus características constructivas, y las circunstancias en las que se emplee, tiene diversas aplicaciones.
En muchos casos constituye una solución efectiva, con buen desempeño como aislante, aunque en ocasiones su resistencia mecánica pueda llevar a preferir otros materiales.