## Slide 1: ISOSTASIA
J. Campos
GF31A

## Slide 2
ISOSTASIA:
El fenómeno se observó a mediados del siglo XIX en un gran estudio en India.
La plomada no se desviaba hacia la montaña en la cantidad que se esperaba  debía existir una deficiencia de masa bajo las montañas  concepto de “raíces”.
g
Exceso de masa

## Slide 3
MODELOS DE ISOSTASIA DE PRATT y AIRY
Pratt  Utiliza el nivel de compensación constante para todos los bloques de diferente densidad que representan la corteza.
Airy  Utiliza un nivel de compensación y bloques de diferente profundidad considerando que c/u de ellos tiene densidad constante.

## Slide 4
Modelo de Pratt

## Slide 5
Modelo de Pratt

## Slide 6
 Modelo de Airy introduce el concepto de “raíces” bajo las montañas.
 Estas raíces bajo las regiones elevadas son del orden de una 5 a 8 veces la altura topográfica.
T

## Slide 7: ALTITUD

## Slide 8
Podemos definir una altitud de un punto P si consideramos cualquiera de estas 2 superficies equipotenciales. La altitud será la distancia desde ese punto a c/u de estas superficies medida a lo largo de sus normales.
Sobre el geoide esta distancia será h
Sobre el elipsoide será h’

P
h
g
h’
Superficie de la Tierra
Geoide W=W0
Elipsoide U=W0

## Slide 9
En esta definición la altitud h está medida según la vertical física.
La altitud a un punto A es la distancia h entre este punto y la superficie del geoide W=W0. Pero esta distancia no se puede medir directamente. En la práctica se determina sumando incrementos de altitud o desniveles dh medidos a lo largo de la superficie de la Tierra desde el nivel de mar hasta el punto A.
Este tipo de medidas se realizan mediante niveles y miras.
W=W0
W=W1
W=Wi
W=WN
dh
g
A

## Slide 10
La altitud así calculada se denomina altitud de desniveles sin corrección:
Dado que las superficies equipotenciales no son paralelas, la suma de los desniveles dh depende de la trayectoria seguida entre la superficie W=W0 en el punto 0 y el punto A.
En general esta suma no coincide con la altitud h. Por esa misma razón, su suma en un circuito cerrado no es nula. Si tomamos los incrementos del potencial y llamamos potencial cero a la superficie correspondiente a W=W0, el potencial en el punto A será:

## Slide 11
De donde:
El valor de WA no depende de la trayectoria seguida entre el nivel 0 y el nivel A.
Dado que el valor de WA representa una medida unívoca del potencial en el punto A, esta propiedad es la que debería poseer la altitud.
Si usamos el valor g=9.8 m s-2, tendremos un mejor valor para la altitud:

## Slide 12
En general se usa un valor promedio de g. De esta forma:
Sin embargo el problema está en cómo calcular este valor promedio de g. Este valor vendría dado por:
Pero para este cálculo se necesita conocer g(z) entre A y el nivel cero, lo que evidentemente no es posible. Además se requiere conocer de antemano h, que es precisamente lo que se pretende medir!

## Slide 13
Para resolver este problema y definir altitud con sentido y rigor científico, se introducen ciertas hipótesis  existen diferentes aproximaciones de la altitud real.
Altitud Dinámica
Se define tomando el valor de g promedio el valor de  sobre el elipsoide a la latitud 45. Este valor es 9,80629 m s-2.
Esta expresión es utilizada para medir altitudes en Meteorlogía.
Los errores introducidos son del ~ 3 m en 1000 m de desnivel.

## Slide 14
Altitud Normal
Propuesta por Molodensky y consiste en hacer la integral para el promedio de g utilizando la gravedad normal (z) en vez de g(z) y la altura HN en vez de h.
Este valor se puede aproximar por:
Donde R es el radio de la Tierra.

## Slide 15
Así las altitudes normales HN vienen dadas por:
Como en esta fórmula la altitud HN aparece también en el denominador, se procede resolviendo la ecuación cuadrática resultante o por aproximaciones sucesivas.
Tarea: Investigue que es la altitud ortométrica con aproximaciones de Poincaré y Prey (Altitudes ortométricas de Helmert).