## Slide 1: Láminas Accesorias
Los microscopios polarizantes las tienen y se insertan por encima de los objetivos
Las direcciones de vibración lenta y rápida de la lámina, conocidas e indicadas por una flecha, se insertan a 45º de los polarizadores.
La flecha en la lámina marca la dirección lenta.
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 2: Láminas Accesorias
Comúnmente son tres:
    Lámina de Yeso o rojo de 1er orden 550 nm de retardo
    Lámina de mica 147 nm de retardo
    Cuña de cuarzo con espesor variable retardos entre 0 a 3500 nm
Insertando la lámina cuando se esta observando un cristal, se puede sumar o sustraer al retardo.
Permiten la determinación de los rayos rápido (n bajo) y lento (N alto) (o direcciones de vibración), que salen del mineral.
En otras palabras permite descubrir, que dirección de vibración en el cristal, es la que viajaras más rápida, o lo que es lo mismo decir que la onda que viaja más lento sufrirá un retardo al atravesar las láminas.
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 3: Que sucede cuando insertas la lámina de yeso?
N
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 4: Que sucede cuando insertas la lámina de yeso?
N
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 5: Láminas Accesorias (ejemplo)
Usemos una lámina de 1er orden rojo (yeso)
La dirección lenta esta marcada N en la lámina
La Dirección del rayo rápido (n) || al eje de la lámina
El cristal de yeso esta orientado y su espesor es constante   = (N-n)  550nm
 Así esta tiene el efecto de retardar las ondas luminosas que vibran paralelas al rayo N 550 nm detrás del rayo n
Si la insertamos sin cristal en la platina veremos un color rojo de 1er orden en todo el campo de visión.
Fig 8-1 Bloss, Optical Crystallography, MSA
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 6: Láminas Accesorias (ejemplo)
Suponga que estamos viendo un cristal anisótropo con  = 100 nm (gris de 1er-orden) a 45o de la posición de extinción
Si Ny || Ncx  Adición
  Al salir del cristal la onda que vibró || a Ncx está 100nm por detrás de ncx , al entrar en la lámina de yeso adquiere un retardo adicional
  100 + 550  650nm
  Que color (en tu carta de colores) resultará?
  Originalmente gris 1o  2o blue
N
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 7: Láminas Accesorias (ejemplo)
Ahora rotemos la platina y el cristal sobre ella en 90o  Ny || ncx ojo que xl es igual= 100 nm
Ny || ncx Substracción
  Al salir del cristal la onda que vibró || a Ncx está 100nm por detrás de ncx , al entrar en la lámina de yeso ncx es || a Ny por lo que ncx sera retarda 550nm,
  |100 nm - 550nm|  450nm
  Que color resulta?
  1o orange
N
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 8: DETERMINACIÓN DE DIRECCIONES DE VIBRACIÓN DE UN MINERAL
1. Rote el grano hasta su extinción.
2. Rote la platina 45°, en sentido horario. El grano se mostrará brillantemente iluminado. Registre el color de interferencia exhibido y localícelo en la carta de colores, registrando su retardo.
3. Inserte la placa de yeso. La dirección del rayo lento de la placa está alineada NE-SO. ¿El color de interferencia ahora exhibido es mayor o menor que en el paso 2?, es decir, ¿ha ascendido (movido a la derecha en la carta) o ha bajado (a la izquierda en la carta)
4. Si incrementó, entonces el rayo lento de la placa es paralelo al rayo lento en el mineral, si no, si decreció, el rayo lento de la placa es paralelo con el rayo rápido del grano.
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 9: Signo de elongación
Si los cristales tienen una dimensión larga, se puede saber si el mineral es largo rápido (también denominado elongación negativa) o largo lento (elongación positiva)
La determinación del signo de elongación es a menudo sencilla en cristales prismáticos hexagonales o tetragonales y puede ayudar a la identificación de un mineral.
Largo rápido significa que el rayo rápido del mxx vibra paralelo con el largo del mxx elongado o su único clivaje, y corresponde a una elongación negativa, ya que el retardo total es menor que el exhibido antes de la inserción de la placa.
Largo lento significa que el rayo lento del mxx vibra paralelo con el largo del mxx y corresponde a una elongación positiva, ya que el retardo total es mayor que el exhibido antes de la inserción de la placa.
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 10: Signo de elongación
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 11: Angulo de extinción
Cuando el eje largo del Mx o la exfoliación son  a cualquiera de los polarizadores
Cuando la exfoliación forma un ángulo con ambos polarizadores
Cuando las exfoliaciones están orientadas simétricamente al retículo y los polarizadores
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 12: Visión Conoscópica
Se utiliza una lente condensadora bajo la platina y la lente de Bertrand sobre el analizador
Rayos de luz son refractados por la lente condensadora enfocándolos en el cristal desde muchas direcciones distintas y convergentes.
Después la luz deja el cristal y pasa por el analizador, se inserta la lente de Bertrand para reenfocar los rayos
Se obtiene Figura Interferencia
Muy provechoso para determinar propiedades ópticas de los mxs
Fig 7-13 Bloss, Optical Crystallography, MSA
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 13
Como se produce una figura de interferencia (ej. uniaxial)
Lente de
Bertrand
Muestra
(OA)
Lente
condensadora
lente Convergente fuerza a los rayos de luz a seguir diferentes caminos a través de la indicatriz
W
E-W polarizer
N-S polarizer
Que vemos??
n
n
n
n
n
n
n
n
Efectos a través de la indicatriz
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 14: Figura de Interferencia Uniaxial
Fig. 7-14
Círculos coloreados isocromas
Notar las direcciones de vibración:
   tangencial
  ' radial de magnitud variable
Cruz negra (isogiras) resultado de la unión de las zonas de extinción
Centro de la cruz (melatopo) y representa el eje óptico
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 15: Tipos de Figuras de Interferencia Uniaxial
  Centrada : La figura de interferencia no se moverá con la rotación de la platina la cruz no rota (figura de eje óptico OA) . Anillos de igual retardo, las isocromas, se producen alrededor del melatopo.
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 16: Tipos de Figuras de Interferencia Uniaxial
  descentrada : cruz se mueve E-W y N-S, pero melatopo rota alrededor del centro
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 17: Tipos de Figuras de Interferencia Uniaxial
  Melatopo fuera del campo: se ven las barras moviéndose a través del centro y siempre paralelo a N-S or E-W
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 18: Tipos de Figuras de Interferencia Uniaxial
Figura Flash : se presenta como una cruz borrosa o una mancha que llena el campo de visión según se gira la platina.
El signo óptico puede determinarse pero no es claro, ni definitivo. Mxx biaxiales también presentan figura flash, por lo que es mejor buscar una figura centrada o descentrada, uniaxial o biaxial, para determinar el signo óptico.
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 19: Determinación del Signo Óptico
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007
cristal(-) :
 > 
 oblato
cristal(+) :
 > 
 prolato
En cada caso solo hay una sección circular y su radio es siempre igual a a C
El signo óptico muestra si el rayo ordinario corresponde al rayo rápido o al lento

## Slide 20: Determinación del Signo Óptico
1) Encuentre un cristal que tenga el eje óptico (OA) vertical (normal a la platina). Como hace esto?
2) Máxima luz, inserte lente conoscópica y de Bertrand para ver la figura de interferencia
(+) crystal:
’ > 
so  faster

'

'

'

'




GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 21: Determinación del Signo Óptico
Insertando lámina de yeso en Cristales (+)  sustracción en NW & SE donde n||N
   adición en NE & SW donde N||N
  cuadrante NE (& SW) agrega 550nm
    isócroma cambia 1 orden más y Isogira agrega  rojo
  cuadrante NW & SE donde se sustrae
    cada isócroma pierde un orden
    Aprox. isogira (~100nm)
    Se obtiene 450 amarillo en NW & SE (100-550)
    y 650 azul en NE & SW (100+550)
(+) crystal:
’ > 
so  faster

'

'

'

'




add
add
sub
sub
N
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 22
(+) OA Figura con lámina
Amarillo en NW es (+)
(+) OA Figura sin lámina
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 23: Determinación del Signo Óptico
Insertando lámina de yeso en Cristales (-)
   sustracción en NE & SW donde n||N
   adición en NW & SE donde N||N
  cuadrante NW (& SE) suma 550nm
    isócroma cambia 1 orden más
  Isogira agrega  rojo
  In NE & SW where subtract
    cada isócroma pierde un orden
  Aprox. isogira (~100nm)
    Se tiene 650 azul en NW & SE
    y 450 amarillo in NE & SW
(-) crystal:
’ < 
so  slower

'

'

'

'




add
sub
add
sub
N
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007

## Slide 24
(-) OA Figura con lámina
Azul en NW is (-)
(-) OA Figura sin lámina
(same as (+) figure)
GL-45B Mineralogía de Silicatos, 2007