## Slide 1: Pórfidos Cupríferos
Auxiliar Metalogénesis
Otoño 2007

## Slide 2: ¿Qué es un pórfido cuprífero?
Yacimiento de mena de Cu-(Mo-Au) de origen hidrotermal
De alto tonelaje y baja ley
Genéticamente relacionados a complejos intrusivos

## Slide 3
Más del 50% de la producción de Cu mundial proviene de este tipo de depósitos.
Chile: 16 pórfidos cupríferos en explotación
Algunos de los más grandes del mundo: Chuquicamata y El Teniente

## Slide 4
Rocas de caja intruídas por los pórfidos pueden ser de cualquier tipo.
Mineralización primaria constituida por sulfuros en forma diseminada y en vetillas.
Zonación de alteración hidrotermal alrededor del intrusivo.

## Slide 5: Génesis
Origen magmático hidrotermal.
Ambiente típico: Arcos magmáticos relacionados a subducción.

## Slide 6
Rocas calco-alcalinas (típicas de ambiente de subducción)

## Slide 7
La formación de estos depósitos incluye un mecanismo llamado SEGUNDA EBULLICIÓN o EBULLICIÓN RETRÓGRADA.
Genera hidrofracturamiento
Stockwork, brechización

## Slide 8
Circulación de aguas magmáticas hidrotermales
Enfriamiento del sistema producto de la circulación de aguas subterráneas (celdas convectivas)
Complejos iónicos desestabilizan y precipitan sulfuros metálicos.

## Slide 9: En Chile
Son principalmente de Cu-Mo
Algunos tienen Au (Potrerillos, El Salvador)
Asociados a rocas calco-alcalinas de composición variable, generalmente intrusivos granodioríticos y tonalíticos.

## Slide 10
Ocurren asociados a sistemas estructurales.
(Ej. Zona de Falla de Atacama: Chuqui, RT, Mina Sur, MM, El Abra)
En general no ocurren solos (CLUSTER)

## Slide 11
Las franjas más importantes de pórfidos cupríferos chilenos se formaron inmediatamente después de la ocurrencia de las etapas de deformación compresiva Peruana, Incaica y Quechua.
Régimen extensivo en la zona de subducción durante el Jurásico y Cretácico Inferior, cambió a régimen tipo compresivo en Cretácico Superior (dominado por mineralización de tipo pórfido cuprífero)

## Slide 12
Cr-inf: Andacollo, Domeyko
Paleoceno-Eoceno Inf: Cerro Colorado, Lomas Bayas, Spence.
Eoceno Sup- Oligoceno Inf: Qda. Blanca, Rosario, Ujina, El Abra, RT, Chuquicamata, La Escondida, El Salvador.
Mioceno sup-plioceno: Los Pelambres, Río Blanco, Los Bronces, El Teniente.

## Slide 13: Zonación de Alteración y mineralización
Mineralización principalmente diseminada y en vetillas.
Mineralización primaria: Py, Cpy, Bn
Núcleo de baja ley con Py, que grada hacia fuera en una zona de mena
Modelo de alteración y mineralización de Lowell y Guilbert, 1970.

## Slide 15: Distribución de sulfuros hipógenos

## Slide 16: Alteración Supérgena y Enriquecimiento Secundario
Proceso de reequilibrio de la mineralogía hipógena (hidrotermal) a las condiciones oxidantes cerca de la superficie.
La mayor parte de los pórfidos cupríferos no son económicos a menos que hayan desarrollado enriquecimiento secundario o supérgeno.

## Slide 17
Perfil de Enriquecimiento Secundario