## Slide 1: Transporte y Precipitación de Metales en Fluidos Hidrotermales

## Slide 2
Champagne pool en el campo geotermal de Waiotapu. Los depósitos hidrotermales de color anaranjado contienen sulfuros de As, Sb y Hg e incluyen Au y Ag.
El contenido de Au es de 80 ppm (alta ley, aunque no hay volumen como para explotarlo). Es una atracción turística en Nueva Zelanda.
Esto demuestra
la capacidad de
los fluidos
hidrotermales
para transportar
y depositar
metales, pero
¡los metales son
Insolubles!.
¿Cómo se
transportan y
depositan los
metales?

## Slide 3
Transporte de metales en sistemas hidrotermales
La solubilidad de productos de sulfuros metálicos es muy baja. Ej. Esfalerita
ZnS = Zn2+ + S2- K= a Zn2+ x aS2-
Los valores de log K para ZnS a 25°, 100° y 200ºC y pH neutro son:
-19.03, - 16.48 y –14.61
Para HgS ellos son –46.8, -38.2 y –31.4; ¡casi cero!
Los sulfuros metálicos son esencialmente insolubles en agua.
¿Cómo se depositó HgS (cinabrio) en la Champagne Pool en Nueva Zelanda a partir del agua hirviente de esta fuente termal?

## Slide 4
Transporte de metales en sistemas hidrotermales
Si los metales son insolubles como iónes simples, su transporte en fluidos hidrotermales debe ser en algún compuesto soluble.
El Au es un metal que no es reactivo químicamente por lo que es inalterable, pero el oro forma un complejo soluble estable a temperatura ambiente con el cianuro (NaCN) que es el dicianato de oro: Au(CN)2- lo que se aprovecha en metalurgia.
Este anión es altamente soluble y permite disolver el oro de una pila de mineral o de mineral pulverizado. Luego se re-precipita el Au, ya sea incorporando zinc en polvo a la solución o haciendola pasar por carbón activado. El Zn2+ tiene mayor afinidad con el cianuro y desplaza al Au precipitando este como metal.

## Slide 5: Transporte y Precipitación de Metales en Fluidos Hidrotermales
El transporte de metales es muy dependiente de solubilidad acuosa. Será la partición de una fase hidrotermal la que se encargará de secuestrar y extraer metales desde un magma, por lo cual debe tener alta capacidad de solubilidad de metales a las altas temperaturas de cristalización, y luego durante su trayecto a una roca huésped.
Los fluidos hidrotermales son soluciones multicomponentes electrolíticos en la cual los solutos principales son cloruros alcalinos. Los metales están presentes a nivel traza en estas soluciones, predominantemente en forma de iones complejos. La depositación resulta de la disociación de complejos metálicos y consecuente precipitación en respuesta a cambios en el ambiente hidrotermal.

## Slide 6: Características de fluidos hidrotermales
En fluidos hidrotermales, el electrolito dominante es típicamente el cloruro de sodio, a veces con menos cloruro de potasio y de calcio.
Fluidos de origen netamente magmático presentan salinidades altas, en exceso muchas veces de 50% peso NaCl eq.
Por dilusión o partición a fase vapor y condensación, salinidades pueden ser mucho más bajos.
Fluidos iniciales suelen tener bajo potencial de oxidación y pH cercano a neutro.

## Slide 7
Transporte de metales en sistemas hidrotermales
Los metales pueden ser transportados como complejos iónicos solubles.
Ej. Zn+2 + 2Cl-  ZnCl20
Los cationes metálicos pueden unirse a aniones de cloro constituyendo complejos iónicos clorurados que son solubles y muy estables a altas temperaturas (>300°C).
El Cl- se particiona a la fase volátil de un magma y por lo mismo es un constituyente mayor de soluciones hidrotermales y por ello es importante para transportar varios metales.

## Slide 8: Ligantes más importantes
En la práctica existe una variedad de ligantes naturales que pueden formar complejos solubles y transportar metales.
Ej.: F-, Cl-, Br-, I-, HS-, SnS2-, S2O32-, HSO4-, SO4-, HCO3-, CO32-, NH3, OH-, H2PO4-, HPO42-, PO43-. As3S63-, SbS63-, Te22-, CN-, CH3COO-, CH2C2O42-, C2O42-, etc. Los más importantes son los destacados en amarillo.
Aunque otros complejos pueden ser más estables, la importancia del Cl, S y compuestos orgánicos en el transporte de metales está dada por la abundancia de ellos en fluidos hidrotermales naturales.

## Slide 9: (Agua como solvente)
Antes de revisar la química de complejos es importante conocer las propiedades del agua como solvente, propiedades que permiten, a altas temperaturas, estabilidad de complejos.
El agua es un excelente solvente, sobre todo a alta temperatura y presión.
El agua es un fluido polar único, con propiedades muy inusuales, incluyendo un momento dipolo muy fuerte y enlace de hidrógeno.
Solubilidades son dependientes de los enlaces entre especies soluto y agua, la estructura y característica del agua son importantes para entender las variaciones de solubilidad.
Debido al momento dipolo de la molécula del agua, un enlace débil se forma entre un H de una molécula y un O de otra.
Estos enlaces forman estructuras de coordinación tetrahédrica de corta vida.

## Slide 10: Efectos de la temperatura sobre el agua
Al subir la temperatura y presión, agua líquida se expande como consecuencia del debilitamiento progresivo del enlace de hidrógeno con separación de la distancia de enlace y crecimiento del ángulo H-O-H.
Se da un aumento de entropía con orientación cada vez más aleatoria de las moléculas de agua.
La presión tiene un efecto opuesto al de la temperatura, comprimiendo la estructura del agua.
El efecto combinado hace al agua más compresible a mayor temperatura, con fuertes descensos de la densidad del agua.

## Slide 11: Propiedades dieléctricas del agua
Las propiedades dieléctricas del agua también cambian con temperaturas y presión e indirectamente revelan cambios significativos en la estructura del agua.
Al subir la temperatura, ya sea bajo equilibrio vapor-agua o a presión constante, la viscosidad del agua decrece, indicando una movilidad molecular creciente.
Esto trae por efecto una baja en la magnitud de la constante dieléctrica del agua (medida de momento dipolo y capacidad de orientación polar).
Cuando la constante diléctrica es alta, el agua tiende a formar cubiertas sobre iones solutos, pero a temperaturas altas esta propiedad se pierde, permitiendo la unión de aniones y cationes solutos en pares iónicos, mejorando la generación y estabilidad de complejos.

## Slide 12: Capacidad de ionización del Agua
La capacidad de ionización propia del agua también cambia en respuesta a cambios de presión y temperatura en la medida en que la molécula de agua se disocia en H+ y OH-.
La constante de ionización desde 25°C a 300°C cambia en varios ordenes de magnitud.
Esto cambia el pH neutro de 7 a 25°C, a 5.7 a 300°C, con importantes implicancias para la hidrólisis de cationes metálicos y la formación de complejos hidróxidos cuya estabilidad se extiende a valores de pH más bajos.
Los aumentos de presión tienen un efecto similar.

## Slide 13: Efectos de la temperatura sobre electrolitos
Altas temperaturas y presiones tienen también un efecto sobre electrolitos, donde electrolitos como NaCl e incluso ácidos fuertes como HCl, quedan fuertemente asociadas ya a temperaturas sobre los 250°C.
Por ejemplo, a 300°C HCl se vuelve un ácido débil bajo condiciones de equilibrio vapor-agua.
A 300°C, NaCl y HCl están en un 50% asociadas en pares.
Por ejemplo, a 20°C, NaCl tiende a disociarse en Na+ y Cl- diez veces más que a 370°C.
Estas características están directamente ligado a los cambios dieléctricos del agua en función de temperatura.

## Slide 14: Resumen características Agua
En resumen, cuando el agua es calentada ya sea isobóricamente o a lo largo de la curva de equilibrio vapor-agua, se expande su estructura, su densidad disminuye, su viscosidad baja rápidamente con un consecuente aumento de movilidad molecular y aumento de conductancia.
Esto favorece, a alta temperatura, la formación de cúmulos moleculares, incluyendo moléculas de complejos.
Las características del agua y electrolitos a alta temperatura indican que el transporte de metales en agua es muy limitado y que el efecto de la temperatura predomina sobre el de la presión.

## Slide 15: Transporte de metales y complejos de relevancia: Teoría de ácidos y bases de Lewis
La importancia de complejos metalicos como medio de transporte en fluidos hidrotermales puede ser evaluado en terminos de la teoría donante-captor de electrones de ácidos y bases de Lewis tipo duros (clase "a") y tipo blandos (clase "b").
Metales duros (captores) forman los complejos más estables con (y prefieren) ligantes duros (donadores de electrones).
Donantes y captores duros están caracterizados por alta carga y/o pequeño radio (alta razón carga/radio).
Por lo tanto, mientras más duro el donante y el captor, más electroestática será el enlace de la interacción duro-duro.

## Slide 16: Metales y Ligantes Importantes

## Slide 17: Metales duros
Con los haluros, los metales duros forman complejos cuya estabilidad está en la siguiente secuencia F >> Cl > Br > I. Por ejemplo, Fe+3 forma un complejo estable con el ión duro F (FeF2+), el cual es alrededor de cuatro ordenes de magnitud más estable que el complejo formado con el ion I.
El SO42- es también un ion duro, formando complejos estables, por ejemplo con Fe+2 (FeSO40).

## Slide 18: Metales blandos
Los metales blandos, en contraste a los metales duros, prefieren a donantes blandos donde la interacción del tipo blando-blando tienen mayormente un carácter covalente.
De esta forma, los metales blandos se asocian con los haluros en una secuencia de estabilidad opuesta a la de los metales duros, F << Cl < Br < I, donde la interacción más estable es con el donante polarizable blando I (ej. metales blandos Ag+ y Hg2+).

## Slide 19: Empleo de modelo duro - blando
Precaución : clasificación duro-blando es ambiente y temperatura dependiente, y se basa en agua como solvente a temperaturas  100ºC.
A temperaturas más elevadas (fluidos hidrotermales) cambios en la estructura del agua dan lugar a un descenso de la constante dieléctrica.
Mientras más bajo la constante dieléctrica del medio, más fuerte, más electroestáticas y más duro será la interacción entre un metal y un ligante.
Haciendo uso de la teoría duro-blando, es posible predecir cuales complejos serán los de mayor relevancia en el transporte hidrotermal de metales.

## Slide 20: Empleo de modelo duro - blando
Predicciones deben tomar en cuenta no solo la estabilidad de los complejos, pero también la disponibilidad del ligante.
Por ejemplo, los complejos bromurados AgBr0 y AgBr2-, son más estables que su equivalente con cloro, AgCl0 y AgCl2-.
Sin embargo, fluidos hidrotermales normalmente tienen en el orden de tres veces de magnitud más cloro que bromo, haciendo a los complejos clorurados de plata potencialmente más importantes en el transporte.

## Slide 21: Empleo de modelo duro - blando
La plata forma también complejos bisulfurados muy estables, y fluidos hidrotermales tienen por lo general un contenido importante de sulfuro reducido, solo uno o dos ordenes de magnitud menos que el cloro, sugiriendo que estos complejos pueden ser también importantes agentes de transporte.
Complejos del tipo AgCO3- (metal blando - ligante duro) son de baja estabilidad y probablemente de poca relevancia en transporte de mena hidrotermal.
El criterio duro-blando, siendo imperfecto, es de todos modos de considerable valor.

## Slide 22: Metales de Transición
En el caso de los metales de transición la secuencia correlacionada de estabilidades de complejos queda modificada fundamentalmente porque la estabilidad de estos se halla influenciado por efectos de campo de los ligantes.
En el caso de la primera fila de metales de transición bivalentes, el orden de estabildad con la mayoría de ligantes es
Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ < Zn2+

## Slide 23: Complejos aniónicos y thio-complejos
Algunos metales como vanadio, cromo, molibdeno y tungsteno forman estables complejos aniónicos (ej. HWO4-, HMoO4-).
La formación de thio aniones con sulfuro reducido puede ser otra forma importante de transporte para estos metales (ej. WO4-nSn2-, MoO4-nSn2-).
Estos thio- aniones pueden ser también importantes en el transporte de arsénico y antimonio.

## Slide 24: Efecto de la temperatura en estabilidad de complejos
La temperatura y presión afectan la formación de complejos en direcciones opuestas.
Temperatura creciente favorece la formación de complejos, mientras que la presión creciente provoca disociación de complejos metálicos (y pares iónicos) a iones libres en solución.
Estos dos efectos opuestos resultan principalmente de la interacción ion-solvente.

## Slide 25: Ejemplo : efecto de temperatura sobre el transporte de Pb y Zn
Los efectos de temperatura pueden ser ilustrados con resultados experimentales para el caso de los metales divalentes Pb2+ y Zn2+ con cloro.
El efecto de un incremento de temperatura es un aumento fuerte de la estabilidad de complejos.
La estabilidad de PbCl+ se incrementa en el orden de 2.5 ordenes de magnitud con un incremento de temperatura desde los 25ºC hasta los 300ºC.
En el caso de ZnCl+, siendo un complejo débil a 25ºC, incrementa su estabilidad en seis ordenes de magnitud en el mismo intervalo de temperatura.

## Slide 26: Solubilidad de complejos clorurados en función de temperatura
Variación de la constante de equilibrio de formación, 1 (como log 1), con res-pecto a temperatura para complejos clorurados simples.

## Slide 27: Efectos adicionales de la temperatura
Un efecto adicional en complejos que tiene el incremento de temperatura es una tendencia hacia especies de carga y número de coordinación menor, y en este aspecto, la química de estabilidad de complejos se hace más simple.
Porcentage de distribución de complejos acuosos clorurados de Pb2+ y Zn2+
a diferentes temperaturas (número indica cantidad de ligantes enlazado a cada ión metálico divalente).

## Slide 28: Efectos adicionales de la temperatura
Otro efecto de la temperatura es que las especies poliméricas se hacen progresivamente menos comunes en la medida que las especies monómeras se vuelven más estables
ej. HWO4- y WO42-, en el rango 150º a 290ºC predominan por sobre las especies poliméricas.

## Slide 29: Efectos de la Presión en la estabilidad de complejos
En un solvente, agua, la presión favorece la concentración de especies iónicas. Por ejemplo, para una reacción de asociación simple como
Mn2+ + SO42- <=> MnSO40
El cambio parcial de volumen molar standard es dVº = +7.4 cm3/mol a 25ºC
La presión entonces favorecera la disociación de MnSO40 a iones acuosos "libres".
La formación de iones "libres" está acompañada por una reducción en volumen producto de contracción de los dipolos alrededor de los iones.
Un caso similar puede ser mencionado para la reacción
Fe3+ + Cl- <=> FeCl2+

## Slide 30: Presión versus Temperatura
En terminos generales, el efecto de presión de 2 - 3 kbar sobre el equilibrio de la estabilidad de comlejos metálicos es bastante pequeño (en ordenes de magnitud) comparado a los grandes cambios asociados a cambios de temperatura, por ejemplo, de 25º a 350ºC.

## Slide 31: Química del Azufre
La química del azufre reducida es importante por su relación con minerales de sulfuros.
Además, ligantes reducidos de sulfuros como HS- y posiblemente polisulfuros del tipo Sx2-, juegan un rol fundamental en el transporte hidrotermal de elementos como Au, Ag, Hg, Cu, As y Sb.
A alta temperatura sólo HS- es de importancia.
Estabilidades de especies acuosas dominantes conteniendo C o S a 250°C

## Slide 32: Complejos Sulfurados
Existen especies reducidas de azufre importantes en la formación de coplejos durante transporte y precipitación de elementos en ambiente hidrotermal.
Los hidrosulfuros o bisulfuros, HS-, son particularmente efectivos en su rol de transporte de metales en fluidos acuosos en la corteza terrestre.
El ligante HS- es una base blanda en la clasificación de Lewis, y tiene una tendencia a generar complejos muy estables con metales blandos de la clase "b", cationes como Au+ y Hg+.

## Slide 33: Hidroquímica del oro
La hidroquímica del oro en ambientes hidrotermales está dominada por la formación de dos simples complejos hidrosulfurados, AuHS0 y Au(HS)2-.
Estas dos especies, conjuntamente con complejos cianurados Au(CN)2-, son los complejos de oro inorgánicos más estables conocidos, y son ordenes de magnitud más estables que su equivalente clorurado, Au(Cl)2-.
El complejo Au(HS)2- es responsable del transporte de oro en ambientes de baja sulfidización, del tipo epitermal a baja salinidad, condiciones de pH neutras a alcalinas y temperaturas entre 200º y 300ºC.
Sin embargo, condiciones de pH más bajos (ej. en ambientes de alta sulfidización), el complejo AuHS0 pasa a ser la especie dominante. Este complejo también es dominante a mayor temperatura (> 350°C).

## Slide 34: Otros complejos hidrosulfurados
Los complejos hidrosulfurados son también estables para otros metales. Aquellos de estequiometría similar existen para el cobre [Cu(HS)2- a 25ºC] y para plata [AgHS0 hasta 300ºC].
Esto también ocurre con metales como Cd y Zn, pero no hay datos existentes para su corroboración experimental. Otros complejos hidrosulfurados estables han sido identificados para Hg, As, Sb, Pt y Pd, incluso a temperaturas elevadas.

## Slide 35: Complejos Orgánicos
La participación de complejos orgánicos en procesos hidrotermales puede ser de relevancia en algunos tipos de depositos, sobretodo a temperaturas por debajo de los 250ºC.
Por ejemplo, hay evidencias de que Zn y Pb en depositos tipo Mississippi Valley son transportados en forma de complejos orgánicos, porque los complejos inorgánicos no son lo suficientemente solubles, solamente proveyendo solubilidades del orden de 0.1 ppm para cada metal.

## Slide 36: Condiciones básicas para complejos orgánicos
Tres condiciones básicas deben darse para que algún complejo orgánico dado sea de relevancia en el transporte de metales.
Primero, el ligante orgánico debe encontrarse en concentraciones lo suficientemente altos como para poder proveer el mínimo de solubilidad necesario para el transporte de metales.
Segundo, el ligante orgánico debe resistir procesos de degradación a alta temperatura durante extracción y transporte de metales.
Tercero, los complejos deben ser lo suficientemente estables como para dar las solubilidades mínimas necesarias a los metales para la generación de un deposito.

## Slide 37: Condiciones básicas para complejos orgánicos
La concentración mínima de ligantes orgánicos para transporte efectivo de metales debe ser similar a la concentración mínima del metal para la generación de un deposito (ej. 10 ppm).
Algunos aniones orgánicos como el acetato (10.000 ppm máximo), malonato (2.540 ppm máximo) o el oxalato (494 ppm máximo) pueden estar en concentraciones muy por arriba del mínimo necesario, siendo potenciales medios de transporte para metales en algunos tipos de depositos.
Estudios experimentales indican que la vida media de estos es lo suficientemente largo como para ser importantes medios de transporte de metales.
La estabilidad de complejos orgánicos es pobremente conocido, sobretodo a temperaturas por sobre los 100ºC.

## Slide 38: Recapitulando: ¿Qué complejos transportan los metales más comunes?
Cu  probablemente como CuClo o CuCl3-2 en los rangos de tº y pH de la mayoría de los sistemas hidrotermales.
En condiciones de tº<200º-250ºC en fluidos diluidos y de pH ~neutro se ha postulado transporte como complejo bisulfurado Cu(HS)2-
Pb, Zn  complejos clorurados en la mayor parte de las condiciones hidrotermales, ZnCl2, PbCl42-
Ag  en condiciones salinas de alta tº como complejo clorurado AgCl-, en condiciones diluidas como complejo bi-sulfurado Ag(HS)2-
Au  a altas temperaturas como complejo clorurado AuCl-, a tº<300º-350ºC como complejo bisulfurado Au(HS)2-
Mo  a altas temperaturas el Mo forma complejos propios.

## Slide 39: Precipitación de metales en sistemas hidrotermales
Si se excede el límite de solubilidad de algún componente de la solución hidrotermal los complejos iónicos se disocian y el metal precipita usualmente combinandose con aniónes S2- para formar sulfuros metálicos que constituyen menas comunes de metales base.
La capacidad de transporte en solución de componentes minerales depende de las condiciones físico-químicas del fluido hidrotermal; así como por ejemplo el agua disuelta en el aire se condensa y precipita como lluvia al enfriarse el mismo, la sobresaturación de un componente disuelto en fluidos hidrotermales puede producirse por distintas causas.

## Slide 40: Precipitación de minerales metálicos en sistemas hidrotermales
Enfriamiento del fluido por conducción
  Reduce la solubilidad
  Afecta la estabilidad de complejos
  Incrementa la hidrólisis de ligantes como Cl-
Disminución de presión
  Ebullición del fluido (hierve al acercarse a la superficie)
    Aumenta concentración salina de solución por simple pérdida de H2O como vapor
    Disminuye capacidad de transporte

## Slide 41: Ebullición de fluido hidrotermal
Liberación de CO2 y H2S
HCO3- + H+  CO2 + H2O
HS- + H+  H2S
 Solución remanente aumenta su pH
Aumento de fO2 (fugacidad) por aumento de razones
CO2/CH4 y SO2/H2S
Esto debido a que el metano y ácido sulfídrico escapan más fácilmente que el anhídrido carbónico y sulfúrico
Disminuye la temperatura (no demasiado), pero suficiente para precipitar cuarzo
La mayor pérdida de CO2 respecto a H2S resulta en un aumento de la actividad de S-2 y HS-  posibilidad de formar complejos sulfurados estables con Au, As, Sb y Hg. Estos complejos “thio-” son estables en ambientes someros y solo son destruidos por el aumento de fO2 cerca de la superficie.

## Slide 42: Ruptura de complejos hidrosulfurados
Los complejos hidrosulfurados son evidentemente muy sensibles a cambios de actividad de azufre reducido en el fluido hidrotermal.
Descensos de actividad llevará a la precipitación de minerales metálicos, por ejemplo durante ebullición o separación de fases, durante precipitación de minerales de sulfuros, mezcla y oxidación.

## Slide 43: Precipitación de minerales metálicos en sistemas hidrotermales
Cambio químico
  Reacción con rocas
    Disolución de carbonatos
    Hidrólisis (fenómenos de alteración; incrementa pH de la solución)
  Estado de oxidación – materia orgánica
Mezcla de fluidos
  Dilución
  Cambio de pH (sube o baja)
  Cambio de ƒO2

## Slide 44: Mecanismos de depositación
Neutralización ácida : varios metales son transportados como complejos clorurados, sobretodo en fluidos de baja concentración de H2S y de pH débil a moderadamente ácido. Un incremento de pH asociado, un ataque ácido de una roca carbonatada, puede provocar precipitación de sulfuros (ej. ZnCln2-n (aq) + H2S (aq) <=> ZnS (s) + 2H+ + nCl-).
Por ejemplo, con el buffer de pH caolinita + montmorillonita + cuarzo, una solución clorurada a 250º - 350ºC, al entrar en contacto con marmol, reemplaza la calcita con esfalerita, pirita y pirrotina.
Este tipo de reemplazo provoca disminución de volumen de la roca huesped carbonatada ya que la reacción de digestión es más activa y dominante que la reacción de reemplazo.
Donde neutralización ácida es la causa principal de precipitación de metales, la mineralización ocurre en el momento en que los fluidos entran en contacto con carbonatos, ya que la reacción de digestión es muy rápida.

## Slide 45: Mecanismos de depositación
Oxidación : cuando los metales son transportados como complejos bisulfurados, procesos de oxidación pueden causar la precipitación de sulfuros.
En rocas carbonatadas, acidificación del medio producto de las reacciones
H2S (aq) + 2O2 (aq) <=> 2H+ + SO42- y
HS- (aq) + 2O2 (aq) <=> H+ + SO42-
llevaran a ataque ácido y precipitación adicional por neutralización.
Estos procesos debieran ser más eficientes con aquellos metales que forman complejos bisulfurados (clase "b", blandos), tales como Ag, Au, Hg y Tl.

## Slide 46: Mecanismos de depositación
Reemplazo asociado a gradientes de temperatura : el descenso de temperatura es particularmente efectivo en la depositación de metales transportados como complejos clorurados (fluidos neutros a levemente acídicos con bajas concentraciones de H2S y HS-) debido a la fuerte dependencia de la estabilidad de complejos con respecto a temperatura.
Durante enfriamiento la solubilidad de los metales disminuye y protones son liberados a solución (incrementa acidez) producto de reacciones tales como : ZnCl42- (aq) + H2S (aq) <=> ZnS (s) + 2H+ + 4Cl-
En roca carbonatada, el incremento de acidez provocará digestión de carbonatos.

## Slide 47: Limitaciones volumétricas para reemplazo
Reemplazo de minerales requiere un transporte de masa de los componentes de la roca huesped fuera del sistema, y de componentes arrivados hacia el sistema.
La velocidad de estos procesos depende de los mecanismos de transporte.
En principio, los componentes podrian ser transportados por difusión sólida o líquida o por flujo de soluciones.
Pero velocidad de difusión, ya sea sólida o líquida, es demasiado lenta dentro de los rangos de temperatura y tiempo conocidos para muchos depositos.
Flujo de soluciones es el mecanismo más viable, suplementado por difusiones a nivel local.

## Slide 48: Limitaciones volumétricas para reemplazo
Para que el flujo de soluciones sea efectivo, acceso a fracturas y poros debe ocurrir en todo el cuerpo de mena.
Esto significa que el proceso de mineralización sería detenido de rellenarse la permeabilidad del sistema.
Consecuentemente, el proceso de reemplazo solo persistirá si las reacciones de reemplazo llevan asociadas un cambio negativo de volumen molar entre los minerales originales de la roca huesped y la nueva asociación de minerales precipitados.
Por ejemplo, cálculos volumétricos indican que el reemplazo de calcita por hedenbergita, andradita y sulfuros es factible, tal como se observa comunmente en depositos de skarn.
Por otra parte, es poco probable el reemplazo de magnetita, ilmenita, hematita por sulfuros, ya que el cambio volumétrico implicaría un aumento neto de volumen, tendiendo a rellenar y cerrar la permeabilidad del sistema.

## Slide 49: Recapitulando: Transporte y Precipitación de Metales
Fluidos hidrotermales de distinto origen
  Condensados de gases magmáticos
  Soluciones salinas de derivación magmática
  Agua marina caliente
  Aguas meteóricas calientes de circulación profunda
  Soluciones salinas oxidadas sedimentarias connatas
  Fluidos ricos en CO2 de niveles corticales profundos o del manto superior
Pueden transportar metales en forma de complejos iónicos solubles.
El contenido metálico precipita al cambiar las condiciones físico-químicas que permiten la estabilidad de los complejos iónicos y su solubilidad.

## Slide 50: Concentraciones mínimas en soluciones hidrotermales
Al desarrollar y evaluar modelos y conceptos de generación de mena, es importante tener en consideración el mínimo de concentración de metales y de otros componentes, necesario para transporte efectivo y depositación de concentraciones de mena de interes.
Existen variadas aproximaciones para estimar estos valores, ninguno totalmente satisfactorio. Uno de ellos se basa en las evidencias de los rangos de concentración presentes durante la formación del deposito en cuestion.
Tal evidencia incluye análisis de inclusiones fluidas y de fluidos geotermales en campos termales actuales, y cálculos termodinámicos cuantitativos de solubilidad de metales en las condiciones de formación.

## Slide 51
La figura muestra una compilación de concentraciones mínimas para menas que han precipitado en seis clases generales de depositos de mena.
10 ppm de los principales metales base es el mínimo para depositos del tipo Mississippi Valley, tipo-pórfido y tipo-skarn.
En el caso del oro en yacimientos de veta, esta concentración es tan baja como 1 ppb, y para la plata, del orden de 10 ppb.

## Slide 52: Fin