## Slide 1: Yacimientos de óxidos Fe-Cu-Au

## Slide 2
Yacimientos de óxidos Fe-Cu-Au
Clan amplio y no muy bien definido de depósitos minerales caracterizados primariamente por su contenido de magnetita y hematita (especularita).
Presentes en una variedad de ambientes tectono-magmáticos.
Se explotan por Cu, con Au como subproducto. Pueden contener Co, U, REE, Mo, Zn, Ag, entre otros.
La faja más joven de estos depósitos está en la Cordillera de la Costa del N de Chile y S de Perú. Jurásico-Cretácico Inferior.
Existe actualmente gran interés en la exploración de este tipo de depósitos ya que constituyen blancos potencialmente rentables por Cu y Au.

## Slide 3
Yacimientos de Fe-apatita
y
Ox. Fe-Cu-Au
Sillitoe, 2003
Sillitoe (2003) plantea que
los depósitos de Fe-apatita
y los de Ox. Fe-Cu-Au
pertenecen a un mismo clan
de depósitos en el que los de
Fe-apatito representan un
miembro extremo deficiente
en Cu (¿transición?)
Pero todavía hay controversia
sobre el origen de los yacimientos
de Fe-apatito y también respecto
al tipo de fluidos que originan a
los de Ox. Fe-Cu-Au.
Magmático vs de cuenca.

## Slide 4
Olympic Dam, Australia  Descubierto en 1975
Yacimiento de óx.Fe-Cu-U-Au-REE
2000 Mt 1.6% Cu, 0.06% U3O8, 0.6 g/t Au, 3.5 g/t Ag
En 1983 las labores mineras abrieron Olympic Dam mostrando que
se trata de un “complejo de brecha hidrotermal” rico en óxido de Fe
(hematita). Edad 1.588 ± 5 Ma (Proterozoico Medio).
Esto llevó al reconocimiento de los depósitos de óxidos Fe-Cu-Au como
una clase aparte y produjo el subsecuente interés de exploración.
Conduciendo al hallazgo de:
Ernest Henry, Australia
Candelaria, Chile (1987) Phelps Dodge
Manto Verde, Chile (1988) Anglo American (Mantos Blancos)
Salobo, Brasil
Sossego, Brasil

## Slide 5
Actualmente están en producción:
Olympic Dam, Australia
Ernest Henry, Australia
Candelaria, Chile
Manto Verde, Chile
Estos depósitos contribuyen con <5% del Cu y <1% Au de
la producción mundial, pero en Chile son actualmente los
segundos en producción cuprífera despúes de los pórfidos
cupíferos.
Están en desarrollo:
Salobo, Brasil
Sossego, Brasil

## Slide 7
Depósitos de Ox.Fe-apatita
y de Ox.Fe-Cu-Au ocurren
en distintos marcos
tectónicos (distintos tipos?).
Notar que en todos los esquemas
los de Ox.Fe-Cu-Au son más
someros que los de Ox. Fe-apatita.
En Chile los depósitos están
Ligados a un arco magmático
relacionado a subducción
del Cretácico Inferior y a
Volcanismo Neógeno.
Candelaria en posición
de tras-arco; en la
cuenca Chañarcillo

## Slide 8
Características Generales de los yacimientos de óx.Fe-Cu-Au
Relación con plutones y sistemas de falla. Espacial y temporal. Algunos en fallas subsidiarias de sistemas regionales.
Formas: vetas, brechas hidrotermales, mantos de reemplazo, skarn cálcicos y combinaciones.
Alteraciones: Sódica, cálcica, potásica.
Zonación hacia el exterior y hacia arriba desde magnetita-actinolita-apatita a especularita-clorita-sericita.
Signatura geoquímica de Cu-Au-Co-Ni-As-Mo-U-(LREE).

## Slide 9
Asociados a plutones dioríticos oxidados. Aunque en algunos yacimientos de Ox. Fe-Cu-Au no parecen tener relación directa con intrusivos específicos al nivel de mineralización, Ej. Candelaria.
Edad Proterozoico a Plioceno; en Chile los depósitos económicos son del Cretácico Inferior, pero también hay depósitos ferríferos asociados a volcanes del Mioceno Superior – Plioceno (El Laco, Incahuasi, Magnetita Pedernales).
Asociación con evaporitas con halita marina o lacustre en muchos distritos. Barton y Johnsons (1996) propusieron un modelo en que las fluidos y azufre provenientes de secuencias de evaporitas calentadas por una masa ígnea serían la fuente de los fluidos hidrotermales para generar depósitos de Ox. Fe-Cu-Au.

## Slide 10
Mineralogía: abundantes óxidos de Fe y escasos sulfuros de Fe. Ambos tipos de depósitos (Fe-P y Fe-Cu-Au) pueden contener abundante carbonato, Ba, P o F.
Alteración: intensa en rocas encajadoras, asociación depende de la composición de las rocas. En los de Fe-P: AH sódica a sódica-cálcica, pudiendo gradar hacia arriba a sistemas ricos en hematita asociados con alteración potásica o sericítica (hidrolítica).
Los de Fe-Cu-Au: AH sódico-potásica, potásica o hidrolítica dependiendo del grado de interacción con fluidos meteóricos o connatos. Las zonas sódicas tienden a ser extensas (de decenas a centenas de km2).
Fluidos mineralizadores acuosos salinos, oxidados, pobres en azufre y a t°>250°C.
Profundidad de emplazamiento de la mineralización de 4 a 6 km hasta la superficie.

## Slide 11: YACIMIENTOS DE ÓXIDOS DE Fe-Cu-Au CHILENOS
El descubrimiento, a mediados de los ochenta, y posterior explotación de los yacimientos Candelaria y Manto Verde en la Cordillera de la Costa de la III Región, ha hecho que este tipo de mineralización cuprífera y aurífera, ligada a minerales de hierro, adquiriera notable importancia económica y atracción por su exploración.
El yacimiento Candelaria se ubica 4 km al SW del Distrito Punta del Cobre donde existen varios yacimientos de óxido-Fe-Cu-(Au) conocidos desde el Siglo 17, incluyendo vetas, cuerpos tabulares o lentiformes, stockworks y estratoligados (Marschik and Fonboté, 1996).

## Slide 12: Candelaria
Fue descubierto en 1987 por la compañía minera Phelps Dodge y actualmente se explota mediante rajos abiertos procesando 28.000 t de mineral por día.
Los cuerpos mineralizados son mantiformes o lenticulares hospedados por los niveles inferiores de tobas y andesitas de la Formación Punta del Cobre del Jurásico Superior a Cretácico Inferior. Los cuerpos mineralizados se extienden aproximadamente por 2.000 m en sentido N-S, con un ancho de 600 m y una potencia acumulada de más de 350 m.
Las reservas mineras en 1995 alcanzaban a 366 Mt con 1,08 % Cu y 0,26 g/t Au (Ryan et al., 1995).

## Slide 13
Figure 1. Mapa geológico de area
Candelaria-Punta del Cobre.
Marschik, R. and Leveille, R.A.
(1998): The Candelaria-Punta
del Cobre iron oxide copper-gold
deposits, Chile. Geological
Society of America,
Abstracts with Programs, A-371.
El Distrito Punta del Cobre y
el yacimiento La Candelaria se
localizan a 20 km al sur de
Copiapó.

## Slide 14
Figure 2. Sección esquemática desde Batolito Copiapo hasta el distrito
Punta del Cobre. Posición estratigráfica de depósitos es mostrada.
Marschik, R. and Leveille, R.A. (1998)

## Slide 15
(modificado de Martin et al. 1997).
Estratigrafía de
Candelaria
Distribución de los
Tipos de alteración
hidrotermal
Posición del cuerpo
mineralizado
470 Mt @ 0.95% Cu, 0.22 g/t Au; 0.22 g/t Ag
Marschik, R. and
Leveille, R.A.
(1998)

## Slide 16
Mina Candelaria desde Sierra El Bronce.
Vista hacia el SW.

## Slide 17
Mineralización típica en la mina Candelaria. Chalcopirita-pirita
mineralización esta superpuesta a roca con intenso metasomatismo de Fe (magnetita)
Volcánicas - volcanoclásticas.

## Slide 18
Veta con calcopirita-pirita de rumbo NNW
Candelaria, Rajo Sur.

## Slide 19: Candelaria: Mineralización y Alteración
La mineralización consiste en magnetita, calcopirita y pirita subordinada (la proporción de calcopirita/pirita es de 5/1); en la parte superior del depósito se presenta pirrotina en vez de pirita.
El oro se presenta en granos cuyo tamaño es de pocos micrones. Electrum rico en Au contenido en la estructura interna de calcopirita y en menor medida en pirita; los minerales de mena se presentan en venillas, rellenos de brechas y diseminación en rocas volcánicas intensamente alteradas.
Las rocas volcánicas huésped de la mineralización de Candelaria fueron afectadas por una alteración potásica temprana que se caracterizó por una biotitización penetrativa con introducción menor de feldespato-K y depositación de magnetita y apatito en las rocas;

## Slide 20
una etapa posterior (sobreimpuesta) de alteración sódico-cálcica caracterizada por la asociación actinolita, escapolita y albita más la formación de hornblenda y hedenbergita e introducción principalmente de calcopirita y de otros sulfuros muy subordinados (en Candelaria se ha descrito la presencia de: pirita, pirrotina, marcasita, esfalerita, galena, cubanita, arsenopirita y molibdenita, pero estos sulfuros son proporcionalmente menores y el único mineral relevante de cobre es la calcopirita que constituye lejos el sulfuro dominante);
Una etapa retrógrada caracterizada por anfíbola, clorita, epidota, clinozoicita y sericita menor afectó el conjunto y finalmente ocurrió la introducción tardía de feldespato-K (post-mineralización).

## Slide 21
En los niveles sobreyacentes al yacimiento Candelaria (que corresponden a rocas sedimentarias carbonatadas neocomianas del Grupo Chañarcillo) se presenta alteración de tipo skarn de andradita-diópsido, asociado con depósitos de tipo skarn de cobre, que constituyen cuerpos mantiformes menores como los explotados en las minas Lar y El Bronce.
La existencia de dicha mineralización de cobre es lo que llevó a explorar el área y al posterior descubrimiento del depósito mayor subyacente hospedado por rocas volcánicas.

## Slide 22
Distrito Punta del Cobre desde Sierra El Bronce.
Vista hacia el este

## Slide 23
Marschik, R. & Leveille, R.A.
(1998):

## Slide 24
Mineralización estratiforme sobre el contacto rocas volcanicas/ sedimentarias (Mina Socavón Rampa).

## Slide 25
Mineralización chalcopirita-pirita (Mina Socavón Rampa-Trinidad).

## Slide 26
Brecha con fragmentos de rocas volcánicas en una
matriz de chalcopirita-pirita (Mina Socavón Rampa).

## Slide 27
Veta de magnetita masiva en
Contacto con veta de
calcopirita-pirite.
Esta relación espacial ilustra
la relación espacial entre dos
etapas distintas separadas de
mineralización-.
(Mina Carola).

## Slide 28
Secuencia paragenética preliminar de mineralización y
principales eventos de alteración.
Marschik, R. and Leveille, R.A. (1998)

## Slide 29: Edades para Candelaria
40Ar/39Ar Biotita temprana plateau 116.51 ± 0.26 Ma (Marschick y Fonboté, 2001).
40Ar/39Ar Biotita asociada a calcopirita-pirita plateau 115.14 ± 0.18 Ma (Marschik y Fontboté, 2001)
40Ar/39Ar Biotita etapa temprana fusión total 114.9±1.0 Ma (Marschik y Leveille, 1998)
Biotita temprana asociada a metasomatismo de magnetita 114.2 ± 0.8 y 114.1 ± 0.7 Ma (Ulrich y Clark, 1999)
40Ar/39Ar Biotita 111.0 ± 1.7 Ma; 110.7 ± 1.6 Ma : edad de mineralización coincidente con deformación de cizalle dúctil de rocas y menas (Arévalo et al., 2000).
40Ar/39Ar Anfíbola relacionada a calcopirita 111.7 ± 0.8 Ma (Ulrich y Clark, 1999).
Re/Os Molibdenita 114.2 ± 0.6 y 115.2 ± 0.6 Ma: edad de mineralización; las edades de 110 a 112 Ma deben corresponder a un evento más joven de alteración o mineralización (Mathur et al., 2002).

## Slide 30: Clasificación para Candelaria
El gran tamaño del depósito, su profusa mineralización, su alteración potásica temprana, mineralogía simple, limitado conjunto de metales contenidos y su abundante apatito recristalizado sugieren que la mineralización original puede haber estado relacionada a un sistema de pórfido emplazado en la pila de rocas volcánicas.
Las rocas volcánicas huésped, la ausencia de un intrusivo relacionado a la mineralización, la forma tabular mantiforme del depósito y la abundancia de magnetita son rasgos atípicos de depósitos de tipo pórfido cuprífero. Sin embargo, algunas de estas características de Candelaria están presentes en pórfidos de Cu-Au relacionados a intrusivos alcalinos en British Columbia, Canadá (Lang et al., 1995) y también con el depósito proterozoico australiano de Olympic Dam (Oreskes y Hirtzman, 1993).

## Slide 31
Por otra parte, Candelaria se ubica en la porción oriental de la Faja Ferrífera Chilena, tiene una edad similar a la mineralización de magnetita-apatito de esta faja e incluye la presencia de abundante magnetita (10 a 15 % de la mena) y apatito recristalizado.
Consecuentemente puede considerarse también como un yacimiento de hierro que tuvo adiciones paragenéticamente tardías de cobre y oro (Ej. Sillitoe, 1996).
Lo expuesto anteriormente ha llevado a considerar a Candelaria como un depósito intermedio entre depósitos de tipo magnetita-apatito y pórfidos cupríferos (Marschik y Fonboté, 1996).
En realidad el yacimiento Candelaria es un depósito de origen metasomático con particularidades que lo hacen uno en su tipo, de modo que perfectamente podría calificarse como una mineralización de óxido-Fe-Cu-Au “Tipo Candelaria”.

## Slide 32: Manto Verde
El yacimiento de cobre Manto Verde se localiza 32 km al SE de Chañaral dentro de la Zona de Falla de Atacama.
La mineralización está hospedada en rocas cataclásticas andesíticas e intrusivas (pórfido diorítico) del Cretácico Inferior, existiendo tres unidades de brechas paralelas a la Falla Manto Verde que tiene rumbo NNW y manteo de 40º-50ºE.
Esta corresponde a una estructura subsidiaria de 12 km de longitud presente entre dos fallas maestras N-S del sistema de Falla de Atacama.

## Slide 33
Mina Manto Verde
32 km SE de Chañaral
Brechas con matriz de
especularita y minerales
oxidados de Cu en falla
subsidiaria de Sistema de Falla
de Atacama
Recurso de oxidado 120 Mt @
0.72% Cu (ley de corte 0.2% Cu)
Reservas 85 Mt @ 0.82% Cu
>400 Mt @ 0.52% Cu
Recurso de sulfuros en
profundidad

## Slide 34
Brecha de
falla
Brecha
hidrotermal
Sericita- carbonato
sobreimpuestos a
microclina-clorita
Envolvente de mineral
ley de corte 0.4% Cu
oxidado y sulfurado
Vila et al., 1996

## Slide 35
Manto Verde
Brechas con abundante especularita con minerales oxidados de Cu hasta 200 m de profundidad. Mineral primario en profundidad con magnetita, calcopirita y pirita (Cpy/Py = 5/1)
Sulfuros depositados al mismo tiempo y posteriores a especularita (Mgt en profundidad).
Existían cuerpos vetiformes de mayor ley de Cu-Au que fueron explotados en forma subterránea previo a la operación a rajo abierto desde 1995.
Se explotan 15.000 t/día con lixiviación en pilas y electroobtención de Cu.

## Slide 36
Inclusiones fluidas indican fluidos a ~180°-250°C y evidencias de ebullición, sugerente de condiciones hidrostáticas durante la mineralización y relativamente poca profundidad. La salinidad era alta (30-50% NaCl eq.) sugerente de fluidos de origen magmático. Manto Verde sería más somero que Candelaria.
Las rocas en Manto Verde fueron afectadas por una alteración potásica con entrecrecimiento de microclina y clorita, con cuarzo y hematita. En parte de las brechas la asociación anterior está alterada a sericita y arcillas, con más especularita, cuarzo y turmalina finamente diseminada. Además, vetilleo tardío de calcita. La alteración hidrolítica (sericita, arcillas) es también una diferencia con Candelaria donde ésta prácticamente no existe.
Edades K-Ar 121 a 117 Ma (Aptiano) en andesitas y diques alterados (Vila et al., 1996).

## Slide 37: Hipótesis sobre el origen de los depósitos de óxidos-Fe-Cu-Au
Estos depósitos de óxido-Fe-Cu-Au pertenecen a una clase de depósitos caracterizados por abundante mineralización de Fe, pero pobre en Ti, conocida como depósitos de óxido-Fe de clase (Cu-U-Au-REE) o clasificados como depósitos de Cu-Au con bajo contenido de azufre (Ej., Hirtzman et al., 1992, Barton and Johnson, 1996).
La relación genética con rocas plutónicas contemporáneas es controvertida.
Si bien el origen hidrotermal metasomático no se discute, la fuente de fluidos es también controvertida.
Algunos autores favorecen fluidos de origen hidrotermal-magmático (Ej. ., Gow et al., 1994, Rotherham et al., 1998, Williams, 1998, Williams et al., 1999).

## Slide 38
Mientras que otros proponen fluidos derivados de evaporitas y movilizados termalmente para lixiviar y redepositar metales y azufre (Battles and Barton, 1995, Barton and Johnson, 1996, Barton et al., 1998, Ulrich and Clark, 1999).
Otro modelo genético intenta relacionar entre sí los depósitos Cretácicos de magnetita-apatito, óxido-Fe-Cu-Au y estratoligados de Cu (Ag) hospedados en rocas volcánicas, donde se consideran como distintos niveles de emplazamiento y liberación de fluidos hidrotermales desde intrusiones de magma de Fe-P, siguiendo básicamente el modelo de inyección de magmas de mena tipo Kiruna (Vivallo and Henriquez, 1997, Gelcich, 1999, Nyström and Henríquez, 1994, 1995, Naslund et al., 2002).

## Slide 40
Los datos de inclusiones fluidas de Manto Verde indican temperaturas menores de formación (180º-320ºC) y ebullición de los fluidos hidrotermales durante la mineralización (Vila et al., 1996).
Sin embargo, estos autores favorecen un origen magmático-hidrotermal y plantean un origen similar para los depósitos de magnetita-apatito de la Franja Ferrifera Chilena.
Manto Verde es visto por Vila et al. (1996) como un miembro extremo rico en cobre de un continuo de depósitos que se extiende desde los depósitos de magnetita-apatito pobres en cobre en el otro extremo.