## Slide 1
Yacimientos de hierro chilenos
Franja Ferrífera Chilena  Cordillera de la Costa III y IV Regiones
7.274.000 ton de mineral producido en el año 2002
Compañía Minera del Pacífico
Mina El Algarrobo
Mina Romeral

## Slide 2: Yacimientos de Fierro Chilenos
Los yacimientos de hierro chilenos más importantes de Chile se encuentran en la Cordillera de la Costa de las regiones de Atacama y Coquimbo (III y IV Regiones) constituyendo la denominada Franja Ferrífera de la Cordillera de la Costa o Franja Ferrífera Chilena
Esta es una franja longitudinal de depósitos ferríferos que se extiende por más de 600 km, entre las latitudes 26º y 32ºS y que coincide con la posición de una faja de intrusivos del Albiano (110-100 Ma; Cretácico Inferior alto) y con la posición de la Zona de Falla de Atacama en su extremo sur.

## Slide 3
Yacimientos de Fierro Chilenos.
Franja Ferrífera de la Cordillera de la Costa.
Las minas de Fe chilenas más importantes son:
Mina Los Colorados: inaugurada en 1998 y ubicada al interior del Valle del Huasco en la III Región con reservas de 245 Mt, ley media de 48% Fe.
Mina El Algarrobo: ubicada en la III Región y en explotación desde 1959, reservas medidas alcanzan a 3,6 Mt con 47,5% Fe.
Mina El Romeral: ubicada en la IV Región, reservas medidas alcanzan a 44,5 Mt con 49,1% Fe.

## Slide 4: Yacimientos Chilenos
Los depósitos de hierro chilenos interpretados como:
Yacimientos de magnetita-apatito (Ruiz et al., 1965)
Magnetita hospedada en rocas volcánicas (Cox y Singer, 1986)
Yacimientos tipo Kiruna (Vivallo y Henríquez, 1997)
Los cuerpos de menas corresponden principalmente a magnetita masiva y forman lentes o bolsonadas irregulares, pero muchos son vetiformes o mantiformes. Las dimensiones de los principales cuerpos individuales varían entre 100-1000 m de longitud y desde decenas a 200 m de ancho con una extensión vertical que varía desde pocas decenas de metros hasta 650 m.

## Slide 5
Espinoza (1990) presentó una clasificación de los yacimientos de Fe chilenos, basado en la forma y rocas encajadoras de los mismos, a saber:
Tipo Carmen: masas de magnetita aproximadamente lenticulares o de variadas formas y actitudes hospedados por rocas volcánicas.
Tipo Bandurrias: estratos ferríferos intercalados en secuencias sedimentarias.
Tipo Algarrobo: depósitos irregulares emplazados en rocas volcánicas en zonas de contacto con cuerpos intrusivos. Estos son los cuerpos de mayor tamaño y los únicos en explotación.
Tipo La Suerte: vetas de magnetita emplazadas en rocas intrusivas.
Tipo Desvío Norte: depósitos aluviales con rodados (clastos) de mineral de Fe.
1. Andesitas neocomianas y metaandesitas; 2. Rocas sedimentarias del Grupo Chañarcillo; 3. Pseudobrecha con mineralización de baja ley; 4. Cuerpos masivos de alta ley; 5. Dioritas neocomianas del batolito costero con diques andesíticos; 6. Stocks dioríticos y apófisis; 7. Aluvio Plio-Pleistoceno con clastos de magnetita; 8. Aluvio.

## Slide 6
Los depósitos más relevantes desde el punto de vista económico son los de tipo Algarrobo, es decir los depósitos irregulares hospedados por rocas volcánicas o metavolcánicas en la vecindad de cuerpos intrusivos.
En estos yacimientos el mineral de mena primario más abundante es la magnetita con especularita subordinada (hematita en hojas).
La magnetita ha experimentado oxidación secundaria o martitización en distintos grados, la que en casos extremos ha transformado toda la magnetita a hematita.
Los minerales de ganga son escasos, principalmente apatito (clorapatito), actinolita y clorita.
La mena es compacta y dura de color negro, pero en parte tiene textura granular debido a que está constituida por octaedros de magnetita.

## Slide 7
Las andesitas que hospedan a los cuerpos de óxido de hierro presentan coloración gris verdosa oscura o negra y una fuerte alteración/metamorfismo de contacto que incluye: Actinolita, Escapolita, Biotita, Turmalina, Clorita, Clorapatito, Titanita, Escaso granate, Escasa pirita.
Esta asociación de minerales representa una alteración de alta temperatura que frecuentemente oblitera completamente la textura original de las rocas volcánicas.
Además existen amplios halos externos de rocas blanqueadas con alteración de sílice–arcillas–sericita; estas rocas alteradas frecuentemente presentan anomalías geoquímicas de Cu y Au, con algunas vetas mesotermales menores de magnetita con calcopirita o minerales oxidados de cobre, pero sin yacimientos de relevancia económica.

## Slide 8
Los depósitos de hierro de la Franja Ferrífera se localizan dentro del dominio de la Zona de Falla de Atacama.
Algunos cuerpos de mena de Fe presenta control estructural por fallas pertenecientes a este sistema regional.
Las rocas metavolcánicas que constituyen la roca huésped de los cuerpos de magnetita se ubican a corta distancia de cuerpos intrusivos tonalíticos, monzoníticos, dioríticos o granodioríticos; en muchos casos las volcanitas son roof-pendants elongados longitudinalmente e incluidos en los intrusivos.

## Slide 9: Génesis de la mineralización ferrífera Chilena
Existe una controversia clásica y no concluyente respecto al origen de los depósitos de magnetita-apatito chilenos.
Derivados de cristalización de magmas, magmas de mena de óxido de hierro (Ej. Nyström and Henríquez, 1994, 1995).
Depósitos de reemplazo hidrotermal (metasomático; Ej. Hirtzman et al., 1992; Bookstrom, 1995).
Comparados también a depósitos de Fe-P Tipo Kiruna (Suecia), productos de inyección de magmas de ox. Fe (separación de magmas inmiscibles).

## Slide 10
La intrusión del magma de Fe-P produciría la alteración/ metamorfismo de contacto de las rocas huéspedes formándose actinolita y biotita, escapolita, apatito y magnetita; la clorita sería ya sea del mismo origen o un reemplazo retrógrado de la actinolita y biotita.
Ruiz, (1943, 1965) planteó que los yacimientos de hierro son de tipo metamórfico de contacto relacionados genéticamente a intrusiones de granitoides en las rocas volcánicas neocomianas.
Bookstrom (1977): en El Romeral la depositación de la magnetita fue hidrotermal y fue acompañada de actinolitización penetrativa, principalmente en el rango de temperatura de 475º-550ºC.

## Slide 12: El yacimiento de hierro de El Laco; un depósito de Magnetita-Apatito asociado a un complejo volcánico Plioceno
El yacimiento de hierro El Laco se ubica en la Cordillera Principal de la II Región de Antofagasta (23º48’S – 67º30’W).
Está formado por 7 cuerpos de mena que rodean al Pico Laco, un aparato volcánico andesítico a rio-dacítico que ha sido datado en 2,0 ± 0,3 Ma (K-Ar roca total; Gardeweg y Ramírez, 1985) y 2,1 ± 0,1 Ma (trazas de fisión en apatito; Maksaev et al., 1988).
Este constituye un ejemplo a nivel mundial de mineralización de Fe ligada a actividad volcánica.

## Slide 13
El Laco volcán
Plioceno, 2.1 Ma
Contiene depósitos
de magnetita maciza
con apatita.
Descritos como lavas e
intrusivos de magnetita
Park, 1961; Henriquez et
al., 1975, 1978, etc.
Nyström y Henriquez, 1994
Naslund et al., 2003
Estos autores plantean un
inobjetable origen volcánico de El Laco
Sin embargo, Rhodes et al.,
1999 y Sillitoe y Burrows,
2002, plantean un origen
por reemplazo hidrotermal.