## Slide 1
Sulfuros masivos volcanogénicos VMS

## Slide 2: Depositos del tipo Volcano Exhalativos (VMS) Generalidades
Los depositos del tipo VMS (Volcanic Massive Sulphides) o volcano – exhalativos corresponden a yacimientos de carácter estrato ligado, en este caso generalmente directa o indirectamente asociados con su roca huesped.
Son yacimientos de origen volcanogénico submarino o continental (de carácter metasomático y en algunos casos asociados con sedimentación).
Fluidos hidrotermales asociados ocurren a temperaturas entre 50° y 400°C.
En el caso de depositos submarinos, estos ocurren a profundidades del orden de 1000 a 6000 m, bajo condiciones de presión hidroestática.

## Slide 3: Mineralización Exhalativa Submarina
En ambiente submarino esta mineralización tiene un carácter exhalativo – sedimentario donde el equivalente actual es representado por fumarolas submarinas (black smockers).

## Slide 4
La emanación de fluidos calientes en las fuentes termales submarinas se mezcla con el agua marina fría, lo que cambia drásticamente la química del fluido y produce la precipitación de sulfuros metálicos extremadamente finos, sulfatos y óxidos.
La acumulación de minerales ocurre por efectos gravitacionales al salir a fondo marino.

## Slide 5: Mineralización Exhalativa Submarina
La descarga de material es rápida, seguida por sedimentación química en bancos basales alrededor de aperturas volcánicas.
Los depositos son masivos y su distribución estará controlada por los contrastes de densidad entre el agua de mar y los fluidos hidrotermales.

## Slide 6
Si la densidad del fluido hidrotermal es mayor que el agua marina la depositación es cercana, limitada a pequeñas cuencas laterales, dependiendo entonces también de la topografía de fondo.
Si la densidad es similar existen dos posibilidades, que al mezclarse generen un fluido de mayor densidad, precipitando su carga al igual que en el caso anterior, o que al mezclarse la densidad siga igual o menor, en este caso la mineralización tendrá una distribución areal mayor, con poco control topográfico.
Si la densidad es menor entonces los fluidos ascienden, se mezclan y precipitan en un radio mayor, generando depositos concordantes a la estratigrafía y sin mayor control topográfico (ej. Hierro bandeado – BIF).

## Slide 11
Tambo Grande, Perú; Cu, Zn, Au, Ag
La Plata, Ecuador; Cu, Zn, Pb, Au, Ag

## Slide 12
En Chile
Mantos con Py, Po, Cpy, Esf en esquistos verdes paleozoicos de la Cordillera de la Costa de Valdivia.
Depósitos: Tirúa, Casa de Piedra, Hueñalihuen, Trovolhue, Pirén y Corral (Alfaro y Collao, 1990).
También sulfuros masivos en esquistos y metabasaltos de la zona costera de la XII Región; depósitos La Serena y Cutter Cove (Vivallo, 2000).
Punta del Cobre, Copiapó (Camus, 1985) (?).

## Slide 13
Depósitos VMS
Se presentan en grupos y en áreas específicas o distritos están restringidos a un nivel o a cierto número limitado de niveles estratigráficos.
Estos horizontes pueden representar cambios en la composición de las rocas volcánicas, un cambio desde volcanismo a sedimentación o simplemente a pausas en actividad volcánica submarina.
Existe una asociación con rocas volcanoclásticas y muchos cuerpos de mena sobreyacen productos explosivos de domos riolíticos

## Slide 14
Debajo de los depósitos de sulfuros normalmente existe un stockwork de venillas de sulfuros en rocas intensamente alteradas, el cual ha sido el alimentador de los fluidos hidrotermales que penetraron para formar el cuerpo de sulfuro masivo sobreyacente.
En ocasiones el stockwork mismo puede tener leyes económicas.
Depósitos VMS

## Slide 15
Alteración hidrotermal
La alteración hidrotermal normalmente se restringe a las rocas subyacentes, siendo la sericitización y cloritización los tipos más comunes.
La alteración tiene una forma general de chimenea y hacia su porción central contiene el stockwork con calcopirita.
El diámetro de la chimenea alterada aumenta hacia arriba (en forma de cono invertido) y su porción más ancha coincide con la mena masiva

## Slide 16
Zonación de alteración hidrotermal

## Slide 17
La génesis de los depósitos de sulfuros masivos puede tener variaciones, pero la evolución general es la siguiente:
Etapa 1: Precipitación de esfalerita, galena, pirita, tetrahedrita, baritina con cantidades menores de calcopirita por mezcla de fluido a 200ºC con agua de mar.
Etapa 2: Recristalización y aumento del tamaño del grano de minerales por efecto de circulación de fluido a 250ºC, continúa la depositación de esfalerita, galena, etc.
Etapa 3: Influjo de soluciones ricas en Cu a 300ºC, produciendo el reemplazo de la porción inferior (mena amarilla) y redepositación de minerales reemplazados más arriba.
Etapa 4: Circulación de fluidos calientes sub-saturados en Cu disolución de calcopirita y reemplazo por pirita en la base del depósito.
Etapa 5: Depositación de exhalitas de chert-hematita en torno al depósito (esto también ocurre en las etapas previas), mucho SiO2 se deposita en el stockwork subyacente.
Etapa 6: Preservación por cubierta de lavas o sedimentos. Los depósitos que quedan expuestos a la acción marina se oxidan y se destruyen por acción de meteorización submarina transformándose en capas de "ocre" constituidas por cuarzo, goethita, illita, jarosita.
Solo si los depósitos son cubiertos y se evita la meteorización submarina y los depósitos pueden preservarse.

## Slide 18
Etapas de formación de VMS

## Slide 19
Tipos de VMS
Desde el punto de vista económico existen esencialmente solo dos grupos de VMS: los de Cu-Zn y los de Zn-Pb-Cu.
Algunos depósitos pueden contener cantidades importantes de Ag y/o Au.
Si bien en términos generales existen estos dos grupos principales de sulfuros masivos, existen varios tipos en la literatura dependiendo del marco tectónico y las rocas volcánicas

## Slide 20
Tipo Chipre ("Cyprus"): Cu (±Zn) ±Au, asociados a basaltos toleíticos de conjuntos ofiolíticos (generación de corteza oceánica). Formados en fondos oceánicos profundos con volcanismo basáltico. Los ejemplos típicos se presentan en la isla de Chipre en el mar Mediterráneo.
Tipo Besshi: Cu-Zn±Au±Ag, asociados a rocas sedimentarias con aporte terrígeno, grauvacas y turbiditas asociadas con basaltos de intraplaca. Formados en cuencas sedimentarias marinas profundas con volcanismo basáltico.
Tipos de VMS

## Slide 21
Tipos de VMS
Tipo Kuroko: Cu-Zn-Pb±Au±Ag, asociados a volcanismo bimodal con lavas toleíticas y lavas y piroclastos calco-alcalinos. Formados en cuencas marinas someras con volcanismo explosivo con formación de calderas en sectores de trás-arco. Los ejemplos típicos se encuentran en Japón formados en una cuenca marginal.
Tipo Noranda o Primitivos: Cu-Zn±Au±Ag, asociados a rocas volcánicas totalmente diferenciadas desde basaltos a riolitas en cuencas marinas de <1 km de profundidad. Actualmente presentes en las fajas de rocas verdes en los escudos precámbricos (como en Canadá). Su marco tectónico es materia de debate, pero parecen haberse formado en cuencas subsidentes limitadas por fallas, posiblemente en secciones de tras-arco.

## Slide 22
Tipos de VMS
Tipo SEDEX: Zn-Pb±Ag, asociados a rocas sedimentarias como lutitas negras carbonosas, areniscas y rocas carbonatadas. Estos se asocian a fluidos expelidos desde cuencas sedimentarias por celdas convectivas de aguas marinas probablemente generadas por calor derivado de fuentes magmáticas subyacentes.
Ej. Mina Aguilar en el noroeste de Argentina
Cabe recordar que los depósitos de sulfuros masivos se forman en fondos marinos, de modo que su incorporación a áreas continentales, donde ellos se explotan, se produce por fenómenos tectónicos, principalmente por acreción o colisión continental. Esto significa que los depósitos generalmente presentan una notable deformación tectónica incluyendo pliegues y fallas.

## Slide 23
Yacimientos VMS tipo Chipre

## Slide 24: Depositos VMS del tipo Chipre (Troodos)
El caso representativo es el deposito Troodos, yacimiento de cobre hospedado en una secuencia volcánica máfica del tipo ofiolítico, principalmente en lavas de almohadilla.
La mineralización de sulfuro masivo ocurre en la interfase de lavas de almohadilla inferior y la zona basal, o bien a lo largo de la secuencia de lavas de almohadilla inferior y superior.

## Slide 25
Depositos VMS tipo Troodos
La mineralización consiste principalmente de pirita y calcopirita con menor esfalerita, con desarrollo de cuerpos masivos y también de stockwork inferior, a lo largo de conductos alimentadores.
Estos yacimientos están asociados directamente a fallas normales sinvolcánicas en zonas de extensión o rifting de fondo oceánico, ya sea en dorsales oceánicas o en cuencas de tras arco con volcanismo submarino.
La alteración hidrotermal consiste principalmente en zeolita – epidota – clorita.

## Slide 26: Depositos VMS tipo Beshi
Corresponden a yacimientos de Zn-Cu hospedados en secuencias de rocas volcánicas máficas en complejos estructurales y secuencias de sedimentos marinos.
La mineralización consiste principalmente de pirita-esfalerita-calcopirita, de carácter estratiforme.
Ocurren en ambiente de arco isla asociados a magmatismo calcoalcalino temprano.
Ejemplos son Sambagawa, Japón y Folldal, Noruega.

## Slide 27: Depositos VMS tipo Kuroko
Corresponden a cuerpos de sulfuros masivos (polimetálicos) estratiformes o lenticulares concordantes con la sedimentación, sobreyacente a un cuerpo de tipo stockwork con mineralización diseminada.
La mineralización metálica consiste en pirita, calcopirita, esfalerita, galena, tetrahederita, tenantita con mayor o menor oro y plata, asociados con cuarzo y baritina.
Existe una zonación vertical estratificada, en orden ascendente:
  i) zona Keiko, mineral siliceo con py, cpy y qz en stockwork;
  ii) zona Seikhoko, mineral de anhidrita y yeso con py, cpy, sph, ga y qz con arcillas, mineralización estratiforme;
  iii) zona Ryukoko, con mineralización de py y menor cpy y qz, mineralización estratiforme;
  iv) zona Oko, mena amarilla con mineralización de py y cpy, con menor sph, qz y baritina, mineralización estratiforme;
  v) zona Kuroko, mena negra con mineralización de sph, ga, cpy y baritina, mineralización estratiforme;
  vi) zona de baritina,
  vii) y finalmente una zona de silice más hematita.

## Slide 28
Composición típica de las menas: 2% Cu, 5% Zn, 1.5% Pb, 12% Ba, 1.5 g/t Au, 95 g/t Ag
Depósitos de 1 a 60 Mt (promedio 1.3 Mt)
Evolución: mena negra  amarilla  pirita (limites gradacionales)
La mena masiva negra y baritina son de grano fino y están laminadas cerca del techo
La mena negra es más gruesa hacia abajo y es masiva en la parte inferior
La mena amarilla es gruesa y masiva y se forma por reemplazo de mena negra con remobilización del Pb y Zn al techo de la pila

## Slide 31
Esquema de Alteración

## Slide 33
VMS Tipo Noranda: recurso minero mayor en Canadá
Rocas volcánicas precámbricas metamorfizadas (greenstone belts)
Los depósitos (en general 0.1 a 5 Mt, pero Horne 60 Mt, Quemont 16 Mt) se asocian con rocas volcánicas félsicas;
Py y Po = 50% de las menas, más Cpy, Sph, Ga, Mgt, Ag (acantita), tetrhed-tenn ± Se, Te, Bi, Sn
Las menas están recristalizadas por el metamorfismo (excepto Py) y deformadas con disrupción de los cuerpos de mena

## Slide 35
VMS Tipo Noranda
Alteración: clorita en el centro del conducto alimentador y sericita hacia los márgenes con carbonato

## Slide 36
VMS Tipo Noranda: esquema de sistema convectivo de aguas marinas durante la formación de los cuerpos de sulfuros