## Slide 1: DEPOSITOS DE ORIGEN SEDIMENTARIO

## Slide 2: Depositos de origen Sedimentario
En terminos amplios los sedimentos pueden ser separados en dos grandes grupos, depositos alóctonos y depositos autóctonos.
Alóctonos (fueron transportados al ambiente que los contiene)
Depositos terrígenos (limos, arenas, conglomerados, arcillas),
depositos piroclásticos.
Sedimentos --->
Autóctonos (se forman dentro del ambiente que los contiene)
Precipitados químicos (carbonatos, evaporitas, cherts, fierro,
fosfatos), depositos orgánicos (carbón. petroleo, gas),
depositos residuales (lateritas, bauxitas).

## Slide 3: Depositos Aloctonos: Placeres
Depositos alóctonos de interes económico son referidos como depositos de acumulación mecánica o depositos del tipo Placer.
Pertenecen al grupo terrígeno y son formados por procesos sedimentarios comunes que concentran minerales pesados.
Normalmente estos procesos ocurren por remosión y transporte fluvial, pero minerales pesados deben ser primero removidos de su fuente por meteorización y erosión.
Estos minerales deben ser resistentes a ataques físicos y químicos y tener una alta densidad ("resistatos").
Minerales que cumplen estas condiciones son casiterita, cromita, cobre nativo, granates, oro, ilmenita, magnetita, platino, rubies, rutilo, safiro, diamantes, entre otros.

## Slide 4
Au Oro
SnO2 Casiterita (mena de estaño)
FeCr2O4 Cromita (mena de cromo)
(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 Columbita
C Diamante
FeTiO3 Ilmenita
Fe3O4 Magnetita
(Ce,La,Y,Th)PO4 Monazita (mineral portador de tierras raras)
Al2O3 Corindón – Rubí (con Cr; rojo) – Zafiro (con Co, Cr, Ti; azul)
YPO4 Xenotima
ZrSiO4 Circón

## Slide 5
Estos depositos son en general pequeños y efimeros, ya que tienden a depositarse en relieves positivos quedando expuestos a nueva erosión. Son habitualmente de baja ley, pero por estar en su mayoría en depósitos no consolidados, son de explotación simple y de bajo costo, en general, por dragado y concentración gravitacional. Los depositos tipo placer pueden ser clasificados de acuerdo a génesis en los siguientes grupos:
a) depósitos residuales -> acumulados en situ durante meteorización,
b) depósitos eluviales -> concentrado en un medio sólido en movimiento,
c) depósitos aluviales y fluviales -> concentrado en un medio líquido en movimiento,
d) y depositos eólicos -> concentrado en un medio gaseoso (aire) en movimiento.

## Slide 6
Los depósitos residuales y eluviales ocurren por meteorización in-situ directamente arriba de su fuente (topografía plana para el caso a) o pendiente abajo producto de reptación (topografía con pendiente, caso b). En ambos casos, minerales más livianos y químicamente reactivos son lavados o lixiviados, provocando concentración por reducción de volumen.
I------------- a --------------I I---------- b ----------I
Ojo... estos procesos pueden generar concentraciones geoquimicas anomalas

## Slide 7: Depositos de Placer de tipo Fluvial
En los depósitos fluviales la precipitación de minerales pesados en un caudal depende de la razón hidraúlica de las partículas (densidad/tamaño).
Una partícula grande y liviana puede llegar a la misma distancia que una pequeña y pesada.
También dependerá de la velocidad del caudal, y cada ves que el caudal pierde velocidad (energía) en forma abrupta, ocurre depositación (ej. barreras físicas de fondo como diques, caidas de agua y piscinas, confluencia de un afluente de alta energía a uno de baja, parte interior de meandros).
La superficie de depositación se conoce como circa, la cual puede ser sobre roca base o sobre depositos previos.
Los paleoplaceres son aquellos formados en el pasado y luego sepultados o levantados fuera del alcance de agentes erosivos. Paleoplaceres pueden tener varios niveles de circa.

## Slide 8
Equivalencia hidráulica para partículas. La velocidad de caída del cuarzo, pirita y oro con los radios y densidades mostradas son iguales y muestran que ellos se depositarían en una misma capa sedimentaria en una columna de agua no turbulenta.

## Slide 9
La concentración de minerales pesados en depósitos aluviales ocurre en los sectores donde la energía del curso de agua decrece, con una consecuente perdida de energia y capacidad de mantener particulas en suspension. Particulas densas son segregadas de livianas

## Slide 10
Barreras físicas y cambios de velocidad en caudales que pueden provocar la depositación y acumulación de minerales resistatos. a) Diques que sirven de barrera o rifle natural; b) caidas de agua; c) confluencia de un tributario de mayor energía a un flujo principal de menor energía; d) zona interior de meandros.

## Slide 15
Variación morfológica del oro con la distancia de transporte; la composición también varía siendo más puro el oro más lejano

## Slide 18: Placeres de Playa
Otro tipo de depositación desde un medio líquido ocurre en placeres de playa, estos ocurren relacionados a oleaje y flujos de marea en playas actuales o terrazas antiguas (puntos negros).
Los minerales más importantes de placeres de playa son: casiterita, diamante, oro, ilmenita, magnetita, monazita, rutilo, xenotima y circón. Ej. placeres de oro de Nome, Alaska, placeres de playa en costa occidental de la isla de Chiloé, Chile, placeres diamantíferos de Namibia, arenas de ilmenita – monazita – rutilo de Travencore y Quilon, India, arenas de rutilo – circón –ilmenita de Australia del este y oeste y arenas de magnetita de la North Island, Nueva Zelanda.

## Slide 19
Paleoplaceres
De preservarse usualmente estarán litificados, inclinados y parcial o totalmente enterrados bajo otras rocas también litificadas, por lo que su eventual explotación será costosa y deberán ser extraordinariamente de alta ley o contener minerales valiosos como el oro para ser rentables.
Excepción notable Witwatersrand en Sudáfrica: paleoplaceres del Precámbrico que constituyen la mayor concentración de oro del mundo. Conglomerados con oro y uranio del Arqueano a Proterozoico Medio (Precámbrico; 3100-2200 Ma).
Los principales depósitos están en el campo aurífero del Witwatersrand de Sudáfrica, el área de Blind River a lo largo de la costa norte del lago Hurón en Canadá (solo con trazas de oro) y en Sierra Jacobina, en Bahia, Brasil; existiendo otros ejemplos en áreas de escudos precámbricos en Ghana (Takwa) y Canadá (Elliot Lake).

## Slide 20
Witwatersrand, Sudáfrica
En Witwatersrand el oro y uranio están en conglomerados monomícticos maduros, con clastos bien redondeados de vetas de cuarzo, chert y pirita.
La matriz es de cuarzo, mica, clorita, abundante pirita (o menos comúnmente hematita) y fuchsita.
La secuencia sedimentaria sobreyace a granitos y rocas verdes del Arqueano, pero los conglomerados no contienen clastos de granito.
El oro se presenta en granos angulosos de 0,005 a 0,1 mm de diámetro junto con minerales de uranio (principalmente uraninita) en la matriz de los conglomerados junto con otros materiales detríticos.

## Slide 21
Conglomerado aurífero de Witwatersrand

## Slide 22
Distribución de conglomerados del Arqueano tardío a Proterozoico medio
con Au-U de Witwatersrand, Sudáfrica, con indicación de los cuerpos de
granito adyacentes y los lugares del influjo sedimentario

## Slide 23
En Witwatersrand se interpreta concentración de metales en la periferia de un lago intermontano intracratónico subsidente o un mar somero dentro del paleocontinente (Precámbrico), en aquellos sectores donde los sedimentos fueron introducidos a la cuenca.

## Slide 24
Esquema de la formación de un abanico deltaico en la cuenca del Witwatersrand. Conglomerado = sombreado grueso, algas = sombreado fino. Tamaño de los asteriscos indica el valor relativo de oro.
Los depósitos se formaron en abanicos fluviales y deltaicos mediante reselección de los sedimentos por acción de corrientes paralelas a la antigua costa y movimientos tectónicos de fallas del margen que alteraron el nivel de base.

## Slide 25
Sudáfrica el mayor productor de oro del mundo
Los depósitos auríferos de Witwatersrand en Sudáfrica constituyen la concentración aurífera más grande del mundo, desde su descubrimiento en 1886 produjeron 45.000 ton de oro (1.447 Millones de onzas), lo cual representa 40% de todo el oro producido en el mundo.
Hasta 1983 se explotaban menas con una ley promedio de 10 g/t Au y la producción sudafricana llego a su punto más alto en 1970 con 1000 ton, desde entonces han disminuido a 550 ton/año y las leyes medias actualmente en explotación son más bajas, pero Sudáfrica sigue siendo el mayor productor de oro del mundo con un 24% de la producción mundial de este metal precioso.

## Slide 26: Depositos de Lateritas y Bauxitas
Estos corresponden a yacimientos de fierro (lateritas) y de aluminio (bauxitas) asociados exclusivamente a procesos sedimentarios de meteorización y son productos residuales.
Una meteorización intensa y prolongada en el tiempo lleva a la lixiviación de elementos mayores de minerales silicatos (Ca, Na, Si, Mg, Mn, etc.) y a una concentración de elementos poco moviles como Fe y Al en rocas ricas en estos elementos.
Estos yacimientos ocurren normalmente en zonas cratónicas, relacionados a la meteorización prolongada de rocas ultramáficas y máficas.
Para su formación se requiere de varias condiciones:
i) topografía plana y estable en el tiempo (superficie de peneplanización),
ii) erosión mecánica nula,
iii) clima tropical asociado con grandes y prolongadas caidas de agua y ambiente oxidante.
Estos depósitos ocurren en zonas tropicales actuales y también en paleozonas tropicales, pudiendo encontrarse paleodepósitos de estos tipos.

## Slide 27
Perfil de suelo laterítico rico en Niquel.
En la zona superior de las lateritas se reconoce una zona de fierro (sombrero de fierro), seguido por una zona de hierro nodular y finalmente una zona de laterita poroza.
Por debajo del perfil laterítico (20 a 30 m) se observa peridotita alterada, parcialmente serpentinizada, para finalmente llegar a peridotita frezca.
Lateritas niquelíferas pueden constituir una mena importante de Ni y Fe.

## Slide 28
Lateritas de Ni.
Nueva Caledonia (NE de Australia y NW de N. Zelanda)
Lateritas 0.5-2% Ni
Saprolito 2-4% Ni
Garnierita (Ni,Mg)3Si2O5(OH)4
Rocas frescas 0.25% Ni
Dunita, peridotita,
serpentinitas.

## Slide 30
Lateritas aluminosas  Bauxitas
Bauxita de Australia
Bauxita de Venezuela

## Slide 31: Depositos autóctonos: Yacimientos de Fierro Bandeado (BIF)
Estos yacimientos ocurren en unidades estratigráficas con cientos de metros de espesor y cientos hasta miles de kilometros cuadrados de extensión areal.
Partes importantes de estos depositos poseen concentraciones y volumenes suficientemente grandes como para constituir minas de fierro.
La mayor parte de estos depositos ocurrieron entre los 2600 y 2800 Ma, actualmente ubicados en partes de Labrador (Canadá), Lago Superior (EEUU), Rusia y Australia.

## Slide 32
Estos depositos están caracterizados por su fino bandeamiento, entre 0.3 a 3 cm. Estas bandas consisten en alternacias milimétricas de chert y minerales de hierro (ej. chert – hematita).
En estos depositos se reconocen varias facies minerales:
  Facies Oxidada: hematita o magnetita, con menor carbonatos. Chert varia de criptocristalina a mosaicos entrecrecidos con cuarzo.
  Facies carbonatada: chert laminado con siderita.
  Facies silicatada: silicatos de Fe asociados con magnetita, siderita y chert.
  Facies sulfurada: arcillolitas carbonatadas y piríticas, finamente bandeadas con material orgánico y carbón.

## Slide 33
Sección estratigráfica esquemática de una cuenca mostrando las relaciones entre facies oxidada, carbonatada y de sulfuros en depositos de hierro bandeado con respecto a la configuración de la cuenca y los distintos tipos de rocas asociadas.

## Slide 34: Clasificación
Los BIF pre-Cámbricos pueden ser subdivididos en dos grandes subgrupos:
Tipo Algoma, típico de secciones de cinturones de rocas verdes, asociadas a sucesiones de greywackes y rocas volcánicas. Asociación volcánica. Predominan las facies oxidada, carbonatada y sulfurada.
Tipo Lago Superior, finamente bandeados, principalmente de las facies oxidada, carbonatada y silicatada, generalmente libre de material clástico. Formados netamente por precipitación química, formados en aguas someras de plataforma continental.

## Slide 35
Formaciones de hierro bandeado del Precámbrico (“Banded Iron Formations” o “BIF”)
Bandas de hematita y chert

## Slide 36
Estos depósitos precámbricos de Fe se denominan también:
Taconitas en Norteamérica
Jaspilitas en Australia
Itabiritas en Brasil
Bandas oscuras de hematita, rojas de chert
y amarillas de cuarzo ojo de tigre.

## Slide 37
Formación de hierro bandeado
(Banded Iron Formation)
(= Itabirita) en Pico de Itabirito, Minas Gerais, Brazil.
(Foto de Lluís Fontboté)

## Slide 38
Detalle de formación de hierro bandeado plegada en Pico de Itabirito, Minas Gerais, Brazil.
En esta mina solo las partes ricas en “hematita dura” se explotan con leyes de hasta 67-68% Fe.
(Foto de Lluís Fontboté)

## Slide 39
Explotación de BIF
Tronadura
Transporte
Molienda
Separación magnética
Pellets  Acero