## Slide 1: 02 - Estudio Exploratorio de Datos: Univariable y Multivariable
Despliegue de datos
Tablas de frecuencia e histogramas
Estadísticas básicas
Distribución normal y lognormal
Gráfico de dispersión
Q-q plot
Coeficiente de correlación

## Slide 2: Objetivos del Estudio Exploratorio De Datos
Desplegar los datos en diferentes formas
Entender los datos: poblaciones estadísticas vs. poblaciones geológicas
Seleccionar poblaciones geológicas
Decisión de estacionaridad
Identificar deriva en los datos
Asegurar la calidad de los datos
Resumir parte de la información contenida en los datos
Familiarizarse con los datos y la geología
Desagrupar datos para modelamiento geoestadístico

## Slide 3: Despliegue de Datos
Análisis utilizando plantas y secciones

## Slide 4: Despliegue de Datos
Visualización en 3-D interpretación

## Slide 5: Despliegue de Datos
Otras formas de desplegar los datos:
  Mapas codificados con color
  Mapas de indicadores (Detección de deriva en la variable media móvil)

## Slide 6: Histogramas
Histograma: despliegue de frecuencia de ocurrencia de datos en clases
Histograma acumulado: despliegue de la frecuencia acumulada bajo un valor de corte (que define una clase)

## Slide 7: Histogramas
Histogramas
  Computa el número de muestras en cada clase.
  “Ancho” de clase suele ser constante la altura de cada barra del histograma es proporcional a la frecuencia de la clase
  Entrega estadísticas de las muestras (no de la población)
  Escala logarítmica puede ser útil
  Media y varianza son muy sensibles a valores extremos
  Mediana y rango intercuartil son medidas más robustas
¿Cómo construirlo?
  Dependiendo del número de muestras, escoger un número de clases
  Desplegar el rango importante de los datos (colas no se ven bien)
  Desplegar estadísticas con un número razonable de decimales
Frecuencia

## Slide 8: Histogramas
Histograma Acumulado
  Puede servir para distinguir poblaciones estadísticas
  Puede utilizarse para comparar la distribución de datos con modelos paramétricos (normal / lognormal)
  Se utiliza para transformar la distribución de muestras a cualquier otra distribución deseada
  Puede utilizarse para ver el efecto de compositar a un determinado largo
    ¿Cuántas muestras vamos a cortar?
Frecuencia Acumulada
1
0

## Slide 9: Histogramas
El histograma de frecuencias acumuladas no requiere definir un ancho de clase; pueden crearse a la resolución de los datos
Una valiosa herramienta descriptiva y usada para inferencia
Un cuantil es el valor de la variable que corresponde a una frecuencia acumulada dada
  primer cuartil = cuantil 0.25
  segundo cuartil = mediana = cuantil 0.5
  tercer cuartil = cuantil 0.75
se puede leer cualquier cuantil del gráfico de frecuencia acumulativa
Se puede también leer los intervalos de probabilidad desde el grafico de frecuencia acumulativa

## Slide 10: Histogramas

## Slide 11: Estadísticas Básicas
Medidas de posición:
  Media
  Mediana
  Moda, mínimo y máximo
  Rango
  Cuartil inferior y superior
  Deciles, percentiles y cuantiles: el cuantil p de la distr. es el valor zp tal que p% de los datos está bajo zp

## Slide 12: Estadísticas Básicas
Medidas de dispersión:
  Varianza
  Desviación estándar
  Rango intercuartil
  Coeficiente de variación

## Slide 13: Estadísticas Básicas
Yacimiento tipo pórfido cuprífero CV = 0.7
Yacimiento de cobre de mediana var. CV = 1.5
Yacimiento de oro de alta variabilidad CV = 4.5

## Slide 14: Estadísticas Básicas
Medidas de forma:
  Coeficiente de asimetría (skewness)
  Positivo Cercano a 0 Negativo

## Slide 15: Estadísticas Básicas
  Coeficiente de aplanamiento (Kurtosis)
  Da una idea del aplanamiento de la distribución (relación entre altura y ancho de la campana). Su valor es 3 para distribuciones normales (Gaussianas)

## Slide 16: Distribución Normal
Propiedades:
  Completamente definida por su media y varianza
  Tiene una descripción matemática concisa
  Favorable para enfoques teóricos de estimación
Función de densidad de probabilidad:

## Slide 17: Distribución Normal
Estandarización:
Distribución normal estándar N(0,1)
Función de distribución acumulada:
corresponde al área bajo la curva

## Slide 18: Distribución Normal
Función de densidad de probabilidad
Distribución de probabilidad acumulada

## Slide 19: Distribución Normal
Intervalos de confianza
68% 95%

## Slide 20: Distribución Normal

## Slide 21: Distribución Lognormal
Una población es lognormal si los logaritmos de los datos están distribuidos como una normal
Propiedades:
  En Ciencias de la Tierra es común encontrar variables cuya distribución es cercana a una lognormal
  Relación con la distribución normal la hace fácil de utilizar
  También es favorable para enfoques teóricos de estimación
Función de densidad de probabilidad:

## Slide 22: Distribución Lognormal

## Slide 23: Gráficos de Probabilidad
Q-q plot de una distribución normal o lognormal con la distribución de las muestras

## Slide 24: Gráficos de Probabilidad
Son útiles para chequear la presencia de dos poblaciones

## Slide 25: Gráficos de Probabilidad
Son útiles para chequear la presencia de dos poblaciones
Debe confirmarse con información geológica

## Slide 26: Gráfico de Dispersión
Análisis bivariable
Pares deben corresponder a la misma ubicación en el espacio (co-localizados)

## Slide 27: Correlación
El coeficiente de correlación es una medida de la dependencia lineal entre las dos variables
Una correlación de XY = 1 implica que X e Y están perfectamente correlacionadas.
Independencia entre dos variables implica que el coeficiente de correlación es cero: XY = 0. Sin embargo, la inversa no es siempre cierta. Correlación cero no implica necesariamente independencia entre las dos variables.

## Slide 28: Correlación
Muy sensible a valores aberrantes
El coeficiente de correlación cambia incluso de signo

## Slide 29: Correlación
Diferentes ejemplos de coeficiente de correlación

## Slide 30: Gráficos de dispersión
Despliegue bivariable, estimado-verdadero, dos variables, o la misma variable separada por algún vector distancia (h-scatterplot)
El coeficiente de correlación lineal varía entre -1 y +1 y es sensible a valores extremos (puntos fuera de la nube principal)
El coeficiente de correlación de posición es un complemento útil:
  si rank >  entonces unos pocos outliers dañan la que en otro caso sería una buena correlación
  si rank <  entonces unos pocos outliers mejoran la que en otro caso sería una pobre correlación
  si rank = 1 entonces una transformación no lineal de una variable puede hacer  = 1

## Slide 31: Q-q Plot
Gráfico Q-Q: para comparar dos distribuciones F1 y F2 cuantil a cuantil.
No se utiliza para comparar la relación par a par que hay entre las variables.
Escoger una serie de valores de probabilidad pk, k = 1, 2, …, K
Graficar q1(pk) versus q2(pk), k = 1, 2, …, K

## Slide 32: Q-q Plot
Si todos los puntos caen en una línea de 45o, las dos distribuciones son exactamente iguales
Si la línea está desplazada de los 45o, las dos distribuciones tienen la misma forma pero diferentes medias
Si la inclinación de la línea no es 45o, las dos distribuciones tienen diferentes varianzas
Si hay un carácter no lineal en el grafico Q-Q, las distribuciones tienen diferentes formas en el histograma

## Slide 33: Q-q Plot
Histogramas de ley DDH y ley por RC
Muestreo preferencial explica la diferencia. No son muestras “pareadas” por lo que no podemos detectar sesgo en las muestras
Frecuencia
Frecuencia acumulada
Frecuencia
Frecuencia Acumulada
Ley RC
Ley DDH

## Slide 34: Q-q Plot
Leer los cuantiles correspondientes de los gráficos de distribución de frecuencia acumulada en la página anterior.
Trazar esos cuantiles en el gráfico
Ley RC
Ley DDH