## Slide 1: Definiciones

## Slide 2: Resumen de errores de muestreo
Variabilidad
a pequeña
escala
Variabilidad
a gran
escala
Optimización del
Protocolo de Muestreo
Implementación del
Protocolo de Muestreo
Preservación de
Integridad
de las Muestras
Error Analítico
Error Fundamental
Error Segregación
y Agrupamiento
Error de Delimitación
Error de Extracción
Errores de Preparación
Error de Interpolación
Error Periódico
Error de Ponderación
En Tiempo
En Espacio
Contaminación
Pérdidas
Alteración
Humanos
Fraude

## Slide 3: Variabilidad de pequeña escala
¿Cómo representar correctamente un determinado atributo (por ejemplo la ley) de un volumen de material, mediante una pequeña cantidad (muestra) tomada de éste?
TEORÍA DE MUESTREO
Gy / Pitard / Ingamells

## Slide 4: Ejemplo: Pozo de tronadura
Detritos
~ 1 ton.
Bolsa
~ 40 kg.
Laboratorio
~ 1 gr.
Representamos una tonelada de material con un gramo obtenido tras diversas etapas de preparación y división de la muestra original
¿Son estos gramos representativos de la ley del lote original?

## Slide 5: TEORÍA DE MUESTREO
Cuantificar la magnitud del error que se comete en las diversas etapas de un protocolo de muestreo
Dar recomendaciones respecto a los procedimientos utilizados en los procesos de toma y preparación de muestras.
LAS FUENTES DEL ERROR
Las propiedades intrínsecas del material (efecto pepa)
La toma y preparación de la muestra

## Slide 6: Lote
Se refiere a un conjunto de material, cuya composición quiere estimarse.
Ejemplos:
  un cargamento de 75000 toneladas de carbón
  el detrito de la perforación de un pozo de tronadura
  el testigo recuperado de un sondaje de diamantina
  una muestra de laboratorio

## Slide 7: Incremento
Corresponde a un grupo de partículas (o una cantidad de gas o líquido que tenga sólidos suspendidos) extraído del lote en una sola operación del aparato que toma la muestra.
Ejemplo:
  Una palada es un incremento
  Un corte de un muestreador
  del flujo de una correa

## Slide 8: Muestra
Es una parte del lote, generalmente obtenida por la unión de varios incrementos o fracciones del lote, y cuyo objetivo es representar el lote en las operaciones subsecuentes.
Sin embargo, una muestra no es cualquier parte del lote: su extracción debe respetar las reglas que la teoría de muestreo establece.
Su extracción debe ser equiprobabilística.

## Slide 9: Espécimen
Es una parte del lote obtenida sin respetar las reglas de la teoría de muestreo.
Un espécimen debe etiquetarse como tal y no debe usarse para representar el lote.
Su propósito sólo puede ser cualitativo.

## Slide 10: Tamaño de fragmentos, d (cm)
Corresponde al tamaño promedio en un incremento .
El tamaño de fragmentos es diferente al tamaño nominal de fragmentos.

## Slide 11: Tamaño nominal de fragmentos, d (cm)
Corresponde al tamaño máximo de fragmentos en el lote y se define como la malla que retiene no más del 5% del material sobre tamaño.

## Slide 12: Componente crítico
Constituyente del lote que se quiere cuantificar.
Ejemplos:
  Contenido de algún mineral
  Contenido de agua
  Contenido de algún elemento
  Porcentaje de finos
  Dureza

## Slide 13: Contenido crítico, a (fracción)
Proporción del componente crítico en el lote o en la muestra (denotados aL o aS, respectivamente).

## Slide 14: Heterogeneidad
Corresponde a la variabilidad encontrada en una población estadística y puede dividirse en:
  Heterogeneidad de constitución (CH): Cada partícula del lote tiene un contenido crítico diferente.
  Heterogeneidad de distribución (DH): Consiste en las diferencias observadas de un grupo de fragmentos o partículas (incremento) a otro.
Variabilidad se debe a tres factores:
    La heterogeneidad de constitución
    La distribución espacial de los constituyentes o estado de segregación
    La forma del lote que junto a la presencia de la gravedad es responsable de la segregación.

## Slide 15: Heterogeneidad
CH: Diferencias entre fragmentos
DH: Diferencias entre grupos de fragmentos
Si todos los fragmentos fueran iguales en forma y contenido (CH=0), entonces no habría DH: cualquier grupo de fragmentos de igual tamaño sería idéntico.
CH
DH

## Slide 16: Selección probabilística
Corresponde a una selección con distribución de probabilidad uniforme para todos los elementos del lote y probabilidad cero para elementos externos.

## Slide 17: Muestreo sistemático
Muestras se toman en una malla regular, en intervalos regulares de tiempo o de espacio.

## Slide 18: Muestreo aleatorio
Muestras se toman en intervalos de tiempo o espacio variables y distribuidos al azar.

## Slide 19: Muestreo aleatorio estratificado
Muestras se toman aleatoriamente dentro de un estrato. Un estrato corresponde a una sección del tiempo o del espacio de tamaño constante.

## Slide 20: Errores
Existen en cualquier procedimiento de estimación. Es necesario diferenciar los distintos tipos de error.

## Slide 21: Protocolo de muestreo
Conjunto de pasos y operaciones de toma de muestras y preparación.
Objetivo: Minimizar errores y entregar una muestra bajo ciertos estándares de control

## Slide 22: Protocolo de muestreo
LOTE INICIAL, L
MUESTRA PRIMARIA, S1
MUESTRA PRIMARIA PREPARADA, S1’
RECHAZO PRIMARIO
MUESTRA SECUNDARIA, S2
MUESTRA SECUNDARIA PREPARADA, S2’
RECHAZO SECUND.
MUESTRA TERCIARIA, S3
MUESTRA TERCIARIA PREPARADA, S3’
RECHAZO TERCIARIO
MUESTRA ANÁLISIS, S4
ANÁLISIS
ÚLTIMO RECHAZO
RESULTADO FINAL

## Slide 23: Tipos de errores en muestreo

## Slide 24: Error fundamental, FE
Corresponde al mínimo error de muestreo que se tendría si se seleccionara cada fragmento o partícula aleatoriamente, una a la vez.
Para un determinado peso de muestra, el FE es el mínimo error de muestreo que existiría si el protocolo de muestreo fuera implementado de manera perfecta. Por lo tanto, para un estado dado de conminución y un determinado peso de la muestra, el FE es el menor error posible.
A pequeña escala, la heterogeneidad de constitución es responsable del error fundamental.
El FE puede ser pequeño para constituyentes mayores y materiales finos, pero puede ser abrumador para constituyentes menores.
Mezclando y homogeneizando el lote no reducirá el FE.

## Slide 25: Error de agrupamiento y segregación, GE
Corresponde a un error adicional debido a que en la práctica las muestras no se colectan tomando un fragmento a la vez, de manera aleatoria.
A pequeña escala, la heterogeneidad de distribución es responsable del error de agrupamiento y segregación.
Este error puede prevenirse considerando los siguientes aspectos:
  Optimizar el error fundamental (peso de la muestra).
  Aumentar el número de incrementos por muestra.
  Homogeneizar el material antes de tomar los incrementos.

## Slide 26: Lotes tridimensionales
Se refiere a pilas muy grandes para ser transferidas con el sólo propósito de muestrearlas.
Por ejemplo:
  Depósitos minerales
  Pilas de lixiviación
  Acopios de mineral de baja ley
  Cualquier lote de donde se toman muestras mediante paladas (carga de un camión, acopios)

## Slide 27: Lotes bidimensionales
Se refiere a pilas planas o a lotes tridimensionales donde una dimensión, generalmente el espesor, puede considerarse despreciable respecto a las otras dos.
El espesor puede considerarse despreciable sólo si la muestra o incremento se toma perforando la pila a todo su espesor.
Esta condición es muy restrictiva.
Ejemplos:
  Perforación de pozos de tronadura en bancos

## Slide 28: Lotes unidimensionales
Corresponde a pilas alargadas, material en correas, donde dos dimensiones pueden considerarse despreciables.
Se considera el espesor y ancho de la pila despreciable sólo si la pila puede cortarse completamente con un elemento de toma de muestra de manera probabilística.
Nuevamente, esta condición es bastante restrictiva.
Ejemplo:
  Material en correas transportadoras

## Slide 29: Lotes de dimensión cero
Corresponde a conjuntos de fragmentos (contenidos de un camión, vagón, bolsa, contenedor) que pueden considerarse como unidades aleatorias de una población estadística.
Un lote se considera de dimensión cero, sólo si puede tomarse completo con el solo fin de muestrearlo.
La mayor parte de las muestras de laboratorios pueden considerarse lotes de dimensión cero.

## Slide 30: Comentarios acerca de lotes
Es posible cambiar la dimensión de un lote a una dimensión inferior, para que sea más accesible al muestreo
Mientras menor la dimensión, más fácil resulta muestrear el lote
Ejemplo:
  Carga de un camión puede desparramarse y ser muestreada como un lote de dos o una dimensión

## Slide 31: Error de delimitación del incremento, DE
Ocurre por desviaciones de un módulo isótropo de observación que asegure una probabilidad constante de muestreo en todas las direcciones relevantes del lote (principio de equi-probabilidad).
El DE ocurre por lo tanto, si el módulo de observación difiere de:
  una esfera en el caso de lotes tridimensionales
  un cilindro en el caso de lotes bidimensionales
  una tajada en el caso de lotes unidimensionales
  el conjunto completo en el caso de un lote de dimensión cero

## Slide 32: Error de extracción del incremento, EE
Este error se produce por desviaciones de la regla del centro de gravedad, que dice:
  Si el centro de gravedad de la partícula está dentro del volumen teórico de delimitación, este fragmento pertenece al incremento.
  De lo contrario, pertenece al rechazo.

## Slide 33: Error de preparación, PE
Este error tiene que ver con la integridad de la muestra y considera los siguientes posibles errores:
  Error por contaminación: por polvo, material presente en el circuito de muestreo, abrasión (de anillos de oro de los técnicos encargados de manipular las muestras), corrosión.
  Error por pérdida: polvo que se vuela, material que queda en el circuito de muestreo, pérdida accidental de una porción de la muestra.
  Error por alteración: de composición química, mineralógica y física.
  Error humano: mal entrenamiento, mala mantención y limpieza de equipos.
  Fraude y sabotaje: puede ocurrir en muestreo comercial.

## Slide 34: Error analítico
Corresponde al error que se comete en el laboratorio al analizar la muestra final y que depende del método de análisis utilizado.

## Slide 35: Errores por variabilidad de gran escala
Error de Interpolación
Error de Ponderación
Error de Periodicidad
Cuando participa el factor temporal: flujos de material (correas transportadoras en plantas de procesamiento)
Los errores se interpretan como variables aleatorias independientes.
El error de muestreo total puede obtenerse a partir de la suma de las varianzas de los errores relativos.

## Slide 36: Comentarios sobre variabilidades
El objetivo del muestreo es determinar variaciones a gran escala
Los errores de pequeña escala enmascaran la variabilidad real y deben ser minimizados
En planta interesan las variaciones sobre períodos razonables de tiempo, más que los valores instantáneos
  Reconciliaciones diarias o mensuales
  Control de proceso a lo largo de un turno
  Propiedades de productos finales

## Slide 37: Requisitos para materializar la operación de muestreo
Caracterizar la heterogeneidad del lote.
Optimizar el protocolo de muestreo.
TEST DE HETEROGENEIDAD
(DETERMINAR CONSTANTE DE MUESTREO)
DISEÑO DE PROTOCOLOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS (NOMOGRAMAS)