## Slide 1: 06 – Variograma modelado
Propiedades del variograma
Modelos básicos
Modelos anidados
Anisotropías

## Slide 2: Motivación
El variograma experimental requiere ser modelado:
es imperfecto: los puntos obtenidos están sujetos a imprecisiones
es incompleto: se calculó para un número finito de distancias y de direcciones del espacio
→ Se ajusta un modelo de variograma, definido en todas las direcciones del espacio y para todas las distancias, en torno al variograma experimental obtenido. Se usará este modelo como si fuera el “verdadero” variograma de la función aleatoria que representa la variable en estudio

## Slide 3: Motivación
Variograma experimental:
Variograma teórico:
→ El variograma experimental estima el variograma teórico sin sesgo

## Slide 4: Propiedades del variograma
Un modelo de variograma debe satisfacer varias restricciones matemáticas:
Función positiva: (h)  0
Función par: (h) = (-h)
Nulidad en el origen: (0) = 0
En el infinito, crece más lentamente que una parábola
Función de tipo negativo condicional:

## Slide 5: Propiedades del variograma
Los rasgos importantes de un variograma son:
El comportamiento en el origen: suave / continuo / discontinuo
El comportamiento al infinito: alcance / meseta
El comportamiento direccional: isótropo / anisótropo
Otros: ciclicidad, efecto de hoyo

## Slide 6: Propiedades del variograma
En la práctica, se modela el variograma experimental a partir de funciones básicas preestablecidas que cumplen con las restricciones matemáticas de un variograma:
modelo discontinuo en el origen: efecto pepita
modelos lineales en el origen: esférico, exponencial…
modelos parabólicos en el origen: Gaussiano…
modelos sin meseta: potencia…
modelos cíclicos: seno cardinal…

## Slide 7: Efecto pepita
Este modelo se traduce en una ausencia total de correlación en el espacio: dos muestras distintas tienen valores independientes

## Slide 8: Efecto pepita
Las causas del efecto pepita son:
La presencia de “micro-estructuras” (variabilidad a escala muy pequeña en comparación con la escala de observación)
La presencia de errores de medición (errores fundamental, de segregación, delimitación, extracción, preparación y análisis químico)
La presencia de errores en la ubicación de los datos (coordenadas equivocadas)
Soporte de la medición es muy pequeño (efecto de soporte)
Muestreo preferencial en zonas de altas leyes (y de alta variabilidad debido al efecto proporcional)

## Slide 9: Modelo esférico
Forma de variograma comúnmente encontrada. El alcance corresponde al parámetro a, la meseta al parámetro C.

## Slide 10: Modelo esférico
La terminología “variograma esférico” se explica porque C – (h) es proporcional al volumen de la intersección de dos esferas de diámetro a, separadas por h:

## Slide 11: Modelo exponencial

## Slide 12: Modelo exponencial
Modelo similar al esférico pero asciende más abruptamente, tiene más curvatura y alcanza la meseta C sólo en forma asintótica
El alcance práctico está donde (h) vale 0.95 C y corresponde al parámetro a

## Slide 13: Modelo Gaussiano

## Slide 14: Modelo Gaussiano
El modelo implica continuidad de corta escala debido a su comportamiento parabólico en el origen.
Adecuado para variables como elevaciones o espesor
El alcance práctico se define cuando (h) vale 0.95 C y corresponde al parámetro a

## Slide 15: Modelo potencia
Este modelo se asocia a fractales (movimientos Brownianos fraccionarios). Está definido por una potencia 0<<2 y una pendiente positiva C.

## Slide 16: Modelo seno cardinal
alcance práctico = 20.4 a, semi-período = 4.5 a, meseta = C

## Slide 17: Modelos anidados
Para obtener modelos más complejos, se puede sumar varios variogramas elementales. En este caso, se habla de “variogramas anidados”. Permite modelar cambios de pendiente en el variograma

## Slide 18: Modelos anidados
La presencia de una micro-estructura se traduce experimentalmente en un efecto pepita

## Slide 19: Modelos en 2-D y 3-D
Más difícil que modelos 1-D ya que el modelo debe ser legítimo (del punto de vista matemático) en todas las direcciones.
Comúnmente calculamos variogramas experimentales en direcciones ortogonales principales: direcciones vertical, horizontal mayor y horizontal menor.
Un modelo de variograma isótropo (que sólo depende de la distancia, no de la orientación de h) es poco frecuente
Los tipos de anisotropía más comunes son la anisotropía geométrica y la anisotropía zonal

## Slide 20: Anisotropía geométrica
El mapa variográfico dibuja elipses (2D) o elipsoides (3D). El modelamiento sólo requiere especificar las direcciones principales (ortogonales entre sí) y los alcances correspondientes.

## Slide 21: Anisotropía geométrica
Consejos de modelamiento:
Seleccionar la pepita de la dirección vertical (o de la dirección mejor informada)
Escoger una constante pepita baja
Determinar el número y tipo de modelos de variogramas
Prueba-y-error para establecer los parámetros
Hay software flexible disponible

## Slide 22: Anisotropía zonal
El mapa variográfico dibuja bandas. Se trata de un caso límite de anisotropía geométrica, donde el alcance en una dirección se vuelve muy grande. A la escala de trabajo, la meseta cambia según la dirección.

## Slide 23: Anisotropías complejas
Se obtiene formas más complejas de anisotropía al mezclar anisotropías geométricas y/o zonales de orientación y razón diferentes

## Slide 24: Reglas de ajuste
El modelo de variograma debe ser consistente en las distintas direcciones, es decir, tener el mismo efecto pepita y el mismo número y tipo de estructuras anidadas.
  Por ejemplo, si el variograma fuera de tipo esférico en una dirección y exponencial en otra, ¿cuál sería su expresión en las direcciones diagonales?
¿Cómo asegurar un modelo consistente?
  Tomar un único (el más bajo) efecto pepita isótropo
  Escoger el mismo número de estructuras anidadas para todas las direcciones, basado en la dirección más compleja
  Asegurar que el mismo parámetro de meseta se use para todas las estructuras anidadas en todas las direcciones
  Permitir un alcance diferente en cada dirección
  Modelar una anisotropía zonal definiendo un alcance muy grande en una o más de las direcciones principales

## Slide 25: Reglas de ajuste
Ejemplo: proponer un modelo para el siguiente variograma suponiendo que las direcciones principales corresponden a los ejes de coordenada

## Slide 26: Reglas de ajuste
Regla:
1) Determinar el efecto pepita
2) Determinar los alcances y mesetas en cada dirección
3) Determinar la cantidad y los tipos de modelos que se anidarán para el ajuste

## Slide 27: Reglas de ajuste
Empezamos con un efecto pepita de amplitud (meseta) 0.1
Luego se agrega una estructura (exponencial) que llega a la primera meseta, con alcances propios en cada dirección
Luego se agrega una segunda estructura para llegar a la segunda meseta, dejando infinito el alcance en la dirección 1
Finalmente se agrega una tercera estructura para llegar a la meseta total, dejando infinitos los alcances en las direcciones 1 y 2
(h) = 0.1 pepa
+ 0.9 exp(200m,120m,50m)
+ 0.3 exp(,120m,50m)
+ 0.2 exp(,,50m)

## Slide 28: Consideraciones prácticas
Buscar anisotropías simples con 2 ó 3 direcciones principales, ortogonales entre sí
   identificar la elipse o el elipsoide que mejor se acerca al mapa variográfico
El variograma experimental es poco confiable para distancias muy grandes
No existe un modelo único
La meseta del variograma (varianza teórica) puede diferir de la varianza del histograma (varianza empírica)
Se debe prestar atención a la representatividad de los puntos experimentales, a la información disponible sobre la variable y a la escala de trabajo
Desconfiar de los ajustes automáticos