## Slide 1
Profesor: Raúl Castro
MI57 G - Manejo de materiales y ventilación de minas
Abril 2007

## Slide 2
Introducción
Definiciones- índices
Tiempos en la operación minera
Índices de operación
Ejemplo de aplicación

## Slide 3
Los índices (u indicadores) en minería nos ayudan a:
  Medir la capacidad de procesos ya existentes:
    Identificar el estado del sistema
    Comparar diseño/operación
    Optimizar procesos
  Ingeniería de procesos
    Dimensionamiento de equipos.

## Slide 4
Índices mecánicos: rendimiento de equipos e instalaciones en el tiempo
Índices mineros: proporción de producto final (ley y tonelaje) a través de los distintos procesos mineros
Índices de insumos: consumos de elementos por unidades de producto
Índices de resultados: resultados por periodo de tiempo

## Slide 5
Horas hábiles
Horas inhábiles
Horas Operación
Horas mantención
Horas efectivas Operación
Horas perdidas Operacionales
Horas
reserva

## Slide 6
Esta el equipo funcionando?
Esta el equipo disponible?
Cuanto es el tiempo medio que el equipo estará fuera de uso por reparación?
Cuan rápido puede operar en comparación a lo diseñado?
Cuan preciso esta funcionando?

## Slide 7
Índice de Disponibilidad Física= Horas Operacionales + Horas reserva
Horas hábiles
Índice de mantenimiento= Horas operacionales
horas mantención
Índice de utilización= Horas Operacionales
Horas Operacionales + Horas Reserva

## Slide 8
Aprovechamiento = Horas Operación
Horas Habiles
Factor operacional = Horas Efectivas de Operación
Horas operacionales

## Slide 9
Rendimiento = unidades de producción
Tiempo Efectivo de Operación
Rendimiento efectivo = unidades de producción
tiempo operacional
Rendimiento efectivo > rendimiento operacional

## Slide 10
Calcular el rendimiento de un equipo LHD (ton/hr) sabiendo que el tiempo de ciclo de carga-descarga es de 2,6 minutos y que su capacidad es de 5,5 ton. Medidas de mantención indican que los equipos tienen una disponibilidad física de 90%. Perdidas operacionales (cambio turno, demoras en transporte de un sector a otro, etc) llega a 80%.
Días año (300 días) – horas hábiles
Se trabaja en la mina en 3 turnos de 8 horas
Horas Hábiles/año = 300 x 24 hr = 7.200 hr hábiles/año
Disponibilidad física = 90% (dato)
Horas mantención =0,1 x 7200 = 720 Horas/año
Perdidas operacionales = 80% (dato)
Aprovechamiento = (24 x 0.8 x 300)/(7.200) = 80%
Rendimiento efectivo = (5,5/2,6)*60=127 Ton/hr
Rendimiento efectivo (Ton/hr) =127 x 0,9 x 0,8 = 91 Ton/hr
Rendimiento (Ton/hr) = 91 Ton/hr
Rendimiento anual = 657.969 Ton/año
Supongamos que la capacidad requerida del sistema es de 600.000 ton /año
Horas requeridas sistema (Horas hábiles) = 6566 horas/año
Horas reserva = 7200 – 6566 = 634 hr/año