## Slide 1: Diseño de Buzones

## Slide 2: BUZONES
El control del flujo del material a través de una chimenea se efectúa mediante una válvula de descarga, llamada buzón.
Un buzón debe cumplir dos condiciones:
  Permitir el paso del flujo sin obstáculos
  Cumplir con las condiciones de diseño
Los diseños deben tener una estrecha relación con las dimensiones de los traspasos, tamaños granulométricos y equipos de carguío y transporte.

## Slide 3: BUZONES
Se espera obtener una operación:
  Simple
  De alto rendimiento
  De bajo costo y
  Sin riesgos

## Slide 4: BUZÓN
Los buzones corresponden a sistemas de carguío estacionarios que se ubican en el extremo inferior de las chimeneas.
Reemplazan al sistema tradicional de carguío mediante cargadores frontales, permitiendo obtener:
  Menor tiempo de carguío
  Menor costos de operación
  Menores requerimientos de ventilación y
  Mayor seguridad en la operación

## Slide 5: ELEMENTOS DEL BUZÓN
Están compuestos básicamente por:
  Elementos fijos
  Elementos móviles y
  Unidad de fuerza y control
Esencialmente son:
Elementos fijos: Socucho
  Tolva
  Estructura de soporte
Elementos móviles: Cortina de cadenas
Buzón de descarga
Unidad de fuerza y control: Instalaciones requeridas para el accionamiento de los cilindros hidráulicos y en ocasiones ventiladores auxiliares y semaforización.
Ancladas al cerro
Accionados por cilindros
hidráulicos o neumáticos

## Slide 6
Boca móvil
Tolva
Socucho
Chimenea
Estructura soporte

## Slide 7
Cilindro A
Tolva
Cortina de cadenas
Cilindro C
Cilindro B
Buzón o Boca
Tapas laterales
45°
Socucho

## Slide 8: SOCUCHO
Ducto metálico o de hormigón generalmente de sección rectangular que va anclado directamente al cerro.
Constituye el tramo de unión entre la chimenea y los demás elementos del buzón.
El fondo del socucho tiene una inclinación tal que permita el escurrimiento gravitacional del mineral, desde la chimenea a la tolva.
Lleva planchas de desgaste.

## Slide 9: TOLVA
Estructura metálica en forma de canal.
Revestida interiormente en planchas de desgaste.
Está fija a una estructura de soporte.
Se conecta directamente con el socucho. Recibe el mineral desde ahí. Su pendiente es levemente inferior.
La parte inferior inicial de la tolva ( o chute de descarga ) es un área de impactos del material proveniente de la chimenea.
Posee los elementos necesarios y la forma necesaria para formar una “ cama de piedra “ con un talud natural de escurrimiento.
En su parte final tiene una inclinación ( ángulo de reposo natural )

## Slide 10: ESTRUCTURA
Soporta los elementos descritos.
Se compone básicamente por vigas de distinto tamaño y ubicadas en distintas posiciones.
Pueden ser cuatro vigas ancladas en las paredes laterales de la cavidad y tres vigas transversales en la parte superior de la estructura.
Puede contar con pasillos laterales para la supervisión y operación.
Sobre la tolva se ubica la cadena que controla el flujo del mineral.

## Slide 11: BUZÓN
Es una pieza móvil de acero, revestida interiormente en piezas de desgaste.
Esta sujeta al extremo inferior de la tolva por pivote. Pivotea entre  - 2º a 31º.
El buzón puede girar en torno a este pivote por la acción de dos cilindros hidráulicos.
Este giro permite el posicionamiento del buzón sobre los camiones o carros de ferrocarril para efectuar la descarga del mineral.
La forma del buzón permite encauzar el escurrimiento del mineral al ancho de la unidad de transporte.
En su parte posterior posee el contrapeso y un enclavamiento mecánico para mantener fijada su posición ( arriba = cerrada ).

## Slide 12: CILINDROS HIDRÁULICOS
Accionan los elementos móviles:
A: Se ubican bajo el buzón.
  Mediante su accionamiento se controla el giro vertical del buzón.
B: Se ubican sobre la cortina de cadenas.
  Mediante su accionamiento se controla la presión sobre el portacadenas superior.
C: Se ubica sobre la cortina de cadenas, en el centro, es el de mayor tamaño.
  Mediante su accionamiento se controla la presión sobre el portacadenas inferior.

## Slide 13: CADENAS
Se disponen en forma consecutiva formando una cortina sobre el mineral.
Está sujeta en tres partes:
  Un empalme fijo en la parte superior de la conexión entre socucho y tolva.
  Una sujeción en el portacadenas accionados por los cilindros B.
  Una sujeción en el portacadenas accionado por el cilindro C.
El extremo de las cadenas más cercano al buzón se encuentra libre.
Mediante el accionamiento de los cilindros se levanta o baja la cortina de cadenas para controlar el escurrimiento del mineral.

## Slide 14
Portacadenas:
- Son marcos metálicos que están sujetos a los cilindros hidráulicos.
- El portacadenas superior permite presionar las cadenas.
- El portacadenas inferior permite levantar las cadenas
Contrapeso:
- Tambor metálico ubicado a un costado del buzón.
- Debe ser llenado con carga muerta.
- Se une por cables y un sistema de poleas al buzón de descarga, lo cual permite contrarrestar la fuerza que ejerce este sobre los cilindros de accionamiento.
Instalaciones Anexas:
Escaleras y pasillos, ventilador, nebulizador e iluminación, alarma y extinción de incendios, teléfono, señalización de seguridad.

## Slide 15: UNIDAD DE FUERZA
Se emplaza en una estocada lateral.
Proporciona la presión hidráulica requerida para el accionamiento de los cilindros.
Se compone de motores eléctricos que accionan bombas que impulsan el aceite.

## Slide 16: ESFUERZOS A LOS QUE ESTA SOMETIDO EL BUZON
Dinámicos: Roce en la salida por roca y roca y roca y estructura
Estáticos: La compuerta está sometida a la componente del sentido del flujo, el que gravita sobre esta cuando se encuentra cerrada.
El esfuerzo estático define el esfuerzo necesario para abrir o cerrar la compuerta.
El esfuerzo más importante es el que produce el material que ocupa la chimenea.

## Slide 17: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
Para vencer el esfuerzo que produce la columna de mineral, el ducto de salida del buzón se construye con un ángulo (  45º ).
A medida que aumenta este ángulo, aumenta la componente del esfuerzo en el sentido de la boca de descarga.
Este ángulo puede variar entre 33 y 46º dependiendo de la humedad del mineral.

## Slide 18: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL


6 a 10 m
Quiebre
P
P r 2
Pr 1

## Slide 19: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
El largo de esta caja de quiebre - ducto comunica con el buzón con una inclinación distinta de la chimenea, varía entre 6 y 12 metros, dependiendo de la granulometría y del buzón.
Si el material es fino, este se irá compactando en la caja de descarga provocando una disminución en el diámetro del ducto, pudiendo llegar a producir colgaduras.
Si el material es húmedo se agudiza el problema.

## Slide 20: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
Se pretende que el material ejerza una presión igual a la que ejerce el material vivo ( el material sobre el talud de reposo ).
Todo el material que esté sobre el ángulo de reposo gravitará sobre la compuerta.
Luego, para que el material escurra, es conveniente que el piso del buzón tenga al menos la inclinación del material en reposo.

## Slide 21: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
Para evitarlo se usan quiebres mayores (mineral fino y húmedo ).
Cualquier diseño de la boca del buzón, límite superior rectangular de la estructura del buzón, debe contemplar el estrechamiento por la conducción con el cambio de dirección.
La altura sobre el carro o tolerancia entre el borde superior del equipo y el extremo inferior del buzón, debe ser tal que la caída de bolones no dañe al equipo.
La distancia horizontal entre el eje del equipo de transporte y el extremo del buzón, debe asegurar un buen llenado del equipo de transporte.

## Slide 22: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL

## Slide 23: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
Como el material que pasa por el buzón es de diferente granulometría (desarrollo y producción) el buzón debe tener una sección variable.
Esto se logra con compuertas adicionales o de regulación, que varían la sección de descarga. Flexibilizan.

## Slide 24: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
Regulador de sección actuando sobre cadenas

## Slide 25: DIMENSIONAMIENTO
La altura del buzón queda definida por la distancia mínima medida diagonalmente () a la proyección de la inclinación del piso del buzón.
  h : tamaño máx. de colpa x 1,2 cos 
La sección de la boca de descarga debe estar en relación con el diámetro máximo del bolón que va a fluir.
a = 1,2 d.
h


Distancia mínima

## Slide 26: RESTRICCIÓN!
La inclinación del piso del buzón debe ser tal, que los esfuerzos sobre la compuerta sean mínimos y por otra parte no se produzca reposo del material, lo cual alteraría la buena relación D/d pudiendose producir colgaduras.

## Slide 27: TRANCADURAS EN BUZÓN
Es necesario que el buzón resista el trabajo de los explosivos dentro de el para resolver problemas de trancaduras.
Es necesario llevar un control de la vida del buzón para tener previamente fabricadas las partes que se dañan más frecuentemente y que deben ser cambiadas.

## Slide 28
Accionamiento Neumático.
Consideraciones Técnicas para la selección del compresor.
Metodología:
  Determinación de la presión de diseño.
  Determinación del volumen desplazado.
  Ciclo de trabajo considerado.
  Caudal de diseño.
  Selección.
Volumen Desplazado por un Cilindro Vc:
Vc = 785,4 D2 *L*N
Vc = volumen en litros
D = diámetro en metros
L = carrera en metros
N = 1 para simple efecto y 2 para efecto doble.
DISEÑO DE LA INSTALACION

## Slide 29
Caudal Q:
Q = V/t
Q = caudal en litros/segundo
V = volumen en litros
t = tiempo en segundos
Relación de Compresión Rc:
Rc = Pa + Pc
Pa
Rc = relación de compresión
Pa = presión absoluta del aire libre en bar
Pc = presión manométrica de compresión en bar

## Slide 30
Cambio de Estado a Temperatura Constante:
P1 V1 = P2 V2 = K
P1 = presión absoluta en el estado 1 en bar
V1 = volumen del gas en el estado 1 en litros
P2 = presión absoluta en el estado 2 en bar
V2 = volumen del gas en el estado 2 en litros
Al reemplazar P1 por la presión atmosférica y despejar V1 se obtiene el volumen equivalente de un volumen de gas a otra presión.
V1 = P2 • V2
Patm.

## Slide 31
Presión de trabajo:
De acuerdo a consideraciones de la estática del buzón, de la resistencia de materiales de la estructura y de algunos efectos prácticos de las redes de aire comprimido, se determina usar la siguiente combinación de diámetros de cilindros y presión de trabajo.
D = 2,54 cm.
P = 6 bar
Corrección de la presión por altura:
El compresor deberá entregar un presión de 7 bar en la descarga (1 bar por sobre la presión de trabajo para absorber las perdidas de carga en la red.
Si por altura, la presión atmosférica es por ejemplo 0,7 bar.
DETERMINACIÓN DE PRESIONES DE DISEÑO

## Slide 32
Si por altura la presión atmosférica es por ejemplo 0,7 bar.
Rc = 0,7 + 7 = 11
0,7
Si Rc = 11 = Patm + P descarga y la Patm. a nivel del mar Patm.
es 1 bar
11 = 1 + Pdescarga Pdescarga = 10 bar a nivel del mar
El compresor a seleccionar deberá entregar 10 bar en su salida a nivel del mar.
P diseño = 10 bar
Presión en el Estanque Acumulador:
La presión en el estanque acumulador se debe mover en un rango que va entre 7 bar y un máximo de 10 bar,controlado por un presostato.

## Slide 33
a) Calculo del Volumen de Admisión:
Cantidad Diámetro (m) Longitud (m) Volumen (lts)
1 0,254 0,5 25,3
2 0,254 1,0 101,3
1 0,051 0,75 0,2
Total = 126,8
Si los cilindros son de doble efecto
V = 126,8 *2 = 253,6 litros
DETERMINACION DE VOLUMENES DESPLAZADOS

## Slide 34
Si se considera que operan en forma simultánea hasta 3 buzones.
V = (para tres buzones) = 760,8 litros
De P1 V1 = P2 V2 en que P2 = 7 bar
P1 = 1 bar
V2 = 760,8 lts.
V1 = 760,8 *7 = 5.326 lts.
1
b) Tiempo de ciclo:
Se estima para una situación peak
Proceso Tiempo (s)
Bajar el buzón 6
Carguío 40
Subir el buzón 6
Sacar el camión 40
Poner otro camión 120
TOTAL 212

## Slide 35
Luego el caudal promedio consumido durante un ciclo completo de trabajo es:
Qw = V adm = 5.326 = 25 lts.
T total 212 seg.
El caudal consumido durante una carrera es 5.326 = 444 lts.
6+6. seg.
Para una aplicación en altura estos caudales deben ser aumentados en un 10% cada 1.000 metros.
Además se estima en un 30% el aumento de caudal para suplir el desgaste, las fugas y las futuras ampliaciones.
Al operar a 3.000 msnm.
Qw = 1,3 . 1,3 . 25 = 42,5 lts/seg.
Qc = 1,3 . 1,3 . 444 = 750,3 lts/seg.

## Slide 36
Criterios de Selección:
Los posibles compresores van desde uno de 42,5 l/s el que trabajaría el 100% del tiempo para suplir el aire necesario, hasta el más grande de 750,3 l/s que trabajaría solo los 12 segundos que duran las carreras. ( No requiere estanque acumulador).

## Slide 37
Accionamiento Electrohidráulico.
Consideraciones Técnicas para la Selección.
Potencia Hidráulica:
Nh = 133,3 QP
1.000
Nh = potencia hidráulica en HP
Q = caudal (l/s)
P = presión manométrica en bar
Potencia Eléctrica:
Ne = Nh
0,85
Presión Hidráulica:
P = F/A
P = presión en bar
F = fuerza en kg
A = área en cm2
DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

## Slide 38
Presiones:
La fuerza puede ser lograda con múltiples combinaciones de presión y áreas de cilindros, se busca una presión lo más alta posible para usar cilindros de áreas pequeñas, considerando el efecto de pandeo de los vástagos, sobre todo si se tienen altas longitudes de carrera.
Asumiendo un diámetro de 3 1/4” = 8,26 cm.
Presión de trabajo =
Caudal:
Se calcula el volumen por los cilindros hidráulicos

## Slide 39
Cantidad Diámetro Longitud Volumen
m m lt
1 0,0826 0,5 2,7
2 0,0826 1,0 10,7
1 0,0381 0,075 0,1
TOTAL 13,5
Para la elección de la bomba solo se necesitan los tiempos en que los cilindros recorren en carrera. Si el tiempo se impone en 10 segundos.
Q = 13,5/10 = 1,35 l/s

## Slide 40
Potencia Requerida:
Nh = 133,3 . 1,35 . 56 = 10 HP
1.000
Nc = 10 = 12 HP
0,85
Con estos datos es posible seleccionar una bomba de las siguientes características:
Caudal = 1,35 l/s
Presión = 56 bar
Potencia = 15 H.P

## Slide 41
Selección de componentes Hidráulicos:
Cilindros:
  Se pueden lograr presiones de hasta 120 bar.
  Se pueden obtener diámetros muy pequeños.
  compromete la estabilidad de los vástagos.
Ejemplo:
  Diámetro de 3”, carrera de 500 mm para el movimiento de las cadenas.
  Diámetro de 3”, carrera de 1.000 mm para el movimiento de la tolva.
  Diámetro de 1 1/2”, carrera de 75 mm para el enclavamiento de la tolva.