## Slide 1: Difracción de Rayos X
d: distancia entre las capas atómicas en un cristal
 : longitud de onda de los rayos X incidentes
n: un número entero
Ley de Bragg
n = 2d sen 

## Slide 2: Irregularidades en el arreglo atómico cristalino
Defectos
puntuales
de línea (dislocaciones)
  dislocación de alabeo o de tornillo
  dislocación de borde o de arista
de superficie

## Slide 3: Dislocación de alabeo o de tornillo
Corte parcial a través de un cristal perfecto, volviendo a unir el cristal, desviándolo un espaciamiento atómico

## Slide 4: Dislocación de borde o de arista
Dividir parcialmente un cristal perfecto, separando el cristal y llenando el corte con un plano adicional de átomos

## Slide 5
Cuando se aplica una fuerza cortante a la dislocación en (a), los átomos se desplazan (b), hasta que la dislocación se mueve un vector de Burgers en la dirección de deslizamiento

## Slide 6: Deformación de cristales

## Slide 7: Significado de las dislocaciones
Sin dislocaciones, el material fallará al romperse todas las uniones a través de la superficie A0.
Cuando se desliza una dislocación, las uniones se rompen sólo a lo largo de la línea de dislocación.

## Slide 8: Ley de Schmid
Fuerza aplicada F
: ángulo ente la dirección de deslizamiento y la fuerza aplicada
: ángulo entre la normal al plano de deslizamiento y la fuerza aplicada
Fuerza cortante: Fr = Fcos
Esfuerzo cortante: r = Fr/A
con  = F/A0
r = coscos
Monocristal
Para que la dislocación se mueva, la fuerza aplicada debe producir un esfuerzo cortante en la dirección de deslizamiento

## Slide 9: Esfuerzo cortante crítico
rc: esfuerzo cortante mínimo requerido para romper suficientes enlaces a fin de que ocurra el deslizamiento
Estructuras cristalinas compactas (CCC y HC) tienen planos compactos
 rc bajo (50-100 psi)
 baja resistencia mecánica
Estructuras sin planos compactos (CC)
 las dislocaciones deben moverse en planos no compactos {110}, {112}, {123}
rc alto (10.000 psi)
alta resistencia mecánica

## Slide 10: Defectos puntuales

## Slide 11: Defectos de superficie
Borde de grano

## Slide 12
Si la dislocación en A se mueve a la izquierda, es obstruida por el defecto puntual.
Si la dislocación se mueve a la derecha, interactúa con el desorden de red cerca de la segunda dislocación en el punto B.