## Slide 1: MÉTODOS DE EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
Lunes 30 de Julio 2007
Prof. Oriana Salazar
BT51A

## Slide 2: Es Importante Diferenciar dos Conceptos
Extracción: sacar los componentes desde un compartimento celular. Involucra:
  Lisis de las células que contienen a los AN
  Inactivación de nucleasas
  Clarificación: separación de los AN de los restos celulares (debris).
Purificación: Separación de AN:
  De proteínas solubles
  De otros AN no deseados
  De Lípidos, carbohidratos
  De sales y otros compuestos orgánicos

## Slide 3: EL PROBLEMA
Para muchas aplicaciones que involucran manipulación de AN es necesario disponer de éstos en estado puro.
Por qué purificar?
  Nucleasas que se liberan al lisar las células degradan los ácidos nucléicos.
  Interferentes que inhiben a las enzimas que se usan en ingeniería genética.
El desafío es separar los ácidos nucléicos deseados desde una mezcla compleja, manteniendo la integridad de los AN
  Contaminantes: Proteínas, lípidos y carbohidratos, sales del medio, iones, etc.

## Slide 4
Disgregación o fragmentación del tejido
Lisis celular
Clarificación
Purificación
Análisis
Cualitativo:
electroforesis
  Cuantitativo:
  espectrofotometría UV
Etapas básicas de un procedimiento general para Extracción y Purificación de AN
Estas etapas deben ir acompañadas de medidas o agentes que inactiven nucleasas celulares
Durante todo el
procedimiento se
debe usar
soluciones y
material estéril, ademas
de guantes

## Slide 5: 1. Métodos de fragmentación y lisis celular para la extracción de AN
El procedimiento ideal de lisis debe tener la fuerza necesaria para romper el material de inicio (células o tejido) y la delicadeza requerida para preservar las moléculas de interés (ADN o ARN).
Métodos físicos
  Homogenización mecánica,
  Homogenización en solución
  Molienda manual en mortero
  Bolitas de vidrio
  Sonicación
Métodos químicos
  Detergentes
Métodos enzimáticos
  Lysozima: rompe enlaces -1.4- entre N-acetil murámico y N-acetil glucosamina de peptidoglicán de la pared celular de bacterias
  Lyticasa: rompe enlaces -1.3 de glucano de levaduras
  Proteasas: rompe enlaces peptídicos de prot. de pared y membrana plasmática e interacciones célula-célula.

## Slide 6: Ruptura de células por medios físicos
Homogenizador Dounce
Homogenizador mecánico - polytron
Sonicador

## Slide 7: Métodos para lisar células

## Slide 8: Otros componentes de una solución de lisis
Debe Incluir
Etilen diamino tetracetico (EDTA).
    Quelante de iones Mg2+, baja la concentación efectiva de este ión.
    Por lo tanto, EDTA inhibe nucleasas y minimiza la degradacion de AN durante la extración/purificación.
Amortiguador de pH (7-8).
Triton
SDS

## Slide 9: 2. Clarificación. Eliminación de restos celulares (debris)
  Centifugación
  Filtración
  Método mixto: enzimas + centrifugación

## Slide 10: 3. Purificación
Desproteinización con fenol, que al denaturar proteínas causa su precipitación.
Precipitación de proteínas con sales (“salting out”)
Cromatografía
  De intercambio iónico
  De adsorción a sílica
  De filtración
Extracción de DNA desde un gel
de agarosa

## Slide 11: Extracción Fenólica de proteínas
fenol

## Slide 12: Cromatografía de intercambio aniónico

## Slide 13: Adsorción de DNA a sílica (una teoría sobre el mecanismo )
DNA eluye de la sílica en agua
DNA se une a la sílica en NaI

## Slide 14: Separación de fragmentos de DNA desde un gel de agarosa
Electroforesis de la mezcla de fragmentos en un gel de agarosa de bajo punto de fusión
Solubilización por Temperatura (~ 60 Cº)
Purificación por cromatografía en columna para eliminar agarosa y otros contaminantes

## Slide 15: Análisis espectrofotométrico de AN y criterios de pureza
Longitud de onda
    Razón Abs230/Abs260 debe ser menor de 0.5 (> sugiere contaminación con fenol/CHCl o carbohidratos).
    Razón Abs260/Abs280 debe ser ~1.8 (< sugiere contaminación con proteínas,
    Abs320 se debe a difracción de la luz por material particulado en la muestra. Debería ser baja.

## Slide 16: Factores que afectan el rendimiento, calidad y pureza de los AN purificados
Cantidad de material de partida
  Número de copias de las moléculas de AN
  Cantidad de tejido
Condiciones en las que se encuentra el material de inicio (fresco, congelado, fijado)
Contaminantes e interferentes en el material biológico
Hay un compromiso entre rendimiento/calidad/pureza

## Slide 17: Métodos Específicos

## Slide 18
Centrifugación del cultivo
Resuspensión en solución amortiguadora de pH + EDTA.
Lisis y desnaturación alcalina
  SDS, un detergente que disuelve lípidos de membrana. Desnaturante de proteínas.
  NaOH (pH >12):
    Debilita la pared celular y libera el contenido de la célula. Ayuda en la desnaturación de proteínas.
    Desnatura el DNA. Las dos hebras del DNA (cromosomal y plasmidial) se separan.
Extracción de DNA plasmidial desde bacterias: Método de Lisis alcalina

## Slide 19: Extracción de DNA plasmidial desde bacterias (cont)
Neutralización en acetato de amonio pH ~ 5.
  El DNA circular plasmidial se renatura. DNA cromosomal de alto peso molecular lineal permanece desnaturado (ssDNA).
  El ssDNA precipita ya que moléculas grandes de ssDNA son insolubles en alta concentración de sales (5M). Coprecipitación de membranas y debris celular.
  La adición de acetato de potasio al SDS forma KDS,que es un complejo insoluble (ayuda a la remoción de SDS de la solución).

## Slide 20: Preparación de DNA por el método de lisis alcalina

## Slide 21: Electroforesis de DNA plasmidial
Velocidad de migración en geles de agarosa

## Slide 22: Extracción y purificación del DNA cromosomal de bacterias
Sedimentación de las células de un cultivo .
Resuspensión de las bacterias en buffer e incubación en detergente (SDS), proteinasa K
Extracción con fenol
Precipitación de los ácidos nucleicos con EtOH/NaCl. Sedimentación del DNA por centrifugación.
Tratamiento con Ribonucleasa A.
Precipitación del DNA con isopropanol.
Resuspensión del DNA en buffer con EDTA.

## Slide 23
Extracción de DNA genómico desde Timo
Tejido de timo
Adición de amortiguador de pH, con EDTA
Adición de detergente
Molienda-lisis
Tomar alícuota
Adición de una sal (NaCl) (salting out)

## Slide 24
Centrifugación
DNA es insoluble en solución alcohólica
Adición de etanol
AN en solucion acuosa
Proteina insoluble

## Slide 25
Disolución en una solución acuosa
Centrifugación
Sedimento
Sobrenadante

## Slide 26: Extracción y Purificación de RNA
  RNA total o Sub-celular (citosólico y nuclear)
  Lo primero es minimizar la actividad de RNAasa liberadas desde las células lisadas durante el proceso de extracción
    La cantidad de RNasa depende del tipo de células
  Las RNAasas son muy resistentes (resisten Tº de ebullición, autoclavado, denaturación con denaturantes fuertes). Por lo tanto, en lo posible deben ser eliminadas, no sólo inhibidas.
    tratamiento del material de vidrio y de la soluciones, uso de guantes, y mantención de un ambiente libre de Rnasas.
    Uso de inhibidores de RNAasa
    Denaturantes fuertes (HCl Guanidina o tiocianato de guanidinina con agentes reductores).

## Slide 27: E/P RNA total
Lisis en presencia de agentes desnaturantes fuertes de proteínas (Tiocianato de guanidina, fenol ácido) para INACTIVACION DE RNasas
Extracción con fenol ácido (pH 4.5)
Precipitación con etanol
Se obtiene mezcla de mRNA, rRNA y tRNA
Purificación de mRNA mediante cromatografía de afinidad a poli-dT

## Slide 28: E/P de RNA