## Slide 1: Fundamentos básicos en PCR
Dr. Francisco Pérez Bravo Laboratorio de Epidemiología Genética INTA-Universidad de Chile

## Slide 2: Manipulación del DNA en el uso diagnóstico
Principio Metodología
Fragmentos DNA Enzimas restricción
Secuenciación DNA DNA polimerasas
Reproducción DNA Clonación
Síntesis de cDNA Transcriptasa
Detección DNA bloque Southern Blot
Detección RNA bloque Northern Blot
Amplificación DNA PCR
Traslado DNA a células Transfección
Traslado DNA (animal) Transgénicos

## Slide 3: Objetivos de la Técnica
Especificidad: Corresponderá a la obtención de un producto, sin bandas aleatorias (dNTPs, MgCl2)
Eficiencia: estará dada por la obtención del producto deseado en tamaño y concentración (concentración DNA o cDNA, primers, MgCl2)
Fidelidad: estará dada por la obtención de un producto representativo del protocolo programado

## Slide 4: PCR
Transcriptasa Reversa
Taq polimerasa
DNA doble hebra
cDNA o híbrido DNA/RNA
Desnaturalización (94ºC)
Hibridación (42-62ºC)
Extensión (72ºC)
(Número de Ciclos)
Primers
dNTPs
Enzima de polimerización

## Slide 5
PCR es básicamente una técnica de amplificación del DNA
PCR
amplificación
DNA
(molécula sencilla)
Muchas
moléculas

## Slide 6
Síntesis por DNA polimerasa
-A T G C A T G C A T G C * *
A
C
G
-T
Cortos primers de DNA específicos hibridizan con la cadena que tiene que ser copiada
5’
3’

## Slide 7
Síntesis por DNA polimerasa
-A T G C A T G C A T G C * *
A
C
G
T
-T
5’
3’

## Slide 8
Síntesis por DNA polimerasa
-A T G C A T G C A T G C * *
A
C
G
T
-T
A
5’
3’

## Slide 9
Síntesis por DNA polimerasa
-A T G C A T G C A T G C * *
A
C
G
T
-T
A
C
5’
3’

## Slide 10
Síntesis por DNA polimerasa
-A T G C A T G C A T G C * *
A
C
G
T
-T
A
C
G
5’
3’

## Slide 11
Síntesis por DNA polimerasa
-A T G C A T G C A T G C * *
A
C
G
T
-T
A
C
G
T
5’
3’

## Slide 12
Síntesis por DNA polimerasa
-A T G C A T G C A T G C * *
A
C
G
T
-T
A
C
G
T
A
5’
3’

## Slide 13
Después del primer período de síntesis de DNA, tenemos copiada una cadena de DNA
Primer 1
Extensión de la cadena
Cadena original de DNA
¿Cómo produce este proceso una AMPLIFICACIÓN?

## Slide 14
Las dos hebras se separan, en cada hebra se fija una pequeña cadena de nucleótidos (el cebador o promotor, en color amarillo ), que se fija sobre una parte concreta del DNA y a continuación empieza el proceso de la replicación. En unos segundos se completa el ciclo

## Slide 15
Primero, el proceso de denaturación separa las dos
cadenas de DNA a alta temperatura (~100°C)

## Slide 16
Primero, la fusión separa las dos cadenas de DNA a alta
temperatura (~100°C)

## Slide 17
Primero, la denaturación separa las dos cadenas
de DNA a alta temperatura (~100°C)
Luego, usando un segundo primer, se copia la nueva
cadena con la DNA polimerasa
Al mismo tiempo, la cadena original se copia nuevamente, dado que hay un exceso de Primer 1
2
1

## Slide 18
Para controlar el proceso, necesitamos controlar la temperatura
Si repetimos el ciclo, tendremos cuatro copias
Denaturación
95°C
Hibridización
50-60ºC
Extensión
72ºC
Primer Ciclo
2do Ciclo
95ºC
50 - 60ºC
72ºC
Múltiples ciclos darán un incremento exponencial en el número de copias

## Slide 19
Importa el orden de inercia hasta que la temperatura cambia: unos utilizan tubos capilares donde la temperatura se modifica rápidamente (20° C /seg) CALIDAD DEL EQUIPO
Otras técnicas utilizan elementos metálicos (Pelletie) para difusión de calor.
La mayoría de los termocicladores realizan reacciones en placas de 96 pocillos, en la actualidad incorporan fibra óptica para la transmisión de señales internas.
EQUIPOS
ZONA DE TEMPERATURA
ZONA DE RESOLUCIÓN

## Slide 20: Typical 96-Well Lamp Illumination uneven illumination of samples
Color-enhanced
Actual
Notes: Here’s an actual camera signal from a lamp-based system showing how uneven the illumination is.
Note corners and the over-bright middle region (which is itself offset from true center). This is in spite of a complex lens system that attempts to compensate for this effect.
Note: the color scale on the right (that goes from 0 to 2213) reflects arbitrary intensity values reported by the CCD camera. For the color-enhanced display the light intensity is mapped to this color scale so that we can better visualize where intensity varies. However, the changes are so great that the uneven illumination is still clearly obvious in the lower left un-enhanced picture (Actual).

## Slide 21: How does the rotary format work?
Samples spin continually during a run  400 RPM heating and cooling
High-speed data collection  all samples read in one revolution (0.15 sec)
G-force keeps reagent at base of tube  removes bubbles & condensation  will not pellet components
Continuous movement means no variation  well-to-well thermal or optical
400 RPM
Notes: What makes the Rotor-Gene different is its rotary design. So lets now examine how this works.
A rotary design is distinct from the standars 96-well “block” designs and even from other circular formats such as the carousel design (like that used in the LightCycler, for example). A centrifugal rotary instrument spins quickly in comparison to a carousel and doesn’t need to pause at each tube to collect data as other systems do.
Click 1: Speed is maintained at 400 rpm throughout the run for both data collection and heating/cooling phases.
Click 2: At 400 revolutions per minute (rpm) all the tubes pass the optical detector in 0.15 seconds, allowing data points to be captured very quickly and from all phases of the protocol.
Click 3: The speed of the rotor is not high enough to affect normal reaction kinetics, but it does remove any air bubbles introduced by pipetting and also any condensation droplets are centrifuged back into solution.
Click 4: Again it is clear that fast moving tubes spinning in actively moving air and passing the same optical detector suffer none of the well-to-well variations that other designs do (particularly block-based instruments).

## Slide 22: Cross-section of rotary optics
Reaction Chamber
PMT Detector
Assembly
LED Light Source Assembly
Tubes in Rotor
Spin Past Optics
Lens
Detection Filters
Spindle/Motor Assembly
Notes: To better understand centrifugal design, let’s look at an x-ray cross section view through the middle of the RG.
Click 1: Firstly, here’s the reaction chamber, a light-sealed unit, the top half of which swings open with the RG lid.
Click 2: Now here’s the rotor in position (here colored red). This is a 36-well rotor holding the largest tube type (0.2 mL). This makes it easier to see the individual tubes.
Click 3: This allows the tubes to spin around and pass the optic subsystem, which we’ll look in a moment.
Click 4: The rotor doesn’t hang in mid air as shown, it sits on a motorized spindle assembly, just like in a centrifuge.
Click 5: The light source is an array of individual LEDs (light-emitting diodes) arranges in a “gattler” assembly. The gattler turns to allow individual LEDs to be used as appropriate. There are up to 6 LEDs depending on the model.
Click 6: Detection of optical signals is via a photomultiplier (PMT), positioned at the side of the unit.
Click 7: The Detection subsystem contains a lens
Click 8: And a set of up to 6 filters, depending on the model.
Click 9: To detect signals, the selected LED illuminates each reaction as it spins past with a high-power burst of light.
Click 10: The reaction emits fluorescent energy…
Click 11: …which is focussed through the lens, passes through the selected filter and is detected by the PMT and reported.
It’s important to note that each tube is moved to the identical optical pathway. This simply means that there is no optical variation at each tube position. This is why the RG does not require any optical callibration, as other systems do.
Click 12: The RG is heated and cooled by fast-moving air. Even when collecting fluorescent signals the air in the chamber is circulating around each tube as they spin past the detector.
This ensures well-to-well thermal variation is absolutely minimal—below detectable levels in fact. Contrast this with other systems that typically suffer one degree or more difference across the block, particularly in edge wells.
To complete our understanding of the mechanism, vents are opened and cool air is imported through the base of the chamber and hot air is expelled through the top of the chamber (and out the vents on the lid) when the instrument is in cooling mode (not shown)
When heating, the chamber seals and an overhead heating element (not shown) raises the temperature of circulating air.

## Slide 23: Cooling mechanism
Cool air in
Centrifugal fan Drives air into chamber
Centrifugal fan drives air around chamber
Chamber vent opens expelling hot air
Heater elements switch off
Note: holes in the rotor allow free airflow

## Slide 24: Control de Contaminación
Siempre se deben utilizar “blancos de reacción”
Utilizar reactivos “grado BM” puesto que no introducen nucleasas, metales pesados y otros posibles contaminantes inespecíficos
Adición controlada de agentes antimicrobianos (0.025% azida de sodio)
Pipetas solo para PCR y puntas con filtro (efecto aerosol)
Soluciones concentradas de trabajo: 10XPCR, 50 mM MgCl2, 20 mM dNTPs

## Slide 25: Protocolo Básico PCR
DNA o RNA de partida
0.1 – 1.0 uM de cada partidor
0.5 – 2.5 U de Taq polimerasa
Buffer de reacción (10XPCR) 10-50 mM Tris HCl y 6-50 mM de KCl
MgCl2 o MgSO4
Agua bidestilada
Formamida, BSA, DMSO, gelatina, etc

## Slide 26: Hay 7 componentes esenciales en el proceso estandar de PCR
DNA polimerasa termoestable
Oligonucleotidos iniciadores (“primers”)
Desoxiribonucleótidos trifosfatados (dNTPs)
Cationes divalentes (Mg+2)
Buffer (para mantener el pH)
DNA molde (Templado)
BSA, formamida, DMSO

## Slide 27: DNA polimerasas termoestables
Llevan a cabo la síntesis de DNA dependiente del templado
Estabilidad – Taq: 9 min at 97°C, Pwo >2 hr a 100°C
Fidelidad – Taq: baja, Pfu: alta
Algunas presentan actividad transferasa terminal en el extremo 3´, ej. Taq agrega una A al extremo 3´, especialmente si en el extremo hay una C. Pwo y Tli generan extremos romos
Cantidad usada = 5 x 1012 moleculas (1.5 unidades)
La mas comunmente usada = Taq DNA polimerasa
Taq Thermus aquaticus, Pwo Pyrococcus woesei, Pfu Pyrococcus furiosus, Tli Thermococcus littoralis

## Slide 28: Oligonucleótidos iniciadores (primers)
Se conoce su secuencia
Es el factor mas importante para la eficiencia y la especificidad del proceso
Deben estar presentes en exceso (1013 = 30 ciclos, 1 kb)
Requieren de un cuidadoso diseño
Reglas de diseño:
  (a) longitud = 18-25
  (b) Contenido de G+C entre 40-60%
  (c) Evitar las secuencias repetidas

## Slide 29: Evitar las secuencias repetidas
5´
5´
3´
3´
5´
5´
3´
3´
Dímero de primer
PCR
3´ repetido
5’-NNNNNNNNNNNNNTATA-3’
5’-NNNNNNNNNNNNNTATA-3’
5’-NNNNNNNNTATA-3’
3’-ATATNNNNNNNN-5’

## Slide 30: Evitar las secuencias repetidas
5´
5´
3´
3´
no hay extensión
PCR
5´ repetido
5´-TATANNNNNNNNNNNNN-3´
5´-TATANNNNNNNNNNNNN-3´
5´-TATANNNNNNNN-3´
3´-NNNNNNNNATAT-5´
5´
5´
3´
3´

## Slide 31: Evitar las secuencias repetidas
5´
5´
3´
3´
Productos de PCR no deseados
PCR
Formación de horquillas
5’-NNNNNNNNNNNGCATGC-3’
5’-NNNNNNNNNNNNNNNNN-3’
5’-NNNNNNNNNNNGCA
3’-CGT
5´
3´

## Slide 32: Oligonucleótidos iniciadores (primers)
Se conoce su secuencia
Es el factor mas importante para la eficiencia y la especificidad del proceso
Deben estar presentes en exceso (1013 = 30 cycles, 1 kb)
Requieren de un cuidadoso diseño
Reglas de diseño:
  (a) longitud = 18-25
  (b) Contenido de G+C entre 40-60%
  (c) Evitar las secuencias repetidas
  (d) Valores de Tm de no más de 5°C uno del otro

## Slide 33: DNA molde (templado)
Puede ser ssDNA o dsDNA (simple o doble cadena)
DNA circular y cerrado es levemente menos efectivo que el DNA lineal
Usualmente se utilizan varios miles de copias, ej: 1 µg de humano, 10 ng de levadura, 1 ng de bacteriano o 1 pg of plasmidial
Se puede amplificar a partir de una sola molécula de DNA molde, pero las condiciones deben estar muy optimizadas

## Slide 34: TEMPERATURAS EN PCR
Denaturación: 94-95°C por 45 segundos si G+C < 55%
Hibridización (annealing): debe ser calculada empiricamente para cada par de primers
Demasiado alta = poco o nada de producto
Demasiado baja = annealing no específico (producto incorrecto)
Extensión: a la temperatura óptima de la DNA polimerasa utilizada
ej.: 72°C para Taq, 1 min/kb de longitud, dado que la Taq polimeriza 2000 pb/min
Sólo a partir del 3º ciclo se producen DNAs duplex de la longitud deseada, los cuales a partir de allí se tornan en el producto principal

## Slide 35
Número de ciclos:
Algunos componentes se tornan limitantes después de 30 ciclos
Se necesitan >25 ciclos para amplificar un gen de copia única a partir de DNA genómico
CICLOS DE PCR

## Slide 36: Variantes de la PCR
Gradient PCR
Touchdown PCR
Colony PCR
Multiplex PCR
Hot start PCR
Nested PCR
Long PCR
Real Time PCR

## Slide 37: Multiplex PCR
Describe una PCR en la cual hay presentes múltiples pares de primers (hasta 8) lo que da una serie de productos. Los mismos pueden verse como múltiples bandas en un gel de agarosa
Multiplex PCR es frecuentemente usada en diagnóstico médico
Ahorra templado, tiempo y gastos
Requiere una cuidadosa optimización

## Slide 38: Nested PCR
A veces 1 ronda de PCR no da un producto único producido a partir de un templado complejo, apareciendo un “chorreado”
Se puede resolver utilizando un segundo par de primers que hibriden un poco mas internamente que los primeros
Realizar una segunda ronda de PCR usando el producto de la primera (chorreado)
Rinde un producto único porque solo el fragmento correcto de DNA posee los sitios correctos de hibridización para el segundo par de primers

## Slide 39: Nested PCR
2da PCR
Chorreado de ADN
1era PCR
ADN específico

## Slide 40: Clonado con PCR: clonado T-A
3’-A
A-3’
A
A
Ligamiento con extremo adhesivo de 1 base = 50 veces mejor
que ligamiento con extremos romos
ligamiento
Producto de PCR
a partir de Taq
Vector con cola-T

## Slide 41: Mutagénesis por PCR
Introduce cambios de secuencia dentro de fragmentos (clonados) de DNA
El método de extensión solapada requiere 2 primers mutagénicos y otros 2 normales
Amplifica un fragmento 5´ y un fragmento 3´ que se solapan. Ambos portan la mutación
Usa los productos en otra reacción para producir el DNA mutado de longitud completa

## Slide 42: Mutagenesis con PCR- extension solapada
Dos 1ras
PCRs
separadas
Primer SP6
Primer mutagénico directo (forward)
primer mutagénico inverso (reverse)
Primer T7
X
x
x
x
remover primers, desnaturalizar y re-hibridizar
2da PCR

## Slide 43: RT-PCR
Para amplificar copias de cDNA de RNA
Es especialmente útil cuando solo se dispone de pequeñas cantidades de RNA
Frecuentemente usada para amplificar genes específicos (como cDNAs) si algo de su secuencia es conocida
Requiere primer “antisense” y una DNA polimerasa dependendinte de RNA
Puede ser usada para construir bibliotecas de cDNA
Primero se hace un cDNA a partir del templado de RNA
Luego se usa un segundo primer (“sense”) para hacer el duplex de cDNA por PCR

## Slide 44: RT-PCR
AAAAAAAAAA-3’
TTTTTTTTTT-5’
Transcripción reversa
PCR usando
GSP+GSP1
AAAAAAAAAA-3’
TTTTTTTTTT-5’
mRNA
(sense)
Primer Antisense:
oligo(dT)o
1ra cadena cDNA
GSP1 (sense)
GSP (antisense)
GSP1
GSP
Requiere el conocimiento de la secuencia para diseñar GSP and GSP1

## Slide 45: Análisis Molecular
EXTRACCION de DNA
PCR
CORTE ENZIMA RESTRICCION
MAPA DE RESTRICCION
(Gel agarosa o Acrilamida )
- Tipo salvaje.
- Heterocigota.
- Homocigota.
(amplificación)
WT HE HO
159
108
81
51
23

## Slide 46
Se emplea una sonda que tiene unidos un fotocromo reportero “reporter” y un fotocromo “quencher”. Cuando ambos fotocromos están unidos a la sonda, el reporter no emite señal. Pero, cuando la sonda hibrida con la secuencia de interés (target) durante la reacción de PCR, la actividad exonucleasa 3' --> 5' de la Taq polimerasa separa al fotocromo reporter del resto de la sonda, permitiendo la emisión de una señal fluorescente
El SYBR Green, al igual que el bromuro de etidio, se une preferentemente al DNA de doble cadena, y al hacerlo incrementa fuertemente su fluorescencia

## Slide 47
Si no existe una mutación en el DNA diana, se producirá una hibridación perfecta
Si la mutación está presente, existirá una zona de mismatch o desapareamiento que producirá un descenso en la temperatura de fusión del híbrido formado

## Slide 48: PCR en Biomedicina
Areas de mayor aplicación:
- Enfermedades Hereditarias
- Enfermedades Infecciosas
- Enfermedades Neoplásicas
Enfermedades Hereditarias:
Diagnóstico Prenatal
Diagnóstico en fase asintomática
Consejo Genético

## Slide 49: PCR en Infectología
Enfermedades Infecciosas
Ventana inmunológica
Hepatitis B,C, G o HIV
Factor pronóstico
Isotipos virales
Carga viral
Respuesta a tratamiento
Carga viral en tratamiento
Detección de cepas resistentes