## Slide 1: METANOGENESIS
Es uno de los más importantes procesos de biodegradación sobre la tierra.
Naturalmente producida en estómago de rumiantes
En áreas pantanosas
En rellenos sanitarios
Es interesante desde el punto de vista económico y ambiental
Es un proceso anaerobio

## Slide 2: METANOGENESIS
Las condiciones anóxicas en hábitat microbianos son predominantemente causadas por el rápido consumo de oxígeno por microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos en la superficie del hábitat.

## Slide 3: METANOGENESIS
Metanogénesis se produce en una variedad de ambientes
Se produce metanogénesis en:
medios psicrófilos
medios mesófilos
medios termóficos
aguas frescas
aguas de mar
ecosistemas hipersalinos

## Slide 4: METANOGENESIS
Reacciones involucradas
Vías metabólicas de fermentación con fosforilación a nivel de sustrato durante las transformaciones de la materia orgánica.
Vías de oxidación anaeróbicas de los compuestos mas reducidos de carbón con aceptores de electrones distintos al oxigeno.

## Slide 6: REACCIONES INVOLUCRADAS
Todas ellas cubren rangos de potenciales redox desde –300 + 400 mv.
Reducción de CO2 a acetato
Reducción de co2 a metano
Reducción de sulfatos y compuestos oxidados de S a sulfuros
Reducción microbiana de Fe(III)
Reducción de fumarato a succinato
Reducción de NO3-/NO2-  NH4+

## Slide 7: CONTEXTO METABÓLICO Y ECOFISIOLÓGICO
La digestión anaeróbica en ausencia de sulfatos o nitratos ocurre generalmente en tres pasos biodegradativos secuenciales representados por tres grupos tróficos separados, de microorganismos que producen: hidrólisis fermentativa (Grupo I), reacciones acetogénica (Grupo II) y metanogénesis (Grupo III).

## Slide 9: REACCIONES MICROBIANAS IMPORTANTES EN ECOSITEMAS METANOGÉNICOS
Reacciones fermentativas: G :KJ/Reacción
C6H12O6 + 3 H2O  3CH4 + 3HCO3- + 3H+ -403
C6H12O6 + 2 H2O  2 etanol+ 2HCO3- + 2H+ -225
C6H12O6  2 lactato + 2H+ -198
C6H12O6 + 2 H2O  butirato + 2HCO3- + 3H+ +H2 - 254
C6H12O6  3 acetato + 3H+ -310
3 lactato  2 propionato + acetato + HCO3- + H + - 164

## Slide 10: REACCIONES MICROBIANAS IMPORTANTES EN ECOSITEMAS METANOGÉNICOS
Reacciones acetogénicas sintróficas: G
Lactato +2 H2O  acetato + 2H2 + HCO3- + H+ -4
Etanol + 2 HCO3-  acetato + 2 formato + H2O+ H+ -7
Etanol + H2O  acetato + 2H2 + H+ +9.6
Butirato + 2 H2O  acetato + 2H2 + H+ +48
Benzoato + 7 H2O  acetato + 3H2 + HCO3- +
2 H+ +53
Propionato + 3H2O  acetato + 3H2 + HCO3- +H+ + 76
p

## Slide 11: REACCIONES MICROBIANAS IMPORTANTES EN ECOSITEMAS METANOGÉNICOS
Reacciones metanogénicas G
Acetato + H2O  metano + HCO3- - 31
H2 + HCO3-  metano + 3 H2O - 135
4 formiato + H+ + H2O  metano +3 HCO3- -130

## Slide 12: REACCIONES MICROBIANAS IMPORTANTES EN ECOSITEMAS METANOGÉNICOS
Reacciones sulfidogénicas G
2 lactato + SO4-2  2 acetato + 2 HCO3- + HS- +H+ - 161
2 lactato +3SO4-2  6 HCO3- +3 HS- +H+ -255
4H2 + SO4-2 + H+  4 H2O + HS- -152
Acetato + SO4-2  2HCO3- + HS- -47
4 propionato +3 SO4-2  4 acetato + 4 HCO3- + 3HS- -150
2 butirato + SO4-2  4 acetato + HS- + H+ -28

## Slide 13: BACTERIAS HIDROLITICAS FERMENTATIVAS
Organismos dentro de este grupo trófico pueden incluir:
Eubacterias, hongos y protozoos y depende del ecosistema individual.
Las bacterias anaeróbicas son las mas importantes en los digestores y sedimentos y compiten por los nutrientes y fuentes de carbono comunes.
Muchas especies pueden coexistir y va a depender de la naturaleza de la materia en decaimiento.
Ej. glucosa + celulosa + fibra.
Bacteroides cellulosolvens + Clostridium saccharolyticum

## Slide 14: BACTERIAS HIDROLITICAS FERMENTATIVAS
El crecimiento de bacterias fermentativas hidrolíticas acetogénicas es inhibido por altas concentraciones de producto final.
Especialmente aniones de ác. orgánicos, pH e hidrógeno.
Este grupo I involucra metabolismo generador de energía por fosforilación a nivel de sustrato con producción de etanol y lactato como productos finales mas importantes.
Grupo I es menos sensible al pH ácido que los otros grupos.

## Slide 15: BACTERIAS ACETOGÉNICAS
Estas bacterias producen grandes cantidades de H2 formato y acetato y estos organismos acidifican los digestores anaeróbicos.
Son bacterias que oxidan compuestos que son productos de las reacciones anteriores.
etanol
propionato
butirato
benzoato
acetato

## Slide 16: BACTERIAS METANOGÉNICAS
Mas de 30 especies de bacterias metanogénicas aisladas.
Se controla el pH por remoción de ácido acético y por la producción de CO2/HCO3-.

## Slide 19: CORROSIÓN INFLUENCIADA POR MICROORGANISMOS (MIC)

## Slide 20: CORROSIÓN
La corrosión es el producto de reacciones químicas, electroquímicas y microbiológicas en cañerías y superficies metálicas en general.
La corrosión produce un daño en estas superficies: pérdida de grosor de la pared metálica y formación de incrustaciones.
Se reconoce por un color característico.

## Slide 21: CORROSIÓN
La corrosión se produce en presencia de humedad o en alguna zona sumergida del metal.
La corrosión química se produce como consecuencia de reacciones químicas entre los compuestos del metal y algunos productos químicos, como ácidos.
La corrosión electroquímica se debe a la formación de una celda galvánica, sirviendo el agua como electrolito. Se produce un intercambio de electrones y desplazamiento de estos a través del metal.

## Slide 22: CORROSIÓN
La corrosión microbiológica es producida por una serie de bacterias que provocan reacciones de oxido-reducción en la superficie del metal.
Las bacterias más importantes en estos procesos son bacterias hierrooxidantes y bacterias sulfatoreductoras.

## Slide 23: CORROSIÓN
De acuerdo a los estudios hechos en los últimos años siempre que se produce la corrosión, previamente se ha formado un biofilm constituído por bacterias y sustancias poliméricas (EPS o glicocalix), producidas por las bacterias.
Una de las especies que participan en la formación de este biofilm son las Pseudomonas.
La adherencia de una bacteria sencilla a un sitio no colonizado parece seguir una secuencia específica:

## Slide 24: CORROSIÓN
Primero se produce una fase reversible de adherencia electrostática seguida por una fase irreversible mediada por la producción de polímeros extracelulares. En un tiempo indeterminado los organismos consumidores de oxígeno se asocian con bacterias anaeróbicas facultativas y obligadas entre las cuales se encuentran las sulfato reductoras.

## Slide 25: CORROSIÓN
Mecanismos involucrados:
Las bacterias se adhieren, se forma biofilm, constituído por glicopolisacáridos que tienen zonas polares y apolares.
El agua es un dipolo que produce una celda galvánica, los H+ se unen a electrones extraídos del metal (por dislocaciones de la estructura de este) produciéndose H2.
El H2 puede ser utilizado por bacterias sulfato reductoras o por otro tipo de bacterias, generándose H2S, metano, ácidos orgánicos, etc.

## Slide 26: CORROSIÓN
El Fe(II) que aparece por oxidación del Fe puede ser oxidado por las bacterias hierrooxidante produciendo Fe(OH)3.
El H2S es un compuesto corrosivo que también puede precipitar con Fe(II)  FeS o con Fe(III), Fe2S3.
También se ha descrito en el último tiempo la oxidación de Fe elemental por bacterias sulfato reductoras, estas generarían Fe(II) que daría origen a otras oxidaciones.

## Slide 27: BACTERIAS INVOLUCRADAS EN LA CORROSIÓN BIOLÓGICA
Organismo | Representante Géneros | Actividad | Condiciones ambientales
Ferrobacterias | Gallionella Siderocaspa Ferribacterium | Formación de películas e incrustaciones de Fe y Mn | Aerobios, microaerobios, pH neutro, Fe(II)
B. Reductoras de sulfato | Desulfovibrio Desulfomonas, Desulfotomaculum | Oxidan H2 o compuestos orgánicos y reducen sulfato a sulfuro | Anaeróbicos, pH entre 5.5 y 8.5. Agua fresca

## Slide 28: BACTERIAS INVOLUCRADAS EN LA CORROSIÓN BIOLÓGICA
Organismo | Representante Géneros | Actividad | Condiciones ambientales
Bacterias carbonato reductoras | Methanobacterium, Methanosarcina, Methanococcus | Oxidación de sustratos orgánicos simples, también H2 y producen metano | Anaeróbicos
Bacterias fermentativas | Varios | Oxidan orgánicos, producen ác. | Anaeróbicos

## Slide 31: MONITOREO DE LA CORROSIÓN
La corrosión se monitorea con la ayuda de electrodos que miden concentraciones de oxígeno disuelto, ácido sulfhídrico, dióxido de carbono y electrodos que miden pH, temperatura y conductividad.
También se determinan los sólidos disueltos y totales, y carbono orgánico total.

## Slide 32: INHIBICIÓN DE LA CORROSIÓN
La corrosión se puede inhibir de dos maneras:
Usando anticorrosivos: ácidos carboxílicos o sulfooxidos; usar compuestos inorgánicos, derivados del vanadio. Pinturas epóxicas.
Usando biocidas: cloro o glutaraldehído.