## Slide 1: Separación Sólido-Líquido Filtración
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2
La filtración de sólidos incompresibles es un proceso clásico y resulta sencillo, pero los m.o presenta problemas. ¿Por qué?
Se requiere de tratamientos adicionales que hagan el proceso más rápido.
Filtración
Definición:
Separación del sólido desde el líquido que es forzado (por presión o vacío) a pasar a través de un medio filtrante que retiene las partículas. Los sólidos se depositan en el filtro y a medida que el depósito (torta) aumenta de espesor opone mayor resistencia a la filtración.

## Slide 3
Equipos de Filtración
Batch
Filtro de Placas y Marcos

## Slide 4
Filtro de Placas y Marcos
Detalles

## Slide 6
Filtro Tubular
Detalles

## Slide 7
Equipos de Filtración
Continuos
Filtro Rotatorio al vacío

## Slide 8
Operación Batch
Placas y Marcos Más Común
Contiene septas de metal donde se forma la torta
Puede tener un medio filtrante, Papel o Paño
Operación Intermitente, pues se debe descargar la torta
Barato
No se puede utilizar con productos tóxicos ni gases
Placas Horizontales
Operación Intermitente
Se utiliza en pequeña escala
Puede hacerse continuo, introduciendo una hoja que remueva la torta
Hojas Verticales
Posee una alta área de filtración por volumen
Operación Intermitente
Requiere poco superficie
Tipo Vela
Fácil de Lavar
Operación Continua
Filtros rotatorios a vacío
Rota a baja velocidad
El líquido es succionado
Metodología más usa en Bioprocesos
P = 1 atm
Proceso consiste en :
-Formación de la Torta
-Lavado de la Torta
- Recolección de la Torta

## Slide 9
PRETRATAMIENTOS
Los caldos de fermentación resultan ser fluidos no-newtonianos, por lo cual resultan ser altamente compresibles, y por ello difíciles de filtrar. Para mejorar esta condición se aplican pretratamientos. Estos pueden ser de diferentes tipos:
1.- Calentamiento
      Resulta ser un método
      Simple
      Económico
      Mejora las características del fluido
      Se utiliza para pasteurizar
      Desventajas
      Sólo se puede aplicar si el producto es térmicamente estable.

## Slide 10
2.- Coagulación
Se produce cuando un conjunto de partículas coloidales (m) que poseen carga superficial se mantienen en una suspensión estable, sin que se producta una sedimentación.
Para ayudar al proceso de sedimentación se adicionan agentes que modifican la carga superficial anulando las repulsiones y generando interacciones del tipo van der Waals.
Los agentes que se utilizan son:
  Iones polivalente Fe, Ca, Al
  Cambios de pH
Volumen Filtrado

## Slide 11
3.- Floculación
Se promueve la formación de puentes de hidrógeno entre partículas adyacentes o coagulo. Con lo cual se forman redes que van atrapando al resto de las moléculas.
Los agentes utilizados son polielectrólitos de alto peso molecular, del tipo catiónico, aniónico o neutro. De origen sintético o natural. Algunos ejemplos.
Sintéticos Naturales
Poliacrilamida Almidón
Poliaminas Goma
Derivados de las Celulosas (CMC) Tanino
Polietilenimina Ac. Alginico
Cloruro de Polidialildimetil amonio Poliglucosilamidas

## Slide 12
Ventajas
 Aumento en la velocidad de filtración, sedimentación y centrifugación.
Desventajas
 Posible denaturación
 Toxicidad
Posibles efectos adversos en las etapas siguientes

## Slide 13
3.-Adsorción
Los coadyuvantes de filtración (ayudantes de filtración) son compuestos (tierras diatomeas o “kieselguhr”) que permiten mejorar la eficiencia de la filtración. Son:
      Elementos que presentan una alta porosidad
        Facilita la velocidad de filtración a través del lecho.

## Slide 15
Se pueden aplicar de dos manera:
    Pre-recubrimiento del medio filtrante para evitar el bloqueo del filtro por los sólidos que de otra manera se apelotonarían en los poros del medio filtrante.
    Se puede añadir al caldo de fermentación con el fin de aumentar la porosidad de la torta a medida que se ha formando.
      Se recomienda cuando el producto es extracelular.
      Si se trata de un producto intracelular se debe hacer un postratamiento (desorción de las células).

## Slide 17
Desventajas
-Costo de las tierras diatomeas, se debe determinar la cantidad experimentalmente.
-Adsorben líquido, si el producto es extracelular se pierde una parte.
-Disminuye la claridad del filtrado.
-Disposición final de los desechos con material celular es más difícil si contiene este tipo de agentes.

## Slide 18
Ecuaciones de Diseño de Filtros
Filtros Batch
La ecuación de diseño de un filtro batch se basa en la Ley de Darcy, donde se determina la velocidad, v, de un fluido al pasar por un lecho sólido como:
Si me mantiene un Reynold
Donde
  k: constante de permeabilidad de la ley de Darcy
  P: Caída de presión en el Lecho
  L: Ancho del Lecho
  : Viscosidad del lecho
  D: Diámetro de la partícula
  : Densidad del líquido
  : Fracción de huecos en la torta
(1)
(2)

## Slide 19
Filtros Batch
Se puede calcular la velocidad v, como:
Donde
V:Volumen total de filtrado desde el comienzo del ciclo
Area transversal del filtro
Q:Flujo de líquido a través del filtro
Volviendo a la ecuación (1), se puede definir la resistencia al paso del líquido:
(3)
(4)
RC : Resistencia de la torta, que será función del Volumen filtrado (V).
RM: Resistencia del medio Filtrante, que es constante

## Slide 20
La ecuación de diseño (1)
Queda
(5)

## Slide 21
Características de las tortas
Incompresibles
El ancho de la torta es:
- Proporcional al volumen filtrado
- Inversamente proporcional al área de filtración
Donde
  C: Masa de torta por unidad de volumen filtrado
  : Resistencia específica de la torta
Con esto la ecuación de diseño queda:
(6)
(7)

## Slide 22
Modificando
Integrando en condiciones donde t=0 V =0
Si la resistencia del medio es despreciable
(8)
(9)
*RM/P
*t/V
V/A
*CP)
(10)

## Slide 23
Factor de compresibilidad, 
Se relaciona con las propiedades promedios de las partículas que forman la torta:
Donde
Kv : factor que depende de la forma de las partículas, f(P)
a: superficie específica de las partículas
: porosidad de la torta, F(p)
p: Densidad de las particulas.
Características de las tortas Compresibles
¿Cómo serán las tortas formadas por materiales biólogicos? ¿por qué?

## Slide 24
Analizando la dependencia con la presión se tiene que el Factor de compresibilidad o resistencia específica de la torta, resulta ser:
Donde
: Constante relacionada con el tamaño y forma de la partícula
s: Compresibilidad de la torta
s=0 Torta Incompresible
s=1 Torta altamente compresible, se requiere uso de pretratamientos
(11)

## Slide 25
¿Cómo se calcula la compresibilidad de la torta?
La ecuación de diseño cambia
s
Log (P)
Log 
(13)
Log *

## Slide 26
Integrando y reordenando:
(13b)
(14)
Si la resistencia del medio es despreciable

## Slide 27
Ejemplo 1a
Caracterización en Laboratorio
Se han realizado ensayos de laboratorio con un filtro batch de 3 cm2 de área, los que han demostrado que pueden filtrarse 30 mL de suspensión en 4.5 min con una caída de presión de 5 psi, y que la torta de microorganismos es compresible con s = 0,5.
a) Calcular ( * C) a
partir de los datos del
ensayo de laboratorio.
b) Si se desean filtrar 500 litros del caldo en 1 hora. ¿ Qué tamaño de filtro se necesita si la caída de presión es 5 y 10 psi? COMENTE

## Slide 28
Caída de presión (mmHg) |  |  |  |  | 
 | 100 | 250 | 350 | 550 | 750
Volumen filtrado (mL) | Tiempo (s) |  |  |  | 
10 | 36 | 22 | 17 | 13 | 11
15 | 82 | 47 | 40 | 31 | 25
20 | 144 | 85 | 71 | 53 | 46
25 | 226 | 132 | 111 | 85 | 70
30 | 327 | 194 | 157 | 121 | 100
35 | 447 | 262 | 215 | 166 | 139
40 | - | 341 | 282 | 222 | 180
45 | - | 434 | 353 | 277 | 229
50 | - | - | 442 | 338 | 283
Ejemplo 1b
Se filtran una muestra de Streptomyces griseus, en forma filamentosa, en un pequeño filtro de laboratorio con un área de 1.8 cm2. La masa de sólidos húmedos por mL de filtrado es 0.1 g mL-1 para el cultivo filamentoso. La viscosidad del filtrado es 1.4 cP. Se han realizado cinco experimentos de filtración a diferentes presiones con cada suspensión, obteniéndose los siguientes resultados:

## Slide 29
Se pide:
Calcular las resistencias específicas de la torta en función de la presión ().
Calcular la compresibilidad del cultivo (s).
Se utiliza un filtro de prensa con un área de 15 m2 para procesar 20 m3 de cultivo filamentoso de S. griseus. Si la filtración debe realizarse en una hora, ¿qué diferencia de presión se debe aplicar?

## Slide 30
Diseño de Filtros
Parámetros de Diseño del Filtro
Área de Filtrado: A
Caída de Presión: P
Resistencia del medio: RM
Características del sistema a filtrar
Viscosidad
Compresibilidad
Masa de torta por volumen de filtrado

## Slide 31
Ejemplo 2 Filtro Batch
Se desea caracterizar las resistencias tanto de un medio filtrante como la resistencia de la torta que se forma al filtrar una suspensión de levaduras. Para ello se llevaron a cabo diferentes pruebas de filtración.
Las características del sistema fueron :
Área de filtración 9.3 cm2 Viscosidad 0.001 N s/m2
Masa de sólido seco por volumen de filtrado : 10 g/l
Las pruebas se realizaron a 4 caídas de presión diferentes. Los datos de cada corrida fueron correlacionados con la ecuación de diseño obteniéndose los siguientes resultados :
Caída de Presión, P  Rm/ P   C/2 P
[Atm] [s/cm] [s/cm2]
0.68 26 3.0
1.36 12 2.0
2.04 8 1.6
3.40 5 1.1
1 Atm = 1.0133*105 [N s/m2]

## Slide 32
En base a estos datos:
Estime la resistencia de la torta y el índice de compresibilidad de la torta
Estime la resistencia del medio
Se desean procesar 3 m3 de una suspensión, igual a la antes estudiada, para ello se utilizara un filtro prensa con 5 m2 de área y una caída de presión de 2,5 Atm. Determine el tiempo necesario para dicha filtración.

## Slide 33
(15)
Ecuaciones de Diseño de Filtros
Filtros Continuo (Rotatorio)

## Slide 34
Ecuaciones de Diseño de Filtros
Filtros Continuo
El proceso de filtración consiste en 3 etapas:
1.- Formación de la Torta
2.- Lavado de la Torta
3.- Descarte de la Torta
(15)
1.- Formación de la torta
Considerando tortas compresible
y resistencia del medio despreciable
Donde
tf es el tiempo de formación de la torta
Vf es el filtrado colectado
Velocidades de rotación bajas : 0.1-2 rpm

## Slide 35
Si se considera que tf es sólo una fracción del tiempo total del ciclo de filtración:
  tf = * tc  Depende de la velocidad de ROTACION del Filtro
La ecuación de Diseño es:
¿ Cómo se puede modificar el tiempo de formación de la torta?
(16)

## Slide 36
2.- Lavado de la torta
La torta contiene una cantidad significativa de solución rica en líquido de cultivo.
El objetivo de lavar cumple con:
- Remover la solución rica atrapada en los poros del filtro.
- Permite la difusión del soluto fuero de la biomasa
Las variables que se manejan en el lavado son:
- Cantidad de agua requerida
para el lavado (Vw)
- Tiempo necesario de lavado (tW)

## Slide 37
Cantidad de agua requerida
Es controlada por la fracción de material soluble remanente en la torta des´pués del lavado.
Relación empirica
r= 0 Se lavó completamente
r = (1- r=1 No fue útil
Donde
r : razón entre la cantidad de material soluble en la torta
N: volumen de líquido de lavado (Vw )/ volumen de líquido remanente en la torta (Vr)
N= Vw/Vr
: Eficiencia, función del pH
Se desea determinar “N” y desde allí el volumen de lavado
(17)

## Slide 38
Tiempo de lavado, tw
El líquido de lavado no adicionado sólidos, así el flujo de lavado debe ser constante e igual al flujo de filtrante al final de la formación de la torta.
Se cumple que:
Donde
tw: tiempo de lavado
N: volumen de líquido de lavado (Vw )/ volumen de líquido remanente en la torta (Vr)
(18)

## Slide 39
Ejemplo 3 Filtro rotatorio.
Se está utilizando un filtro rotatorio de vacío para filtrar una suspensión de bacterias. El filtro posee un diámetro de 1,5 m y un ancho de 1,2 m. La caída de presión se mantiene constante a 4,5 psi y el filtro opera con el 30% de la tela filtrante sumergida. La resistencia debido al medio filtrante puede considerarse despreciable.
Estimar el área necesaria para filtrar 20 m3 de suspensión en 1 hora. Asuma que el sistema tiene las características son tales que :
( * C) = 8209 (s *psi0.43/m2)
b) Calcular la velocidad de rotación
del tambor, en rph, necesaria
para filtrar 20 m3/h.

## Slide 40
Costo de los filtros
Costos Fijos
Los costos dependen directamente del área de filtrado, A, e incluyen accesorios como bombas y otros
La información se puede obtener en catálogos o por estimaciones desde libros como Perry Manual del Ing. Químico.
Costos Variables
Depende de la presión de trabajo, lo cual se traduce en los gastos de las bombas.
Perry Manual del Ing. Químico

## Slide 42
Referencias:
Belter P., Cussler E.L. and Hu Wei Shou "Bioseparations : Dowstream Processing for Biotechnology":, John Wiley and Sons , 1988.
Doran M." Bioprocess Engineering Principles", Academic Press, 1995.
Tejeda, R.M.Montesinos, R.Guzmán "Bioseparaciones", Editorial Unison, 1995.