## Slide 1: Electroforesis
Purificación de Proteínas

## Slide 2: Electroforesis
Es una de las técnicas más poderosas para la purificación de moléculas biológicas.
Definición
Electroforesis: transporte de partículas cargadas a través de un campo eléctrico. Basada en la migración diferencial de las partículas cargadas

## Slide 3
Se puede utilizar tanto en escala:
Analítica ( más conocida)
Preparativa
Aspectos que afectas la separación:
Carga de la proteína
Tamaño de la proteína
Forma de la proteína

## Slide 4
Fundamentos
Inicialmente se desarrollaba electroforesis en medio líquido, pero se producía dispersión, se requirió de medios que proporcionarán mayor resistencia mecánica, tales como:
Celulosa
Almidón
Agar
Poliacrilamida
Dichos medios resultan ser:
Más porosos
Altamente hidratados
 Disminuyen los efectos de calor generado
Todo el sistema sumido en un electrolito que sirve como buffer.

## Slide 5
La partícula al estar cargada genera capas de iones que la rodean.

## Slide 6
ECUACIONES
Cada componente se mueve a diferente velocidad, entonces se logra separar la mezcla. Dicha velocidad de movilidad, velocidad de la partícula (v) por unidad de campo eléctrico (E), se puede expresar como:
Movilidad = v/E = k (pH-pI)/ mw
¿ Qué pasa a pH = pI ?
¿ Qué proteínas se demoran más en migrar, las grandes o las pequeñas?
¿ Qué pasa se aplico un campo eléctrico muy grande?

## Slide 7
USOS A NIVEL ANALÍTICO
Electroforesis se puede utilizar para determinar:
Peso molecular de proteínas por medio de:
    Geles nativos (PAGE)
    Geles denaturantes (SDS-PAGE)
Punto isoléctrico por geles de isoelectroenfoque
Curvas de titulación por geles de isoelectroenfoque en dos dimensiones
    Peso molecular y pI por geles en 2D.
Actividad de enzimas por zimogramas

## Slide 8
SDS-PAGE
Separación por masa molecular, mw. Se basa en la denaturación de la proteína, gracias a la adición de un detergente (SDS)
Esquema de un gel de electroforesis SDS-PAGE

## Slide 9
SDS-PAGE
El grado de separación dependerá de las características del gel, generalementes esos son una mezcla de acrilamida y poliacrilamida.

## Slide 10
SDS-PAGE
Separación por masa molecular, mw.
KDa
KDa

## Slide 11
Isoelectroenfoque
Separación por pI

## Slide 12
Protein fractionation in multi-well device using Off-gel isoelectric focusing
P. Michel, F. Reymond, DiagnoSwiss SA, Monthey/CH;I. Arnaud, J. Josserand, H. Girault, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne/CH; J.S. Rossier, DiagnoSwiss SA, Monthey/CH
Fraccionamiento inicial por pI

## Slide 13
Geles 2D
Separación por pI y mw

## Slide 14
Geles 2D automáticos Laboratory system based on a plastic chip for 2D A. Griebel, S. Rund, W. Dörner, R. Konrad, Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH/D
Tamaño de una tarjeta de crédito

## Slide 15
Electroforesis Capilar
El empleo de capilares para la separación de sustancias neutras o iones cargados eléctricamente, apareció en 1967, en una experiencia desarrollada por Hjerten empleando capilares milimétricos, los que eran rotados a través de su sección longitudinal para evitar los efectos de la convección.

## Slide 16
Ventaja
La corriente electroendosmótica (FEO) generada por los grupos silanol de la superficie interna del capilar da como resultado una corriente plana del frente del líquido que contrasta con el frente parabólico de la cromatografía líquida de alta resolución.

## Slide 17
Ventaja
El capilar de silica fundida que generalmente se cubre con una capa de polimina para darle mayor rigidez y resistencia, tiene una ventaja a través de ella que permite el pasaje de la luz UV de tal manera que la visualización es on-line.
Usos
Con esta técnica descripta es posible separar:
Cationes
Aniones
Proteínas
Macromoléculas
y sustancias no cargadas en forma simultánea

## Slide 18
Equipos tradicionales de electroforesis analítica
Sistema Horizontal Sistema Vertical

## Slide 19
Usos a nivel preparativo
La metodología de geles en un soporte sólido pueden llegar a ser tediosos, dado que se debe cortar el gel y luego eluir la proteína, motivo por el cual se han desarrollado otras metodologías como son:
- Trabajar en medio líquido de películas muy delgadas o mediante membranas.
Las tecnologías más utilizadas son:
 Equipos de flujo libre
      Equipos de flujo libre más recirculación

## Slide 20
Equipos de flujo libre
No hay recirculación del medio
Distancias pequeñas de migración o estabilización rotacional
Equipos
 Películas Delgadas
Corriente continua y puntual de muestra sobre el buffer que se mueve en forma vertical entre 2 capas. En la parte lateral están los electrodos, hay un enfriamiento por refrigerantes
Uso para la separación de:
  Células
  Virus
  Partículas sub-celulares
  Componentes de membrana

## Slide 22
Electroforesis anular
Cilindro externo gira hasta 150 rpm (lento) para neutralizar los efectos convectivos radiales.

## Slide 23
Equipos de flujo libre con recirculación
Celdas tipo tambor
Presenta compartimientos separados por discos de membranas de poliéster con poros de 10 m, opera con gradiente de pH, la descarga es por vacío.
Película delgada con recirculación
Se realizan ciclos de la muestra que ingresa en diferentes canales como un isoelectroenfoque.

## Slide 25: Procesos Integrados -Cromatografía de Lecho expandido -Cromatografía Anular Plana -Cromatografía de Afinidad en membrana -Electrofiltración -Purificación magnética

## Slide 26: Cromatografía de Lechos Expandidos
El proceso consiste esencialmente de 6 etapas
Se tiene el lecho almacenado
Se estabiliza el lecho expandido a un determinado nivel
Se equilibrio el lecho con buffer
Se carga el caldo directo de la fermentación
Se lava el lecho
Eluye y regenera el lecho

## Slide 27: Cromatografía de Lechos Expandidos

## Slide 29
Etapas de estabilización y equilibrio
Etapas de carga del caldo

## Slide 30: Condiciones
Se debe purificar un producto extracelular.
El caldo se inyecta directamente a la columna, se ahorran las etapas de:
    Separación de células
    Concentración
    Purificación

## Slide 31: Cromatografías Continuas: Cromatografía Anular
Idea:
Inyectar continuamente la muestra

## Slide 34: Condiciones
Inyectar continuamente la muestra, reemplaza a los carruseles de columnas.

## Slide 35: Cromatografía de Afinidad en membrana
Efluente Libre de células y productos de interés
Membrana de afinidad
Etapa 1 se carga la membrana

## Slide 36: Cromatografía de Afinidad en membrana
Eluye sólo la proteína de interés que estaba adsorbida en la membrana
Membrana de afinidad
Etapa 2 se eluye la proteína adsorbida
Buffer de elución

## Slide 37
Detalles de un sistema integrado
Detalles de la membrana

## Slide 38
Resultados de la Integración
Castilho LR, Anspach FB, Deckwer WD (2002), An integrated process for mammalian cell perfusion cultivation and product purification using a dynamic filter. Biotechnol. Prog., 18, 776-781.
Evaluación de los niveles de recuperación
Elución ciclo 2
Muestra desde
el Bioreactor
Elución ciclo 3

## Slide 39: Condiciones
Se debe purificar un producto extracelular.
El caldo se inyecta directamente a la columna, se ahorran las etapas de:
    Separación de células
    Concentración
    Purificación
Se puede trabajar a flujos altos pues la membrana es resistente

## Slide 40
Electrofiltración
Filtración a la que se le aplica un campo eléctrico,  La torta se minimiza y el proceso es más rápido
Tradicional
Electrofiltración

## Slide 41
Tecnología de purificación magnética para proteínas inmovilizadas
La idea consiste en inmovilizar la proteína a partículas que tengan propiedades magnética.

## Slide 43
Posteriormente, las partículas magnéticas son atrapadas en un campo eléctrico, quedando solo ellas retenidas y el resto de las especies de la mezcla son eliminadas.
Por ultimo, se desorben las proteínas desde las partículas magnéticas.

## Slide 44
Diagrama general

## Slide 45: Nuevos Materiales Cromatográficos Monolith Separation Technology http://www.monoliths.com/
Soporte Monolith:
Materiales son una sola pieza, altamente interconectada con grandes y pequeños canales.

## Slide 46
Ventajas
Tiempos cortos de separación
Sitios activos fácilmente accesibles
Altas capacidades para moléculas grande
Varios tipo de cromatografía: Intercambio Iónico, Filtración por geles
Columnas, Discos

## Slide 47
Monolítico
Tradicional

## Slide 48: USOS Filtración por Geles
Normalmente se trabajan a flujos < 1.0 ml/min
Nuevos materiales Flujos = 5 ml/min