## Slide 1
EVALUACIÓN DE RIESGOS
AMBIENTALES
Nuri Gras, 2007

## Slide 2
Análisis de riesgos
Disciplina relativamente nueva
Como campo del conocimiento se organizó en las últimas tres décadas y su auge se debe a que varios países han aprobado leyes para proteger, tanto a la salud humana como a la biota, de los peligros que puede acarrear la exposición a substancias peligrosas presentes en el medio ambiente en base a la prevención y reducción de riesgos.
El análisis de riesgos es una técnica multidisciplinaria que utiliza conceptos desarrollados en varias ciencias en las que se incluyen a la toxicología, epidemiología, ingeniería, psicología, higiene industrial, seguridad ocupacional, seguridad industrial, evaluación del impacto ambiental, etc.

## Slide 3: El análisis de riesgos sirve para:
Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos por la realización de actividades peligrosas y el manejo de substancias tóxicas.
Comparar tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en la determinación de la efectividad de los diferentes controles y técnicas de mitigación diseñadas para reducir riesgos.
Localización de instalaciones potencialmente peligrosas.
Selección de prioridades entre las posibles alternativas de acción para establecer secuencias de ejecución de acciones correctivas y/o de elaboración de reglamentos ambientales.

## Slide 4: Conceptos Básicos
Los términos riesgo y peligro :
  riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por exposición a una sustancia tóxica
  peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o a una acción que puede causar daño. Depende de su toxicidad y su toxicocinética (exposición, consumo, metabolismo)
Evaluación de riesgos se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y magnitud del riesgo.
El término análisis de riesgo se ha usado frecuentemente como un sinónimo de evaluación de riesgos. Debe de interpretarse que además de la evaluación, el análisis incluye los métodos para hacer un mejor uso de los resultado de la evaluación.
En el manejo de los riesgos se diseña la respuesta de control, reducción o eliminación de riesgos utilizando la información producida por la evaluación y el análisis, en el contexto de los recursos técnicos, valores sociales, económicos y políticos.

## Slide 5: Continuación………
La diferencia entre evaluación y manejo de riesgos no es muy clara. La controversia se centra en el grado en el cual la evaluación se puede mantener libre de los juicios y valores que típicamente corresponden a las decisiones de manejo.
Las percepciones de los riesgos son factores importantes que influyen tanto a la evaluación como al manejo.
Los riesgos se perciben en forma diferente, dependiendo de quiénes son los afectados, qué tan probable es que los daños se produzcan, las características de los daños, tal cómo qué tan catastróficos son, qué tan acostumbrada está la población a ese tipo de daño, qué tan grande es la fracción de la población afectada, cómo se afecta a los individuos en forma personal y si éstos han aceptado en forma voluntaria enfrentar los riesgos.
Las percepciones de los riesgos están influenciadas por los beneficios que se obtienen de enfrentar tales riesgos.

## Slide 6
Factores involucrados en Riesgo y Peligro
. toxicidad
. probabilidad de exposición
. intensidad de exposición
RIESGO = f (TOXICIDAD, EXPOSICION,)
Se dice que hay riesgo cuando existe la probabilidad de la sustancia tóxica produzca daño a la salud.
En el peligro hay certeza de exposición a una sustancia tóxica en una intensidad capaz de producir daño a la salud.

## Slide 7: Usos del análisis de riesgos
Las técnicas de análisis se pueden aplicar a un amplio rango de
situaciones de riesgo para la salud y el medio ambiente, incluyendo:
La introducción o el descubrimiento de una sustancia en el ambiente
La exposición ocupacional a una sustancia o radiación.
Contaminación del aire, tanto en espacios interiores como en el ambiente exterior
Disposición de residuos peligrosos
Presencia de substancias peligrosas en la cadena alimentaria
Instalaciones que manejan o crean substancias tóxicas
El análisis de riesgos también se puede aplicar a muy diferentes situaciones, por ejemplo, el riesgo asociado al uso de un producto farmacéutico o tratamiento médico, a la construcción de obras tales como presas y puentes etc.

## Slide 8
EVALUACIÓN DE RIESGOS
La evaluación de riesgos es un proceso que tiene como meta estimar la severidad y probabilidad de que se produzca un daño para la salud humana y el ambiente por una actividad o exposición a una sustancia, que bajo circunstancias es probable que pueda causar daño a la salud humana o al ambiente.
Se basa en conocimientos científicos mediante el cual se recopila y evalúa información y consta de las siguientes etapas interrelacionadas, cada una con ciertos métodos y técnicas.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
CARACTERIZACION DEL PELIGRO
EVALUACION DE LA EXPOSICION
CARACTERIZACION DEL RIESGO

## Slide 9: Identificación del Peligro
En esta fase la pregunta que se trata de contestar es: ¿existe el peligro?
Para contestar esta pregunta se tiene que recurrir a la toxicología, la cual hace uso de estudios epidemiológicos, estudios in vivo en modelos animales, pruebas realizadas in vitro utilizando cultivo de células y de tejidos, así como estudios de estructura/actividad.

## Slide 10
Continuación…
Se debe:
Identificar la sustancia que puede tener un efecto nocivo para la salud
Recopilar datos acerca de las propiedades químicas y físicas de la sustancia
Estudiar las fuentes (circunstancias asociadas a la exposición)
Estudiar la toxicología y epidemiología asociada a la exposición a esa sustancia

## Slide 11: Además…
Se debe determinar la significancia del riesgo
La fase involucra juicios y negociaciones para resolver qué
nivel de riesgo es tolerable?
Se cuenta con varias técnicas para contestar esta pregunta:
análisis de la percepción del riesgo,
análisis de costo/beneficio y
análisis de decisiones.
Como en el caso de la evaluación de riesgos estas técnicas proporciona
un mejor conocimiento del fenómeno pero también involucran
incertidumbres. Sin embargo, de todas maneras la decisión de considerar
un riesgo como aceptable genera controversia. Se tiene que negociar,
formar consenso y usar otros medios para ampliar el involucramiento en el proceso de declarar un riesgo como aceptable.

## Slide 12: Además….
Se debe comunicar el riesgo
En esta fase los actores involucrados transfieren o intercambian información acerca de los niveles de riesgos para la salud o el ambiente, la importancia de esos riesgos, tipos de decisiones, acciones o políticas con que se cuenta para controlar o manejar los riesgos.
El principal canal para la comunicación de riesgos son los medios de comunicación, los cuales han sido criticados por exagerar los riesgos y poner más énfasis en los dramas que en los datos científicos.
Los problemas en la comunicación provienen de lo numeroso que son las fuentes de información, causando frustración tanto a los comunicadores de riesgos como a los grupos que se pretende sean los receptores de la información.
El análisis de riesgos tiene sus virtudes y sus debilidades. Entenderlas puede ayudar a los tomadores de decisiones en la búsqueda del mejor uso posible de la información y de las suposiciones y juicios de experiencia involucrados en el tratamiento de los riesgos para la salud y el ambiente.

## Slide 13
Caracterización del peligro
  Evaluar dosis- respuesta (NOAEL)
  Evaluación cuali y/o cuantitativa de sus efectos
  Incluir factor de seguridad
  Otras consideraciones Ej: ingesta diaria admisible (IDA) si se trata de un alimento

## Slide 14: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Exposición es el contacto de un agente químico, físico o biológico con los límites exteriores de un organismo
Los tóxicos que interesan son aquellos que tienen probabilidad de llegar a estar en contacto con poblaciones humanas, en cualquier lugar que éstas se encuentren.
Se estudian los desplazamientos de los tóxicos en el medio ambiente, desde el punto en que se emiten hasta el lugar en que contactan las poblaciones.
Como se mencionó anteriormente, a este desplazamiento se le conoce como ruta de exposición. No se consideran relevantes los desplazamientos de tóxicos que no dan lugar a exposiciones humanas efectivas.
La corroboración de que en un sitio están ocurriendo exposiciones efectivas es la determinación del tóxico, o sus manifestaciones, en los organismos expuestos y la presencia del tóxico en el punto de contacto entre los medios ambientales y las poblaciones de interés.

## Slide 15
Continuación….
La exposición puede ocurrir:
  Dentro del hogar (productos de limpieza, pinturas, pesticidas)
  Fuera del hogar (contaminantes en el aire)
  La evaluación de la exposición identifica
Población afectada
Vías de exposición
Frecuencia, magnitud y duración
Concentraciones medidas o estimadas

## Slide 16
Las concentraciones medidas se obtienen de las muestras reales de la fuente de exposición.
Las concentraciones estimadas se utilizan cuando no hay muestras disponibles. Están basadas en un modelo matemático.
Continuación….

## Slide 17
Al área física que comprende el lugar donde se derraman o emiten los tóxicos al ambiente, donde se transportan y donde las poblaciones entran en contacto con los medios contaminados recibe el nombre de escenario de exposición.
El estudio del escenario consta de dos partes fundamentales:
La descripción físicoquímica del sitio
La descripción de las poblaciones que es probable que sufran la exposición.
Las características del sitio y de las poblaciones que interesan serán
aquellas que son útiles para estimar las exposiciones.
Además…..
Considera

## Slide 18
El sitio se describe en función de las variables que puedan tener influencia sobre la movilidad de los tóxicos y los niveles de contaminación. Las variables físicas y químicas que se evalúan son las que se utilizan para alimentar los modelos de transporte y destino y estimar las dosis suministradas.
Las características físicas importantes del escenario de exposición son: clima, vegetación, topografía, edafología (composición y estructura de suelos) y geohidrología (estratos en el subsuelo, acuíferos subterráneos y corrientes superficiales).
Continuación…

## Slide 19
En lo que se refiere al suelo y al subsuelo es conveniente describirlos en función de la humedad, pH, contenido de carbono orgánico y presencia de otros intercambiadores de iones. Los modelos para representar el desplazamiento de los tóxicos en este estrato incluyen tales variables. El conocimiento del tipo de suelo puede ayudar a predecir la producción de polvos transportables. La posición de los acuíferos con respecto al nivel de la superficie es también una variable importante. Un nivel friático muy somero puede incrementar la probabilidad de que un tóxico presente en el suelo emigre hacia el acuífero.
Los datos climatológicos permiten estimar la persistencia de los tóxicos en el ambiente, los posibles desplazamientos por acarreo de polvos y gases por los vientos y junto con la topografía los desplazamientos en corrientes superficiales.
Continuación…

## Slide 20: Continuación…….
Las características químicas importantes son: la identificación y cuantificación de las substancias que se saben o se sospecha que son tóxicas para los humanos, que se encuentren en uno o más medios de los que integran el sitio o que pueden salir del mismo. Los datos se obtienen experimentalmente en trabajo de campo, analizando los distintos medios con los que puede entrar en contacto la población. A esta actividad se le denomina "Muestreo o Monitoreo Ambiental.“
La recopilación de información y el muestreo se deben de planear para que al principio del trabajo se generen datos que permitan desarrollar una comprensión general del sitio, y así poder dirigir las esfuerzos subsiguientes para obtener sólo los datos que sirvan para llenar las lagunas remanentes de información. En esta forma se minimizará la recolección de datos innecesarios y se maximizará la calidad de los datos obtenidos.
La información físicoquímica del sitio se utiliza para identificar las posibles rutas y vías de exposición, así como para calcular las dosis suministradas.

## Slide 21: Descripción de las poblaciones
En la descripción de las poblaciones se consideran los asentamientos humanos dentro del sitio y sus cercanías, así como los que pudieran quedar expuestos en el futuro, aunque se encuentren localizados en sitios alejados de la fuente de contaminación.
Las poblaciones lejanas que no están en contacto con los medios contaminados, pero que es conveniente incluirlas en un estudio de evaluación de riesgos, son aquellas que se consideran que podrían quedar expuestas; tanto por sus actividades o hábitos, o bien porque los tóxicos pudieran emigrar en el futuro hasta localidades donde esas poblaciones constituirían un nuevo escenario de exposición.
Como en el caso de la descripción del sitio, las poblaciones se describen especificando aquellas características que influyen en la exposición y sus consecuencias. Estas características son las siguientes:
  localización relativa al sitio
  presencia de subpoblaciones sensibles
  patrones de actividad.

## Slide 22: Localización
En lo referente a la localización de los asentamientos humanos, la información más importante es su posición relativa con respecto a la fuente de contaminación y a la dirección de los desplazamientos más probables de los tóxicos.
Hay mayores probabilidades de estar expuesto a los tóxicos si el lugar de trabajo o residencia está localizado:
  cerca de la fuente
  en la dirección de los vientos dominantes
  aguas abajo de las corrientes superficiales
  en la dirección del flujo de los acuíferos subterráneos.
También son importantes:
  las poblaciones que consumen productos generados o que se contaminaron en el sitio, independientemente de su posición geográfica
  las poblaciones que en el futuro pudieran estar expuestas a substancias que hayan emigrado del sitio.

## Slide 23: Subpoblaciones especiales
Estas son las más susceptibles de sufrir un daño al quedar expuestas a un determinado agente debido a:
  que tienen una mayor sensibilidad, tales como, niños, ancianos, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con enfermedades crónicas
  que presentan un patrón de comportamiento que puede dar lugar a una mayor exposición. Un ejemplo son las personas que consumen cantidades grandes de alimentos producidos en el sitio. Otro ejemplo son los niños quienes tienen una probabilidad más alta que los adultos de entrar en contacto directo con el suelo, etc.
  quienes se han sensibilizado por exposiciones anteriores o, que experimentan exposiciones simultáneas provenientes de otras fuentes. Por ejemplo; individuos expuestos a substancias químicas en su trabajo y residen o residieron en sitios contaminados.

## Slide 24: Actividades humanas
Las exposiciones están asociadas a los patrones de actividad de los individuos en el escenario y éstos, a su vez están determinados por el tipo de uso del suelo en el escenario de exposición. Así pues, para caracterizar las exposiciones es necesario primero identificar los usos del terreno en el escenario de exposición.
Para el propósito de evaluación de riesgos los usos del suelo se clasifican en:
  residencial,
  comercial/industrial/agropecuario y
  recreativo.
  Las mejores fuentes de información para determinar los usos actuales del suelo son la visita al sitio y el examen de fotos aéreas identificando las áreas pobladas, las áreas de juego, parques, negocios e industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras. Puede ser que algunos de los terrenos tengan un uso múltiple y pudieran quedar clasificados en más de una categoría

## Slide 25: Cálculo de la exposición
IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA AMBIENTAL DE EXPOSICIÓN
MEDICIÓN DE CONCENTRACIONES AMBIENTALES DE LA SUSTANCIA
ESTABLECER DURACIÓN Y FRECUENCIA DEL CONTACTO HUMANO CON EL MEDIO CONTAMINADO
IDENTIFICAR POR CUALES VÍAS DE EXPOSICIÓN ESTÁ OCURRIENDO EL INGRESO DE LA SUSTANCIA
CONOCER LA TASA DE ABSORCIÓN PARA LA VIA DE EXPOSICIÓN
ASUMIR LOS VALORES ESTÁNDARES PARA ESTIMAR EL CONTACTO Y EL INGRESO DEL MEDIO CONTAMINADO AL ORGANISMO (2 l AGUA /DÍA, 23 m AIRE/DÍA, ETC)

## Slide 26: Evaluación de exposición Medida de la exposición
Cuestionarios/encuestas
Expedientes de empleo
Evaluación de datos de la contaminación del medio ambiente

## Slide 27: Factores que influencian el alcance de exposición
Tamaño de la población
Cercanía de la comunidad a la
fuente de contaminación
Grado de contacto personal con el lugar
Alcance de las emisiones de sustancias

## Slide 28: Identificación de poblaciones expuestas
Identificación y caracterización de:
  Sexo
  Edad
  Numero de niños
  Numero de mujeres embarazadas
  Número de individuos crónicamente enfermos
  Número de individuos con riesgos más altos
  Hábitos personales

## Slide 29: Otras características a incluir en evaluaciones de exposición
Posibles efectos de salud en la exposición a mezclas simples y complejas
Impacto a la salud en poblaciones susceptibles
Área geográfica

## Slide 30: Métodos para determinar la exposición total
Métodos indirectos
  Observación del medio ambiente
  Modelos de computadora de destino y transporte (migración)
  Cuestionarios/encuestas a los residentes
Métodos directos
  Supervisión de personal en el lugar de trabajo
  Marcadores biológicos

## Slide 31: Problemas recurrentes en la evaluación de exposición
  Falta de datos reales
  Carencia de observaciones individuales
  Evaluaciones de exposición imprecisas
  Carencia de documentación que indique la cantidad y dosis de exposición
  Desigualdades en estado de salud
  Carencia de publicaciones de investigación
  Diferenciación de poblaciones

## Slide 32: Ruta de exposición
La trayectoria que sigue un tóxico desde la fuente
de emisión hasta el contacto con las poblaciones
previamente seleccionadas como potencialmente
expuestas, incluyendo la vía de ingreso del tóxico
a los organismos expuestos, como ya se
especificó, se denomina ruta de exposición. Una
ruta está completa si hay una liberación de una
sustancia desde una fuente, un escenario de
exposición donde pueda ocurrir un contacto y una
vía de exposición o ingreso.

## Slide 33: Descripción de la ruta de exposición
Fuente. Las características fundamentales de la fuente son su localización y los mecanismos de emisión. Se localiza y describe utilizando los datos de muestreo y la información preliminar que se tenga acerca del sitio.
Se localizan los lugares dónde se están liberando, se liberaron o se espera que se liberen los tóxicos, identificando todos los mecanismos posibles de liberación y de medios receptores. Por ejemplo; la presencia de suelo contaminado cerca de un tanque puede indicar que el tanque con rupturas (fuente) presentó fugas (mecanismo de liberación) hacia el suelo (medio receptor). La fuente puede ser también punto de contacto si los organismos receptores entran en contacto directo con la fuente. Por ejemplo; con recipientes abiertos, suelo contaminado, residuos apilados, etc.
Un medio contaminado puede ser a su vez fuente de contaminación para otro medio. Por ejemplo; una zona del subsuelo contaminada por un derrame previo puede ser la fuente de contaminación de un acuífero subterráneo.

## Slide 34: Descripción de la Ruta de Exposición

## Slide 35: Transporte y destino
Después de que la sustancia ha sido liberada le puede pasar lo siguiente:
  acumularse en uno o más medios incluyendo el de recepción
  transportarse por una corriente de agua, disuelto o suspendido en algún sedimento, o por los vientos, en estado gaseoso o en los polvos
  transformarse físicamente (volatilización, precipitación), químicamente (fotólisis, hidrólisis, oxidación, reducción, etc.) o biológicamente (biodegradación)
Para estudiar la distribución de una sustancia en el ambiente es necesario conocer sus propiedades físicas y químicas y las del medio y/o medios en los que se desplaza.
Estos datos se alimentan en modelos que representan el transporte dentro del medio de recepción, las transferencias de este medio a otros y los transportes dentro de los medios a los que fue transferido. Los modelos incluyen términos para representar cada uno de los procesos que sufre la sustancia en el ambiente.

## Slide 36: Continuación..
Uno de los propósitos del análisis de destinos y transportes es predecir las exposiciones futuras y servir de base en el diseño de estrategias de prevención de la contaminación.
El análisis del proceso de transporte de tóxicos en el medio ambiente permite esclarecer las ligas existentes entre las fuentes y los medios contaminados y contestar las siguientes preguntas sobre los tóxicos:
  ¿Cuáles especies químicas están presentes en las fuentes dentro del sitio?
  ¿En qué medios, dentro y fuera del sitio, y en qué formas químicas se encuentran los tóxicos?
  ¿En qué medios y en qué localizaciones se podrán encontrar en el futuro?
    Con los modelos se puede estudiar la cinética de los tóxicos en cualquier lugar de la ruta, especialmente se pueden estimar las variaciones de la concentración del tóxico en el punto de contacto, cuando no se disponga de datos completos de muestreo ambiental en este lugar.

## Slide 37: Punto de exposición
Cualquier contacto potencial entre los pobladores con un medio contaminado es un punto de exposición. Son más importantes los puntos de exposición dónde la concentración que va a ser contactada sea la más alta y dónde la población expuesta se clasifique como de interés especial por pertenecer a un grupo sensible.
Se consideran como puntos de exposición potencial todas las fuentes y medios contaminados si :
  el sitio se encuentra en uso
  el acceso al mismo no está restringido o de alguna otra forma limitado
  si el contacto es posible en el futuro por un uso alterno del suelo

## Slide 38: Continuación….
Para puntos de exposición potenciales fuera del sitio, se espera
que la concentración de contacto será mayor en los puntos más
cercanos al sitio o donde los gradientes de altura y dirección del
viento lo favorezca. En algunas ocasiones se pueden encontrar
puntos de contacto de mayor concentración a distancias grandes,
esto puede suceder si en el transporte de los tóxicos se
incluyen pasos en los que pueda ser bioconcentrado.
Por ejemplo; si una sustancia originada en el sitio se transporta
hasta un cuerpo de agua donde es bioconcentrada por los
organismos acuáticos y la población entra en contacto con esos
organismos.

## Slide 39: Justificaciones válidas para eliminar el análisis de una ruta completa
La exposición resultante es mucho menor por esta ruta que por otra que involucra el mismo medio y el mismo punto de contacto
La magnitud de exposición potencial es baja o es muy poco probable que se dé la exposición y no son altos los riesgos asociados con la exposición.
En algunas ocasiones no se pueden cuantificar las exposiciones en rutas completas por falta de datos. Es posible que los datos de muestreo no sean suficientes para estimar las características de las fuentes, las concentraciones ambientales o las dosis suministradas. En estos casos se puede recurrir al uso de modelos para complementar la información disponible, pero al usar modelos en lugar de datos se incrementa la incertidumbre.
Si no se tienen datos suficientes para validar el modelo, entonces puede ser que no se justifique el análisis cuantitativo de la ruta.

## Slide 40: Cuantificación de la exposición
El estudio de la ruta de exposición tiene por objeto llegar a determinar la cantidad de sustancia tóxica que contacta un organismo durante el período de exposición y poder estimar las exposiciones futuras.
La cuantificación de la exposición consiste en determinar la magnitud, frecuencia y duración de las exposiciones de los individuos miembros de la población por cada una de las rutas significativas.
Si la exposición ocurre durante un determinado período, la exposición total se divide entre el tiempo de ocurrencia para calcular la tasa de exposición promedio por unidad de tiempo y frecuentemente esta tasa promedio de exposición se expresa por unidad de masa corporal.
A esta exposición normalizada se le denomina Dosis Suministrada.

## Slide 41: Cálculo de la dosis suministrada
La Dosis Suministrada (Ds) se calcula para todas las substancias en el punto de contacto de todas las rutas seleccionadas como significativas. Se expresa en términos de la cantidad de la sustancia (mg) en contacto con el cuerpo por unidad de masa corporal (Kg) por unidad de tiempo (día).
La DS se calcula utilizando la siguiente ecuación:
DS = (CTFD)/(MP)
C = concentración promedio durante el período de exposición T= tasa de contacto, la cantidad de medio contactado por unidad de
tiempo F = frecuencia de exposición D = duración M = masa corporal P = tiempo de promediación
Para calcular la Dosis Absorbida (DA) se multiplica la DS por un factor de
absorción.

## Slide 42: Incertidumbres
Las principales fuentes de incertidumbre en el cálculo de la
DS son:
la variabilidad en los datos analíticos
el uso de modelos para estimar algunas variables
uso de valores supuestos para algunos parámetros.
La estimación del efecto de las incertidumbres en el cálculo de las
dosis suministradas es un aspecto muy importante en la evaluación de
riesgos, ya que indica el nivel de confiabilidad que se tiene en la
evaluación de la exposición y pueden influir significativamente en la
toma de decisión sobre intervención en un sitio.

## Slide 43: Evaluación peligrosidad de los tóxicos
Obtener los índices de toxicidad, que estén basados en información confiable, para todos los tóxicos que se seleccionaron en la evaluación de la exposición, y sean aplicables a las condiciones presentes en el sitio
Calificar la calidad de la información obtenida.
En la mayoría de los sitios contaminados, los individuos
están expuestos a varios tóxicos al mismo tiempo y cada
uno de los tóxicos pueden llegar a hacer contacto con las
poblaciones por más de una ruta.
Una evaluación de riesgos no se puede considerar completa, a menos que las estimaciones numéricas del riesgo se califiquen, a la luz de las suposiciones más importantes que se hicieron para llegar a los resultados obtenidos y el análisis de las incertidumbres que se introdujeron en los resultados como producto de esas suposiciones.

## Slide 44: Resultados del estudio de la exposición
Concentraciones químicas de todas las substancias tóxicas en el punto de exposición
Frecuencia y duración de las exposiciones
Clasificación de las exposiciones observadas de acuerdo al período de exposición (crónicas, subcrónicas y agudas) y la vía de exposición (oral, inhalación y cutánea)
Características de la población expuesta identificando subpoblaciones especiales
Características del sitio
Descripción de las rutas de exposición significativas
Dosis Suministradas y/o Absorbidas de cada substancia por cada ruta significativa, por cada vía y por cada período de exposición

## Slide 45: Continuación…
Relación de las rutas completas que se clasificaron como no significativas y porqué. Posible efecto de las exposiciones que no se están evaluando
Lista de las rutas de exposición que pueden contribuir a la exposición de los mismos individuos en forma simultánea
Modelos de transporte y destino utilizados en el análisis de las rutas de exposición
Suposiciones hechas en el proceso de modelaje de las exposiciones
Valores utilizados para los parámetros de exposición y fuentes de información
Identificación y caracterización de las incertidumbres.

## Slide 46: En resumen….
Se presentó cómo se transportan los tóxicos en el ambiente desde la fuente de
emisión y cómo parte de esos tóxicos liberados llegan en estado activo a
contactar a algunos miembros de las poblaciones en uno o más escenarios, y
cómo se determina qué rutas son significativas.
Se vio también, cómo se define y calcula la dosis que reciben los individuos expuestos.
Se mencionó varias veces que los modelos matemáticos que normalmente se utilizan en estos cálculos pueden representar sobre-simplificaciones de la realidad.
También se dijo, que muy frecuentemente no se tiene información propia del sitio y/o de
la población que se está estudiando y, que en ese caso se tienen que asignar valores a
los parámetros de los modelos, basándose en estadísticas nacionales o en base a la
experiencia de los encargados de hacer la evaluación de riesgos.
La presentación de toda esta información numérica y cualitativa acompañada de los
juicios de valor sobre las suposiciones hechas en el proceso de obtenerla es lo que
denominamos evaluación de la exposición. Esta es parte de la información que se necesita para hacer la evaluación de riesgos.

## Slide 47: Caracterización de riesgos
La caracterización de los riesgos a la salud pública en un sitio
contaminado consiste en determinar si es tolerable el nivel de
riesgo de que se produzcan daños asociados a la exposición a los
tóxicos presentes en el sitio.
Para hacer lo anterior se evalúan las exposiciones que sufren los pobladores, lo cual, consiste en:
  hacer la selección de las poblaciones que se consideran en riesgo y de los tóxicos capaces de producir esos riesgos, identificando las condiciones de exposición
  cuantificar las exposiciones que tienen lugar, estimando las dosis suministradas/absorbidas
  calificar la calidad de los resultados del cómputo de las exposiciones.

## Slide 48
1. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
Identificar el agente que puede estar presente en los
alimentos y puede tener un efecto nocivo para la salud
2. CARACTERIZACION DEL PELIGRO
Evaluación cuali y/o cuantitativa de sus efectos
Evaluación dosis - respuesta
Ingesta diaria admisible (IDA)
3.EVALUACION DE LA EXPOSICION
Para ello es necesario conocer la ingesta de la sustancia
en la dieta (conocer concentración y consumo de alimentos)
4 CARACTERIZACION DEL RIESGO
Evaluación cuali y/o cuantitativa de la probabilidad que se produzcan efectos nocivos para la salud, conocidos o potenciales , en una población determinada, y de su gravedad.
La ingesta se compara con la IDA.
RESUMEN