## Slide 1
PRECIPITACIÓN

## Slide 2
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS
FACTORES:
CANTIDAD Y DISTRIBUCION DE PRECIPITACION
EXISTENCIA DE HIELOS Y NIEVES
EFECTOS DEL VIENTO, RADIACION SOLAR, TEMPERATURA, HUMEDAD DEL AIRE Y MASAS DE AIRE
CLIMA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS

## Slide 3
“Precipitación” es el nombre genérico dado a las aguas meteóricas que provienen de la humedad atmosférica y que caen sobre la superficie de la tierra. Incluye entonces: lluvia, granizos, nieve y rocío (vapor condensado directamente sobre superficies frías).
Antes de alcanzar el suelo interesa el meteorólogo; una vez que llega al suelo es el elemento básico de la hidrología.
El milímetro de precipitación es la caída de 1 litro de precipitación
en un área de 1 metro cuadrado

## Slide 4
PRECIPITACION: espesor medio de la lámina de agua precipitada que quedaría en una superficie horizontal si el agua que cae sobre ella no se infiltrase, evaporase o escurriese
P
Volumen

## Slide 5
MECANISMO DE FORMACIÓN DE GOTAS
NUBES formadas por núcleos de vapor de agua de 0,01 a 0,03 mm que deben aumentar de tamaño, 100.000 a 1.000.000 de veces, para adquirir peso suficiente para caer.
0,1 a 0,3 mm
Vapor de agua
Nucleación (aerosoles)
Gotas aumentan de tamaño por condensación
Gotas mas pesadas, caen (0,1 mm)
Gotas aumentan de tamaño por coalescencia
Gotas disminuyen tamaño por evaporación
Gotas mas grandes se rompen
http://www.atmosfera.cl/HTML/meteorologia/nubes5.htm

## Slide 6
Formación de una tormenta en nube cumulonimbus
www.udec.cl/˜jinsunza/meteo/cap6.pdf

## Slide 7
Si nube tiene mezcla de cristales de hielo y gotas de agua, éstas tenderán a evaporarse. Simultáneamente habrá condensación en torno a partículas de hielo (pvh <pv agua) y el aire húmedo en la nube tendrá una presión de vapor pv intermedia.
- Teoría de Tor Bergeron
    Las gotas de lluvia de tamaño 0.1 mm así formadas, caen, se juntan con otras y por coalescencia crecen. Este proceso es importante cuando las corrientes de aire son importantes (nubes tipo cúmulus) y explica la lluvia en regiones templadas y frías.

## Slide 8
    Cuando existe diferencia de temperaturas en las gotas o núcleos (regiones más cálidas), la pv del aire húmedo de la nube es intermedia entre la presión de saturación de las gotas más calientes y más frías lo que produce la condensación neta del vapor de agua sobre las gotas más frías. Las lluvias que se producen en este caso son lluvias más finas.
    Otros autores indican que el papel de las gotas frías lo tendrían pequeñas partículas de cloruro de sodio provenientes de la evaporación del agua de mar, ya que la presión saturante sobre éstas es menor que la de las gotas de agua y por lo tanto se produce condensación sobre ellas.

## Slide 9
engrosamiento por condensación
coalescencia directa
atracción electrostática
efectos de inducción por c. magnético terrestre
atracción hidrodinámica
microturbulencia o un mecanismo de colisión
arrastre de otras partículas de agua que caen
o se incorporan a otras

## Slide 10
EFICIENCIA DE COLECCIÓN
POR COALESCENCIA
rG
rP
R=rG+rP
E=R2/rG2
máx. eficiencia rP /rG > 0,6
rG pequeño (<20m) y rP /rG<0,3
rG~rP<30m
E=0

## Slide 11
Distribución de Partículas entre (d, d+d)
N(d)=Noe(-cd)
c=1/d50
Equivalente en agua por unidad de volumen
x(d)=aN(d)d3/6
Tasa de masa de precipitación
P(d)=aN(d)(d3/6)[vT(d)-v]
Hipótesis: vT(d)=d

## Slide 12
Mayor parte de la Pp proviene de gotas de tamaño mayores que la media

## Slide 13
D
vt
Velocidad terminal de caída de gotas

## Slide 14
Tipo PP i (mm/hr) D medio (mm) vT(D medio( m/s))
rocío
escarcha
chubasco (neblina o garúa)
Lluvia Ligera 1-5 0,45 2,0
Lluvia fuerte 15-20 1,5 5,5
nieve
granizo 5
Tempestad 100 3,0 8,0

## Slide 15
Aire húmedo se calienta y asciende
nubes tipo cúmulus (de desarrollo vertical)
Precipitación Convectiva
tormentas localizadas de fuerte intensidad
Típicas de zonas tropicales o períodos calurosos
http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/atlasdenubes.htm

## Slide 16
Precipitaciones Orográficas
  En general estas precipitaciones son débiles pero importantes en cantidad.

## Slide 17
Precipitaciones Ciclónicas
Se forman cuando el aire caliente se eleva por sobre el aire frío.
Los FRENTES FRIOS se producen cuando masas de aire frío irrumpen sobre masas de aire de mayor temperatura, provocando al ascenso de estas últimas.
Los tornados y otros fenómenos climáticos violentos están en general asociados a este tipo de frentes.
Caliente
Frío
80 Km

## Slide 18
Los FRENTES CALIENTES se generan cuando una masa de aire caliente se desplaza y asciende sobre una masa de aire más frío.
6 a 8 Km
100 a 300 Km
800 Km

## Slide 19
Dado que los frentes fríos se mueven más rápidamente que los frentes calientes, las masas de aire caliente ascienden también más rápido lo que origina precipitaciones de mayor intensidad en el caso del frente frío.
Las precipitaciones ciclónicas también se asocian a zonas de baja presión cuando no existen movimientos frontales.

## Slide 21
Profe! Profe! Acuérdese que antes iba a mostrar lo de las octas!
Procesamiento y Presentación de los Datos Pluviométricos

## Slide 22
Octas ocupadas
El cielo está...
Símbolo
0
Despejado
1 ó 2
Ligeramente nublado
3 ó 4
Algo nublado
5 , 6 ó 7
Parcialmente nublado
8 (Cielo totalmente cubierto)
Nublado
Nubosidad (octas) 0 1 2 3 4...... 8
Zonas Montañosas
húmedas ecuato. 0,66 0,62 0,59 0,52 0,49 0,39
Climas semiáridos 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,46
Ic/Io

## Slide 23
Procesamiento y Presentación de los Datos Pluviométricos
Diversidad de maneras de procesar y presentar los datos pluviométricos de una estación o representativos de una región. Elección del método depende de la naturaleza de los datos y del propósito que se tenga para su uso.
Conjunto de datos (que representan la altura de aguas caída en horas, días, meses o años en un cierto lugar) corresponde a una serie estadística y, en consecuencia, dicha serie es susceptible de analizar y presentarse a través de métodos estadísticos.

## Slide 24
establecer calidad y consistencia
completar estadísticas pluviométricas incompletas.
tablas
DATOS
gráficos
DATOS CORREGIDOS

## Slide 25
Estimación de Datos Faltantes
Para precipitaciones diarias o de períodos de tiempo más prolongado.
Módulo Pluviométrico o Precipitación Normal Anual de la estación i, Ni,: promedio aritmético durante un cierto período de años (usualmente 30) de las precipitaciones anuales registradas en una estación.
Si (Nx-Ni)/Ni 0,1

## Slide 26
Si (Nx-Ni)/Ni 0,1
Si régimen de precipitaciones es orográfico este método es más apropiado que el simple promedio.
interpolación en el mapa de isoyetas.
Por correlación de la información pluviométrica con la registrada en estaciones vecinas

## Slide 27
Chequeo de Consistencia
Medidas efectuadas en condiciones homogéneas durante el período de registro
detectar cambios en el proceso de recolección de la información por:
cambios de exposición y ubicación del instrumento
modificaciones de la técnica de observación
errores instrumentales y de la lectura
curvas doble acumuladas (másicas)

## Slide 28
OBJETIVO CDA: verificar que cambios de tendencias en el tiempo sólo se deben a causas hidrometeorológicas y no a la manera en que se hacen las observaciones.
registro Patrón constituido en lo posible por el promedio anual de 10 estaciones vecinas
PPatrón
PEstación
Año n
Año 1

## Slide 29
PPatrón
PEstación
Año n
Año 1
Ma
Mo

## Slide 30
PPatrón
PEstación
Año n
Año 1
Ma
Ma
Se corrige el año en que se produjo el desplazamiento

## Slide 31
Las estaciones que conforman el patrón no deben presentar cambios de tendencia al analizar su consistencia; si ello ocurre, se corrigen y si siguen siendo inconsistentes deben eliminarse del patrón.
EXTENSION DE ESTADISTICA
PPatrón
Pestación A
n
i
1
PPatrón
Pestación X
m
j
1

## Slide 32
Presentación de los Datos de una Estación Pluviométrica
Precipitaciones mensuales.
tablas o gráficos cronológicos
    valores máximos y mínimos, en el período mensual u otro
    Intervalo de variación (diferencia entre el máximo valor y el mínimo)
    Desviaciones estándar:
coeficiente de variación

## Slide 35
análisis de frecuencias de la serie
Curvas de variación estacional

## Slide 36
Para la caracterización global de la serie hay que adoptar un valor representativo de la normalidad del fenómeno, Po, para luego analizar las variaciones con respecto a ese valor.
Las condiciones que debe cumplir el valor normal son las siguientes:
    Po=f (Pi), es decir debe ser función de cada uno de los valores de la serie.
    debe depender de la misma forma de cada uno de los valores de la serie.
    debe calcularse de tal forma que si todos los montos anuales fueran iguales, entonces Po debe ser igual a ese valor.

## Slide 37
Mediana
como concepto es satisfactorio para medir normalidad pero no cumple con dichas condiciones.
resulta inconveniente cuando el régimen pluviométrico es de gran variabilidad ya que el valor promedio es “arrastrado” por lo valores extremos difiriendo bastante de la mediana.
Promedio aritmético

## Slide 38
Media Geométrica
mayor similitud con la mediana, especialmente cuando el número de observaciones es grande

## Slide 39
    Precipitaciones Diarias
    Número promedio de días con precipitación
    Número promedio de días con precipitación igual o mayor a un valor dado
    Número promedio de veces en que la precipitación del mes ha estado comprendida entre ciertos rangos
    Probabilidad de que la precipitación sea mayor o igual a diversas cantidades en 1, 2 y 3 días consecutivos

## Slide 40
Presentación y Análisis de Datos de Precipitación en una Cuenca o Región Geográfica
Método de los Promedios Aritméticos
1
3
2
4
5
6
Pm=Pi/n

## Slide 41
Método de los Polígonos de Thiessen
1
3
2
4
5
6

## Slide 42
Método de los Polígonos de Thiessen
1
3
2
4
5
6
A4
A3
PmAT=PiAi

## Slide 43
1
3
2
4
5
6
ISOYETAS
Pi
Pj
PmAT=(Pi+Pj)*Aj/2
Aj

## Slide 44
1
2
3
R/2
R/2
P1=180 mm
P2=140 mm
P3=220 mm
R/2

## Slide 45
Curvas Isoporcentuales
Si en una región, el régimen de precipitaciones y su variación espacial está condicionada por efectos topográficos, la variación de la precipitación en el espacio durante un tormenta es generalmente similar a la variabilidad que presenta la precipitación anual normal.
Distribución espacial de Panual, puede usarse como modelo para estudiar la variabilidad espacial de una tormenta particular.
Curvas Isoporcentuales

## Slide 46
Se calculan los coeficientes entre la precipitación observada en cada estación y la de la precipitación anual normal respectiva.
Si lluvia en estudio sigue la configuración espacial de la anual normal,
coeficientes serán prácticamente constantes
Isoyetas serán prácticamente constantes y, por lo tanto, las isoyetas de la precipitación anual normal serán una versión amplificada de la lluvia en estudio.

## Slide 47
Si los cuocientes difieren
versión distorsionada de las isoyetas de la precipitación normal anual..
uniendo los puntos con igual porcentaje de la precipitación normal anual
Si los porcentajes varían al azar no es posible trazar estas curvas y ello representa una tormenta de características atípicas para la región.
Pmedia

## Slide 48
Mapa de Curvas Isócronas
Se unen los puntos de igual tiempo, en que el elemento tiempo se refiere a un tiempo de referencia, que puede ser el inicio o el término de la lluvia.
Corregidos los errores, el mapa de Isócronas se puede usar para estudiar el movimiento de la tormenta o para interpolar datos que faltan.
Para construir estas curvas se utilizan los datos de pluviógrafos de buena calidad y otras observaciones meteorológicas en la zona, que permitan visualizar errores o contradicciones que presenten los datos disponibles.

## Slide 49
Cálculo y Presentación de Datos de Intensidades de Lluvia
Intensidad : lluvia caída en un cierto intervalo de tiempo, se expresa generalmente en mm/hr.
USO: diseño de las obras hidráulicas que permiten resolver problemas como evacuación de aguas lluvias, drenaje urbano o agrícola y evacuación de crecidas en embalses, entre otros
Causa: no se dispone de estadística de caudales (Q) o éstos son de corta duración, en las zonas donde se realizan los estudios, lo que imposibilita realizar directamente los análisis de frecuencia para esta última variable

## Slide 53
Hietograma
Gráfico que expresa la distribución en el tiempo de las intensidades de lluvias

## Slide 54
Tiempo de concentración: tiempo que demora en
alcanzar la salida la partícula que cae en el punto
más alejado de la cuenca, tc
Para una tormenta
i 1/2 máx
mm/hr
t
t=5,10,...45,60,80,100,120
y 180 min

## Slide 55
Intensidad-Duración-Frecuencia (curvas IDF).

## Slide 56
FALTA DE REGISTROS
Coeficientes de Duración
Fórmula de Grunsky
It=I24(24/t)
CHILE
P5/P60 P15/P60 P30/P60
0,26 0,53 0,71
CHILE: Pmax 1 hr  Pmax 24 hrs / 4,04

## Slide 57
PERIODO DE RETORNO
T = 1/Pexc
INTERVALO DE TIEMPO PROMEDIO (AÑOS) EN QUE UN EVENTO DADO ES IGUALADO O SUPERADO AL MENOS UNA VEZ.
COEFICIENTES DE FRECUENCIA
P100/P10 P50/P10 P25/P10 P5/P10
1,4 1,3 1,19 0,86
PtT=(0,21LnT+0,52)(0,54t ,25-0,50)P6010
años
min

## Slide 58
Diferencia de altitud en m entre inicio cauce y punto de salida
Tc=L/v v=as1/2 (m/s)
con s en %
Tipo de cubierta a
Bosque con suelo cubierto de follaje 0,076
Área sin cultivo o poco cultivo 0,143
Pasto y vegetación 0,216
Suelo desnudo 0,305
Canales con vegetación 0,351
Superficie pavimentada 0,610
SCS
Pendiente %
Almacenamiento potencial en el suelo (m)
Longitud del cauce (m)
California Highways
Longitud del cauce en Km

## Slide 59
Ejercicio: en una cuenca de 20 Km2,, en que el cauce principal tiene 3 Km de longitud y el desnivel máximo es de 487 m, durante una tormenta se registra el caudal en función del tiempo que sale de la cuenca (ver figura). Si la precipitación acumulada en 2 horas, registrada en una estación cercana a la salida de la cuenca, es de 1 mm analice la consistencia de la información, señalando posibles causas de la inconsistencia.
t (hrs)
Q (m3/s)
1
15
2
4