## Slide 1: CURVAS PDA
P recipitación
D uración
A rea

## Slide 2
Se emplean para analizar la distribución espacial y temporal de la precipitación caída durante una tormenta.
Son familias de curvas que indican la precipitación (o intensidad) media máxima caída sobre distintas magnitudes de área de la cuenca, llevando como parámetro el intervalo de tiempo o duración de la lluvia.

## Slide 3
Implican un trabajo laborioso y tedioso, aún con computador resulta a menudo impracticable por limitaciones en la calidad y cantidad de la información pluviométrica disponible
método simplificado (algo arbitrario) que tiene ventaja de ser normalizado permitiendo comparar entre los distintos resultados.

## Slide 4
En un plano de la cuenca, se ubican estaciones pluviométricas. Se indica cantidad total de precipitación caída durante tormenta en estudio.
Mediante algún criterio (polígonos de Thiessen) se determina zona representativa de cada estación
Se dibuja un plano de isoyetas de la precipitación total.

## Slide 5
A
B
C
D
E
F
H
24
30
23
61
43
110
53
I
52
60
21
J
G

## Slide 6
A
B
C
D
E
F
H
24
30
23
61
43
110
53
I
52
60
21
J
G

## Slide 7
A
B
C
D
E
F
H
24
30
23
61
43
110
53
I
52
60
21
J
G
En tormentas simples la distribución de Pp tiende a forma gaussiana
isoyetas tienden a ser elípticas
25
50
75
100

## Slide 8
Se adoptan arbitrariamente como magnitudes de área para el análisis, las encerradas por las isoyetas. Se calcula P en cada área.
Zona Isoyeta Area Pmedia
(mm) (Km2) (mm)
0 25 110
I 100 90 (25*110+65*105)/90=106,4
II 75 1250 (90*106,4+1160*87,5)/1250 =88,9
III 50 3350 71,8
IV 25 7010 54,9

## Slide 9
Estación Hora
6 12 18 24
A 5 15 21 24
B 2 12 35 43
C 10 31 42 53
D 16 43 88 110
E 10 32 52 63
F 9 28 53 60
G 11 34 50 62
H 2 9 20 30
I 4 9 18 23
J 6 13 19 21