## Slide 1
Reemplazando en ecuación de continuidad
N(D) Q=M(D) I
Función de transferencia

## Slide 2
Embalse Lineal a1=k
En sistemas Lineales:
si una solución f(Q) es multiplicada por c, la función resultante cf(Q), es también solución (principio de proporcionalidad)
si 2 soluciones f1(Q) y f2(Q) se suman, la función resultante f1(Q) + f2(Q) es también solución (superposición)

## Slide 3
Entrada: Función impulso
Salida: Función Impulso respuesta
1
I,Q
t

u(t-)

3
2


## Slide 4
Impulsos continuos son tratados como suma de impulsos infinitesimales
Entre  y +d entra al sistema i()d (lluvia)
Sale Escorrentía Directa en (t-)= i() u(t-) dt
Integral de convolución

## Slide 5
Entrada: Función Escalón
Salida: Función Escalón respuesta
1
I,Q
t
1
I,Q
t
I(t)=1 para t0
l=t- dl=-d

## Slide 6
Entrada: Función Pulso
Salida: Función Pulso respuesta
I,Q
t
1 t
I,Q
t
I(t)=1/t para 0tt
=0 para t>t
Escalón empieza en 0 respuesta es g(t)/t
Escalón empieza en t respuesta es -g(t-t)/t
t

## Slide 7
Hidrograma Unitario (Sherman, 1932)
HED que resulta de una Pef unitaria (1mm, 1 cm...) que se produce uniformemente sobre la cuenca, con intensidad constante durante una duración especificada.
Hidrograma
Unitario
Precipitación efectiva
Escorrentía Directa
Teoría HU aplicable a sistema lineal con cualquier entrada y salida

## Slide 8
Hipótesis
- Lluvia efectiva uniforme espacialmente
Limitar a cuencas de superficie < 3000 a 5000 Km2
Si régimen de Pp es orográfico, configuración se mantiene de una tormenta a otra y efecto poco importante
- Lluvia efectiva uniforme en el tiempo para la duración D
Obtener HU para tormentas de corta duración (tiempo de desfase/4 o 1/3 a 1/5 tc e inferior a 24 horas)
- Tb del HED es prácticamente constante para lluvias efectivas de igual duración
Como Tb depende de método separación componentes del HET, se acepta tolerancia ± 25% en D

## Slide 9
- Ordenadas homólogas de los HED de = Tb son directamente proporcionales al Volumen Total de escorrentía directa de cada HED
principio de linealidad o superposición.(Principal defecto de la teoría HU)
- En una cuenca específica, el hidrograma de una crecida correspondiente a lluvia determinada, refleja todo el conjunto de características físicas de la cuenca (forma, tamaño, pendiente, suelos, vegetación, etc.) y éstas se suponen invariantes en el tiempo.
Cuenca no varía limitación importante
Tb
Tb

## Slide 12
Sistemas Lineales en Tiempos Discretos
Precipitación: Entrada
Caudal: Salida
m=1,2,3
Qn=Q(nt)
El efecto que en t=nt tiene el pulso de entrada de duración t que ocurrió en (m-1)t es:
h(t-(m-1)t)=h(nt-(m-1)t)=h(n-m+1)t=

## Slide 13
i()=0 >Mt
mt
u n-m+1
n-m+1
t
Se discretiza la integral en n partes

## Slide 14
Qn=P1h[nt]+P2h[(n-1)t]+...+Pmh[(n-m+1)t]+...
+PMh[(n-M+1)t]
Un-m+1=h[(n-M+1)t]

## Slide 15
Pmh[(n-m+1)t]
P1h[nt]
t
Qn
n

## Slide 17
Obtención HU(T)
Duración de la lluvia efectiva unitaria
Hidrogramas simples de lluvias intensas de corta duración de distribución espacial y temporal lo mas uniforme posible.
Determinar pluviograma medio (espacialmente) para la cuenca
A base de índices o curvas de infiltración se determina lluvia efectiva y duración
Se efectúa separación de las componentes del hidrograma (F. Base y Escorrentía Directa)
Se determina Volumen de Escorrentía Directa
= Pef . Area Pef