## Slide 1
Departamento de Geología
Universidad de Chile
Conceptos Geológicos Básicos
Formacion de Suelos
Sofía Rebolledo

## Slide 2: DEFINICIÓN Y ALCANCES DE LA GEOLOGÍA
  Geología es la ciencia que estudia la Tierra.
  Las rocas que la constituyen, los procesos que las formaron y los cambios que ellas sufren para dar origen a los paisajes actuales, son algunas de las preocupaciones de un geólogo.

## Slide 3: EL TIEMPO EN GEOLOGÍA
El tiempo es un parámetro que debe ser tomado en cuenta para la comprensión global de la geología de un lugar.
La columna estratigráfica mundial divide al tiempo geológico en periodos (Tabla 2.1).

## Slide 4
37
55
25
5

## Slide 5: Tipos de materiales geológicos
Rocas y Suelos

## Slide 6: Rocas
Material o substancia rocosa y macizo rocoso
Material:
Rocas ígneas
Rocas sedimentarias
Rocas metamórficas
Descripción: Color, tamaño de grano,estructura, meteorización, nombre, resistencia y discontinuidades

## Slide 7: ROCAS
Las rocas se definen como agregados sólidos de minerales. Dependiendo de su origen, las rocas se dividen en tres grandes grupos: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas.

## Slide 8: Rocas ígneas
Las rocas ígneas se forman del enfriamiento de un material caliente (roca fundida), rico en gases, denominado magma.
El magma se origina en las profundidades de la corteza y se acumula en cámaras magmáticas.

## Slide 9
En algunos casos, el magma se abre espacio y sale a la superficie generando una erupción volcánica.
Las rocas que se generan en este evento son denominadas rocas volcánicas o extrusivas y representan uno de los dos tipos principales de rocas ígneas.

## Slide 10
Cuando el magma no consigue llegar a la superficie y se enfría y cristaliza en cámaras magmáticas subsuperficiales, las rocas que se generan se denominan rocas intrusivas.

## Slide 11
Las rocas plutónicas, como el granito y la diorita, se forman a partir de un magma enterrado a gran profundidad bajo la corteza terrestre.
Las rocas se enfrían muy despacio, permitiendo así el crecimiento de grandes cristales de minerales puros.

## Slide 12
Las rocas volcánicas, como el basalto y la riolita, se forman por enfriamiento y solidificación rápida del magma en grietas próximas a la superficie, o en superficie cuando el magma emerge a través de los volcanes. El resultado son rocas de grano fino o vidrio.

## Slide 13
Las rocas ígneas, compuestas casi en su totalidad por un tipo de minerales denominados silicatos, suelen clasificarse según su contenido de sílice. Las principales categorías son ácidas o básicas, siendo el granito y la riolita ejemplos del primer grupo, y el gabro y el basalto del segundo.

## Slide 14
Dentro de las rocas ígneas, las rocas piroclásticas tienen particular importancia en la geología de Chile.
Estas son muy comunes y se asocian a la actividad volcánica de nuestro país.
Las rocas piroclásticas están formadas por fragmentos de rocas y minerales que son arrojados desde un volcán.

## Slide 15: Rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias se clasifican en clásticas y no clásticas.
Las rocas sedimentarias clásticas están formadas por la acumulación y litificación de partículas minerales y/o fragmentos de rocas, depositadas por la acción del agua y, en menor medida, del viento o del hielo glaciar.

## Slide 16
Las rocas sedimentarias no clásticas pueden ser químicas u orgánicas.
Un ejemplo de rocas químicas son las calizas, formadas por precipitación de carbonato de calcio;
las coquinas, formadas básicamente a partir de la acumulación de restos de caparazones de organismos marinos, son un ejemplo de rocas orgánicas.

## Slide 17
La litificación es el fenómeno por el cual un sedimento se convierte en roca y es inducido por la presión y temperatura que afecta a los sedimentos cuando tienen una sobrecarga de varios cientos de metros de sedimentos.
La litificación consiste en tres procesos:

## Slide 18
    )compactación, que se refiere a la disminución del volumen de los poros de un sedimento debido a la presión ejercida por los sedimentos que lo sobreyacen. Para que exista esta disminución de la porosidad, debe existir un arreglo del empaquetamiento de los granos y pérdida de agua. La disminución del volumen del sedimento debido a compactación puede, en algunos casos, llegar al 50%, como es el caso de algunas arcillas.

## Slide 19
    )cementación, que corresponde a la depositación de minerales como calcita, sílice, óxidos de fierro o arcillas en los poros o espacios que existen entre las partículas que constituyen el sedimento. Este proceso es facilitado por la circulación de agua.

## Slide 20
    )recristalización que consiste en la disolución y cristalización, a pequeña escala, de alguno de los minerales más inestables como el cuarzo y la calcita y su redepositación.
    El resultado es similar a la cementación.

## Slide 21
La mayoría de las rocas sedimentarias se presentan en capas o estratos paralelos o discordantes.
Estos planos reflejan cambios en la velocidad de sedimentación o en la naturaleza de la materia depositada.
Cuando los planos son discordantes, estos reflejan eventos tectónicos mayores.

## Slide 24: Rocas metamórficas
Las rocas que se formaron bajo ciertas condiciones de presión y/o temperatura se pueden volver inestables si estas condiciones son alteradas de manera drástica.

## Slide 25
Si el tiempo es suficientemente largo, los minerales cambian a minerales que son estables bajo las nuevas condiciones.
Este cambio o transformación se denomina metamorfismo y las rocas resultantes son las rocas metamórficas.

## Slide 26
En general, la temperatura asociada a metamorfismo es mayor a 200°C y las presiones son altas.
Los límites del están sobre la presión y temperatura asociada a litificación pero bajo el punto de fusión de las rocas.

## Slide 27
El efecto principal del metamorfismo es que la fábrica original de la roca se reemplaza por una nueva.
Por ejemplo, en rocas monominerales, como la arenisca cuarcífera y la caliza, el metamorfismo da origen a una roca con textura de mosaico definida por el desarrollo de granos gruesos, uniformes, con bordes irregulares.

## Slide 28
Sin embargo, muchas rocas metamórficas desarrollan una estructura planar, penetrativa, denominada foliación.
Debido a esta foliación o anisotropía, la mayoría de las propiedades de la roca son altamente dependientes de la orientación.

## Slide 29
En algunos casos, la foliación corresponde a un clivaje, definido como planos de partición preferenciales de una roca; en otros, a una esquistosidad definida por el crecimiento de minerales tabulares, orientados en planos subparalelos.

## Slide 32: Estructuras
En ambientes tectónicos como por ejemplo, zonas de colisión de placas, zonas de cizalle y sectores donde se ha emplazado un intrusivo, la corteza terrestre es sometida a esfuerzos. En estos ambientes cualquier material, a una determinada temperatura y tasa de deformación, puede plegarse o fracturarse.

## Slide 33
Las fracturas son superficies a lo largo de las cuales una roca ha perdido cohesión.
La mayoría de estas estructuras, entre las que destacan diaclasas y fallas, son posteriores a la formación de la roca.
Algunas fracturas son primarias, y se desarrollan junto con la roca. Ejemplos de fracturas primarias son las diaclasas columnares, producidas al enfriarse un cuerpo ígneo.

## Slide 34
Los pliegues son estructuras en forma de onda que se producen por la deformación de un material en estado dúctil.
En la naturaleza, los pliegues pueden tener longitudes de onda desde 1 cm o menores, hasta algunos kilómetros.

## Slide 35: Suelos
Geológicamente, depósitos recientes, cuaternarios, corresponden a suelos. En Santiago por ejemplo, la mayor parte del suelo de fundación son depósitos de los ríos y esteros principales.

## Slide 36
Si una muestra de suelo es examinada, se verá que está constituida por partículas de diferente tamaño. Las partículas mayores (>2mm) son principalmente fragmentos de rocas. Las medias (0.1-2 mm) son usualmente partículas minerales, en muchos casos cuarzo. El fino, limo y arcillas, son difíciles de describir visualmente en terreno, pero caracterizadas por plasticidad, dilatancia, etc.

## Slide 37: Tipos de suelos
Residuales: aquellos formados en el lugar por meteorización directa de la roca.
En lugares fríos y en zonas climáticas templadas los suelos son usualmente delgadas capas debido a meteorización lenta. En regiones cálidas es inverso.

## Slide 38
Transportados: han sido depositados en su ubicación presente por alguno de los agentes-agua-viento-lluvia. Depósitos aluviales, morrenas, dunas, etc.
Rocas no endurecidas: usualmente referidas como suelo. Arcilla Oxford, algunas formaciones de arenas antiguas.

## Slide 39: DEPOSITOS CUATERNARIOS
Los depósitos del Cuaternario son bastante amplios y son importantes como medios de fundación.

## Slide 40
Algunos son subaéreos, por ejemplo, los fragmentos que cubren las pendientes rocosas, otros son acuáticos como las arenas y gravas fluviales y las arenas de playa.

## Slide 41
Otros pueden ser volcánicos como los formados de ceniza y muchos han sido depositados por la acción de glaciares.
Los depósitos originados en el Cuaternario, frecuentemente son diferentes de las rocas más duras y sólidas a las que cubren.

## Slide 42: Denudación
La acción conjunta de la meteorización y erosión se denomina denudación y es la responsable de modelar el paisaje.
Detrito corresponde a una partícula de roca o a un fragmento monomineral que proviene de la intemperización de una roca. Un conjunto de detritos se denomina depósito sedimentario o sedimento.

## Slide 43: Tipos de depósitos
Depósitos aluviales
Depósitos coluviales
Morrenas
Depósitos eólicos (dunas, loess)
Materiales volcánicos
Depósitos de remoción en masa

## Slide 44: Depósitos aluviales
Sedimento aluvial es el término general dado a los depósitos dejados por el río; incluyen material fino como limo y arcilla y material grueso como arena y grava. El sedimento transportado es abandonado al disminuir la velocidad de una corriente.

## Slide 45
Los depósitos fluviales se presentan en cuatro formas básicas:
(i) aquellos en el cauce normal del río,
(ii) aquellos que se esparcen sobre la planicie en cualquier lado del río durante los períodos de inundación,

## Slide 46
(iii) aquellos depósitos en el piso del estuario y que están interestratificados con sedimentos acarreados al estuario por el mar, y
(iv) los correspondientes a deltas.

## Slide 47
El depósito aluvial es, en general, muy poroso y compresible, sobre todo si es rico en arcilla, y es permeable si está compuesto principalmente de limo, arena o grava.
La mecánica del río, da origen a variaciones laterales y verticales importantes de los sedimentos.

## Slide 48: Depósito coluvial
Corresponde a material acumulado por procesos gravitacionales formando taludes y conos de derrubios al pie de escarpes.
Su composición es idéntica al material originario.
El tamaño de los fragmentos se relaciona a la estructura de la roca parental.

## Slide 49: Depósitos glaciares
Toda la carga transportada por el hielo es aludida genéricamente como derrubios glaciares.
La sedimentación se produce al fundirse el hielo, variar las tensiones de confinamiento o cesar el empuje.

## Slide 50
Los sedimentos derivados del hielo glaciar forman acumulaciones de baja consistencia (sueltas), que reciben el nombre genérico de tills.
Si están litificados se denominan tillitas.
El material es, en general, polimíctico, no litificado, mal seleccionado, con fragmentos de tamaño variable entre unos pocos mm a grandes bloques.

## Slide 51: Morrenas
Las morrenas son acumulaciones de till, de todo tipo y procedencia, con gran heterogeneidad fisonómica, aunque predomina una geometría caracterizada por suaves colinas que culminan en una cresta aguda.

## Slide 52: Propiedades Físicas de los Depósitos
Propiedades de los depósitos pueden ser previstos del conocimiento geológico o del ambiente de depositación :

## Slide 53: Depósitos glaciales: depositados por glaciares o agua de ellos. Importantes en el Plioceno. Mezcla de variados tamaños desde arcilla a grandes bloques. Los asociados al derretimiento, mejor seleccionados. Distribución escalonada o multimodal. Permeabilidad variable según el contenido de arcilla.

## Slide 54
Depósitos eólicos: Arena fina y tamaño limo, son muy permeables y erosionables. Dunas y loess. En zonas costeras y en desiertos (actuales).
Depósitos aluviales: Asociados a ríos, limos a gravas y buenos para la agricultura. Variaciones locales. Permeabilidad variable.
Depósitos de pantanos: ricos en materia orgánica, baja resistencia, altamente compresibles y a veces saturados. Baja permeabilidad.

## Slide 55: Porosidad
Hay cuatro tipos principales de espacios vacíos, o poros, en una roca y/o sedimento:
(i) espacios entre granos minerales,
(ii) fracturas,
(iii) cavidades por disolución y/o
(iv) vesículas.

## Slide 56
En depósitos de arenas y gravas, los poros pueden llegar a constituir entre el 12 a 45% del volumen total.
Si el sedimento es mal seleccionado, es decir, tiene varios tamaños, o si hay cementación, la porosidad llega a disminuir de manera importante.

## Slide 57
En rocas como los granitos, la única posibilidad de espacios vacíos corresponde a fracturas.
En rocas carbonatadas, las cavidades pueden dar origen a una porosidad alta.
En rocas volcánicas, las vesículas pueden dar origen a una permeabilidad, en general, de poca importancia.

## Slide 58: Permeabilidad
Rocas de alta permeabilidad son conglomerados, areniscas, basaltos y ciertas calizas.

## Slide 59: Meteorización
Las rocas se forman, en general, bajo la superficie de la tierra, en condiciones de presión y temperatura diferentes a las que predominan en superficie.

## Slide 60
La acción del agua, glaciares, viento y oleaje, permite que estas rocas afloren y queden expuestas al ataque de la atmósfera y de agentes orgánicos.

## Slide 61
Cuando están expuestas, las rocas son transformadas por el proceso denominado meteorización.
La meteorización física se refiere al proceso de ruptura de la roca. Los agentes principales de este tipo de meteorización son organismos, ciclos congelamiento y fusión del agua, cambios de temperatura, etc.

## Slide 62
Una vez que la roca está fracturada, agentes químicos disueltos en el agua pueden penetrar a la roca y destruir las estructuras de los minerales en un proceso denominado meteorización química.

## Slide 63
Los principales agentes son dióxido de carbono, proveniente de la atmósfera y del suelo, y ácidos orgánicos disueltos por el agua infiltrada.

## Slide 64
Si estos ácidos disuelven minerales que constituyen el cemento de algunas rocas sedimentarias y/o el relleno de algunas discontinuidades selladas, la roca se debilita o se disgrega.
Los minerales más fácilmente alterables son la calcita, dolomita y yeso.

## Slide 65
Con el tiempo, los ácidos disueltos en el agua pueden alterar a arcilla los cristales de feldespatos, piroxenos y anfíbolas.
El resultado de la descomposición será un material constituido por granos residuales de cuarzo, estable a la meteorización, en una matriz de arcilla o limo.

## Slide 66
Los efectos y la profundidad de la roca afectada por la meteorización son dependientes del tipo de roca, del clima y del tiempo.
Las reacciones químicas son mucho más rápidas en climas tropicales y húmedos que en climas áridos o fríos.

## Slide 67
Por ejemplo, en los polos y en los desiertos, actúan principalmente los procesos mecánicos de la meteorización física, los cuales llevan, lentamente, a la ruptura de la masa rocosa.

## Slide 68
En los trópicos los procesos mecánicos trabajan rápidamente y en conjunto con la meteorización química, de manera que rocas frescas, recién expuestas, pueden ser alteradas en un corto plazo.
La Tabla 4.9 muestra una clasificación de rocas meteorizadas.

## Slide 70: Resistencia del material rocoso.
La resistencia de una muestra de roca intacta depende de la resistencia de los minerales que la componen y de la manera en que ellos están unidos -ya sea por cristalización o cementación. La resistencia de una roca sedimentaria depende de manera importante del cemento y del arreglo de las partículas.

## Slide 73
La Tabla 4.10 muestra que una misma roca, afectada por distintos grados de meteorización, puede presentar variaciones importantes en sus propiedades.

## Slide 75: Condiciones difíciles a evaluar
Las dificultades más comunes son:
Sedimentos de características variables.
Roca blanda, meteorizada o fracturada, permeable.
Cavidades naturales o artificiales dentro de la roca.

## Slide 76: Rocas Sedimentarias
Permeabilidad
Determinar la morfología de los cuerpos que varían su espesor de manera rápida.
Grado de cementación con el fin de estimar la permeabilidad de la roca.
Problemas durante la etapa de exploración debido a su alta dureza ortoqz)

## Slide 77: Rocas Igneas
Contactos complejos, en general discordantes, difíciles de predecir.
Diaclasas que provienen del enfriamiento y descarga del material que la cubría y que generan permeabilidad.
Meteorización juega un papel muy importante en las propiedades.

## Slide 78
En rocas volcánicas,diferentes tipos de materiales presentes y zonas de alta permeabilidad.
Las lavas con diaclasamiento columnar son una de las rocas de mayor permeabilidad.
La superficie superior de la lava puede estar fracturada y ser porosa. La superficie inferior puede haber oxidado o alterado la roca que subyace. La porción central puede estar fracturada de manera columnar con fracturas.

## Slide 79: Rocas Metamórficas
Grado de meteorización.
Problemáticas por esquistosidad.
Diferencia gran variedad de tipos dificultan agruparlas en rocas con problemas similares.
Cuarcita es muy dura, problemas para perforación.
Determinar la orientación de la foliación en la exploración.
Muy común la existencia de diaclasas producto de la relajación de esfuerzos.

## Slide 80: Bibliografía
Fookes, P.G. 1997. Geology for Engineers: the Geological Model, Prediction and Performance. Quarterly Journal of Engineering Geology,30.293-424.
Goodman, R. 1993. Engineering Geology. Rock in Engineering Construction. John Wiley & Sons, Inc. 412p.
Blyth, F.G.H. Y M.H. de Freitas. 1989. Geología para Ingenieros. Compañía Editorial Continental, S.A., México. 440p.