## Slide 1
CI-62B DISEÑO DE OBRAS PORTUARIAS
Débora Riquelme Valencia

## Slide 2: CLASE DE HIDRÁULICA MARITIMA
        Parte 1: Introducción
        Parte 2: Propagación del Oleaje
        Parte 3: Ejercicio Práctico
        Parte 4: Trabajo en Grupo

## Slide 4: EL MEDIO AMBIENTE COSTERO ES UN MEDIO DINÁMICO
¿Qué origen tienen los sedimentos costeros?
¿Cómo se transportan?
¿Qué dinámica tiene la morfología del borde costero?
¿Cuáles son escalas espaciales y temporales?

## Slide 5: EL CLIMA DE OLEAJE ES COMPLEJO
¿dónde se genera el oleaje que llega a nuestro litoral?
¿cómo se propaga?
¿cómo penetra en los puertos?

## Slide 6: INTERACCIÓN CON OBRAS PORTUARIAS O COSTERAS
¿cómo se modifica el oleaje?
¿qué respuesta morfológica se puede esperar?...embanque? ... Socavación al pie?
¿cuál es el layout óptimo?

## Slide 7: ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS
¿se requiere de mediciones?
¿cuáles?
¿cómo medir?

## Slide 8: RECORDANDO LOS INICIOS DE NUESTROS PUERTOS

## Slide 9: EN LOS TIEMPOS ACTUALES…

## Slide 10: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS MARÍTIMAS
son de alto costo
  ... millones de US$
su construcción es compleja
  ... experiencia, equipamiento
se proyectan en un ambiente agresivo y desconocido
  ... “Pacífico” Sur
su necesidad es creciente
  ... nuestro litoral es un enorme recurso

## Slide 11: ADEMÁS ... CHILE ES UN PAÍS SÍSMICO

## Slide 12: PERO A PESAR DE ESTO..... LAS OBRAS MARÍTIMAS SON UN LINDO DESAFÍO

## Slide 14: GENERALIDADES
Se estudian los efectos que condicionan la propagación del oleaje desde aguas profundas hacia aguas poco profundas (o someras).
Se define OLEAJE EN AGUAS POCO PROFUNDAS (shoaling waters) aquel que se propaga donde la profundidad no es constante y varía en forma suave de manera que no ocurra:
Reflexión para olas de corto período
No afecte la mecánica del oleaje, localmente a una cierta profundidad
Esto implica que pueden usarse las ecuaciones para el fondo plano.
En general, estos requerimientos se cumplen en gran parte de los casos, especialmente aquellos conformados por arenas.
El problema a resolver es:
CONOCIDAS LAS CONDICIONES DEL OLEAJE A UNA PROFUNDIDAD, ¿CÓMO SE DETERMINAN LAS CONDICIONES DEL MISMO CUANDO SE PROPAGA A OTRA PROFUNDIDAD?

## Slide 15: GENERALIDADES
El problema generalmente se reduce a calcular la propagación desde aguas profundas hacia la costa:
  Ho, T, Dir (en aguas profundas)  H, T, Dir (en la costa)
En primer lugar se establece que el período permanece constante.
De esta manera, como la batimetría i.e. La profundidad se conoce, entonces se conoce la longitud y celeridad del oleaje en cualquier punto.

## Slide 16: GENERALIDADES
Cuando el oleaje se propaga hacia aguas poco profundas, es sometido a dos efectos:
SHOALING
Una onda que se propaga disminuye gradualmente su celeridad y longitud de onda e incrementa su altura, deformándose. Según la TLO hasta infinito, pero antes la ola romperá.
REFRACCIÓN
Relaciona la celeridad con la dirección de propagación de la onda.
Cuando una onda se aproxima en sentido oblicuo a los veriles, las secciones del frente de ola “sienten” el fondo y experimentan una desviación progresiva que tiende a alinear al frente con los veriles.

## Slide 17: GENERALIDADES
Al arribar a la costa, el oleaje experimenta además efectos de:
DIFRACCIÓN
Efecto por el que la energía se transmite a lo largo del frente producto de obstáculos naturales en el sentido de propagación. Caso típico en molos de abrigo.
RESONANCIA
Se genera cuando un oleaje de período similar al de oscilación de una bahía, puerto o cuerpo de agua semiconfinado, excita a la masa de agua, generando una amplificación en forma de ondas estacionarias.
También se presentan efectos de : reflexión, disipación, transferencias no-lineales, generación.

## Slide 18: DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE ONDA
Un concepto fundamental para la teoría clásica de la refracción y shoaling, es que la energía no se propaga a través de las ortogonales. Para esto se requiere que:
Olas sean de cresta larga
Altura de ola no varíe a lo largo del frente de ola
Curvaturas del frente sean pequeñas y no afecten
la velocidad de propagación (ó cálculo de L)
No existan corrientes transversales
Con estos supuestos, se utiliza el principio de conservación del flujo de energía que se transmite entre las ortogonales. Con esto se puede calcular la altura de ola H.

## Slide 19: DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE ONDA
Se puede asumir que la ganancia de energía (por viento) es menor si la distancia entre 1 y 2 es menor a 50–100 longitudes de onda.
Si 1 y 2 se separan a menos de 20 longitudes de onda, las pérdidas son despreciables.
Se asume que no hay rompimiento ni “white caps”.
Bajo estos supuesto se llega a:

## Slide 20: SHOALING (ASOMERAMIENTO)
1
1
1
2
2
2
1
En el caso especial de veriles rectos y paralelos al frente incidente (sólo shoaling)
Luego:
COEFICIENTE DE SHOALING:

## Slide 21: REFRACCIÓN
1
1
1
2
2
2
1
En el caso de veriles rectos:
Luego:
COEFICIENTE DE REFRACCIÓN:
A veces se usa:
Ho’: altura de ola correspondiente a Ho cuando hay efecto de fondo sin refracción.

## Slide 22: REFRACCIÓN
Si los veriles son rectos y paralelos:
0


0
Nota: Para construcción gráfica de diagramas de refracción revisar Shore Protection Manual.

## Slide 23: PROPAGACION DEL OLEAJE
REFRACCION
DIFRACCION
REFLEXION

## Slide 24: PROPAGACION DEL OLEAJE
REFRACCION
DIFRACCION
ROMPIMIENTO

## Slide 25: DIFRACCIÓN
Proceso por el cual la energía del oleaje se transfiere lateralmente, en forma perpendicular a la dirección de propagación del mismo.
El fenómeno se aprecia cuando una ola llega al extremo de un molo de abrigo. Es fundamental en el diseño de obras portuarias y defensas costeras
Se representa mediante un:
COEFICIENTE DE DIFRACCIÓN
Nota: Kr puede calcularse teóricamente pero en la práctica se recurre a datos empíricos o modelación numérica.

## Slide 26: DIFRACCIÓN

## Slide 27: DIFRACCIÓN

## Slide 29
Las Obras de Abrigo se ubicarán orientadas según el oleaje predominante del Sur – Weste, de tal manera que las olas que se obtengan producto de la refracción y difracción dentro de la dársena estén comprendidas en un rango de 30 a 50 cm de altura.
PREDISEÑO DE HIDRÁULICA MARÍTIMA

## Slide 30
Shoaling:
Se parte desde aguas profundad (Ho)
Se considera perfiles rectos y paralelos
Determinación del Coeficiente de Disminución de Fondo (Ks)
PREDISEÑO DE HIDRÁULICA MARÍTIMA

## Slide 31
Shoaling:
PREDISEÑO DE HIDRÁULICA MARÍTIMA

## Slide 32
Refracción:
El cambio en la dirección de la ola y el coeficiente de refracción puede ser calculado usando la siguiente ecuación.
PREDISEÑO DE HIDRÁULICA MARÍTIMA

## Slide 33
Difracción:
Se considerará un ángulo de inclinación del molo de 120° respecto al frente de olas.
Se considerará un primer tramo del molo de abrigo de 170 m.
Se considerará un segundo tramo de molo de abrigo orientado a 150° respecto al frente de olas y de 150 m de longitud.
PREDISEÑO DE HIDRÁULICA MARÍTIMA

## Slide 37
Ancho de la Dársena entre malecones (b): Malecones // que se sitúan frente a frente.
Ancho considerado como condiciones:
- tamaño de los buques
- n° de sitios de atraque
- uso de remolcadores
Cuando un malecón tiene 3 o menos sitios de atraque b=L
Cuando un malecón tiene 4 o más sitios de atraque b=1,5L
RECOMENDACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA DÁRSENA

## Slide 38
Área para maniobras de Naves:
El área de maniobra para viraje de proa de una nave, deberá exceder el área de un círculo de radio R=1,5 L.
Con remolcadores y en dársenas tranquilas se puede reducir el área del círculo a R=L.
Largo de Atraque (L):
El largo de atraque deberá ser obtenida agregando la manga de construcción del buque a la eslora de la nave. L= Eslora + Manga.
El largo L se deberá estimar de modo tal que permita un atraque y zarpe de los barcos en forma cómoda y segura.
Profundidad de la Dársena:
Deberá ser de 1,1 veces el calado a plena carga bajo el NRS.
RECOMENDACIONES SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA DÁRSENA