## Slide 1: LOS PUERTOS

## Slide 2: Definición de Puerto.
Se define como el conjunto de elementos físicos (obras e instalaciones) y de actividades (servicios y organizaciones), que permite al hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable para realizar operaciones de intercambio de mercancía entre el trafico terrestre y marítimo.

## Slide 3: Funciones de los Puertos.
 Con carácter general, a nivel de grandes puertos se tiene:
  Función Comercial.
  De desarrollo regional.
  Marítima.
  Intercambio entre modos de transporte terrestre y marítimo.

## Slide 4: Funciones de los Puertos.
 Con un carácter más específico, en puertos menores se tiene:
  Actividad pesquera.
  De recreo en puertos deportivos
  De defensa nacional

## Slide 5: Caracteres específicos de la actividad portuaria
   Todas las funciones anteriormente mencionadas se desarrollan dentro del siguiente marco conceptual.
  Universalidad
  Es un bien de carácter nacional o supralocal
  Competencia
  Evolución técnica
  Servicio público

## Slide 6: Esquema General

## Slide 7: Desde un punto de vista funcional, las obras e instalaciones se pueden clasificar según las zonas de ubicación. Así se tienen:

## Slide 8: Zona Marítima: Fundamentalmente destinada al barco.
   Obras de Abrigo:
  Su misión es impedir el paso del oleaje al interior del puerto y más concretamente a las zonas de atraque en donde no es posible realizar las operaciones con agitación de amplitud superior al metro.

## Slide 9: Zona Marítima: Fundamentalmente destinada al barco.
   Obras de acceso:
  Su misión es facilitar el acceso del barco al puerto, garantizándole maniobralidad, anchura y calado adecuados.

## Slide 10: Zona Marítima: Fundamentalmente destinada al barco.
   Obras de fondeo:
  Destinadas a mantener el barco amarrado en aguas tranquilas.

## Slide 11: Zona Marítima: Fundamentalmente destinada al barco.
   Zona de operación marítima o dársenas:
  Corresponden a superficies de aguas aptas para la permanencia y operación de los barcos.

## Slide 12: Zona Terrestre: Fundamentalmente destinada a la mercancía.
   Zona de operación terrestre
  Muelles: Con misión de facilitar el atraque, amarre de los barcos y el depósito provisional de la mercancía.
  Depósitos: Su misión es reguladora derivada de la distinta entidad de los flujos marítimos y terrestres.

## Slide 13: Zona Terrestre: Fundamentalmente destinada a la mercancía.
   Zona de evacuación:
  Destinada fundamentalmente al transporte terrestre.

## Slide 14: Zona Terrestre: Fundamentalmente destinada a la mercancía.
   Zona industrial:
  Ocasionalmente puede existir un área urbanizada de gran extensión, destinada al asentamiento de industrias básicas tales como siderúrgicas, astilleros, etc.

## Slide 15: Clasificación de los Puertos

## Slide 16: En función de las condiciones físicas de emplazamientos pueden distinguirse:
 Puertos costeros:
Se encuentran asentados en localidades o zonas inmediatas al mar.
 Puertos interiores:
Normalmente se ubican en causes fluviales o en lagunas litorales. Ejemplo Rótterdam (Holanda).
 Terminales o cargaderos libres:
Situados en el mar abierto, carecen de obras de abrigo. Ejemplo: Muelle Barón.

## Slide 17: A su vez los puertos costeros se subdividen en:
  Puertos Ganados al Mar:
  Las obras encierran un área de agua que anteriormente era mar abierto. Ejemplo Málaga (España), San Antonio (Chile).
  Entradas en tierra de forma natural:
  Ubicados en rías, ensenadas, bahías, precisan pocas obras de abrigo. Ejemplo: Brindisi (Italia).
  Entradas en tierra de forma artificialmente:
  Las áreas de agua interiores se consiguen por dragado. Ejemplo Ampliación de Puerto de Barcelona.

## Slide 18: Aptitudes y requerimientos Portuarios

## Slide 19: La aptitud de un determinado sector para albergar y construir un puerto depende de:
  Tipo y tamaño de buque que operará en el puerto.
  Volúmenes de carga (números de sitios).
  Disponibilidad de espacio físico, tanto marítimo como terrestre.
  Condiciones naturales (profundidad, viento, oleaje, riesgo de embancamiento, etc.

## Slide 20: Requerimientos de obras de abrigo
Las obras de protección son necesarias cuando las condiciones oceanográficas del sector, especialmente las olas, no permiten o dificultan la operación continua y segura de las naves en los frentes de atraque.
Normalmente, las obras se pueden dividir en principales molos de abrigo o rompeolas y secundarias o contra molos.

## Slide 21: Requerimientos de obras de abrigo
Los molos de abrigo reciben directamente el embate de las olas disipando y/o reflejando su energía y actuando a modo de “pantalla” para evitar que el oleaje ingrese al área protegida o dársena.
Los contra molos se ubican en un sector de menor profundidad y oleaje, más cercano a la costa y en una dirección aproximadamente perpendicular a ésta y al molo de abrigo.

## Slide 22: Requerimientos de obras de abrigo
El dimensionamiento y tipo de obra de abrigo a utilizar depende en gran parte de la acción del oleaje que se presente en el lugar de estudio. De ahí la importancia prestada en su caracterización.

## Slide 23: DEFINICION DE TIPOLOGIA PORTUARIA Y SUS REQUERIMIENTOS.

## Slide 24: Clasificación General
  Clasificación General.
  La definición de la amplitud portuaria de un determinado sector esta asociada con el tipo y magnitud del terminal marítimo que se pretende construir. Para ello es necesario establecer, previamente, una clasificación portuaria desde el punto de vista de los requerimientos de infraestructura y de condiciones naturales, requerimientos que a su vez, quedan definidos por el tipo de barco a utilizar y la carga a transferir. La clasificación más usual es la siguiente:

## Slide 25: Clasificación General.
Carga Contenedorizada: Carga transportadora en contenedores.
Carga General: Carga Transportada en forma de bultos individualizados tales como :
  Mercancías Empaquetadas (Ejem. En Sacos).
  Piezas individuales (maquinarias, automóviles, etc.)
  Pallets y Preeslingados.
Graneles Líquidos: Líquidos o gases licuados cuya carga y descarga se realiza por tuberías.
Graneles Sólidos: Toda mercancía que no se transporta en forma individual ni en contenedores.

## Slide 26: A cada tipo de carga se le puede asociar un tipo de nave y muelle distinto. Así se tiene:
Nave y muelle de contenedores:
Embarcaciones e instalación portuaria diseñada para el transporte y transferencia de carga exclusivamente contenedorizada.
Nave y muelle de carga general:
Embarcación e instalación portuaria diseñada para el transporte y transferencia de carga general. En la actualidad, es posible esperar que en éstas instalaciones se transfiera también carga en contenedores graneles sólidos y, eventualmente líquidos.
Naves y muelle de graneles sólidos:
Embarcación e instalación portuaria diseñada para el transporte y transferencia exclusiva de graneles sólidos. Según el tipo de equipamiento, se distinguirá entre muelles y graneles sólidos de embarque y de desembarque.
Naves y muelle de graneles líquidos:
Embarcación e instalación portuaria diseñada para el transporte y transferencia exclusiva de graneles líquidos.

## Slide 27: Tamaño de las naves.
En la definición de los requerimientos de infraestructura tiene gran incidencia el tamaño de las naves.

## Slide 28: Naves portacontenedores.
A raíz de la reconstrucción de los puertos de Valparaíso y San Antonio, dañado durante el terremoto de 1985, el Estado ha emprendido proyectos de desarrollo de infraestructura portuaria para naves portacontenedores en los cuales se ha adoptado una nave de diseño con las siguientes características.
Eslora | Mts | 220
Calado | Mts | 11,2
Manga | Mts | 32,2
DWT | Tons | 36.000 (peso Muerto)
Desplazamiento | Tons | 50.000
Capacidad | TEU | 1.832
Esta características corresponden a una típica nave tipo Panamax, siendo determinada por los estudios de planificación desarrollados durante los años 1987-1988 para el efecto, reflejando la visión de esa época.

## Slide 29: Tendencia en el tamaño de las naves Portacontenedores
TABLA N°1 |  |  |  |  | 
DIMENSIONES NAVES PORTA CONTENEDORES PANAMAX Y POST PANAMAX |  |  |  |  | 
Nave | Capacidad (TEU) | Eslora (mts) | Manga (mts) | Calado Max. (mts) | Velocidad (nudos)
Panamax: |  |  |  |  | 
Humboldt Express | 2,184 | 206 | 32,2 | 11,06 | 18,5
Laura Maersk | 3,016 | 270 | 32,2 | 13,01 | 23,0
Hannover Express | 4,422 | 294 | 32,2 | 12,01 | 23,0
Post Panamax: |  |  |  |  | 
APL China | 4,832 | 276 | 39,9 | 12,50 | 24,5
OOCL California | 4,960 | 276 | 39,9 | 14,02 | 24,0
HDW Serie CS 5860 | 5,864 | 276 | 39,9 | 14,11 | 24,7
HDW Serie CS 6800 | 6,800 | 305 | 39,9 | 13,99 | 24,2
HDW “Jumbo” | 8,000 | 335 | 46,0 | 13,99 | N/d

## Slide 30: Naves de diseño.
Naves portacontenedores.
En base a lo expuesto, se puede estimar que las naves que eventualmente puedan arribar a Chile no superan los 5.000 TEUS de capacidad, correspondiendo a la llamadas naves de 4° generación.
En la tabla N° 2 se indican las naves portacontenedores de diseño mínimo y máximo.
TABLA N°2 |  | 
CARACTERISTICAS NAVES PORTACONTENEDORES DE DISEÑO |  | 
Características | Mínima | Máxima
Eslora (mts) | 220 | 280
Manga (mts) | 32,2 | 40
Calado (mts) | 11,2 | 14
DWT (Tons) | 36.000 | 66.300
Capacidad TEU | 1.832 | 4.800

## Slide 31: Naves de diseño
Naves de carga general
  Para éstas se estiman las siguientes características mínimas y máximas.
Tabla N° 3 |  | 
Característica Nave General de Diseño. |  | 
Característica | Mínima | Máxima
Eslora (m) | 137 | 201
Manga (m) | 19.9 | 29.4
Calado (m) | 8.5 | 11.7
DWT (Ton) | 10,000 | 40,000

## Slide 32: Naves de graneles sólidos
Los diseños recientes de terminales especializados, para la atención de naves de graneles sólidos han sido especificado de entre 40.000 y 70.000 Ton. Naves de éstas dimensiones se atienden por ejemplo en los terminales de Puchoco, Panul, Ventanas, Mejillones. En base a esta realidad se estima razonable definir como nave mínima una de 50.000 DWT, criterio utilizado para definir los anteriores tipos de naves. Corresponde, además, a una nave Panamax.
A falta de mayores antecedentes, se adopta como nave máxima un buque de 200.000 DWT, que es esperable pueda operar en embarques especialmente de minerales.

## Slide 33: EN LA TABLA SE INDICAN LAS CARACTERISTICAS MINIMAS Y MAXIMAS DE NAVES DE GRANELES SÓLIDOS
TABLA |  | 
CARACTERISTICAS NAVE GRANELES SÓLIDOS DE DISEÑO |  | 
Características | Mínima | Máxima
Eslora (mts) | 222 | 325
Manga (mts) | 32.2 | 47.2
Calado (mts) | 11.9 | 19.2
DWT (Tons) | 50,000 | 200,000

## Slide 34: Requerimientos de explanadas, construcciones y equipamientos
Componentes de un sitio de carga general.
  Un sitio de carga general esta formado por los siguientes componentes:
  Frente de atraque.
  Almacén (bodegas)
  Área de almacenamiento descubierto
  Equipamiento
  Talleres de mantención