## Slide 1
James McPhee
Ximena Vargas
Modelación Hidrológica

## Slide 2
Proveer al alumno de técnicas avanzadas de modelación de sistemas de aguas superficiales y subterráneas que les permitan abordar el impacto de cambios naturales y antrópicos.
Objetivo

## Slide 3
MODELO
Representación de un OBJETO o SISTEMA con el fin de buscar sus respuestas para diferentes entradas

## Slide 4
Si el hombre dimensiona un sistema especifica sus condicionantes y tiene un control total (edificio, circuito eléctrico)
CUENCA HIDROGRÁFICA es el resultado de un Proceso natural

## Slide 5
Importante monitorear comportamiento para prever sus respuestas frente a diferentes entradas: precipitaciones extremas, modificaciones uso suelo, cambio climático, etc..
Limitaciones
Heterogeneidad física de la cuenca y de los procesos

## Slide 6
Distintos modelos que son f(datos, discretización, prioridades en representación de los procesos y objetivo perseguido con la modelación)
¿Por qué un modelo si
se miden las variables?
ANTICIPARSE a los eventos
representando impacto de
urbanización antes que ocurra
para que puedan usarse
medidas preventivas
Previsión de crecidas en
tiempo real
Impacto de alteración de
un río
Ocurrencia de eventos extremos
estadísticamente posibles

## Slide 7
Si tengo modelo
¿Por qué medir?
Menos datos
mayor incerteza

## Slide 8
Curso abordará modelos que usan funciones matemáticas empíricas o conceptuales para modelar parte del ciclo hidrológico
LIMITACIONES
MODELOS
Datos:
calidad y
cantidad
Dificultad
de modelar
algunos procesos
Simplificación de
comportamiento
espacial de fenómenos

## Slide 9
Curso: ser capaces de analizar modelos existentes, preparar modelos y aplicarlos en problemas “corrientes’
Definiciones
Riesgo
Incertidumbre
Vertedero diseñado con
T=1000 años
En un año cualquiera riesgo es 0,1%
intervalo de confianza de Q1000 indica incertidumbre

## Slide 10
Probabilidad de que variable sea mayor que un valor dado (o menor si es mínimo)
Diferencias entre muestra
y población
ya sea por falta de
representatividad
de la muestra usada
o por
errores de procesamiento

## Slide 11
Serie estacionaria
Si en río se
construye embalse,
la serie que incluye
valores de antes y después
no es estacionaria
Si en una cuenca
se realiza urbanización
la serie que incluye
todos los valores
no es homogénea

## Slide 12
PARSIMONIA
SISTEMA: estructura, esquema o procedimiento
real o abstracto, que en un instante dado se
interrelaciona con una entrada, causa o estímulo
de energía o información y una salida, efecto o
respuesta de energía o información
Sistema
Entrada
Salida

## Slide 13
Subsistema 1
Subsistema 2
Subsistema 3
Modelo: es una
representación del
comportamiento del
sistema

## Slide 14
Clasificación
Físico
Analógico
Matemáticos
o
Digitales
Representa sistema a escala menor
Analogías entre ecuaciones de distintos fenómenos
Se usan ecuaciones para representar comportamiento del sistema

## Slide 15
Modelos matemáticos son mas versátiles aunque discretizan
procesos continuos y se presentan dificultades para representar
matemáticamente algunos procesos físicos
Ejemplo: Q de un embalse ?
Sistema
Si S=KQ
Variable de estado del sistema
Parámetro
Variable de Entrada
Variable de Salida
t variable independiente

## Slide 16
Simulación es el proceso
de utilización del modelo
Calibración
Datos de Entrada
Datos de Salida
parámetros
Validación o
Verificación
Datos de Entrada
Parámetros
Datos de salida
observados vs. calculados
Previsión o
Uso Modelo
Datos de Entrada
Parámetros
Datos de salida
calculados

## Slide 17
Cuando no existen Datos
se usan rangos físicos
de validez de los
parámetros
Ajuste por Tanteo
Ajuste por Optimización
Muestreo
A través de métodos matemáticos se optimiza F objetivo
Medidas específicas en el sistema (área, coeficiente de rugosidad de un canal)
H1
H2
H3
Precauciones con Información Usada en calibración (Ej. Si se usa rango entre H1 y H2 y se simula con H3 se sobre estima velocidad) y tener en cuenta variación temporal de parámetros (Ej. Impermeabilización al urbanizar)

## Slide 18
CLASIFICACION DE MODELOS
Memoria: espacio de tiempo
pasado durante el cual
la entrada afecta el
estado presente del sistema
Memoria cero: entrada
afecta solo en el
instante en que ella
ocurre
Memoria infinita:
Sistema depende de
todo su pasado
Memoria finita:
sistema depende
de entrada ocurrida
en periodo finito del
pasado
Memoria Cuenca
para una determinada
precipitación es el
tiempo que el agua
usa para infiltrarse,
percolar y escurrir
hasta la sección de
salida de la cuenca

## Slide 19
Linealidad
Vale superposición
Si ecuación diferencial que representa al sistema es:
Si Aif[y(t)]
Ecuación diferencial es lineal
Si S=KQ en ec. Continuidad. Si K cte. El modelo es lineal

## Slide 20
Continuos
Discretos
Sistema se modifica continuamente
pero para efectos de proyecto, los registros
se toman a intervalos de tiempo dados
Si t disminuye, el costo
de medir y de modelación
aumenta a favor de
mayor precisión de
resultados
Ejemplo:
Limnígrafo
limnímetro

## Slide 21
Concentrados
Distribuidos
Según la variabilidad espacial y temporal
de las variables y parámetros del
Sistema
Ecuación diferencial
ordinaria con
una variable
independiente (t)
Ecuación diferencial
parcial con tiempo y
espacio como variables
independientes
En la práctica no se usan modelos distribuidos puros pues se usan discretizaciones numéricas
A
B
i
i+1
Entre A y B distribuido
Entre i e i+1 concentrado

## Slide 22
Modelo distribuido representa mejor la
variabilidad espacial.
Ambos tipos pueden entregar iguales resultados,
sin embargo, sólo el distribuido permite ESTUDIAR
variabilidad del comportamiento físico de
diferentes partes del sistema

## Slide 23
Estocásticos
Determinísticos
Si se considera la probabilidad
de ocurrencia en la formulación
del modelo
Frente a la misma
entrada el sistema
produce la misma
salida
Si relación
entrada salida es
estadística
Si una variable de entrada a un sistema es ALEATORIA
también lo es la de salida. No obstante el sistema
puede tener comportamiento determinístico o ser
determinado por un modelo determinístico

## Slide 24
Ejemplo: el caudal de entrada y salida a un embalse son variables aleatorias, pero el proceso es determinístico
Un examen simple de respuesta de un sistema puede llevar a
conclusiones erradas.
Un sistema con comportamiento aparentemente aleatorio
puede también ser determinístico
CAOS DETERMINISTICO
Cuando un sistema es no lineal y muy dependiente
de sus condiciones iniciales, la respuesta puede
presentar características de una variable aleatoria
y pasar por test estadísticos y estocásticos

## Slide 25
Ejemplo: Modelo Determinístico No lineal en que la variable depende del parámetro r y del valor inicial
parámetro
Iteración o tiempo
ALEATORIA?

## Slide 26
Conceptuales
Empíricos o
Caja Negra
Según la característica de las funciones utilizadas
Cuando las funciones
tienen en consideración
los procesos físicos
Definición es artificial
pues también se usan
ecs. Empíricas (Darcy,
Horton) que están
relacionadas con la
física del sistema