## Slide 1
Explícita
Implícita
F objetivo está
Expresada como
Relación explícita
De las variables a
Ser optimizadas
Modelos hidrológicos
Usan este tipo de
F objetivo

## Slide 2
Técnicas Iterativas
Se usan cuando las F. Objetivo son implícitas
Procesos direccionados de búsqueda
Características:
Definición de punto de partida
Dirección de búsqueda
Intervalo de variación en cada iteración
Criterio de detención

## Slide 3
Método Univariacional
Punto de Inicio P(xi0)
Se varía x1 k+1= x1k+s1
Se encuentra mínimo de F. Objetivo
Se varía x2 y se encuentra mínimo
Se completa el ciclo con xn
Se repite cada ciclo hasta...

## Slide 5
Problemas

## Slide 6
Método de rotación de coordenadas (Rosenbrock, 1960)
Partida igual que método anterior
P1,0(xi) punto inicial ciclo 0
Pm,0(xi) último punto del ciclo
Nueva dirección (no x1) dada por vector A1
Que liga P1,0 y Pm,0
Suma de todos los desplazamientos en la dirección e1

## Slide 7
x1
x2
Primer eje
Dirección siguiente es normal a la anterior

## Slide 8
Generalizando

## Slide 9
Escogida una dirección se avanza con el intervalo dado hasta lograr éxito ( disminuir la FO)
Se modifica la dirección hasta que todas las variables han sido alteradas una vez, alcanzando éxito (fin ciclo).
Después de un éxito el espaciamiento se aumenta en acelerador  >1. Si es falla (aumento de FO) se reduce en  (<1).

## Slide 11
Ibbit (1970) modifica el procedimiento avanzando en una dirección hasta alcanzar el mínimo
Para terminar la búsqueda en una dirección supone
Aproximación cuadrática F=ct2+bt+a
tmín = -b/(2c)

## Slide 12
Determinar mínimo de
Y=x12-14x1+2x22-x1x2
Usando rotación de coordenadas, partir de (15,-4) Si=1 y =1,5
Y0=107 x11=16 x2=-4 y1=128
x12=14 x2=-4 y2=88
x13=14-1,5*1=12,5 x2=-4 y3=63,25
x14=12,5-1,5*1,5=10,25 x2=-4 y4=34,56

## Slide 13
x15=14-1,5*2,25=6,88 x2=-4 y3=10,52
x16=14-1,5*3,75=1,82 x2=-4 y3=17,16
Se calcula posición de mínimo
X1=5,01 y7=7
x21=-4+1=-3 x1=5,01 y8=-12,01
x22=-3+1,5*1=-1,5 x1=5,01 y9=-33,02
x23=-1,5+1,5*1,5=0,75 x1=5,01 y10=-47,67
x24=0,75+1,5*2,25=4,13 x1=5,01 y11=-31,67

## Slide 14
Se calcula posición de mínimo
X2=1,25 y12=-48,18
P0(15;-4) P1(5,01;1,25)
Nuevas direcciones
d1=5,01-15=-9,99
d2=1,25-(-4)=5,25

## Slide 16
Segundo Ciclo: dirección e1
x11=5,01-1*(-0,89)=5,9 x21=1,25-1*(0,47)=0,78
Y13=-51,18
x12=5,01-1,5*(-0,89)=7,24
x21=0,78 -1,51*(0,47)=-0,07
Y14=-49,44
Se calcula posición de mínimo
X1=6,7 x2=0,36 y15=-51,06

## Slide 17
Segundo Ciclo: dirección e2
x11=5,01+1*(0,47)=6,37 x21=0,78+1*(0,89)=1,67
Y16=-53,66
Etc....

## Slide 18
Función Objetivo
Debe tenerse en cuenta el objetivo deseado: en la simulación hidrológica es simular un hidrograma y compararlo con el observado
Función cuadrátrica
Dan mayor peso a caudales mayores
Función Módulo

## Slide 19
Función Inversa
Da mayor peso a caudales menores
Función Relativa
Ajuste en rastreo de crecidas
F1 se ajusta mejor en el máximo,
F2 en promedio y F3 en los menores caudales

## Slide 21
Optimización por iteración en modelos de simulación hidrológica considera FO, diferencia de volúmenes y examen visual de aproximación de curvas (Subjetivo)
LIMITACIONES
-FO puede presentar anomalías en la vecindad del mínimo
-Solución puede converger para parámetros inconsistentes
desde el punto de vista físico
-mínimo puede ser local
-cuando son muchos parámetros el proceso puede ser lento
-incertezas de datos observados son transferidas al proceso
de ajuste pudiendo llegar a resultados absurdos
-puede existir interdependencia entre parámetros
-pueden existir discontinuidades en la FO

## Slide 22
Recomendaciones
Seleccionar los parámetros más sensibles
Estimar los parámetros poco sensibles y fijarlos
Limitar la variación de los parámetros
Criterios de detención: número máximo d iteraciones, número máximo de ciclos, variación de función objetivo
Si FO no es unimodal

## Slide 23
Técnicas de optimización global
Métodos aleatorios
Variar punto de partida y reiniciar la Optimización
Algoritmos genéticos
Búsqueda aleatoria uniforme
Búsqueda aleatoria adaptiva
Método Combinado

## Slide 24
Se basa en la definición de un intervalo de variación para cada parámetro del modelo
xminiixmaxi
Se generan N números aleatorios con distribución uniforme y se determinan N valores de la Función Objetivo. El menor valor se adopta como mínimo global

## Slide 25
Escoger un punto inicial para un parámetro centrado con respecto a su rango de variación
Generar N valores aleatorios dentro del intervalo siguiendo distribución uniforme o normal y almacene el punto con mejor valor de FO
Repetir m veces reduciendo el intervalo en 10i en cada repetición. Para cada repetición habrá un punto óptimo.
Compare los m+1 puntos óptimos y escoja el mejor valor de FO, redefiniéndolo como nuevo punto inicial. Almacene el intervalo

## Slide 26
Utiliza la generación de Números aleatorios para establecer lo puntos iniciales de las técnicas iterativas
para cada valor generado de parámetro se usa técnica iterativa y se encuentra óptimo
Después de un cierto número de iteraciones en método adaptivo se usa mejor punto como inicial para técnica iterativa

## Slide 27
Se basa en que los “individuos” que tienen características semejantes se adaptan mejor a un mismo ambiente y tienen mejor oportunidad de sobrevivir, los busca y selecciona en grupos definidos
Inicialización de población
Disponibilidad de cada individuo en la población
Generación de nuevos individuos basados en la población existente
Retiro de individuos de la población para dejar espacio a los nuevos
Disponibilidad de nuevos individuos
Criterio de detención o continuar generación

## Slide 28
Población es definida por un conjunto de m individuos. Cada individuo es un conjunto de n valores que representa el vector de parámetros del modelo
Inicialización está definida por una población inicial escogida por el usuario o generada aleatoriamente
Disponibilidad para cada individuo (punto con valor de j parámetros) de la población se calcula FO y se asigna un peso (a la peor FO se le asigna peso 1; el peso aumenta en un intervalo p) (Se puede normalizar los pesosy usar fdp; si p=0, fdp uniforme, si p=1 es triangular)

## Slide 29
Selección y Generación se generan números aleatorios con fdp uniforme; se analiza si está sobre el umbral prefijado de la F acumaulada (por ejemplo 10% mayores); si se cumple se selecciona al individuo
Eliminación de Individuos y Regeneración Sustitución total: en cada etapa m individuos son sustituidos por igual número
Sustitución Limitada: se generan R individuos que sustituyen a los R peores individuos de los m existentes
Reproducción basado en la población actual se generan nuevos individuos combinando 2 individuos o por mutación de un individuo

## Slide 30
Parada criterios son semejantes a los de las técnicas iterativas. Número máximo de iteraciones o generación
Franchini, 1996 “Use of Genetic algorithm combined with
a local search method for the automatic calibration of
conceptual Rainfall-runoff models.” Hydrological Science
Journal V. 41 p 21-39
Duan, Soroosshian y Gupta, 1992 “Effective and efficient
Global optimization for conceptual rainfall-runoff models”
Water Resources Research V. 28 Nº4 p.1015-1031
Wang, 1991 “the genetic algorithm and its application
To calibration conceptual rainfall-runoff models”
Water Resources Research V27 Nº9 p. 2467-2471
Halhal et al 1997 “Multiobjective Improvement of Water
Distribution Systems Using a structured Messy Genetic
Algorithm approach”ASCE Journal Of Water Res Planning
and Management Vol 123 No3 pp 137-146
Savic and Walters 1997 “Genetic algorithms for the least
cost design of water distribution networks” ASCE Journal of
Water Res Planning and Management Vol 123 No3 pp 67-77

## Slide 31
Jurcyk et al 2001 “Distributed conceptual rainfall runoff model with radar data at a high resolution input using genetic algorithm for parameter optimization” www.imgw.katowice.pl/Activities.htm
Madsen, 2000 ”Automatic calibration of the Mike11/NAM Rainfall-Runoff model” http://projects.dhi.dk/daihm/Files/NAMautocalNHK2000Paper.pdf
Seibert 2000 “Multicriteria calibration of conceptual rainfall-runoff model using genetic algorithm” www.ma.slu.se/IMA/JanS/papers.html SOLICITAR por mail
Aly, Peralta 1999 “Comparison of a genetic algorithm and mathematical programming to the design of groundwater cleanup systems” Water Resources Research Vol 35 No8 p 2415