## Slide 1
MODELO SACRAMENTO
Representa las características de humedad del suelo tal que:
Humedad aplicada se distribuye en una manera físicamente realista en las distintas zonas y estados de energía del suelo.
Se mantienen las características racionales de la percolación
La escorrentía se simula efectivamente
Modelo ideal para la simulación de cuencas grandes (>1000 km2)

## Slide 2
Calibra ajustando flujo base, capacidad de agua en tensión y parámetros de simulación de escorrentía
Usa estimaciones puntuales o espaciales de precipitaciones históricas, temperatura, y evaporación potencial
Topografía
Características del suelo

## Slide 3
MODELO SACRAMENTO
EVAPORACIÓN

## Slide 4
Cada cuenca está representada verticalmente por 2 zonas:
Una zona superior (capacidad de almacenamiento de corto plazo)
Una zona inferior (humedad de suelo y almacenamiento subterráneo)

## Slide 6
Componentes Modelo Sacramento
Agua en Tensión (adherida a la partícula sólo removida por ET)
Agua Libre (libre de moverse bajo efecto de fuerzas gravitacionales, E, PP, flujo horizontal)
Flujo Superficial
Drenaje Lateral
Evapotranspiración (E)
Drenaje Vertical (PP percolación)
Flujos netos de salida

## Slide 7
Agua en Tensión y Agua Libre
E
PP
FLateral

## Slide 8
R(t) consiste de
    Flujo superficial S(t) y flujo subsuperficial (flujo base) B(t) R(t) = S(t) + B(t).
    Wmax es una medida de la capacidad de los suelos de contener agua (mm)

## Slide 9
G(t) flujo subterráneo
E(t) se estima como sigue
(Ep = evapotranspiración potencial en mm/mes)

## Slide 10
Ep (evaporación potencial):
Depende principalmente del balance neto de radiación en la superficie
Puede estimarse de la evaporación de bandeja
Método de Thornthwaite (1948)…basado en temperatura observada del aire y duración de horas de sol

## Slide 11
Esquema del Modelo

## Slide 13
Parámetros Modelo
PXADJ factor ajuste Precipitación
PEADJ factor ajuste demanda ET
UZTWM) capacidad de agua en tensión zona superior (mm
UZFWM capacidad de agua libre zona superior (mm)
UZK Fracción diaria de tasa de salida de agua libre en zona siperior
PCTIM área impermeable mínima (fracción decimal)
ADIMP área impermeable adicional (fracción decimal)
RIVA área vegetación Riparian (fracción decimal)
ZPERC coeficiente de Máxima tasa de percolación
REXP exponente equación Percolación
LZTWM capacidad de agua en tensión zona baja (mm)

## Slide 14
Parámetros Modelo
LZFSM capacidad suplementaria de agua libre zona baja (mm)
LZFPM capacidad primaria de agua libre zona baja (mm)
LZSK Fracción diaria tasa suplementaria de salida
LZPK Fracción diaria tasa primaria de salida
PFREE Fracción de agua percolada que va directamente a la zona baja de almacenamiento de agua libre
RSERV Fracción de agua libre en zona baja que no es transferible a agua en tensión en la zona baja
SIDE cuociente de recarga subterránea al flujo base
ET ET demanda diaria (mm/day)
PE factor ajuste PE para el día 16th de cada mes

## Slide 15
Variables de estado
ADIMC Contenido de agua en tensión en el área ADIMP (mm)
UZTWC Contenido de Agua en tensión en Zona superior (mm)
UZFWC Contenido de Agua Libre en Zona superior (mm)
LZTWC Contenido de Agua en tensión en Zona baja (mm)
LZFSC Contenido de Agua Libre suplementaria en Zona Baja (mm)
LZFPC Contenido de Agua Libre primaria en Zona Baja (mm)

## Slide 16
Tasa de Percolación en Condiciones Saturadas
Balance en Zona Inferior

## Slide 17
Tasa de Percolación en Condiciones Saturadas (Cont.)
Balance en Zona Inferior

## Slide 18
Curva de Percolación

## Slide 19
PBASE
La tasa de percolación continua en condición de saturación
es función de la capacidad de zona baja y de las tasas de salida de esa zona
PBASE = LZFSM • LZSK + LZFPM • LZPK
ZPERC
El número de PBASE unidades que debe agregarse a la tasa de percolación continua para definie la tasa máxima de percolación
REXP
El exponente que define la curvatura en la curva de percolación que cambia en la deficiencia de humedad del suelo en la zona Inferior.
Características Percolación

## Slide 20
Efecto de los Parámetros de humedad de suelo en la Respuesta del Modelo
Volumen
Alterando estos parámetros el volumen cambia pero no se ve afectada la relación entre los componentes de la escorrentía de las zonas no impermeables
UZTWM, LZTWM, ET (curva de demanda), PE (Curva de ajuste)
Tiempo
Alterando estos parámetros cambia la relación relativa de escorrentía entre las diversas componentes no impermeables ; siempre causa desfases temporales y en algunos casos cambios de volumen significativos
UZFWM, LZFPM, LZFSM, UZK, LZPK, LZSK, ZPERC, REXP

## Slide 21
Superficies Impermeables PCTIM, ADIMP
Alterando estos parámetros se determina cuánto de la lluvia + derretimiento va directamente a la salida; ambos tienen un volumen y el efecto de la sincronización, aunque PCTIM afecta principalmente el volumen, y ADIMP afecta sobre todo la sincronización
Volumen de Flujo Base SIDE, RIVA, PFREE
Alterar estos parámetros cambia sobre todo la cantidad de volumen del flujo Base mientras que teniendo poco o nada de efecto en otros componentes de la salida
Efectos Menores RSERV
Generalmente tiene poco efecto en la respuesta del modelo

## Slide 24
PPT Slide
Evapotranspiración
ET Demanda: Evapotranspiración de la superficie de suelo cuando no hay limitaciones en la humedad del suelo (tension water at capacity)
Evaporación Potential : Evaporación de las superficies de agua libre (lagos, pastos húmedos))
PE Curva de ajuste: curva estacional que refleja el tipo y actividad de la vegetación
ET Demanda = PE * PE Ajuste