## Slide 1
TERMODINÁMICA

## Slide 2
“Ciencia que estudia las transferencias de energía (calor y trabajo) y de materia asociadas a un cambio de estado en un sistema”
• La termodinámica se aplica a sistemas macroscópicos y tiene un carácter empírico
• La Termodinámica se refiere o toma como referencia estados de equilibrio o procesos entre estados de equilibrio
Definiciones básicas de la Termodinámica:
SISTEMA: parte del universo que diferenciamos del resto para su estudio.
Abiertos, permiten la transferencia de masa y energia.
Cerrados permiten solo la transferencia de energia.
Aislados, no permiten la transferencia de masa ni de energia.
ENTORNO: resto del universo.
La termoquímica es el estudio de la transferencia de calor asociada a reacciones químicas.

## Slide 3
La energía es la capacidad para realizar trabajo
La energía radiante proviene del Sol y es la fuente de energía primaria de la Tierra.
La energía térmica es la energía asociada con el movimiento aleatorio de átomos y moléculas.
La energía química es la energía almacenada dentro de los enlaces de las sustancias químicas.
La energía nuclear es la energía almacenada dentro del núcleo por los neutrones y protones en el átomo.
La energía potencial es la energía disponible en virtud de la posición de un objeto.
La temperatura es una medida de la energía térmica

## Slide 4
VARIABLES TERMODINÁMICAS: Conjunto de “coordenadas” que determinan el estado de un sistema (por ejemplo: P, V y T)
FUNCIÓN DE ESTADO: Variable termodinámica que depende únicamente del estado en el que se encuentra un sistema y no del camino seguido para llegar a él. La energía es una función de estado.
ESTADO: situación en la que se encuentra un sistema y que se puede definir de forma inequívoca.
ESTADO DE EQUILIBRIO: las variables que lo definen no varían con el tiempo.

## Slide 5
Energía
, Presión, Volumen, Temperatura
Son funciones de estado: la variación en estas propiedades sólo dependen del estado inicial y estado final
E = Efinal - Einicial
P = Pfinal - Pinicial
V = Vfinal - Vinicial
T = Tfinal - Tinicial
La energía potencial del excursionista 1 y el excursionista 2 es la misma aun cuando ellos tomaron caminos diferentes.
El camino recorrido NO es una función de estado
Camino recorrido
Cambio en la energia potencial

## Slide 6
E = q + w
Es el principio de conservación de la energía.
Si un sistema absorbe calor desde su entorno, se transforma en un cambio en la energía interna del sistema y/o trabajo realizado por el sistema sobre el entorno.
E es el cambio en la energía interna del sistema
q es la cantidad de calor transferida entre el sistema y el entorno
w es el trabajo realizado por (o sobre) el sistema
PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
Esistema + Eentorno = 0

## Slide 7
Proceso exotérmico
Proceso endotérmico

## Slide 8
Calor y trabajo en termodinámica.
Tanto el calor como el trabajo son las dos formas en las que la energía pasa de unos sistemas a otros
1. El calor es la forma de energía que produce en su transferencia una variación de temperatura
2. El resto de transferencias de energía son trabajo:
Trabajo de expansión : variaciones de volumen
Trabajo eléctrico: corriente eléctrica
Trabajo de superficie: creación de superficie
Trabajo químico: reacción química

## Slide 9
Cálculo y medida del calor
Q = m Ce T T = Tf - Ti
Q = C T
Fórmula fundamental de la calorimetría nos da el calor Q necesario para modificar la temperatura de m gramos de sustancia: en que m es la masa, Ce es el calor específico (cantidad de calor para subir la temperatura de un gramo de substancia en un grado) y T es el cambio de temperatura. El producto m Ce es la capacidad calorica, C, (cantidad de calor para subir la temperatura de m gramos de substancia en un grado). Si m corresponde a la masa molar se define como capacidad calorica molar, Cm, (cantidad de calor para subir la temperatura de un mol de substancia en un grado).
Si T es positivo, la temperatura final es mayor que la inicial, es un calentamiento. Q es positivo, El sistema absorbe calor desde su entorno, el proceso es endotérmico. Si T es negativo la temperatura final es menor que la inicial, es un enfriamiento. Q es negativo. El sistema entrega calor al entorno, el proceso es exotérmico.

## Slide 10
qsis = qagua + qcal + qrxn
qsys = 0
qrxn = - (qagua + qcal)
qagua = mCet
qcal = Ccalt
No hay intercambio de calor con el medio
Calorímetro a volumen constante
Calorímetro a presión constante

## Slide 11
Determinación de un calor de reacción a partir de datos de
una bomba calorimétrica.
La combustión de 1,010 g de sacarosa (azúcar), en una bomba calorimétrica, hace que la temperatura se eleve de 24,92 a 28,33°C. La capacidad calorífica del conjunto del calorímetro es 4,90 kJ/°C.
¿Cuál es el calor de combustión de la sacarosa, expresado en kJ por mol de C12H22O11?
Verifique la frase publicitaria de los productores de azúcar que una cucharadita de azúcar (aproximadamente 4,8 g) sólo contiene 19 calorías.
qcalorim = CT = (4,90 kJ/°C)(28,33-24,92)°C = (4,90)(3,41)kJ = 16,7 kJ
qrxn = - qcalorim = - 16,7 kJ = -5,65 x 103 kJ/mol
por 1,010 g
qr para una cucharita = 4,8 g:
qr = (-16,5 kJ/g) ( ) ( ) = - 19 kcal/cucharadita
4,8 g
1 cuch
1,00 kcal
4,184 kJ

## Slide 12
La presión contra la que se expande el gas es la presión externa y no la presión interna del gas. De la misma manera es la presión externa la que comprime el gas en el caso de una compresión.

## Slide 13
E = E2 – E1 = q + w
E = qv
A volumen constante:
V = 0
w = - PV = 0
En que qv es la cantidad de calor transferida en el proceso a volumen constante.
qv = Cv T
En que Cv es la capacidad calórica a presión constante
Proceso a Volumen constante

## Slide 14
E = E2 – E1 = q + w
E = E2 – E1 = qp - PV = qp – P(V2 – V1)
A presión constante
w = - PV
En que qp es la cantidad de calor transferida en el proceso a presión constante. Reordenando:
qp = (E2 + PV2) – (E1 + PV1)
Definiendo:
Entalpía : H = E + PV
qp = H2 – H1 = H
qp = Cp T
En que Cp es la capacidad calórica a presión constante
Proceso a Presión constante
H = E + (PV)
Para todo proceso:

## Slide 15
Entalpia (H) es la cantidad de calor liberado o absorbido en el proceso a presión constante
Para una reacción química a presión constante el cambio en entalpía será:
H = H (productos) – H (reactivos)
H = calor liberado o absorbido a presión constante
Hproductos < Hreactivos
H < 0
Hproductos > Hreactivos
H > 0

## Slide 16
Ecuaciones termoquímicas
H2O (s) H2O (l)
H = 6.01 kJ
¿Es H negativo o positivo?
El sistema absorbe calor
Endotérmico
H > 0
Cada mol de hielo que se funde a 00 C y 1 atm absorbe 6.01 kJ

## Slide 17
CH4 (g) + 2O2 (g) CO2 (g) + 2H2O (l)
H = -890.4 kJ
El sistema emite el calor
Exotérmico
H < 0
Para cada mol de metano que se quema a 250C y 1 atm se liberan 890.4 KJ

## Slide 18
Esta es la ecuación termoquímica. Significa que se desprenden 890 kJ de calor por cada mol de metano que se consume. Si tengo dos moles:
Si quiero “regenerar” el metano a partir de los productos de la reacción, entonces tengo que aportar 890 kJ de calor por mol de metano. La reacción inversa es por tanto endotérmica:
La cantidad de calor desprendida depende de la masa. La entalpía es una propiedad extensiva.
CH4 (g) + 2O2 (g) CO2 (g) + 2H2O (l)
H = -890.4 kJ
2 CH4 (g) + 4O2 (g) 2 CO2 (g) + 4 H2O (l)
H = 2 (-890.4) kJ
CO2 (g) + 2H2O (l) CH4 (g) + 2O2 (g)
H = +890.4 kJ

## Slide 19
¿Cuánto calor se desprende cuando se queman 266 g de fósforo blanco (P4) en aire?

## Slide 20
Comparación entre H y E
E = H - PV
At 25 0C, 1 mol H2 = 24.5 L a 1 atm
PV = 1 atm x 24.5 L = 2.5 kJ
E = -367.5 kJ/mol – 2.5 kJ/mol = -370.0 kJ/mol
2Na (s) + 2H2O (l) 2NaOH (ac) + H2 (g) H = -367.5 kJ/mol

## Slide 21
CAMBIOS ENERGÉTICOS EN REACCIONES QUIMÍCAS.
El cambio de entalpía de una reaccion química, Hrxn, es igual a la diferencia de entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos.
Hrxn = H (productos) – H (reactivos)
¿Se debe medir el cambio de entalpía para cada reacción de interés?
Entalpía de reacción estándar, ΔH°rxn
La entalpía estándar de formación (Hf) es el cambio de calor producido cuando un mol de un compuesto se forma a partir de sus elementos puros en sus estados estándar, a la presión de 1 atmósfera.
Por definición, la entalpía de formación de un elemento puro en su estado estándar es cero.
La entalpía estándar de formación (Hf) de un compuesto es, entonces, igual a la entalpía estándar de reacción de la reacción en que se forma el compuesto.
Definición:

## Slide 22
El estado estándar de cualquier elemento es su forma más estable a la presión estándar, P = 1 atm.
Hºf (O2(g)) = 0
Hºf (C, grafito) = 0
Hºf (O3(g)) = 142 kJ/mol
Hºf (C, diamante) = 1.90 kJ/mol
Estado estandar para algunos elementos:
S(rómbico) Na(sólido) Br2(líquido) Cl2(gas)
N2(gas) Metal(sólido) (excepto mercurio que es líquido)
P4(sólido) I2(sólido) He(gas) H2(gas)
C(grafito) + 2 H2(g) CH4(g)
Hºrxn = Hºf = -74.8 kJ/mol

## Slide 23
La entalpía estándar de reacción (∆H0)rxn es la entalpía de una reacción a 25°C y 1 atm.
Para una reacción cualquiera:
aA + bB cC + dD
Ley de Hess: Cuando los reactivos son convertidos a productos, el cambio de entalpía es el mismo si la reacción ocurre en un paso o en una serie de pasos.
(La entalpía es una función de estado. No importa el camino tomado, solamente los estados inicial y final.)
Hºrxn = [ c Hºf (C) + d Hºf (D) ] - [ a Hºf (A) + b Hºf (B) ]
Hºrxn = n Hºf (Productos) - m Hºf (Reactivos)
En que n y m son los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos, respectivamente.

## Slide 25
C (grafito) + ½ O2 (g) CO (g)
CO (g) + ½ O2 (g) CO2 (g)
C (grafito) + O2 (g) CO2 (g)

## Slide 26
Calcular la entalpía estándar de formación de CS2 (l) a partir de las siguientes reacciones
C(grafito) + O2 (g) CO2 (g) Hºrxn = -393.5 kJ
S(rómbico) + O2 (g) SO2 (g ) Hºrxn = -296.1 kJ
CS2(l) + 3O2 (g) CO2 (g) + 2SO2 (g) Hºrxn = -1072 kJ
1. Escribir la reacción de formación para CS2
C(grafito) + 2S(rómbico) CS2 (l)
2. Combinar las tres ecuaciones algebraicamente para dar la deseada.
CO2(g) + 2SO2 (g) CS2 (l) + 3O2 (g) Hºrxn = +1072 kJ
+
C(grafito) + 2S(rómbico) CS2 (l)
Hºf = Hºrxn = -393.5 + (2x-296.1) + 1072 = 86.3 kJ
C(grafito) + O2 (g) CO2 (g) Hºrxn = -393.5 kJ
S(rómbico) + O2 (g) SO2 (g ) Hºrxn = -296.1 kJ x 2 kJ

## Slide 27
El benceno (C6H6) se quema en presencia de aire para producir el dióxido de carbono y el agua líquida. ¿Cuánto calor se libera por cada mol de benceno quemado? La entalpía estándar de formación del benceno es 49.04 kJ/mol.
2C6H6 (l) + 15O2 (g) 12CO2 (g) + 6H2O (l)
H0
rxn
nH0 (productos)
f
=

mH0 (reactivos)
f

-
H0
rxn
6H0 (H2O)
f
12H0 (CO2)
f
=
[
+
]
-
2H0 (C6H6)
f
[
]
H0
rxn
=
[ 12x–393.5 + 6x–187.6 ] – [ 2x49.04 ] = -5946 kJ
-5946 kJ
2 mol
= - 2973 kJ/mol C6H6

## Slide 28
Determinar Hº para la reacción siguiente:
Hº = -177 - 94.6 – 286 = -557,6 kJ
¡Exotérmico!
C6H4O2 (ac) + H2 (g) C6H4(OH)2 (ac) Hº = 177 kJ
C6H4(OH)2 (ac) + H2O2 (ac) C6H4O2 (ac) + 2H2O (l) Hº = ?
H2O (l) + ½O2 (g H2O2 (ac) Hº = 94.6 kJ
La entalpía de formación estandar del agua líquida es Hºf = -286 kJ/mol
Sabiendo que:

## Slide 29
aA + bB cC + dD
aA + bB cC + dD
Variación de la entalpía de reacción con la temperatura: Ley de Kirchoff
T1
T2
Hrxn T1
Hrxn T2
H1 = a Cp(A) (T2 – T1)
+ b Cp(B) (T2 – T1)
H2 = c Cp(C) (T1 – T2)
+ d Cp(D) (T1 – T2)
Hrxn T1 = H1 + Hrxn T2 + H2
Hrxn T1 = Hrxn T2 + Cp T
Cp = [ c Cp(C) + d Cp(D)] – [ a Cp(A) + b Cp(B) ]
T = T2 – T1

## Slide 30
CH4 (g) + 2O2 (g) CO2 (g) + 2H2O (g)
H = -856.4 kJ
¿El calor de combustión estándar del metano, CH4, a 25 ºC es de -856.4 kJ/mol. Cuál será la temperatura de los productos gaseosos si se impide que se transfiera el calor al entorno?
¿Cómo resolvería el problema y qué otros datos necesitaría?
Cp H2O(g) = 8.03 cal/ º mol Cp CO2(g) = 8.89 cal/ º mol
CO2 (g) + 2H2O (g) + 856.4 kJ CO2 (g) + 2H2O (g)
La ecuación termoquímica me dice que cuando reacciona un mol de metano gaseoso con dos moles de oxígeno gaseoso a 25 ºC para dar un mol de CO2 gaseoso y dos moles de agua vapor a 25 ºC, se desprenden 856.4 kJ. Por lo tanto, si esta cantidad de calor no se puede transferir al entorno, debe absorverlo los productos con el consiguiente aumento de su temperatura.
25 ºC
X ºC
La variación de la temperatura será tal que:
q = 856.4 kJ = [ nCO2 Cp CO2 + mH2O Cp H2O ] (X – 25)
X = ºC

## Slide 31
Variaciones de entalpía que acompañan a los cambios de estado de la materia.
Calcule H para el proceso en el que 50,0 g de agua pasan del estado líquido a 10,0°C a vapor a 25,0°C.
Consideremos el proceso en dos etapas: elevación de la temperatura del agua líquida y vaporización completa del líquido. La variación de entalpía total es la suma de las variaciones de cada etapa.
Establezcamos la ecuación y calculemos:
qp = mCH2OT + nHvap
En que: m = masa del agua líquida, CH2O = Capacidad calórica del agua vapor, T = cambio de temperatura n = moles de agua y Hvap = calor de vaporización del agua.
= (50,0 g)(4,184 J/g °C)(25,0-10,0)°C +
= 3,14 kJ + 122 kJ = 125 kJ
44,0 kJ/mol
50,0 g
19 g/mol
H2O(líquida) (10,0°C) H2O(vapor) (25,0°C)