## Slide 1: Tips para análisis de Reguladores de voltaje
Circuitos Electrónicos
Claudio Alarcón R.
Primavera 2007

## Slide 2: Algunos conceptos
Regulación: cómo varía el voltaje al cambiar la corriente de carga.
Rechazo al ruido (noise rejection): cómo filtra el ruido del voltaje de entrada.

## Slide 3: Diodos
Para activarse deben cumplirse condiciones de voltaje y corriente.
IMPONEN VOLTAJE si se activan.
En inversa quedan flotando, si no se supera voltaje de ruptura (reverse voltage)
Para análisis rápido se puede considerar que “se quedan” con 0.6V o 0.7V.

## Slide 4: Diodos
Recortador de +/- 0.7V:
Rs limita corriente si se supera voltaje.
Notes: En este caso, se calcula Rs para que con el máximo valor de V1 posible se cumpla la condición de conducción de los diodos, sin que se quemen.
Además, RL consume mucho menos corriente que los diodos.
Si los diodos deben operar con una corriente de 10mA, y se desprecia la corriente en RL, queda que V1 no puede superar +/-1.7V, puesto que en este caso por Rs pasan 10mA
(VRsMax = IdiodoMax*Rs = 1V; V1Max = VRsMax + Vd = 1V + 0.7V)

## Slide 5: Diodos
Recortador: Formas de onda:
Notes: En este caso, se calcula Rs para que con el máximo valor de V1 posible se cumpla la condición de conducción de los diodos, sin que se quemen.
Además, RL consume mucho menos corriente que los diodos.
Si los diodos deben operar con una corriente de 10mA, y se desprecia la corriente en RL, queda que V1 no puede superar +/-1.7V, puesto que en este caso por Rs pasan 10mA
(VRsMax = IdiodoMax*Rs = 1V; V1Max = VRsMax + Vd = 1V + 0.7V)

## Slide 6: Diodos
Cuánto vale V2?
Si se mide, no se medirán datos válidos.
Razón: no se cumplen condiciones de corriente en diodos. Se debe colocar una carga a la salida.
Notes: En este caso, debido a que no se cumplen las condiciones de corriente, no se puede suponer que la salida es la típica de un rectificador.

## Slide 7: Diodos Zener
Son utilizados en inversa.
En directa se comportan como cualquier diodo.
En las hojas de datos aparece una corriente de operación que se debe respetar.
No soportan altas corrientes.

## Slide 8: Diodos Zener
Este NO ES un recortador de +/- 5.1V
1n4733 es un diodo Zener de 5.1V
Notes: De hecho, se comporta igual que el circuito anterior. Esto sucede pues la juntura en directa impone voltaje sobre la que queda en reversa.

## Slide 9: Diodos Zener
Recortador (clipper) de +/- 5V
1n4731 es un zener de 4.3V

## Slide 10: Diodos Zener
Regulador de +5.1V:
Se diseña para carga fija.
Si IZ = 20mA y carga consume 40mA, RS debe cumplir (V1-5.1V)/RS = 60mA
Zener recibe la corriente extra si V1 aumenta.