## Slide 1: Tips para análisis de Filtros
Circuitos Electrónicos
Claudio Alarcón R.
Primavera 2007

## Slide 2: Condensador
SIEMPRE influye sobre el VOLTAJE.
SUAVIZA VOLTAJE DISTORSIONANDO LA CORRIENTE.
A bajas frecuencias, es un circuito abierto
A altas frecuencias, es un cortocircuito
En paralelo se suman las capacitancias
En serie: 1/Ceq = 1/C1 + 1/C2 + …

## Slide 3: Condensador
Rangos de valores
  Osciladores: hasta 50 pF
  Filtros de señales: desde 1nF hasta 100nF
  Filtros en fuentes de alimentación: desde 1uF en adelante (el valor máximo depende de la potencia del equipo)

## Slide 4: Condensador
Relación Corriente/voltaje:
I = C*dV/dt
Como primera aproximación (tanto en análisis como en diseño), se puede aproximar a:
I = C*V/t

## Slide 5: Condensador
Condensador en paralelo:
Es un filtro pasa bajos de voltaje.

## Slide 6: Condensador
Condensador en serie:
En el espectro, es un filtro pasa altos de voltaje. Usado para eliminar componente continua en amplificación de señales.

## Slide 7: Inductancia
SIEMPRE influye sobre la CORRIENTE.
SUAVIZA CORRIENTE DISTORSIONANDO EL VOLTAJE
A bajas frecuencias, es un cortocircuito
A altas frecuencias, es un circuito abierto
En serie se suman las inductancias.
En paralelo: 1/Leq = 1/L1 + 1/L2 + …
Unidad típica: uH. mH en potencia (sobre 10A)

## Slide 8: Inductancia
Relación Corriente/voltaje:
V = L*dI/dt
Como primera aproximación (tanto en análisis como en diseño), se puede aproximar a:
V = L*I/t

## Slide 9: Inductancia
Bobina en paralelo:
Es un filtro pasa altos de corriente. NO ES RECOMENDADO.

## Slide 10: Inductancia
Bobina en serie:
Es un filtro pasa bajos de corriente.

## Slide 11: Resistencia
Se comporta de la misma forma sin importar la frecuencia.
En conjunto con condensadores generan filtros de tensión.
En conjunto con bobinas generan filtros de corriente.

## Slide 12: Análisis de Filtros
ω = 2πf
Considerar f = 0 Hz.
Considerar f = ∞ Hz.
Considerar alguna frecuencia intermedia de interés.

## Slide 13: Análisis de filtros
Ejemplo
f = 0: V2 = V1
f = h: V2 = 0
Posiblemente sea un filtro pasa bajos.

## Slide 14: Análisis de filtros
Función de transferencia:

## Slide 15: Análisis de filtros
Frecuencias de interés:
= raiz(1/LC)
= R/L
Situación “peligrosa”
Si R es muy grande, V2 tiende a infinito si = raiz(1/LC)

## Slide 16: Análisis de Filtros
Parte imaginaria aplica desfase en frecuencia.
Valor absoluto define ganancia.