## Slide 1: Consideraciones térmicas en circuitos
Circuitos Electrónicos
Claudio Alarcón R.
Primavera 2007

## Slide 2: Referencias
Hill, Horowitz: Art of Electronics, 2nd Edition, 1989
Pease: Trobleshooting Analog Circuits, 1991

## Slide 3: Consideraciones Térmicas
Dos enfoques:
  Cómo varía el comportamiento del circuito en función de la temperatura (cambios pequeños)
  Cómo disipar la potencia que se pierde en los componentes (cambios grandes)

## Slide 4: Cambio de comportamiento
Junturas pn
  En directa, el aumento de un grado celsius disminuye en 2.3mV el voltaje de la juntura:

## Slide 5: Cambio de comportamiento
Transistores
  También se cumple condición térmica de junturas pn
  Regla de los 60mV:
    60mV de aumento en la juntura base-emisor produce un aumento de 10 veces la corriente de colector:
    Reemplazando condición térmica de juntura:

## Slide 6: Cambio de Comportamiento
Diodos Zener
  Un aumento en la temperatura produce un aumento en la tensión de ruptura (tempco positivo)
  Este fenómeno es útil para compensación térmica de junturas pn
  Diodos por sobre los 6V poseen mejores características térmicas
    Operan por efecto avalancha y no efecto Zener.

## Slide 7: Cambio de Comportamiento
R, L y C
  En general no hay que preocuparse
  En más detalle, su comportamiento frente a la temperatura depende del material de fabricación
    Metal aumenta su resistividad con la temperatura
    Carbón disminuye su resistividad con la temperatura
  Si se requiere alta precisión, se deben usar arreglos de resistencias, y dejar las expresiones tal que no dependan de la resistencia (por ejemplo 1+R/2R)

## Slide 8: Disipación de potencia
SIEMPRE corresponde a P = V*I
En componentes R, L, C se puede aproximar a Potencia media
En diodos y transistores se deben considerar las conmutaciones y el tiempo en zona activa

## Slide 9: Disipación de potencia
En los componentes electrónicos se utiliza el concepto de RESISTENCIA TERMICA:
  Son parámetros en las hojas de datos
Si se supera la temperatura de juntura, el dispositivo se quema aunque no se llegue a la potencia máxima que pueda entregar

## Slide 10: Disipación de potencia
Encapsulado
Disipación en componentes
  Con disipador:
Disipador
θsa: Disipador a ambiente (sink to ambient)
θcs: Encapsulado a disipador (case to sink)
θjc: Juntura a encapsulado (junction to case)
juntura

## Slide 11: Disipación de potencia
Encapsulado
Disipación en componentes
  Sin disipador:
Por lo general θca es más grande que θcs + θsa
θca: Encapsulado a ambiente (case to ambient)
θjc: Juntura a encapsulado (junction to case)
juntura

## Slide 12: Disipación de potencia
No sólo es suficiente un buen disipador, es necesario también un buen “acople” del disipador con el encapsulado
  Superficies rugosas reducen la disipación
  En algunos casos es necesario rectificar mecánicamente tanto el componente como el disipador

## Slide 13: Disipación de potencia
Junturas en directa
  Potencia es Vpn*Ipn (en RMS)
Transistores en zona activa
  Potencia es Vce*Ice (en RMS)

## Slide 14: Disipación de potencia
Transistores en conmutación
  Fabricantes entregan gráficos de potencia de encendido y de apagado
  A mayor frecuencia de conmutación mayor potencia a disipar
  Encender lo más rápido posible junturas para evitar calentamiento por paso por zona activa