## Slide 1: Tips para análisis de transistores BJT
Circuitos Electrónicos
Claudio Alarcón R.
Primavera 2007

## Slide 2: Transistores BJT
4 zonas de operación:
  Corte
  Amplificación
  Saturación (switch).
  Inversa activa.
NPN
“No PeNetra”
PNP

## Slide 3: Transistores BJT
Zona de corte:
  Cuando iB < 0
  En ese caso, el transistor queda abierto (iE = iC = 0), y voltaje Colector – Emisor (VCE) no queda definido.

## Slide 4: Transistores BJT
Cuando está encendido:
  Se puede asumir que VBE  0.6V para NPN, -0.6V para PNP.
  Conduce corriente en el sentido de la flecha del emisor. Si la corriente queda invertida el transistor se quema.

## Slide 5: Transistores BJT
Zona de amplificación:
  Cuando iB << iC
  En este caso la ecuación queda: iC = (β+1)iB
  β (hfe en datasheets) varía entre 100 y 300 típicamente. Ganancia no debe depender de β si es amplificador.
  Transistor es una fuente de corriente => Alta Impedancia.

## Slide 6: Transistores BJT
Zona de saturación (switch):
  Cuando iB  iC
  En este caso iE = iB + iC
  VCE se puede asumir que tiene 0.2V en NPN, VEC es 0.2V en PNP.
  No es necesaria alta corriente, sólo cumplir condición iB  iC

## Slide 7: Transistores BJT
Inversa Activa:
  Se invierten papeles de Colector y Emisor
  En este caso la amplificación de corriente (el equivalente a b en caso de zona activa) es del orden de 5.
  No es muy utilizada

## Slide 8: Transistores BJT
Configuraciones típicas:
  Colector común (seguidor voltaje)
  Emisor Común (amplificador)
  Base Común (seguidor corriente)
  Configuraciones en corte / saturación

## Slide 9: Transistores BJT
Colector común (seguidor emisor)
  Vout = Vin – 0.6V
  C1 acopla polarización (divisor entre R1 y R2) con entrada (Vin)
  Aumenta la impedancia de entrada:
  Zin = (β+1)RE

## Slide 10: Transistores BJT
Emisor común
  Δvout = (-RC/RE)Δvin
  Se suma componente continua de la polarización.
  Se debe cumplir 0 < vout < Vcc

## Slide 11: Transistores BJT
Base común
  Seguidor de corriente
  Δiout = Δiin(β+1)/β  Δiin
  Δvout = -RC ΔVin/(βRE)

## Slide 12: Transistores BJT
Corte/saturación
  Funcionan como inversores lógicos.
  vout = Vcc si vin = 0V 0.2V si vin = Vcc
  Debe cumplirse condición de saturación: (vin - 0.7)/RB  Vcc/RC
  Configuración típica para activar relés.