## Slide 1: Colas. Ley de Little Pollaczek-Khinchin
Javier Acuña O.
EL55A. Sistemas de Telecomunicaciones

## Slide 2
Contenido.
Cola M/M/1 – Ley de Little
Cola M/M/1/B – Ley de Little
Pollaczek-Khinchin

## Slide 3
Cola M/M/1 – Ley de Little
En una cola M/M/1, la tasa de llegada es 0.05 s-1, y el tiempo de servicio es 10 s.
  Calcule el tiempo de espera promedio en la cola.
  Calcule el tiempo de espera promedio en el sistema.

## Slide 4
Cola M/M/1 – Ley de Little
En un nodo de una red, las mediciones muestran que llegan en promedio 125 paquetes por segundo, y el nodo demora en promedio 2 mseg en forwardearlos. Usando un modelo M/M/1, calcular:
  Probabilidad de n paquetes en el sistema.
  Probabilidad de tener más de 5 paquetes en el sistema
  Número medio de paquetes en el sistema.
  Tiempo medio en el sistema.
  Tiempo medio en la cola.
  Haga una aproximación del tamaño del buffer necesario para que la probabilidad de bloqueo sea menor a 10-6

## Slide 5
N Cola M/M/1/B – Ley de Little
Para el mismo nodo del problema anterior, suponer que la cola es de tamaño 1 (B=2), calcular:
  Probabilidad de n paquetes.
  Número medio de paquetes en el sistema.
  Número medio de paquetes en la cola.
  Tasa efectiva de llegada.
  Tasa de perdida de paquetes.
  Tiempo medio en la cola.
  Tiempo medio en el sistema.

## Slide 6
Pollaczek-Khinchin
En el casino de Beaucheff, los alumnos llegan a una tasa de 1 cada 5 minutos (Poisson), y calientan su comida en un microondas por 2 minutos.
  Encuentre el tiempo medio en la cola, y el tiempo medio en el sistema.
  Encuentre el número medio de alumnos en la cola.
  Compare con el caso en que los alumnos calientan la comida un tiempo exponencial de media 2 minutos.
Lo mismo que la pregunta anterior, pero suponiendo que 2/3 calienta la comida durante 3 minutos, y 1/3 durante 2 minutos.