## Slide 1: Silicona
Taller de Diseño en Potencia
Integrantes: Lucila Ballesteros
Javiera Ketterer
Samuel Rodríguez

## Slide 2: Silicona
Elastómero con una buena resistencia térmica
Materias Primas
  Goma Silicónica : polímero sintético

## Slide 3: Silicona Proceso de elaboración
Se deriva de la roca de cuarzo
Al ser calentado en presencia de carbón produce silicona elemental.
Dependiendo de posteriores procesos químicos, la silicona puede tomar una variedad de formas físicas:
  Aceite,
  Gel
  Sólido.
Silicona Granular

## Slide 4: Silicona Propiedades La goma silicónica
fuerte estructura química silicio-oxígeno
Hecho principalmente de silicio
Derivada del cuarzo, roca o arena.
Columna vertebral alternada de silicio y oxígeno

## Slide 5: Silicona Propiedades
Resistencia a la Temperatura
soportan un rango de temperaturas amplio entre
-60°C a 260 °C (-75 °F a 500 °F).
Reactor para pruebas de Temperatura

## Slide 6: Silicona Propiedades
Propiedades Mecánicas:
Alta resistencia al desgarro y a la tracción
Buena elongación
gran flexibilidad
Rango de dureza entre 5 a 80 dureza Shore A
Prueba de Tracción

## Slide 7: Silicona Propiedades
Propiedades Eléctricas
Muy Buenas propiedades Aislantes
Gran flexibilidad
No son conductivas
Mantienen la rigidez dieléctrica en temperaturas extremas
Prueba Eléctrica

## Slide 8: Silicona Propiedades
Resistencia Química:
resisten al agua y a muchos productos químicos (algunos ácidos, productos químicos oxidantes, amoníaco y alcohol isopropílico)
No se deben utilizar con ácidos concentrados, sustancias alcalinas y solventes.
Prueba de Salinidad

## Slide 9: Silicona Estados
Líquidos
Emulsiones
Compuestos
Lubricantes
Resinas
Cauchos

## Slide 10: Silicona Ventajas
ventaja comparativa respecto a los aisladores de porcelana y vidrio templado su peso muy inferior lo que facilita la instalación.
son de un solo cuerpo, desarrollados según la necesidad, lo que evita armar cadenas de aislación, facilitando su instalación y resistiendo acciones vandálicas pues por su composición no sufren daños por golpes

## Slide 11: Silicona Ventajas
Reduce los costos de construcción e impacto ambiental
Baja conductividad térmica
Elevado punto de inflamabilidad
Resistencia al vandalismo
Estéticos
Livianos
Resistentes
Seguros
Mayor vida útil
Confiabilidad
Menor tamaño
Autolavables
Flexibilidad
Alta rigidez dieléctrica

## Slide 12: Silicona Comparación

## Slide 13: Silicona Usos
Lubricantes
Adhesivos
Impermeabilizantes
Aplicaciones médicas (prótesis valvulares cardíacas e implantes de mamas).

## Slide 14: Silicona Aplicación en potencia
Materiales aisladores para alto voltaje
  Caucho de Silicona
    Apto para ser usados en todo tipo de clima
    Fácil de instalar
    Bajo costo de mantenimiento
    Característica de aislamiento a largo plazo

## Slide 15: Silicona Aplicación en potencia
Aisladores huecos
Seguridad de la explosión (el no-hacer fragmentos)
Funcionamiento de la contaminación
Comportamiento sísmico (fuerza, flexibilidad)

## Slide 16: Silicona Aplicación en potencia
Capas y grasas para aislador de alto voltaje
reduce corrientes de la salida
Bajo mantenimiento y costo
Protección eficaz contra los contaminantes costeros, industriales, agrícolas, de vehículos y otros

## Slide 17: Silicona Aplicación en potencia
Aisladores y pararrayos
Aislador de poste
Aislador de suspensión
Pararrayos
    Se instala fácilmente
    Reduce costos de mantenimiento
    Ofrece características aisladores a largo plazo superiores

## Slide 18: Silicona Aplicación en potencia
Líquidos para transformador de poder
  Elevada estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
  Punto de combustión más alto y velocidad de disipación térmica más baja que otros aislantes líquidos
  Sin sedimentos
  Baja toxicidad

## Slide 19: Silicona Aplicación en potencia
Barnices y resinas
Bobinas de motores, transformadores, etc.
Aislamiento eléctrico y traspaso térmico
Resistencia a la humedad
Alta estabilidad termal
Excelente resistencia eléctrica
Flexibilidad a largo plazo

## Slide 20: Silicona Aplicación en potencia
Recubrimiento de caucho de silicona
Alambres y cables
Resistencia a la alta temperatura
Buen dieléctrico
Resistencia al fuego
Buena resistencia a la abrasión

## Slide 21: Silicona Fabricantes y distribuidores en Chile
Silpak S.A.
  Produce y distribuye en Chile
  Pág.: WWW.silpak.cl
Munelec
  Distribuye aisladores de goma de silicona
  Pág.: www.munelec.cl
Dow Corning
  Distribuye en Chile, fabrica para Latinoamérica en Brasil

## Slide 22
Aisladores eléctricos de silicona para distribución
Capacidades de 15 KV, 28 KV y 35KV
El polímero de silicona es resistente a la erosión y a los rayos UV
Mantiene sus cualidades en sectores de condiciones climáticas y ambientales extremas, de temperatura y contaminación.

## Slide 23
Tubos médicos
Esterilizable por cualquier método.
Completamente Hidrófugo.
No genera rechazo ni reacción en fluidos o tejidos corporales.
No permite el alojamiento de coágulos o adherencias ni el desarrollo de colonias de bacterias.

## Slide 24
Perfiles y burletes de silicona
Aislamiento eléctrico.
Hornos industriales y semi- industriales.
Hornos de panadería rotatorios
Vidriado estructural y arquitectónico.
Sellos para puertas de cámaras frigoríficas.
Planchas de silicona.

## Slide 25
Productos
Líquidos para transformador de poder y otros equipos eléctricos
Barnices y resina de silicona
Materiales de alto voltaje del aislador
  Caucho
  Capas y grasas
  Accesorios del cable
  Aisladores huecos de la base
  Aisladores y pararrayos de la oleada
Líquidos para la restauración de cables
Recubrimiento de caucho de silicona