## Slide 1: Investigación sobre materiales eléctricos: “El polietileno”
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Profesor: Alberto Botteselle D.
Leopoldo Benavides
Christian Díaz
Jueves 27 de Septiembre de 2007

## Slide 2: Sumario
Origen del material
Propiedades del material
Propiedades eléctricas
Procesos de producción
Tipos de PE y su proceso de obtención
Usos del polietileno
Cables de polietileno Reticulado XLPE
Catalogo y Estructura del proveedor
Empresas importadoras

## Slide 3
Origen del material
El polietileno es un producto químicamente Inerte que proviene de la polimerización por adición del etileno CH2
Estos productos tienen en común la estructura química fundamental (CH2)n
Al aumentar la ramificación de la cadena, disminuye la densidad del polietileno y su grado de cristalinidad
De aquí pueden obtenerse productos con propiedades físicas muy variadas.
Este tipo de polímero se creó para usarlo como aislamiento eléctrico, pero después ha encontrado muchas aplicaciones en otros campos.

## Slide 4: Propiedades del material
Se deben principalmente a tres propiedades moleculares básicas: densidad, peso molecular promedio y distribución del peso molecular.
Estas propiedades básicas a su vez dependen del tamaño, estructura y uniformidad de la molécula de polietileno.
Las condiciones de operación pueden alterar la orientación (alineamiento) de las moléculas y por lo tanto afectar las propiedades de dicha resina.
El polietileno es insoluble en agua y sólo absorbe ésta en un grado muy limitado. La absorción de agua aumenta con la temperatura.

## Slide 6: Propiedades eléctricas
El polietileno tiene una conductividad eléctrica pequeña, baja permitividad y una resistencia dieléctrica elevada.
Las propiedades eléctricas no son especialmente sensibles a la humedad en virtud de la absorción muy pequeña de agua por el polietileno

## Slide 7: Procesos de producción
Para la fabricación de Polímeros sintéticos en escala industrial se emplean principalmente las siguientes reacciones:
  Polimeración de adición (polietileno y cloruro de vinilo)
  Poliadición (poliuretanos)
  Policondensación (resinas fenol-formaldehído, urea-formaldehído)

## Slide 8: Polimeración de adición
a) Polimerización en bloque
Se parte de un monómero puro no diluido, que se transforma lentamente en el polímero sólido. El proceso es difícil de conducir porque a causa de la creciente viscosidad que la masa va adquiriendo durante el proceso resulta cada vez más desigual la distribución de temperaturas.
b) Polimerización en solución
En esta polimerización se diluye el monómero con disolventes en los cuales también se disuelve el polímero. Empleando un disolvente adecuado se evita los problemas derivados de la reacción exotérmica de polimerización, aunque por otra parte crea el problema de la separación posterior del disolvente.
c) polimerización en suspensión
Este método también disminuye el problema de la eliminación del calor durante la polimerización. El monómero se agita vigorosamente en agua para formar gotas de pequeño tamaño. Para evitar que las gotas se unan entre sí se emplean agentes de suspensión tales como talco, alcohol polivinílico y gelatina, con objeto de formar un recubrimiento protector de las gotas. Se emplea un iniciador soluble en el monómero, obteniéndose el polímero en forma de pequeñas perlas libres de contaminación de los otros productos empleados en la polimerización.
d) Polimerización en emulsión
Se emplea además de agua, que sirve de medio, un emulsionante de tipo jabonoso y un sistema iniciador soluble en agua. La reacción se realiza en un reactor en el que se agita convenientemente la mezcla de reacción formada por monómero, agua, iniciador, jabón y otros componentes. Estos polímeros son de grano muy fino. Además puede controlarse bien técnicamente debido a que la dispersión del plástico se mantiene escasamente viscosa. Los productos contienen residuos de emulsionante que pueden afectar las propiedades eléctricas y la transparencia.

## Slide 9: Poliadición
En esta polimerización pueden asociarse macromoléculas mediante la acción de distintos grupos químicos. Los productos iniciales pueden ser moléculas algo mayores obtenidas por reacciones previas. En la poliadición se tiene la posibilidad de dirigir, según los casos, la estructura de las macromoléculas y con ello las propiedades, mediante la selección de los productos preliminares con estructuras variadas.

## Slide 10: Policondensación
Es el procedimiento clásico para la fabricación de resinas solidificables, por ejemplo para resinas fenólicas.
Otro procedimiento es la esterificación, por una parte, de productos preliminares, con varios grupos alcohólicos, y por la otra, con varios grupos ácidos (resinas alquídicas, poliésteres no saturados)
En la policondensación se asocian distintas moléculas que poseen grupos reactivos en varias posiciones, realizándose el proceso con separación de agua, amoníaco u otras sustancias volátiles.

## Slide 11: Tipos de Polietileno
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)
El polietileno de baja densidad (low density polyethylene, LDPE), se hace comúnmente por polimerización del etileno a alta presión para formar moléculas de polietileno.
Proceso de Obtención
El LDPE se produce por polimerización del etileno a través de radicales libres y a presión y temperatura elevadas. Las temperaturas varían de 150 a 300ºC. Las presiones abarcan desde 103 a 345 MPa. El proceso de polimerización conlleva tres pasos básicos: iniciación, propagación y terminación.

## Slide 12: Tipos de Polietileno
POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD (LLDPE)
El polietileno lineal de baja densidad (linear low density polyethylene, LLDPE) se puede describir como un copolímero de etileno/ð-olefina que tiene una estructura molecular lineal. Los comonómeros más usados comercialmente son el buteno, el hexeno y el octeno.
Proceso de Obtención
El proceso básico de polimerización requiere de la copolimerización del etileno y el monómero de elección (ð-olefina) usando un catalizador. Las presiones y temperaturas del reactor varían dependiendo del proceso empleado. El LLDPE también se puede producir en plantas de polietileno de baja densidad y alta presión (low density polyethylene, LDPE) usando la tecnología de modificación retroactiva proporcionada (a nivel de Estados Unidos) por Arco y Dow. En el proceso patentado de Dow, la polimerización ocurre en un reactor bien agitado a temperaturas de 150 a 300ºC y presiones de 3 a 5 MPa.

## Slide 13: Tipos de Polietileno
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
El HDPE abarca el intervalo de densidades de 0.941 a 0.967 g/cm3 por el uso de copolímeros que añaden ramificaciones laterales, reduciendo así la densidad.
La densidad del HDPE se controla en el proceso de manufacturación mediante la cantidad de comonómero añadido al reactor. Los comonómeros comunes usados con el etileno en el HDPE son el propileno, buteno, hexeno y octeno.
El HDPE es un material termoplástico parcialmente amorfo y parcialmente cristalino. El grado de cristalinidad depende del peso molecular, de la cantidad de comonómero presente y del tratamiento térmico aplicado. La cristalinidad de una resina de HDPE determinada puede variar dentro de una amplia gama debido a la tasa de enfriamiento de la masa fundida.
Proceso de Obtención
El HDPE se manufactura mediante un proceso a baja presión. Por comparación, el polietileno de baja densidad (HDPE) se manufactura mediante un proceso a alta presión. La presión en la fabricación del HDPE está por debajo de 14 MPa. En muchos casos, está por debajo de 7 MPa.

## Slide 14: Usos del Polietileno
Usos Generales
Polietileno de Baja Densidad
Película termocontraíble
Envasado automático
Bolsas industriales
Film
Bolsas de uso general
Tuberías para riego
Tubos y pomos

## Slide 15: Usos del Polietileno
Usos Generales
Polietileno de Alta Densidad
Envases soplados
Botellas bidones
Contenedores industriales
Cajones
Bolsas de supermercado
Bolsas tejidas
Macetas

## Slide 16
Debido a sus propiedades aislantes puede reemplazar soportes u otras piezas.
Formatos: Barras; Tubos, Planchas; Piezas especiales.
Usos del Polietileno
Como Ferretería

## Slide 17
Usos del Polietileno
Usos como Aislante
Tubo Conduit de Polietileno
Esta diseñada para una larga duración libre de problemas en telecomunicaciones, fibra óptica y cableado eléctrico de baja tensión.
Fabricado de polietileno de alta densidad
No se Fractura
No requiere pegamento ni termofusión
Excelente Flexibilidad
No se recomienda su utilización oculto en techos o en instalaciones visibles.

## Slide 18
Usos del Polietileno
Usos como Aislante
Cables de polietileno Reticulado XLPE
Muy usados en Media y Alta Tension(hasta 500KV)
Fabricados con Tecnologia de cable extruido
Pueden incorporar fibra optica
Cuentan con certificacion ISO9001 y 14001
Temperatura máxima de operación es 90 ºC

## Slide 19: Cables de polietileno Reticulado XLPE
Ventajas:
Funcionamiento
Mayor fiabilidad, menos fallas.
Normalmente menores perdidas MVA
Mayor capacidad de sobrecargas de corta duración.
Económicas
Menor Mantenimiento.
Inversión mínima en la travesía de lagos o ríos
Utilización mínima de terrenos
Sin efecto sobre el valor de terrenos o edificios
Otros
La instalación de fibras ópticas junto a los cables eléctricos ya se ha establecido como práctica común.

## Slide 20: Catalogo y estructura del proveedor
Puede Ser encontrado en Barras, Tubos(0.64 a 40,6cm), Planchas(0.64 a 10.6cm); Piezas especiales
Conduit de Polietileno: Rollos, carretes y tramos

## Slide 21: Catalogo y estructura del proveedor
Cables de Polietileno: Algunos catálogos especifican las normas que cumplen
(NEMA WC-7 • ASTM B231 • ICEA S-66-258 • INEN)

## Slide 22: Empresas Importadoras
NACOBRE
Cerro San Cristóbal 9620ª Loteo Portezuelo – Quilicura – Santiago – Chile
Fonos: (56 2)7386305 – (56 2)7386988
Fax: (56 2)7386598
E-mail: elorriagalr@nacobre.com.mx
Web: http://www.nacobre.com.mx
Importa desde México
TECNICAB LTDA. Los Limoneros 4208 - Macul - Santiago - Chile Fonos: (56 - 2) 271 5749 - 272 8369 - Fax: (56- 2) 272 8370 Cod. Postal 6901470 - E-mail: tecnicab@tecnicab.cl
Web: http://www.tecnicab.cl/cables02.htm
CHILECABLES.
Avenida las Ameritas 1020 – Cerrillos – Santiago –Chile
Fono: (53 - 2)5384250 – Fax: (56 - 2)5330168
E - mail: info@chilecables.cl
Web: http://www.chilecables.cl/somos.htm
Importación de Cables desde España

## Slide 23: Empresas Importadoras
CVDRILLER LTDA
Irarrazaval 2821 of 1120 – Ñuñoa – Santiago – Chile
Fono: (53 - 2)7750538
E – mail: contacto@cvdriller.cl
Web : http://www.cvdriller.cl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Importación de Cables desde Mexico.
ABB Av. Vicuña Mackenna 1602 -Ñuñoa - Santiago Fono: (56-2) 4714000.
Para productos de Alto voltaje el contacto es Ramiro Virreira
Fono : (56 2) 471 4021 Fax: (56 2) 471 4049
Web : www.abb.cl