## Slide 1: EL 653
Diseño de Circuitos Lógicos Combinatorios

## Slide 2: Circuitos Combinatorios – Circuitos Secuenciales
Circuito Lógico Combinatorio
In
Out
Circuito Lógico Combinatorio
Out
In
Circuito
Combinatorio
Circuito
Secuencial
Estado

## Slide 3: Clases de Circuitos Lógicos
Circuitos Estáticos
  La salida de una puerta está conectada a Vdd o Vss en cualquier momento a través un camino con baja resistencia
  La salida corresponde al resultado de la función booleana, ignorando los efectos transientes
Circuitos Dinámicos
  Dependen del almacenamiento temporal de los valores de la señal en un condensador

## Slide 4: CMOS
Circuito de tipo estático
Compuesto de dos redes
  Pull up network (PUN)
  Pull down network (PDN)
Solo una de las redes conduce en un estado dado
El número de transistores necesario para implementar una puerta de n entradas es de 2n
VDD
F(In1,In2,…InN)
In1
In2
InN
In1
In2
InN
PUN
PDN
PMOS
NMOS
…
…

## Slide 5: Transistores NMOS
Los transistores pueden ser considerados como un switch controlados por la señal del gate
El switch NMOS se cierra cuando la señal de entrada del gate está en nivel alto
Los transistores NMOS pasan un 0 strong y un 1 weak
Y = X si A and B
Y = X si A or B

## Slide 6: Transistores PMOS
Los transistores pueden ser considerados como un switch controlados por la señal del gate
El switch PMOS se cierra cuando la señal de entrada del gate está en nivel bajo
Los transistores NMOS pasan un 1 strong y un 0 weak
Y = X si not(A) and not(B)
not(A or B)
Y = X si not(A) or not(B)
not(A and B)

## Slide 7: Ejemplo: Puerta Nand
A | B | Out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 8: Ejemplo: Puerta Nor
A | B | Out
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 9: Ejemplo: Función Compleja

## Slide 10: Diseño de Celdas
Celdas Estándares (Standard Cells)
  Lógica de propósito general
  Pueden ser sintetizadas
  Misma altura, variación del ancho
Celdas Datapath
  Para diseños regulares y estructurados (aritmética)
  Incluye algunos cableados en la celda
  Ancho y alto fijos

## Slide 11: Metodología Celdas Estándares – 1980
señales
Canal ruteo
VDD
GND

## Slide 12: Metodología Celdas Estándares – 1990
M2
Sin canales de ruteo
VDD
GND
M3
VDD
GND
Celda espejo
Celda espejo
Notes: Los contactos y los wells no aparecen en la slide

## Slide 13: Standard Cells
Borde de Celda
N Well
2
In
Out
V
DD
GND
Rails ~10

## Slide 14: Standard Cells
In
Out
V
DD
GND
In
Out
V
DD
GND

## Slide 15: NAND de 2 Entradas
A
Out
V
DD
GND
B

## Slide 16: Diagrama Stick
No representa dimensiones
Representa la posición relativa de los transistores
In
Out
V
DD
GND
Inversor
A
Out
V
DD
GND
B
NAND2

## Slide 17: Funciones Complejas
A
B
C
F

## Slide 18: Dos Versiones de
F
C
A
B
A
B
C
F
VDD
GND
VDD
GND

## Slide 19: Propiedades de las Puertas CMOS
Alta protección al ruido.
Ausencia de consumo estático (en estado estático no hay camino entre Vdd y GND).
Tiempos de subida y bajada similares.

## Slide 20: Modelo con Switchs
A
Req
A
Rp
A
Rp
A
Rn
CL
A
CL
B
Rn
A
Rp
B
Rp
A
Rn
Cint
B
Rp
A
Rp
A
Rn
B
Rn
CL
Cint
NAND2
INV
NOR2
Notes: Existe un condensador en los nodos internos, esto se debe a la granularidad de las dos fuentes (source) de los transistores en serie y a la capacidad de puertas sobrepuestas de los dos transistores en serie

## Slide 21: Retardos
Transición bajo a alto
  Ambas entradas cambian a bajo: retardo = 0.69 Rp/2 CL
  Una entrada cambia a bajo: retardo = 0.69 Rp CL
Transición alto a bajo
  Ambas entradas cambian a alto: retardo = 0.69 2Rn CL
CL
B
Rn
A
Rp
B
Rp
A
Rn
Cint

## Slide 22: Retardos
Entradas | Retardo (psec)
A=B=01 | 67
A=1, B=01 | 64
A= 01, B=1 | 61
A=B=10 | 45
A=1, B=10 | 80
A= 10, B=1 | 81
NMOS = 0.5m/0.25 m
PMOS = 0.75m/0.25 m
CL = 100 fF
Tiempo [ps]
Voltaje [V]

## Slide 23: Algebra de Boole
?

## Slide 24: Algunas Definiciones
Mintérmino: Es una función booleana AND conteniendo exactamente una instancia de cada variable de entrada o su inverso.
Maxtérmino: Es una función booleana OR conteniendo exactamente una instancia de cada variable de entrada o su inverso.

## Slide 25: Algunas Definiciones
Si la función es verdadera en la línea i de la tabla de verdad , el mintérmino existe y se denomina mi
Si la función es falsa en la línea i de la tabla de verdad , el maxtérmino existe y se denomina Mi

## Slide 26: Ejemplo
A | B | C | Z | 
0 | 0 | 0 | 1 | m0
0 | 0 | 1 | 1 | m1
0 | 1 | 0 | 0 | M2
0 | 1 | 1 | 0 | M3
1 | 0 | 0 | 0 | M4
1 | 0 | 1 | 1 | m5
1 | 1 | 0 | 0 | M6
1 | 1 | 1 | 1 | m7
En función de los mintérminos
En función de los maxtérminos

## Slide 27: Más Definiciones
Un implicante es un término que cubre al menos un valor verdadero y ningún valor falso de la función
A | B | Z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Los implicantes son:
Los no implicantes son:

## Slide 28: Más Definiciones
Un implicante primo es un implicante que cubre uno o más mintérminos de modo que los mintérminos no están todos cubiertos por otro implicante
A | B | Z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Los implicantes primos son:

## Slide 29: Más Definiciones
Un implicante primo esencial es un implicante primo que cubre un implicante no cubierto por otros implicantes primos
A | B | Z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Los implicantes primos esenciales son:

## Slide 30: Minimización Lógica
La función de un circuito lógico combinatorio puede ser descrita por una o más expresiones booleanas.
En general, estas expresiones no están en su forma mínima, por lo que la cantidad de hardware necesario para su implementación es excesiva (no es mínima)
Minimizar significa encontrar el conjunto de implicantes primos de la función necesarios para describirla completamente

## Slide 31: Minimización Lógica
Algebra de Boole
  Lento
  Productor de errores
Mapas de Karnaugh
  Fáciles de usar
  Número limitado de variables
Algoritmo de Quine-McCluskey
  Se puede hacer a mano pero es preferible a través de programas computacionales
  Existencia de Espresso

## Slide 32: Algoritmo de Quine-McCluskey (1)
Enumerar en una tabla todos los mintérminos en forma binaria, organizados según el número de unos que contenga
Entre los grupos adyacentes buscar los mintérminos que sólo difieren en un bit en la misma posición, para hallar los primeros implicantes primos
Construir una tabla que enumere los implicantes primos y los mintérminos contenidos por cada implicante primo
Se busca los primeros implicados esenciales, es decir aquellos implicantes que cubren sólo un mintérmino

## Slide 33: Algoritmo de Quine-McCluskey (2)
Seleccionar los mínterminos que están cubiertos por los primeros implicados esenciales
Identificar los míntérminos no cubiertos
Seleccionar otros implicantes primos que cubran a estos mintérminos

## Slide 34: Ejemplo (1)
Mintérmino | a | b | c | d | Grupo
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Grupo 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Grupo 2
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | Grupo 3
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Grupo 4

## Slide 35: Ejemplo (2)
Mintérmino | a | b | c | d
1-3 | 0 | 0 | - | 1
1-9 | - | 0 | 0 | 1
2-3 (*) | 0 | 0 | 1 | -
2-6 (*) | 0 | - | 1 | 0
2-10 | - | 0 | 1 | 0
8-9 | 1 | 0 | 0 | -
8-10 | 1 | 0 | - | 0
3-7 (*) | 0 | - | 1 | 1
6-7 (*) | 0 | 1 | 1 | -
7-15 | - | 1 | 1 | 1
Mintérmino | a | b | c | d
1 (*) | 0 | 0 | 0 | 1
2 (*) | 0 | 0 | 1 | 0
8 (*) | 1 | 0 | 0 | 0
3 (*) | 0 | 0 | 1 | 1
6 (*) | 0 | 1 | 1 | 0
9 (*) | 1 | 0 | 0 | 1
10 (*) | 1 | 0 | 1 | 0
7 (*) | 0 | 1 | 1 | 1
15 (*) | 1 | 1 | 1 | 1
Mintérmino | a | b | c | d
2-6 – 3-7 | 0 | - | 1 | -
2-3 – 6-7 | 0 | - | 1 | -

## Slide 36: Ejemplo (3)
Mintérmino | a | b | c | d | PI
1-3 | 0 | 0 | - | 1 | PI2
1-9 | - | 0 | 0 | 1 | PI3
2-3 | 0 | 0 | 1 | - | 
2-6 | 0 | - | 1 | 0 | 
2-10 | - | 0 | 1 | 0 | PI4
8-9 | 1 | 0 | 0 | - | PI5
8-10 | 1 | 0 | - | 0 | PI6
3-7 | 0 | - | 1 | 1 | 
6-7 | 0 | 1 | 1 | - | 
7-15 | - | 1 | 1 | 1 | PI7
Mintérmino | a | b | c | d | d
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mintérmino | a | b | c | d | PI
2-6 – 3-7 | 0 | - | 1 | - | PI1
2-3 – 6-7 | 0 | - | 1 | - | 

## Slide 37: Ejemplo (4)
Implicante Primo | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15
PI1 |  | x | x | x | X |  |  |  | 
PI2 | x |  | X |  |  |  |  |  | 
PI3 | x |  |  |  |  |  | X |  | 
PI4 |  | x |  |  |  |  |  | X | 
PI5 |  |  |  |  |  | x | X |  | 
PI6 |  |  |  |  |  | x |  | X | 
PI7 |  |  |  |  | x |  |  |  | x
Implicante Primo | 1 | 8 | 9 | 10
PI2 | x |  |  | 
PI3 | x |  | X | 
PI4 |  |  |  | X
PI5 |  | x | X | 
PI6 |  | x |  | X

## Slide 38: Ejercicio
Minimize usando mapas de Karnaugh y luego por el algoritmo de Quine-McCluskey

## Slide 39: Factores Temporales
Toda puerta produce un retardo finito entre un cambio en una señal de entrada y el cambio en la señal de salida.
La utilización de puertas en un circuito produce diversos caminos para las señales por lo que existen diversos retardos.
Dibujar diagramas de tiempo ayuda a entender esta situación

## Slide 40: Ejemplo
Sea la función
El valor de C es generado a través de la inversión de C

## Slide 41: Ejemplo
Una posible implementación de la función es

## Slide 42: Ejemplo
El diagrama de tiempo equivalente es
Hazard estático 1

## Slide 43: Hazard
1 Estático, ocurre en lógicas AND-OR o NAND-NAND
0 Estático, ocurre en lógicas OR-AND o NOR-NOR
0 Dinámico, ocurre en lógicas de más de dos niveles
1 Dinámico , ocurre en lógicas de más de dos niveles

## Slide 44: Hazard
El hazard dinámico ocurre cuando la factorización multinivel es mala
El hazard estático puede ser evitado poniendo lógica redundante, considerando el ejemplo anterior