## Slide 1: EL 653
Diseño de Circuitos Lógicos Combinatorios (2)

## Slide 2: Niveles de Abstracción
Verilog puede ser usado para definir circuitos en 4 niveles de abstracción
  Algorítmico
  RTL
  Compuertas
  Switch
Existen dos tipos de código
  Estructural: descripción verbal del circuito sin considerar elementos de almacenamiento
  Procedural: usado para circuitos con elementos de almacenamiento

## Slide 3: Módulos
El módulo es la entidad principal de diseño en Verilog
Sintaxis
module module_name (port_list);
input [msb:lsb] input_port_list;
output [msb:lsb] output_port_list;
inout [msb:lsb] inout_port_list;
… statememnts
endmodule

## Slide 4: Asignación Continua
La asignación continua es usada para asignar un valor a un wire dentro de un módulo
Se realiza a través del comando assign o asignando un valor al wire en su declaración
Las declaraciones de asignación continua son concurrentes y son ejecutadas continuamente
El orden de las asignaciones no tiene importancia
Sintaxis
wire wire_variable = value;
assign wire_variable = expression;

## Slide 5: Instanciación de Módulos
La instanciación de un módulo crea un objeto único
Los puertos del módulo instanciado deben corresponder a los de la declaración del módulo
  por nombre, usando un punto ‘.template_port_name
  por posición
Sintaxis
module_name
instance_name_1(port_connection_list),
instance_name_2(port connection list),
……
instance_name_n (port_connection_list);

## Slide 6: Instanciación de Módulos
Ejemplo
// module definition
module and4(a,b,c);
input [3:0] a,b;
output [3:0] c;
assign c=a&b;
endmodule
//module instantiations
wire [3:0] in1, in2;
wire [3:0] o1, o2;
// C1 is an instance of and 4 referenced by position
and4 C1(in1,in2,o1);
//C2 is an instance of and 4 referenced by name
and4 C2(.c(o2), .a(in1), .b(in2));

## Slide 7: Construyendo la Descripción VHDL a Partir de la Tabla de Verdad
A | B | C | Z
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 8: Opción 1 – Descripción Estructural
Ejemplo
module comb (a,b,c,z);
//Input ports
input a,b,c;
//Output ports
output z;
//Port wires
wire a,b,c;
wire z;
//Internal wires
wire nota,o1,o2;
not C1 (nota,a);
and C2 (o1,nota,b);
and C3 (o2,a,c);
or C4 (z,o1,o2);
endmodule

## Slide 9: Opción 2 – Descripción Comportamental
Ejemplo
module comb (a,b,c,z);
//Input ports
input a,b,c;
//Output ports
output z;
//Port wires
wire a,b,c;
wire z;
assign z = (!a && b) || (a && c);
endmodule

## Slide 10: Tarea 2
Un full adder tiene la siguiente tabla de verdad para la suma S y el carry Co en función de las entradas a, b y carry Cin
Derive las funciones de la tabla y escriba una descripción comportamental del circuito
a | b | Cin | S | Co
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: Bloques Procedurales
El código comportamental de Verilog se encuentra dentro de los bloques procedurales
Hay dos tipos de bloques procedurales
  initial: se ejecuta solo una vez, al inicio
  always: se ejecuta siempre basado en los cambios de las variables mencionadas en el comando

## Slide 12: Ejemplo – Initial
module initial_example();
reg clk,reset,enable,data;
initial begin
clk = 0;
reset = 0;
enable = 0;
data = 0;
end
endmodule

## Slide 13: Ejemplo – Always
module initial_always();
reg clk,reset,enable,q_in,data;
always @(posedge clk)
if (reset) begin
data <= 0;
end else if (enable) begin
data <= q_in;
end
endmodule

## Slide 14: Assign en Bloques Procedurales
Solo se asignan valores a variables del tipo reg, integer, real o tiempo
Se puede asignar a un reg el valor de una net, constante, otro reg o un valor específico

## Slide 15: Asignaciones Bloqueantes y no Bloqueantes
Las asignaciones bloqueantes (=) son secuenciales y se ejecutan en el orden en que son escritas
las asignaciones no bloqueantes (<=) se ejecutan en paralelo

## Slide 16: Decodificadores
BIN/1 OF 4
1
2
1
2
3
4
A1 | A0 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 17: Decodificadores
module decod (a,z);
//Input ports
input [1:0] a;
//Output ports
output [3:0] z;
//Port wires
wire [1:0] a;
reg [3:0] z;
initial begin
z = 4'b0000;
end
always @(a) begin
case(a)
2'b00: z = 4'b0001;
2'b01: z = 4'b0010;
2'b10: z = 4'b0100;
2'b11: z = 4'b1000;
endcase
end
endmodule

## Slide 18: Tarea 3
¿Cómo haría el decodificador utilizando las instrucciones if … else?

## Slide 19: Ejercicio

## Slide 20: Display 7 Segmentos
module sevenseg (a,z);
//Input ports
input [3:0] a;
//Output ports
output [6:0] z;
//Port wires
wire [3:0] a;
reg [6:0] z;
initial begin
z = 7'b0000000;
end

## Slide 21: Display 7 Segmentos
always @(a) begin
case(a)
4'b0000: z = 7'b1110111;
4'b0001: z = 7'b0010010;
4'b0010: z = 7'b1011101;
4'b0011: z = 7'b1011011;
4'b0100: z = 7'b0111010;
4'b0101: z = 7'b1101011;
4'b0110: z = 7'b1101111;
4'b0111: z = 7'b1010010;
4'b1000: z = 7'b1111111;
4'b1001: z = 7'b1111011;
4'b1010 |
4'b1011 |
4'b1100 |
4'b1101 |
4'b1110 |
4'b1111: z = 7'b1101101;
default: z = 7'b0000000;
endcase
end
endmodule

## Slide 23: El Concepto de Función
Tiene solo una salida
Si se requiere más de una salida, estas deben ser concatenadas
El programa que llama la función puede extraer cada salida de la salida concatenada

## Slide 24
function[16:0] decode_add;
input [31:0] instr;
reg add_func;
reg [7:0] opcode,opr1,opr2;
begin
opcode = instr[31:24];
opr1 = instr[7:0];
case (opcode)
8'b10001000: begin //add two operands
add_func = 1;
opr2 = instr[15:8];
end
8'b10001001: begin //substract two operands
add_func = 0;
opr2 = instr[15:8];
end
8'b10001010: begin //increment operand
add_func = 1;
opr2 = 8'b00000001;
end
default: begin //decrement operand
add_func = 0;
opr2 = 8'b00000001;
end
endcase
decode_add = {add_func,opr2, opr1}; //concatenated into 17 bits
end
endfunction
module simple_procesosor(instruction, outp);
input [31:0] instruction;
output [7:0] outp;
reg [7:0] outp;
reg func;
reg [7:0] op1,op2;
always @(instruction) begin
{func,op2,op1} = decode_add(instruction);
if (func ==1)
outp = op1 + op2;
else
outp = op1 - op2;
end
endmodule

## Slide 26: Multiplexor 4 – 1
module mux_behavioral(a,b,c,d,sel,y);
//Input ports
input a,b,c,d;
input [1:0] sel;
//Output ports
output y;
//Port wires
wire a,b,c,d;
wire [1:0]sel;
reg y;
always @(sel) begin
if (sel == 2'b00)
y = a;
else if (sel == 2'b01)
y = b;
else if (sel == 2'b10)
y = c;
else if (sel == 2'b11)
y = d;
end
endmodule