## Slide 1
7.3 Modelos de Planificación de la Operación
  7.3.1- Teoría Marginalista Aplicada
7.3.2- Modelos de Despacho
7.3.3- Modelos de Bolsa de Energía
7.3.4- Modelo de Bolsa de Energía Multinodal
7.3.5- Modelo de Mercado de Generación Distribuida
(Presentación J. L. Cerda)
7.3.6- Modelo de Perfiles de Consumo
7.3.7- Equipos FACTS - OPF
Contenido Sección 7.3

## Slide 2
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (I)
Costos Marginales de Corto Plazo
Mercado Spot
Costos Variables
Factores de Penalización
Precios Puntuales
Multiplicadores de Lagrange
OPF
Despacho
Económico
Motivación

## Slide 3
Costos Marginales/Precios Puntuales (ref. MP)
Los costos marginales de generación en un sistema eléctrico de potencia son considerados como una señal eficaz de estímulo a la eficiencia económica de los sistemas eléctricos, proporcionando a los diferentes participantes del sector eléctrico una información precisa sobre el impacto de sus acciones en los costos de suministro.
Los precios puntuales son señales de precio de la electricidad en cada instante t y en cada nodo k, que idealmente permiten alcanzar la óptima eficiencia económica del sistema eléctrico con un funcionamiento descentralizado.
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (II)

## Slide 4
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (III)
Principio de Valorización a Costo
Marginal en Generación-Transmisión en Chile
El sistema tarifario considera que bajo condiciones de óptimo, cuando la estructura del parque generador está adaptada a la demanda, los ingresos por venta de energía a costo marginal de la energía, más los ingresos por venta de potencia a costo de desarrollo de la potencia de punta, cubren exactamente los costos de capital más los costos de operación de los productores.

## Slide 5
Precios Puntuales de la Energía (SPOT)
En un SEP, los precios puntuales de la energía se definen como los costos marginales de generación a corto plazo, incluida una diferenciación tanto espacial como temporal.
Para un nodo determinado, indica el costo asociado a un incremento de potencia inyectada en el sistema, necesario para responder a incrementos de carga experimentados en dicho nodo.
De la definición se desprende el carácter dinámico de los precios puntuales, el cual se debe a su variación en el tiempo y dependencia de las condiciones del sistema, condiciones que están relacionadas estrechamente con las decisiones de operación del mismo.
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (IV)

## Slide 6
El Precio Puntual rk(t) se define como el costo marginal de corto plazo, CMCP1, de suministro de energía eléctrica al usuario k durante la hora t
Ref: Latorre, Bayona
Precios Puntuales de la Energía (SPOT)
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (V)

## Slide 7
Precios Puntuales de la Energía (SPOT)
El análisis de los precios puntuales debe hacerse bajo un esquema de operación óptima del sistema, con el fin de que las señales entregadas se reflejen en condiciones acordes a la realidad del sistema. Los precios puntuales describen adecuadamente las características del sistema: las zonas desadaptadas, las zonas de generación, las barras de difícil acceso, entre otras. En general, el valor de los costos marginales depende de:
· Despacho inicial de carga del sistema,
· Curvas de costos de los generadores,
· Distribución de la demanda en los distintos nodos,
· Parámetros físicos y capacidad de las líneas de transmisión,
· Parámetros físicos y capacidad de los transformadores, otros,
· Curvas de costo asociadas a falla en el sistema.
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (VI)

## Slide 8
Precio Puntual de Potencia Activa
  donde:
  k: nodo para el que se calcula el precio
  : costo marginal global de corto plazo
  de la generación
  El valor completo del precio puntual se obtiene directamente del modelo de operación
Ref: Latorre, Bayona
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (VII)

## Slide 9
  donde:
  k: nodo para el que se calcula el precio
  : costo marginal global de corto plazo
  de la generación
  El valor completo del precio puntual se obtiene directamente del modelo de operación
Precio Puntual de Potencia Reactiva
Ref: Latorre, Bayona
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (VIII)

## Slide 10
Despacho Económico: Formulación General del problema
El problema de despacho económico (economic dispatch corresponde a un problema más general denominado Flujo Optimo de Potencia (Optimal Power Flow. OPF). Su formulación general como problema de optimización está dada por:
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (IX)
Costos de Operación
Balances de Potencia Nodales
Balances Nodales

## Slide 11
Alternativas de Modelación:
7.3.1 Teoría Marginalista Aplicada (X)
Modelo DC con Pérdidas
Modelo DC
Modelo de Transporte
Modelo en Alterna (OPF)
1
2
3
. . .
Modelo de Transporte
con pérdidas
Precios Puntuales
Costos Marginales
Bolsa de
Energía

## Slide 12
5. Operación económica de sistemas eléctricos de potencia
Metodologías de Optimización
- Optimización de funciones no lineales sin restricciones
- Optimización no lineal bajo restricciones de igualdad
- Optimización no lineal bajo restricciones de igualdad/desigualdad
Curvas de costos de centrales generadoras
Centrales térmicas
Centrales de embalse
pmin
pmax
pmin
pmax
lgt
7.3.2 Modelos de Despacho (I)

## Slide 13
5. Operación económica de sistemas eléctricos de potencia
Despacho económico sin pérdidas óhmicas,
sin límites de generación
1
2
3
. . .
7.3.2 Modelos de Despacho (II)

## Slide 14
5. Operación económica de sistemas eléctricos de potencia
Despacho económico sin pérdidas óhmicas,
con límites de generación
1
2
3
. . .
Condiciones de Kuhn-Tucker
- validez?
7.3.2 Modelos de Despacho (III)

## Slide 15
5. Operación económica de sistemas eléctricos de potencia
Despacho económico con pérdidas óhmicas,
con límites de generación
1
2
3
1
2
3
Aproximación
Función de pérdidas?
Función cuadrática de las inyecciones de potencia.
7.3.2 Modelos de Despacho (IV)

## Slide 16
Costos Marginales Negativos (Caso de Estudio)
1
2
3
7.3.2 Modelos de Despacho (II)
Costos de generación
CMg=-13?
Análisis de situación de abastecer 1MW adicional en PD3
CMg=50
CMg=5
Balance de Angulos de Voltaje
Matemáticamente Factible!

## Slide 17
FECHA
CONCEPTO
USO
MODELO
Definición OPF
1960
Generalización de problema de despacho económico de carga convencional
Determinación óptima de las variables de control en una red de transmisión de energía eléctrica considerando variadas restricciones
Problema de optimización con función objetivo y restricciones no lineales
7.3.2 Modelos de Despacho (V)

## Slide 18
  Modelos de tipo A: Utilizan como núcleo de cálculo un algoritmo de flujo de potencia clásico
  Modelos de tipo B: Modelan OPF como un problema de optimización global
Clasificaciones y enfoques de Solución
Existen dos grandes grupos de modelos para representar el OPF
7.3.2 Modelos de Despacho (VI)

## Slide 19
Min F(x)  Costos
s.a.
g1(x) = 0  Flujo de Potencia
g2(x)  0  Flujos por Líneas
xmin  x xmax  Cotas
Formulación
Problema de Optimización no lineal
7.3.2 Modelos de Despacho (VII)

## Slide 20
Formulación
Variables de Control y Estado
7.3.2 Modelos de Despacho (VIII)

## Slide 21
Formulación
Función Objetivo
7.3.2 Modelos de Despacho (IX)

## Slide 22
Formulación
Restricciones de Balance de Potencia en Nodos
7.3.2 Modelos de Despacho (X)
Restricciones de Factor de Potencia
Restricciones para la Limitación del Flujo de Potencia por Líneas (+trafos)
Cotas

## Slide 23
CPO
Metodologías de Solución
LP - NLP - Métodos de Punto Interior
Enfoque Clásico: SQP
Taylor orden 2
7.3.2 Modelos de Despacho (XI)

## Slide 24
Enfoque Clásico: SQP
Reconocimiento Subproblema Cuadrático
7.3.2 Modelos de Despacho (XII)

## Slide 25
Enfoque Clásico: SQP
Resumen SQP
7.3.2 Modelos de Despacho (XIII)
Xo, o
Solve SPk
Xk+1  Xk + Xk
k+1  k
Tolerance  
YES
Convergence
Reached
(Xk, k)
NO
Existen variadas formas para solucionar subproblemas cuadráticos:
-Transformación a problema lineal (LCP)
-Métodos de conjuntos activos (Rosen, Zoutendijk)
-Uso de programas especializados (Minos, Cplex)
Importante: Desarrollar rutinas de optimización especializadas a la realidad chilena
Razón: La topología longitudinal de la red nacional puede ser aprovechada para la mejora de
los algoritmos

## Slide 26
Problema
no-lineal
OPF
Aproximación Cuadrática


x
H
x
Jx
x
F
t


Facilita Proceso de
Optimización
Método Iterativo
Incremental
SQP

X
Automatización del Proceso
Minimización
de Costos
Apoyo al Proceso de Toma de
Decisiones en Empresas del Sector
Optimización de la Operación de
los Sistemas Eléctricos de Potencia
Resultados
Esquema OPF - SQP
7.3.2 Modelos de Despacho (XIV)

## Slide 27
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía
  Introducción
Modelo Matemático de Mercado Español
Modelo Matemático de Mercado en Nueva Zelandia
Conclusiones
Contenido Sección 7.3.3

## Slide 28
Introducción: Modelo General
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (I)
. . . . .....
Bolsa de Energía
Restricciones
de transmisión
1. Método uninodal
2. Método multinodal
3. Método por áreas
Agentes oferentes
1. Ofertas por empresa
2. Ofertas por unidades
3. Ofertas por nodo
Número de rondas
1. Bolsa de una ronda
2. Bolsa multironda
Tipo de Oferta
Ofertas horarias
Ofertas por bloque
Ofertas simples
Ofertas complejas

## Slide 29
http://www.enervia.com/electactualidad.asp
Introducción: Ejemplo de Mercado Español
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (II)

## Slide 30
Introducción: Ejemplo de Estadísticas
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (III)

## Slide 31
Introducción: Demanda/Precios
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (IV)

## Slide 32
Introducción: Hacia el despacho real
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (V)

## Slide 33
Introducción: Ejemplos de Casación
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (VI)

## Slide 34
MWh
$/MWh
Hora i
Precio
de clearing
Cantidad
Demanda
Introducción: Modelo Básico de Casación
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (VII)

## Slide 35
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
Casación
Hora i
Vendedor 1
Comprador 1
Comprador 2
Vendedor 2
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (VIII)
Introducción

## Slide 36
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
Casación
Hora i
Vendedor 1
Comprador 1
Comprador 2
Vendedor 2
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (IX)
Introducción

## Slide 37
Casos de Análisis
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
MWh
$/MWh
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (X)
Introducción

## Slide 38
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (XV)
Modelo Matemático de Mercado Español (I)
El mercado de producción de energía eléctrica español inició sus operaciones el 1º de enero de 1998. Su operación se coordina mediante dos instituciones, un operador de mercado (OM) que ve la parte financiera y un operador de red o de sistema (OS) que ve la factibilidad técnica de la operación del sistema.
El mercado de producción comprende contratos bilaterales físicos de mediano y largo plazo, mercado diario y mercado intradiario. Asimismo, los servicios complementarios se transan en un mercado separado de modo que se respeten las condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad establecidas en la ley.

## Slide 39
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (XVI)
Modelo Matemático de Mercado Español (II)
Estructura General del Mercado Español
Contratos
Bilaterales
Físicos
Mercado
Diario
Mercado
Intradiario
Manejo
de res-
tricciones
Servicios
Complemen-
tarios
OPERADOR DE MERCADO
(OM)
OM y OR
Año
Dia
HORAS
OPERACION
OR

## Slide 40
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (XVII)
Modelo Matemático de Mercado Español (III)
Las ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica son incluidas en un proceso de casación para un horizonte diario de programación (día siguiente), considerando 24 períodos horarios. Los vendedores presentan ofertas por cada unidad de producción de la que son propietarios y para cada período de horario.
Mercado Diario
Datos de unidades de producción:
- Código de la unidad de producción.
- Descripción de la unidad de producción.
- Tipo de la unidad de producción.
- Clase de oferta (compra o venta)
- Código del sistema eléctrico al que pertenece.
- Código del sistema eléctrico al que pertenece.
- Energía horaria mínima y máxima en MWh.
- Gradiente máximo de subida, bajada, arranque y parada, en MWh/min. (0 = sin límite).
- Indicación de sí la unidad hidráulica corresponde a centrales de pasada.

## Slide 41
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (XVIII)
Modelo Matemático de Mercado Español (IV)
Son ofertas simples, las ofertas de económicas de energía eléctrica para cada período de producción y por unidad de producción, con un precio y una cantidad de energía, pudiendo existir para cada período horario dentro del horizonte de producción hasta un máximo de 25 bloques de energía con un precio diferente para cada bloque, en forma creciente. Las ofertas de no incluyen condiciones adicionales que deban ser tomadas en cuenta para la casación.
Ofertas Simples
Son ofertas complejas, aquellas ofertas que cumplen con las condiciones de las ofertas simples y además incorporan una o más de las siguientes condiciones:
Ofertas Complejas
- Condición de indivisibilidad
- Condición de ingresos mínimos
- Condición de parada programada
- Condición de variación de capacidad de producción o gradiente de carga

## Slide 42
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (XIX)
Modelo Matemático de Mercado Español (V)
Son ofertas simples, las ofertas de económicas de energía eléctrica para cada período de producción y por unidad de producción, con un precio y una cantidad de energía, pudiendo existir para cada período horario dentro del horizonte de producción hasta un máximo de 25 bloques de energía con un precio diferente para cada bloque, en forma creciente. Las ofertas de no incluyen condiciones adicionales que deban ser tomadas en cuenta para la casación.
Procedimiento de Casación Simple

## Slide 43
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (XX)
Modelo Matemático de Mercado Español (VI)
Procedimiento de Casación con Ofertas Simples y Complejas
Determinación de Curvas de Oferta y demanda por Hora
Búsqueda de la primera solución válida
Casación Simple Condicionada: Gradientes (subida, bajada; forward, backward)
Condición de Ingresos Mínimos
Mejora sucesiva de la primera solución válida
30 minutos
iteraciones 3000
SI
NO

## Slide 44
7.3.3 Modelos de Bolsa de Energía (XXI)
Modelo Matemático de Mercado Español (VII)
Metología General Programación Dinámica

## Slide 45
7.3.4 Modelamiento de una Bolsa de Energía Multinodal
  I. Introducción
  II. Objetivos
  III. Modelo de Operación
      A. Definición de problema y variables
      B. Función Objetivo
      C. Restricciones
  IV. Demostración
  V. Conclusiones
Contenido Sección 7.3.4

## Slide 46
Introducción
  Crecientes cambios en las estructuras del Mercado Eléctrico a nivel Mundial.
        Eficiencia
        Competencia
        Confiabilidad
  Actualmente normativa que incluye bolsa de energía bajo análisis, detenida.
  Herramientas de cálculo existentes.
I. Introducción

## Slide 47
Objetivo General
    Contribuir con herramientas de análisis para el estudio de una estructura de mercado competitiva dada por una “Bolsa de energía”, a través de la integración del problema de flujo óptimo de potencia (OPF).
Objetivos Específicos
    Estudio del estado del arte de las distintas modalidades de BE.
    Diseño de modelo de mercado de BE multinodal.
    Programación computacional de la aplicación, con el objetivo de proveer de una herramienta que pueda ser utilizada con fines docentes en un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS).
    Análisis del Modelo de Bolsa Planteado, como por ejemplo, bajo condiciones de limitación del flujo a través de las líneas de transmisión.
II. Objetivos

## Slide 48
Modelo Planteado:
“ Bolsa de Energía Multinodal “
III. Modelo de Operación
Operador
de Mercado
Operador
de Sistema
OPF
Operación de Sistema
Núcleo de Cálculo
Restricciones Operación
  Límites Técnicos de Unidades
  Límites de Transmisión
Restricciones Comerciales
  Ofertas de cada agente

## Slide 49
III A. Definición de problema y variables
Definición del Problema
Modelo de Casación Uninodal
BMWi
D
Econs
Eprod
Precio [$/MWh]
Energía [MWh]
BMWi
O
Demanda Agregada
Oferta Agregada
Definición de Variables

## Slide 50
III B. Función Objetivo
Función Objetivo
BMWi
D
Econs
Eprod
[$/MWh]
[MWh]
BMWi
O
“ Minimización de la suma entre
los BMW Ofertados menos los
Demandados “
“ Maximización del Beneficio Social “

## Slide 51
III C. Restricciones (I)
Restricciones
  Balances de Potencia Avtiva y Reactiva en Nodos
  Potencia Ofertada vs. despachada
  Generadores
  Cargas

## Slide 52
Restricciones
  Límites de transmisión
  Factor de Carga
  Cotas del Sistema
III C. Restricciones (II)

## Slide 53
III C. Restricciones (III)
Comparación con OPF-SQP
  Cambio de paradigma de la Función Objetivo, ya no una minimización de costos, sino una maximización de los excedentes del consumidor y del productor.
  Potencia generada y demandada final, resultado de la bolsa. Ambas son variables de optmización.
  No hay potencias de falla o no servidas.

## Slide 54
Análisis y Conclusiones
  Herramienta operando actualmente en DeepEdit y que será.
  Resultados entregados consideran tanto la operación económica como la técnica.
  Visualización clara de los efectos causados por los límites de transmisión sobre la operación de la bolsa y principal diferencia con Modelo Uninodal.
        Desacoples del Sistema, etc.
  Pruebas satisfactorias con redes de ejemplo, entregan resultados coherentes.
V. Conclusiones (I)

## Slide 55
Análisis y Conclusiones caso Chileno
  Modelo Propuesto para el SIC, considera características topológicas del Sistema y resultados son entregados directamente por el núcleo de cálculo y no necesitan, posteriormente, mayores ajustes.
  Especial cuidado, con Poder de Mercado de algunos “agentes“, encontrar formas de desincentivar estas acciones.
      Precios Topes, (Pool con costos auditados)
      Fortalecer sistema de transmisión.
      Etc.
  Dada la etapa de revisión en que se encuentra proyecto de Ley, permite realizar análisis y proponer metodologías de modo de evitar errores que se ha dado a nivel mundial.(California, Brazil)
  Modelo aplicable a estudios más detallados de la evolución de este posible mercado en Chile.
V. Conclusiones (II)

## Slide 56
7.3.5 Equipos FACTS - OPF (RP)
(Jaime Núñez del Rio)
  A. Modelo de Operación SVC y UPFC
  B. Formulación del OPF
  C. Ambitos de Aplicación en Mercados Competitivos
Contenido Sección 7.3. 5

## Slide 57
A. Modelo de Operación SVC y UPFC (I)

## Slide 58
A. Modelo de Operación SVC y UPFC (II)

## Slide 59
A. Modelo de Operación SVC y UPFC (III)

## Slide 60
A. Modelo de Operación SVC y UPFC (IV)

## Slide 61
A. Modelo de Operación SVC y UPFC (V)

## Slide 62
B. Formulación del OPF (I)

## Slide 63
B. Formulación del OPF (II)

## Slide 64
B. Formulación del OPF (III)

## Slide 65
B. Formulación del OPF (IV)

## Slide 66
¿Cuál es el potencial de aplicación real en MC?
Lista :
-
-
-
-
C. Ambitos de Aplicación en Mercados Competitivos
- Control de los flujos de potencia
- Estabilidad de tensión
- Oscilaciones sistémicas
- Oscilaciones entre áreas
Sistemas de transmisión de larga distancia
- Regulación de tensión
- Control de reactivos
- Estabilidad permanente
- Estabilidad dinámica
Sistemas Interconectados