## Slide 1: Alteración Hidrotermal
Clase Auxiliar N°2
Metalogénesis

## Slide 2: Conceptos
Fluido hidrotermal: Fluidos calientes, generalmente dominados por agua, a veces ácidos, que pueden transportar metales y otros compuestos en solución al lugar de depositación o producir alteración de la roca de caja.
Alteración hidrotermal: cambio de la mineralogía de la roca huésped como una reacción química con soluciones hidrotermales. Por Ej., minerales máficos como hornblenda o biotita pueden alterarse a clorita y los feldespatos alterarse a arcilla por efecto de la circulación de fluidos calientes por las fracturas de las rocas.

## Slide 3
Ocurre a través de: transformación de fases minerales, crecimiento de nuevo minerales, disolución de minerales y/o precipitación, reacciones de intercambio iónico entre los minerales de la roca y el fluido.

## Slide 4
Efectos de hidrotermalismo evidenciados en asociaciones de minerales de alteración y de mena.
Los distintos tipos de alteración e intensidad dependen de factores como la composición del fluido hidrotermal, composición de la roca huésped, temperatura, pH, razón agua/roca, tiempo de interacción, etc.
 Asociación mineralógica estable bajo nuevas condiciones hidrotermales de temperatura, presión y composición de fluidos

## Slide 5
Circulación de fluidos en rocas permeables  presencia de fisuras o poros interconectados
Factores:
-TEMPERATURA: más caliente > efecto sobre la mineralogía original.
-COMPOSICIÓN DEL FLUIDO (pH): menor pH, mayor efecto.
-DURACIÓN Y VARIACIONES INTERACCIÓN AGUA/ROCA: mayor volumen circulación aguas calientes y mayor tiempo  modificaciones mineralógicas más completas.

## Slide 6
-COMPOSICIÓN DE LA ROCA: distintos minerales tienen susceptibilidad  a ser alterados. Alteraciones intensas  mineralogía resultante esencialmente independiente del tipo de roca original. (obliteración de la textura original)
-PRESIÓN: efecto indirecto  procesos secundarios: profundidad de ebullición de fluidos, fracturamiento hidráulico (generación de brechas hidrotermales) y erupción o explosiones hidrotermales.
Alteración Pervasiva se refiere a aquella en que una roca está completamente alterada en todo su volumen (no confundir con alteración EXTENSIVA que se refiere a la extensión de la alteración y no al grado)

## Slide 7: Procesos debidos a la alteración hidrotermal
Depositación directa:minerales se depositan directamente a partir de soluciones hidrotermales (en zonas de diaclasas, fallas, fracturas, discordancias, poros, fisuras)
Reemplazo:Minerales de las rocas inestables a ambiente hidrotermal  reemplazo por nuevos minerales estables en nuevas condiciones.
Lixiviación: Componentes químicos de las rocas  extraídos por fluidos hidrotermales al atravesarlas (cationes metálicos)  roca deprimida en dichos componentes o lixiviada.

## Slide 8: Clasificación de alteración hidrotermal
Alteración Potásica: principalmente feldespato potásico y/o biotita, con mxs. accesorios como cuarzo, magnetita, sericita, clorita.
-T° entre 400° y 800°C
-pH neutro a alcalino

## Slide 9
Alteración propilítica: principalmente clorita-epidota con o sin albita, calcita, pirita, con mxs. Accesorios como cuarzo, magnetita. Ocurre generalmente como halo gradacional y distal de una alteración potásica.
- T° entre 200° y 250°C
- pH neutro a alcalino

## Slide 10
Albitización: asociado con alteración propilítica de alta temperatura, ocurre por lo general como reemplazo selectivo de plagioclasas junto con actinolita
Alteración cuarzo-sericita: principalmente cuarzo y sericita con mxs. accesorios como clorita, illita y pirita.
- T° entre 100 y 250°C
- pH entre 5 y 6

## Slide 11
Alteración argílica moderada: caracterizada principalmente por arcillas y mayor o menor cuarzo.
- T° entre 150 y 300°C
- pH entre 3 y 4

## Slide 12
Alteración argílica avanzada: principalmente cuarzo residual (cuarzo oqueroso o “vuggy silica”) con o sin presencia de alunita, jarosita, caolín y pirita.
-Amplio rango de T°
-pH entre 1 y 3.5

## Slide 13
Alteración carbonatada: caracterizada por calcita, dolomita, con mayor o menor sericita, pirita y/o albita
- amplio rango de T° y pH
Alteración calcosilicatada: silicatos de Ca y Mg dependiendo de la roca huésped, caliza o dolomita
- condiciones de pH neutro a alcalino a distintos rangos de T°

## Slide 14
Condiciones de pH y T° de los distintos tipos de alteración.